一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.建设项目环境影响识别中，必须包括的阶段是()。

A.项目选址期

B.建设期和运营期

C.项目初步设计期

D.产业链规划期

2.化工项目生产污水处理场工艺方案应包括运行可靠性论证和()。

A.处理工艺的技术可行性分析

B.投资费用的来源分析

C.拟建项目的产品方案论证

D.生活污水排放量计算

3.使用醋酸等异味化学品的PTA项目，竣工环境保护验收时，要调查()。

A.项目财务决算表

B.项目施工图

C.试生产期间环保投诉事件

D.可行性研究报告评估意见

4.某项目配套建设的硫回收设施，其环境效益可用货币量化的是()。

A.工程总投资

B.硫的销售收入

C.土地费用

D.固定资产残值

5.评价某新建炼化一体化项目的清洁生产水平时，可作为参考依据的物耗、能耗指标是()。

A.同行业任意企业的临时测试数据

B.同行业任意企业的基础数据

C.同行业有代表性企业临时测试数据

D.同行业有代表性企业近年的基础数据

6.下列物品不属于木制家具生产项目中的固体废物是()。

A.刨花

B.废乳胶

C.废聚酯漆

D.纤维板

7.多晶硅切片加工项目的生产工艺为硅锭→剖方定位→切片→纯水清洗→电烘干，其中切片工序循环使用碳化硅及聚乙二醇切割液，产生废水的工序是()。

A.剖方定位工序

B.切片工序

C.清洗工序

D.烘干工序

8.某燃煤锅炉SO2现状排放量90.0t/a。拟对锅炉增设脱硫设施，脱硫效率由现状的50%增至80%。项目技改后，SO2现状排放总量为()。

A.90.0t/a

B.45.0t/a

C.36.0t/a

D.18.0t/a

9.某电厂汽机房靠近窗户处的室内升级为90dB，窗户的隔声量(TL)为20dB，窗户面积为40m2。假设汽机房室内为扩散声场，汽机房通过窗户辐射的声功率级为()。

A.86dB(A)

B.80dB(A)

C.70dB(A)

D.64dB(A)

10.某均质外墙的尺寸为6π×2πm2，垂直墙中心轴线上距外墙2.5m处的A声级为70dB(A)，距外墙5m处的A声级约为()。

A.70dB(A)

B.67dB(A)

C.64dB(A)

D.63dB(A

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

11.某直径为3m的风机离地高度40m，已知风机的声功率级为105dB(A)，在只考虑几何发散衰减时，距风机20米处的A声级为()。

A.81dB(A)

B.78dB(A)

C.71dB(A)

D.68dB(A)

12.某声源的最大几何尺寸为2米，则在不同方向上，均符合点生源几何发散衰减公式计算要求的最小距离是()。

A.2m

B.3m

C.5m

D.7m

13.三个声源对某敏感点的噪声贡献值分别为55dB(A)、55dB(A)、58dB(A)，总的贡献值是()。

A.56dB(A)

B.58dB(A)

C.60dB(A)

D.61dB(A)

14.某敏感点处昼间前8个小时测得的等效声级为55.0dB(A)，后8小时测得的等效声级为65.0dB(A)，该敏感点处的昼间等效声级是()。

A.60dB(A)

B.62.4dB(A)

C.65dB(A)

D.65.4dB(A)

15.某公路建设项目和现有道路交叉，周围敏感点如下图所示，应优先设置为现状监测点的是()。

A.①

B.②

C.③

D.④

16.为使大型机械加工企业的含油废水达标排放，常用的处理工艺是()。

A.二级生化

B.隔油沉淀+混凝气浮

C.离心分离

D.隔油沉淀+反渗透

17.II类建设项目地下水环境影响评价时，减缓环境水文地质问题正确的措施是()。

A.采用工程措施防治地下水污染

B.加强水资源联合调度控制地下水资源开发

C.加强包气带对污染物的阻隔和消减作用

D.制定不同区域的地面防渗方案

18.某石油化工类项目开展地下水环境一级评价，设置监测井井深19.0m，监测井内地下水水位距井口3.0m，正确的地下水取样点位置是()。

A.井口下4.0m和15.0m处

B.井口下4.0m和9.5m处

C.井口下5.0m和15.0m处

D.井口下5.0m和11.0m处

19.承压水含水层一般不易受其顶部的地表污染源污染的主要原因是()。

A.承压水含水层水流速度快

B.承压水含水层水量大

C.承压水含水层比其上部岩层的渗透系数大

D.承压含水层与其补给区空间分布不一致

20.某市集中供热锅炉房安装5×58MW锅炉，采暖期4用1备，非采暖期一般2台运行，个别时间1台运行。单台锅炉烟气量约120000Nm3/h，采用静电除尘+湿法脱硫净化烟气，对烟囱配置的最优方案是设置()。

A.5座60m高出口直径1.6m烟囱

B.4座60m高出口直径1.6m烟囱

C.3座80m高出口直径2.0m烟囱

D.1座80m高双管集速烟囱，单管出口直径2.0m

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

21.某北方城市环境空气质量二类功能区拟建集中供热锅炉，锅炉烟尘初始浓度为1800mg/Nm3，锅炉烟气烟尘浓度达标排放需配置的除尘器效率应不低于()。

A.93.6%

B.93.3%

C.92.2%

D.88.9%

22.某铜冶炼企业，大气环境影响评价等级为二级，非正常工况应预测()。

A.小时平均浓度

B.日平均浓度

C.植物生长季平均浓度

D.年平均浓度

23.环境空气质量二类功能区某环境空气现状监测点SO2日平均浓度监测结果如下表，现状评价超标率统计正确的是()。

监测时间(1月)2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

SO2浓度mg/Nm30.150.250.500.060.100.130.20

A.57.1%

B.42.9%

C.28.6%

D.14.3%

24.某拟建铁路局部路段穿越野生苏铁集中分布区，为保护野生苏铁，应优先采取的措施是()。

A.迁地保护

B.采种育苗

C.缴纳征占费用

D.铁路选线避让

25.某建设项目，大气环境影响评价等级为三级，必须进行调查分析的大气污染源是()。

A.区域现有污染源

B.区域在建污染源

C.区域拟建污染源

D.本项目污染源

26.关于地下水含水层中渗透速度与实际流速之间关系说法正确的是()。

A.渗透速度等于实际速度

B.渗透速度小于实际流速

C.渗透速度大于实际流速

D.渗透速度与实际流速无关

27.下列关于含水层渗透系数K和介质粒径d之间的关系，说法正确的是()。

A.d越小，K越大

B.d越大，K越大

C.K与d无关，与液体粘滞性相关

D.K与d相关，与液体粘滞性无关

28.地下水环境影响评价中，属于II类项目地下水保护对策的是()。

A.场地地面防渗

B.产污单元源头控制

C.场地地下水污染物浓度监测

D.场地地下水水位动态观测

29.地下水污染异地处理可采用的技术是()。

A.含水层生物通风技术

B.含水层淋洗技术

C.含水层原位强化微生物修复

D.抽出处理技术

30.进行森林植被样方调查时，确定样地的面积的依据是()。

A.群落分层状况

B.群落中乔木的胸径

C.群落中乔木的数量

D.群落中的物种数

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

31.某平原水库水体面积为4500hm2，水深8.0m。在进行渔业资源调查时，采取的样品数至少应为()。

A.6个

B.10个

C.12个

D.24个

32.在一特殊生态敏感区，拟建项目占地面积为9.8Km2，其生态影响评价要求对土地利用现状图的成图比例尺至少应为()。

A.≥1：10万

B.≥1：5万

C.≥1：2.5万

D.≥1：1万

33.在一群灌木群落中，7种主要木本植物的植株数量如下表。用香农——威纳指数评价该群落生物多样性时，种类3的Pi值约为()

A.0.18

B.0.22

C.21.43

D.50.00

34.下列生态影响一级评价要求的图件中，属于推荐图件的是()。

A.地表水系图

B.植被类型图

C.动、植物资源分布图

D.生态监测布点图

35.某自然景观距拟建高速公路的最小距离为1200m，按“相对距离”单项指标判断该景观的“敏感程度”为()。

A.极敏感

B.很敏感

C.中等敏感

D.不敏感

36.植被调查中，“频度”是指()。

A.单位面积上某种植物株数

B.群落中包含某种植物的样地数与总样地数之比

C.某种植物个体在不同样地中出现的频率

D.植物冠层垂直投影面积

37.已知设计水文条件下排污河段排放口断面径污比为4.0，排放口上游氨氮背景浓度为0.5mg/L，排放口氨氮排放量为86.4kg/d，平均排放浓度10mg/L，则排放口断面完全混合后氨氮的平均浓度为()。

A.5.25mg/L

B.3.00mg/L

C.2.50mg/L

D.2.40mg/L

38.某评价项目排污河段下游的省控断面COD水质目标为20mg/L，河段枯水期设计流量50m3/s条件下，预测省控断面处现有COD占标率达70%，项目排污断面到省控断面的COD衰减率为20%。在忽略项目污水量的情况下，项目COD最大可能允许排污量为()。

A.25.92t/d

B.31.10t/d

C.32.40t/d

D.86.40t/d

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

41.已知湖泊出湖水量2亿m3/a，年均库容3亿m3，入库总磷负荷量为50t/a，出湖总磷量20t/a，湖泊年均浓度0.1mg/L，据此采用湖泊稳态零维模型率定的总磷综合衰减系数为()。

A.1/a

B.2/a

C.3/a

D.5/a

42.某项目大气环境影响评价级别为一级，关于NO2小时浓度监测频次的说法正确的是()。

A.监测5天，每天02、05、08、11、14、17、20、23时监测8次

B.监测5天，每天02、08、14、20时监测4次

C.监测7天，每天02、05、08、11、14、17、20、23时监测8次

D.监测7天，每天02、08、14、20时监测4次

43.西南山区某拟建风电场，其选址位于候鸟迁徙通道上，为避免风电场建设对候鸟迁徙造成影响，应优先采取的措施是()。

A.减少风机高度

B.减少占地面积

C.减少风机数量

D.风电场另行选址

44.景观生态学中，相对面积大、连通程度高、有动态控制功能的背景地块是()。

A.斑块

B.基质

C.廊道

D.景观

45.利用遥感影像资料可识别()。

A.鱼类的产卵场

B.植被的分布情况

C.候鸟的迁徙通道

D.陆生动物的活动规律

46.输油管线工程建设过程中，减少工程施工对植被影响的重要措施是()。

A.加快施工进度

B.减少施工机械数量

C.缩短作业时段

D.缩小作业带宽度

47.降雨初期的地下水入渗方式主要是()。

A.水动力弥散

B.淋溶

C.稳定渗流

D.非饱和渗流

48.II类一般工业固废填埋场的底部与潜水面之间的岩土层一般为()。

A.饱水带

B.非饱和带

C.天然隔水层

D.人工合成材料防渗层

49.我国亚热带地区分布的地带性植被类型是()。

A.雨林

B.针阔混交林

C.常绿阔叶林

D.落叶针叶林

50.某大型水库总库容与年入库径流量之比大于8，应用类比法预测其水文情势变化，如其他条件相似，可选择的类比水库为()。

A.大型径流式水库

B.大型年调节水库

C.大型多年调节水库

D.大型季调节水库

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

二、不定项项选择题(共50题，每题2分。每题的备选项中，至少有1个符合题意。多选、错选、少选均不得分)

51.某炼化项目试生产3个月后委托有资质的单位开展竣工环境保护验收工作，需要现场验收检查()。

A.可行性研究报告

B.环保监测仪器设备

C.总排水口在线监测设备

D.企业环境管理制度

52.化工区内新建液氯管道输送过程中的环境风险防范与减缓措施有()。

A.提高管道设计等级

B.规定应急疏散通道

C.储备救援物资

D.管廓设防雨顶盖

53.国内没有情急生产标准的项目，清洁生产水平评价可选用()。

A.国内外同类生产装置先进工艺技术指标

B.国内外同类生产装置先进能耗指标

C.国内外配套的污水处理设计能力

D.国内外配套的焚烧炉设计能力

54.合成氨生产工艺流程及产污节点图中，可以表示出()。

A.氨的无组织排放分布

B.生产工艺废水排放位置

C.?废气排放位置

D.固体废物排放位置

55.高速公路竣工环境保护验收调查报告中，下列要求正确的是()。

A.对不稳定的弃渣场，提出补救措施

B.对未恢复的取、弃土场、施工营地等临时用地，提出回复的具体要求

C.异地开垦基本农田措施未完全落实，按“基本农田占一补一”原则进口落实

D.环评报告书和批复文件中遗漏的环境敏感点，受公路影响噪声超标，要求进行跟踪监测，并提出解决方案

56.某铁路工程施工中改变一处车站选址，整体项目竣工环境保护验收生态调查应包括()。

A.车站改址的情况

B.改制后的车站环境影响评价

C.设计文件中的环境保护措施落实情况

D.环评批复文件中生态保护措施的落实情况

57.为减缓大型河流梯级电站建设对鱼类的影响，可采取的措施有()。

A.保护支流

B.设置过鱼设施

C.鱼类人工增殖放流

D.减少捕捞量

58.适用于生态环境影响评价和预测的方法有()。

A.类比分析法

B.图形叠置法

C.生态机理分析法

D.列表清单法

59.关于建设项目的自然环境调查，说法正确的是()。

A.小型房地产开发项目，可不进行地下水环境调查

B.中型水库建设项目，需要调查项目区水土流失情况

C.隧道建设项目，对与之直接相关的地质构造，应进行较详细的叙述

D.原路面加铺沥青的乡村公路项目，不需要进行生态影响评价，可不叙述生态系统的主要类型

60.某石灰石矿山原矿区已开采完毕，将外延扩建新矿区，工程分析时??()。

A.新矿区征用的土地量

B.原矿山的渣场

C.新矿区办公楼的建筑面积

D.原矿山采矿机械设备

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

61.油气开发项目工程分析除运营期外，还应包括的时段有()。

A.勘察设计期

B.施工期

C.试运营期

D.退役期

62.能削减废水中总磷排放量的有效处理方法有()。

A.A2/O法

B.化学混凝沉淀法

C.化学氧化法

D.离心分离法

63.酒精生产项目生产废水COD≥10000mg/L，须经厂内预处理使COD≤1000mg/L，方可排入二级污水污水处理厂的收集管网。可选用的污水处理方案有()。

A.调节→过滤→混凝→沉淀→排放

B.调节→过滤→厌氧(UASB)→氧化沟→沉淀→排放

C.调节→过滤→接触氧化→沉淀→排放

D.调节→过滤→厌氧(UASB)→SBR→排放

64.环境风险评价中，事故应急预案内容包括()。

A.应急响应机构

B.应急响应条件

C.应急场所排查

D.应急培训计划

65.属于工业固废处置方案的有()。

A.电炉钢渣用于生产水泥

B.废电机的拆解

C.含银废液中提取氯化银

D.棉织品丝光废碱液回收

66.在生活垃圾焚烧项目的工程分析中，应明确交代的相关内容有()。

A.牢记低位发热量

B.厨余垃圾所占比例

C.垃圾含水率

D.垃圾收集方式

67.属于地下水评价II类项目场地环境水文地质问题减缓措施的有()。

A.提出防止地下水超采措施

B.监测地下水水质变化

C.监测地下水水位变化

D.建立应对相关环境地质问题的应急预案

68.减缓地下水过量开采影响的措施有()。

A.减少开采量

B.优化地下水开采布局

C.人工补给地下水

D.地表水和地下水联合调度

69.??地下水水量均衡域应考虑的因素有()。

A.地下水类型

B.均衡要素

C.水文地质参数

D.均衡期

70.关于包气带防污性能，说法正确的有()。

A.包气带岩性颗粒越细，渗透系数K越大，防污染性能越差

B.包气带岩性颗粒越粗，渗透系数K越大，防污染性能越差

C.包气带岩性颗粒越粗，渗透系数K越小，防污染性能越好

D.包气带岩性颗粒越细，渗透系数K越小，防污染性能越好

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

71.确定地下水水位影响半径的方法有()。

A.公式计算法

B.经验数值法

C.卫星遥感法

D.图解法

72.地下水环境影响预测重点区有()。

A.已有、拟建和规划的地下水供水水源区

B.固体废物堆放处的地下水下游区

C.湿地退化、土壤盐渍化区

D.污水存储池(库)区

73.属于地下水污染水力控制技术方法的有()。

A.排水法

B.注水法

C.防渗墙法

D.包气带土层就地恢复法

74.项目河流水环境风险评价采用一维瞬时源动态模型，预测瞬时排放的保守污染物形成的浓度变化过程需要选用的参数有()。

A.污染物降解系数

B.河流径流量

C.污染物排放量

D.纵向离散系数

75.河口一维潮平均水质模型不能忽略纵向离散项的原因，可解释为()。

76.排污口形成的混合区出现在排污口的两侧(或上、下游)，通常情况下这样的水体包括()。

A.山区河流

B.湖泊

C.赶潮河段

D.海湾

77.某项目排放污水中含重金属，排放口下游排放区域内分布有鱼类产卵场等敏感区。现状评价中应调查()。

A.常规水质因子

B.项目特征水质因子

C.水生生物项目特征因子

D.沉积物项目特征因子

78.在水质单指数评价中，需要考虑上、下限要求的指标有()。

A.氨氮

B.pH

C.DO

D.COD

79.区域大气环境容量计算中，应考虑该区域的()。

A.环境空气功能区划

B.大气扩散、稀释能力

C.有关项目的工艺水平

D.产业结构

80.下列风场中，属于复杂风场的有()。

A.恒定均匀风场

B.旋风场

C.山谷风场

D.海陆风场

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

81.某热电厂大气环境影响评价等级为二级，该热电厂投产后可替代区域内全部采暖锅炉和工业锅炉，该热电厂大气环境影响预测内容应包括()。

A.采暖期小时平均浓度

B.采暖期日平均浓度

C.非采暖期小时平均浓度

D.非采暖期日平均浓度

82.某拟建化工项目，大气环境影响评价等级为一级，评价区内环境空气现状监测点应重点设置在()。

A.商业区

B.学校

C.居民点

D.一类功能区

83.下列属于大气污染面源调查内容的有()。

A.面源位置

B.面源体积

C.面源各主要污染物排放量

D.面源初始排放高度

84.某复杂地形区建材项目，大气环境影响评价等级为二级，评价范围为边长36km的矩形，大气环境影响评价必须的气象资料有()。

A.环境空气现状监测期间的卫星云图资料

B.评价范围内最近20年以上的主要气候统计资料

C.50km范围内距离项目最近地面气象站近3年内的至少连续1年的常规地面气象观测资料

D.50km范围内距离项目最近高空气象站近4年内的至少连续1年的常规高考气象探测资料

85.属于烟气干法脱硫措施的有()。

A.石灰石——石膏法

B.活性炭法

C.氨法

D.钙法

86.声环境质量现状评价应分析评价范围内的()。

A.声环境保护目标分布情况

B.噪声标准使用区域划分情况

C.敏感目标处噪声超标情况

D.人口密度

87.属于环境噪声现状评价的内容有()。

A.现状噪声源分析

B.声环境质量现状评价

C.固定声源几何尺寸大小分析

D.公路长度分析

88.某医院建设项目，在噪声现状调查是应给出医院用地边界处的评价量包括()。

A.昼间等效连续A声级

B.夜间等效连续A声级

C.等效连续A声级

D.L90

89.将位于某一空旷区域的室外声源组等效为一个点声源应满足的条件是()。

A.区域内声源有大致相同的高度

B.区域内声源有大致相同的强度

C.点生源到预测点的距离应大于声源组最大几何尺寸的2倍

D.区域内声源应按一定规律排列

90.在点声源声场中，和声屏障衰减有关的因素有()。

A.声程差

B.声波频率

C.声屏障高度

编辑推荐：

环境影响评价工程师考试历年真题汇总

[NT:PAGE]

91.工况企业声环境影响评价中，需着重分析()。

A.主要噪声源

B.厂界和功能区超标的原因

C.厂区总图布置的合理性

D.建设项目与相邻工程之间的关系

92.声波传播过程中，与地面效应衰减相关的因素有()。

A.地面类型

B.声源接收点高度

C.大气温度、湿度

D.接收点和声源之间的距离

93.在通用水土流失方程(USLE)中，确定土壤可蚀型K值的因素有()。

A.土壤的机械组成

B.植被覆盖度

C.土壤有机质含量

D.土壤结构及渗透性

94.运用类别分析法进行建设项目生态影响评价时，选择类比对象的条件有()。

A.工程性质、规模及范围与拟建项目基本相当

B.类比对象已竣工验收并运行一段时间

C.项目建设区生态环境基本相似

D.项目投资额度大致相等

95.关于土壤成土作用说法正确的有()。

A.物理作用

B.化学作用

C.结晶作用

D.生物作用

96.某混合式电站在河道上筑拦河大坝，发电引水渠10km长，大坝至电站厂房间原河道两岸分布有需从河道取水灌溉的农田，其间另有一工业取水口，电站厂房上游1km处有一支流汇入河道。为保障电站运行期间河道基本需水，从大坝下泄的水量应考虑()。

A.工业取水量

B.农业灌溉水量

C.河流最小生态流量

D.厂房上游支流汇入水量

97.为保证堤坝式电站在建设和运行期间不造成下游河道断流，必须考虑下泄生态流量的时期有()。

A.电站初期蓄水期间

B.电站正常发电过程中

C.电站机组部分停机时

D.电站机组全部停机时

98.某拟建高速公路局部路段穿越农田集中分布区，为减少公路建设对农田的占用，可采取的措施有()。

A.提高路基高度

B.降低路基高度

C.收缩路基边坡

D.以桥梁代替路基

99.鱼类资源实地调查可采用的方法有()。

A.钩钓

B.网捕

C.样方调查

D.计数粪便

100.某拟建高速公路建设期在下列地点设置弃渣场，选址合理的有()。

A.水田

B.河道滩地

C.废气取土场

D.荒土凹地