2015年一级建造师《公路工程与实务》考试真题及答案

一、单项选择题

1、路基填方材料最小强度控制指标是()。

A、回弹模量

B、压实度

C、CBR值

D、塑性指数

答案、C

2、袋装砂井处理软基的工艺流程中，“沉入砂袋”的前一道工序是()。

A、打入套管

B、机具定位

C、埋砂袋头

D、摊铺下层砂垫层

答案、A

3、下列沿河路基防护工程中，属于间接防护工程的是()。

A、石笼

B、植物

C、浸水挡土墙

D、顺坝

答案、D

4、沥青贯入碎石基层施工步骤包括：①撒布主层集料;②压路机碾压;③浇洒沥青;④撒布嵌缝料;⑤撒布封层料。正确的施工顺序是()。

A、①→②→③→④→②→③→④→②→③→⑤→②

B、①→③→④→②→③→④→②→③→⑤→②

C、①→②→④→②→③→④→②→③→⑤→②→③

D、①→③→②→④→②→③→④→②→③→⑤→②→③

答案、A

5、某沥青混凝土路面出现微型裂纹，最适合对该路面2-3cm厚表面层实施就地热再生的方法是()。

A、整形再生法

B、重铺再生法

C、复拌再生法

D、厂拌热再生法

答案、A

二、多选题

21、适用于较大、较深地基陷穴的处理方法有()。

A、灌砂法

B、开挖回填夯实法

C、灌浆法

D、导洞和竖井回填夯实法

E、真空预压法

答案、BD

22、下列结构层中，级配碎石在满足最大粒径要求时可以用未筛分碎石和石屑组配而成的有()。

A、高速公路底基层

B、二级公路基层

C、三级公路基层

D、二级公路底基层

E、三级公路底基层

答案、CE

23、高速公路沥青混凝土路面的下封层一般宜采用的施工方法有()。

A、挤密法

B、层铺法

C、人工喷洒法

D、沥青贯入法

E、稀浆封层法

答案、BE

24、地下连续墙按成墙方式分为()。

A、组合式

B、抓斗式

C、回转式

D、壁板式

E、桩排式

答案、ADE