​

二级建造师《矿业工程》考试真题

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、 矿井定向是(　　)的测量工作。

A.建立矿井测量控制网坐标系统

B.统一地面与井下测量控制网平面坐标系统

C.确定井筒的平面位置和方位

D.确定井底车场的标高和方位

2、关于地下水造成井巷工程水害的说法，错误的是(　　)

A.老窑水会与其他水源构成水力联系而致灾

B.含水层位于巷道水平以下不会造成突水事故

C.断层是否导通水源要通过探水确定

D.溶洞水造成的突水往往有水压大的特点

3、水泥的性能指标不包括(　　)。

A.细度

B.强度

C.硬度

D.水化热

4、井下含水岩层中的爆破宜采用(　　)炸药。

A.乳化

B.铵油

C.铵梯

D.散装浆状

5、根据爆破说明书编制的爆破图表，不包括(　　)。

A.炮眼布置图

B.雷管内部装药结构图

C.炮眼布置和装药参数表

D.预期爆破效果

6、大型筒仓的桩基工程广泛采用(　　)。

A.素混凝土预制桩

B.钢筋混凝土预制桩

C.钢筋混凝土灌注桩

D.钢管桩

7、对于土层渗透系数较大、地下水量丰富、要求降水深度8m的基础施工，宜采用的降水方法是(　　)。

A.轻型井点

B.电渗井点

C.管井井点

D.深井井点

8、钢筋混凝土井塔施工，一般不采用(　　)施工方法。

A.滑模

B.大模板

C.爬模

D.吊挂模板

9、振动沉桩法施工预制混凝土桩，不宜用于(　　)土层。

A.砂土

B.砂质黏土

C.黏性土

D.亚黏土

10、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在(　　)。

A.吊盘的下层盘

B.吊盘的上层盘

C.固定盘下

D.井壁上

11、巷道施工采用抽出式通风的优点是(　　)。

A.可采用柔性风筒

B.气流的有效射程大

C.有利于长距离巷道掘进

D.污浊空气不会在巷道中弥散

12、立井井筒施工采用伞形钻架配导轨钻机打眼时，炮眼深度宜取(　　)m。

A.1～2

B.2～3

C.3～5

D.5～6

13、井筒砌壁模板中，采用液压动力脱模的是(　　)。

A.木模板

B.预制混凝土模板

C.金属伸缩式模板

D.金属拆卸式模板

14、施工单位决定正式提请工程竣工验收后，应向(　　)提交验收申请报告。

A.监理单位

B.建设单位

C.质量监督部门

D.设计单位

15、矿山立井工程项目施工前，应由施工单位负责完成的准备工作是(　　)。

A.项目规划和立项许可

B.土地购置和临时用地的租用

C.申请并获准施工许可

D.施工图纸审查和技术交底

16、施工质量检验中的“三检制”内容不包括(　　)。

A.抽检

B.自检

C.互检

D.专检

17、在编制应急预案时，应急响应部分应考虑的内容是(　　)。

A.救援机构和人员组成

B.应急训练

C.应急资源的准备

D.应急人员的安全防护措施

18、民用爆炸物品失效、销毁前，应报省级人民政府(　　)。

A.国防科技工业主管部门

B.安全监督管理部门

C.建设行业主管部门

D.环境保护管理部门

19、开发利用伴生放射性矿的单位，应当在申请领取采矿许可证前编制环境影响报告书，并报(　　)环境保护行政主管部门审查批准。

A.国务院

B.省级以上人民政府

C.地市级以上人民政府

D.县级以上人民政府

20、关于立井井筒检查钻孔布置的说法，正确的是(　　)。

A.井筒检查钻孔应布置在井筒范围内，以便充分了解井筒掘进的岩层特征

B.采用冻结法施工的井筒，检查钻孔可布置在井筒范围内

C.对于地质构造和水文条件中等，无有害气体突出危险的情况，检查钻孔可布置在井筒范围内

D.采用钻井法施工的井筒，为避免对钻井工作的影响，检查钻孔不得布置在井筒范围内

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21、井下控制测量的基本方法有(　)法。

A.经纬仪——钢尺导线

B.陀螺定向——光电测距导线

C.GPS

D.两井定向——光电测距导线

E.全站仪导线

22、 关于井巷钻眼爆破工作的说法，正确的有(　　)。

A.周边眼宜采用不耦合装药

B.采用反向起爆装药能够提高炮眼利用率

C.采用微差爆破可缩短爆破时间

D.所有炮眼均应落在同一平面上

E.斜眼掏槽时，炮眼深度不受巷道断面的限制

23、采用滑模施工法进行井塔施工的突出优点有(　　)。

A.施工速度快

B.机具用量小

C.占用井V1时间少

D.抗风能力强

E.经济效益明显

24、工业厂房构件吊装采用的自行式起重机具有(　　)的特点。

A.起重量大

B.转移场地方便

C.对场地要求不高

D.台班费用低

E.机动性好

25、立井井筒基岩施工中的防治水方法有(　　)。

A.地面预注浆

B.吊泵排水

C.井点降水

D.工作面预注浆

E.壁后注浆

26、井巷施工的压风系统包括(　　)。

A.压风机和压风机房

B.压风钢管

C.金属风筒

D.管路分风器

E.油水分离器

27、矿井建设的关键工程内容通常包括(　　)。

A.井筒

B.矿井主水仓

C.矿井变电所

D.主要石门

E.运输大巷

28、制定工程质量事故处理方案之前应完成的工作有(　　)。

A.写出质量故事报告

B.写出质量事故处理报告

C.下达质量通知单

D.判断事故原因

E.对质量缺陷进行处理

29、单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有(　　)。

A.工期

B.质量

C.安全

D.利润

E.成本降低率

30、根据《矿山安全条例》和相关规程，必须先行探水才允许掘进施工的情况有(　　)。

A.接近陷落柱时

B.接近破碎带时

C.接近已确定位置的老窑时

D.发现有出水征兆时

E.接近水文地质复杂地段时

三、案例分析题(共4题，每题20分。)

31、

背景资料

某施工单位承担了一矿区工业厂房土建及安装工程，施工过程中发生了以下事件：

事件一：基坑开挖至设计标高附近时，基坑一侧边坡大量土方突然坍落。施工人员发现基底局部存在勘察资料中未注明的软弱土层，并向项目部汇报。项目经理根据施工经验决定对软弱土层进行换填处理，并对基坑侧壁加设支护。由于处理方法正确，支护效果良好。事后，处理方案得到监理工程师和设计单位的认可。经计算，共增加施工成本l2万元，影响工期1Od。

事件二：设备基础施工时，商品混凝土运至现场后，施工人员电话通知监理工程师，监理工程师因外出考察无法到场。施工人员对商品混凝土取样送检后，进行了浇筑作业，并在事后将混凝土检测报告交给监理工程师。检测结果为合格。拆模后，检查表明设备基础局部由于漏振出现了少量空洞。

事件三：设备安装时，施工人员发现由于测量放线误差，设备基础位置偏移了150mm，导致设备无法安装。施工单位不得不拆除设备基础并重新施工，增加成本8万元，影响工期15d。

施工单位针对事件一、事件三按照合同约定的索赔程序提出了索赔要求。

问题：

1.纠正施工单位对软弱土层及基坑侧壁的处理程序。

2.纠正在设备基础浇筑施工中的不当做法。

3.事件二中的基础混凝土缺陷应采用哪种质量处理方法?

4.说明施工单位可获得的工程索赔内容及其数量。说明索赔成立的理由。

32、背景资料

某矿井采用立井开拓方式，风井位于井田东部边界，主井装载系统位于副井运输水平

上方，主、副井井筒深度基本相同，副井

问题：

1.主、副井同时到底后，短路贯通线路如何安排?贯通点选择在何处?

2.主、副井同时到底后，应如何组织井底车场巷道及硐室施工?

3.主、副井同时到底后，矿井施工组织安排的井底车场巷道及硐室施工网络计划有何不当之处?如何调整?

4.主井井筒表土段施工时发生工期延误3个月，如果后续井筒施工进度不变，应如何安排才能保证原施工组织受影响最小?

33、 背景资料

某施工队承包一井筒工程。施工前三个月已完成钢材、水泥进库以及砂、石露天堆放

在料场的材料准备工作。井壁施工时，钢筋工下料发现部分钢筋有外文标牌，经技术人员调查发现有进库验收单、厂家试验报告单后就没有提出异议。浇筑混凝土当天适逢大雨，施工人员未经仓库管理人员同意就直接运出水泥，按原设计的配比拌制混凝土，浇筑井壁，施工队长在2h后发现混凝土离析严重，且一直未凝固，便指示搅拌工多添加速凝剂，结果虽然凝固情况有所改善，但离析仍较严重。拆模时发现多块金属模板变形，井壁外观质量差，模板粘结混凝土，井壁蜂窝麻面严重，混凝土强度试验不合格。

问题：

1.该项目材料准备、使用的管理工作有何不妥?

2.在混凝土井壁的浇筑过程中，该施工队存在哪些质量管理问题?

3.根据背景材料，分析造成井壁混凝土质量问题的直接原因。

34、 背景资料

某施工单位承建了一斜巷工程，巷道断面20m2，倾角6°，围岩为中等稳定的砂泥岩互层，无有害气体，无水。永久支护为锚喷支护，喷层厚度l20mm。施工组织设计采用普通钻爆法施工，气腿凿岩机打眼，炮眼深度3.Om。施工中突然遇到断层破碎带，施工单位因无应急准备方案，仍按原方案施工，结果喷混凝土出现开裂、脱落，巷道变形等现象，且围岩破碎情况越来越严重，顶板稳定不冒落时间不足2h。施工单位经设计和监理单位同意，为安全通过破碎带采取了减少周边眼装药量，增加锚杆和喷浆紧跟迎头的支护方法，但仍发生了掘进工作面后锚杆与顶板同时冒落的冒顶事故。

问题：

1.分析施工单位通过断层破碎带所采取措施的合理性及存在的不足。

2.为安全通过断层破碎带，应采取哪些有效措施和施工方法?

3.施工单位针对冒顶事故提出的索赔要求，需要准备哪些重要的索赔证据?