2013年二级建造师考试机电工程真题

一.单项选择题(共20题，每题1分。)

1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).

A.最高点

B.最低点

C.中心标板上

D.边缘附近

2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( )

A.聚乙烯管

B.聚丙烯管

C.ABS管

D.聚氯乙烯管

3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为()

A.106.48t

B.108.90t

C.112.53t

D.122.76t

4、下列钢材中，需进行焊接性试验是( )

A.国内小钢厂生产的20#钢材

B.国内大型钢厂新开发的钢材

C.国外进口的16Mn钢材

D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材

5、安装在易受震动场所的雨水管道使用( )

A.钢管

B.铸铁管

C.塑料管

D.波纹管

6、室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()

A.导线并头

B.绝缘测试

C.送电前检查

D.灯管安装

7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是( ) A.测漏法检测 B.漏风量检测

C.漏光法检测合格后，进行漏风量测试抽检

D.漏光法检测合格后，全数进行漏风量测试

8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成( )电信号

A.0--10mA

B.0--20mA

C.0--10VAC

D.0--10VDC

9、下列设备中，属于气体灭火系统是( ).

A.贮存容器

B.发生装置

C.比例混合器

D.过滤器

10、在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择( )。

A.较大值

B.中间值

C.较小值

D.最小值

11、并列明敷电缆的中间接头应( )

A.位置相同

B.用托班托置固定

C.配备保护盒

D.安装检测器

12、电站锅炉本体受热面组合安装时，设备清点检查的紧后工序是()

A.找正划线

B.管子就位

C.对口焊接

D.通球试验

13、现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。

A.立焊、角焊、平加仰焊

B.角焊、横焊、对焊

C.横焊、平加仰焊、立焊

D.对焊，立焊、平加仰焊

14、当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是( )。

A.气体压力

B.气体流量

C.蒸汽压力

D.蒸汽流量

15、检验管道系统强度和严密性的试验是()。

A.压力试验

B.真空度试验

C.侧漏性试验

D.致密性试验

16、采用预制块做保温层的要求是( )

A.同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝

B.同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝

C.同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝

D. 同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝

17、硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于( )养护。

A、过热蒸汽

B、浇水

C、恒温

D、自然

18、施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应( )。

A、邀请地方建设管理部门参与

B、报当地电力管理部门批准

C、及时与地下电缆管理部门沟通

D、邀请地下电缆管理部门派员参加

19、关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是( )

A、现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查

B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验

C、承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格

D、锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验

20、机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，( )除外。

二、多项选择题(共10题，每题2分。)

21、高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )

A、支架安装

B、支管安装

C、系统试压

D、系统冲洗

E、管道保温

22、利用建筑物底板内钢筋作为接地体时，整个接地系统完工后，应抽检系统的( )

A、钢筋的直径

B、钢筋焊接点

C、绝缘电阻值

D、导通状况

E、接地电阻值

23、通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )

A、向设备供应商提供设备到货时间

B、与装饰单位协调风口开设位置

C、向电气单位提供设备的电气参数

D、复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸

E、负责各机电专业管线综合布置的确定

24、 设备基础验收时，提供的移交资料包括( )

A、基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录

B、隐蔽工程验收记录

C、设计变更及材料代用证件

D、设备基础施工方案

E、设备基础质量合格证明书

25、电气柜内二次回路的接线要求有()

A、按图施工，接线正确

B、导线允许有一个中间接头

C、电缆和导线的端部应标明其回路编号

D、每个接线端子上的接线最多不超过三根

E、配线应整齐、清晰和美观

26、用于发电机的冷却介质有( )

A、空气

B、惰性气体

C、氢气

D、水

E、润滑油

27、关于阀门的安装要求，正确的说法有( )

A、截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B、阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态

C、阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态

D、闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态

E、安全阀应水平安装以方便操作

28.施工现场使用的计量器具，项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理，包括( )的计量器具。

A.向外单位租用

B.法定计量检定机构

C.施工单位自有

D.有相应资质检测单位

E.由建设单位提供

29.注册二级建造师执业电力工程中，火电机组工程的规模标准包括( )。

A.10—30万千瓦机组冷却塔工程

B.单项工程合同额500—1000万元发电工程

C.20万千瓦及以下机组升压站工程

D.20万千瓦及以下机组附属工程

E.10—30万千瓦机组消防工程

30.机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括( )。

A.工程分包合同

B.索赔申请报告

C.工程设备采购总计划表

D.分包工程进度计划批准表

E.工程质量保证书

三、案例分析题(共4题，每题20分)

(一)背景资料

A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目，合同约定保修期为一年。工程内容包括：给排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中：办公楼实验中心采用一组(5台)模块式水冷机组作为冷热源，计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐、A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;试验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工;大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。

A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。

2011年4月，由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收;项目于2011年5月整体通过验收。

2012年7月，计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障，3—5层计算机中心机房不制冷，建设单位通知A施工单位进行维修，A施工单位承担了维修任务，更换了平衡调节阀，但以保修期满为由，要求建设单位承担维修费用

问题：

1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?

2.简述建筑智能化系统竣工验收程序

3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由

4.平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?

(二)背景资料

某施工单位承接了5km10KV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途径一个行政村，跨越一条国道，路径一个110KV变电站。线路设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件：

事件1:该线路架设到110KV变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占为临时施工用地，受到电力管理部门的处罚。

事件2：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。

问题：

1、施工单位在沿途施工中需要与哪些部门沟通协调?

2、简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容、

3、事件1中，电力管理部门对施工单位处罚的内容有哪些?

4、事件2中，施工单位内容沟通协调还有哪些方法和形式?

(三)背景资料

A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序，C施工单位中标。

C施工单位经过5个月的努力，完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温，随后对管道系统组包试压。

管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿，外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序，更换了盲板并立即组织人员解体压缩机，清理积水，避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作，未造成项目工期延误。

问题：

1、分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。

2、管道系统试压中有哪些不妥之处?

3、管道系统试压还应具备哪些条件?

4、C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当?说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式?

(四)背景资料

某安装公司承建一高层商务楼的机电工程建设项目，该高层建筑处于闹市中心，有地上30层，地下3层，工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试、母线安装、主干电缆敷设;给水主管、热水管道的安装;空调机组和风管的安装;冷水机组，水泵，冷却塔和空调水主管的安装，变压器成套配电柜，冷水机组和水泵安装在地下2层，需从建筑物原吊孔吊入，冷却塔安装在顶层，

安装公司项目部进场后，编制了施工组织设计，施工方案和施工进度计划，根据有限的施工场地设计了施工总平面图，并经建设单位和监理单位审核通过

安装公司项目部将变压器、冷水机组及冷却塔等设备的吊装分包给专业吊装公司，吊装合同签订后，专业吊装公司编制了设备吊装方案和安全技术措施，因改建项目周界已建满高层建筑，无法采用汽车吊进行吊装，论证后，采用桅杆式起重机吊装，通过风险识别评估，确定了风险防范措施，

改建项目完工后，按施工方案进行检查和试验，其中因热水管道的试验压力设计来注明，项目部按施工验收规范进行水压试验，并验收合格，

问题：

1、项目部编制施工进度计划时，哪些改建项目应安排在设备吊装完成后施工?

2、临时施工平面图设计要点有哪几项内容?

3、在设备吊装施工中存在哪些风险?

4、热水管道水压试验的压力要求有哪些?

答案：

一、单选题：

1、设备基础标高基准点，基础()D边缘附近;

2、耐腐蚀、耐油、耐酸的管材()CABS管;

3、设备自重85T，吊具3T，自制支架5T，两台起重机起吊，不考虑风因素。则计算载荷()A106.48T

4、需要进行焊接性试验()C国外进口的16Mn

5、防止震动的管材D波纹管

6、灯具接线后下道工序为C送电前检查

7、N3风管试验：B漏风量检测

8、转换为()电信号B0-20mA

9、属于自动喷水系统的是()A储存容器

10、JD

11、PB

12、TQ

13、H

14、气体流量

15、YL

16、绝热材料安装：

A同层错缝，异层压缝，同等级材料

17、ZR

18BDD

19以下特种设备安装等，说法错误的是

D锅炉约定

20、TY

二、多选

21CDE管道试验管道冲洗管道保温;

22、DED,JD;

23、DE通风空调安装中，安装单位需要做的工作是：

FH复核预留孔洞尺寸、FZ机电各专业

24、AE设备基础验收：基础结构、设备基础质量证明书

25、ACEAT、DL、PX;

26、ACD介质：空气、氢气、水(B惰性气体、E润滑油)

27、ADEJZF、ZF、FL、AQF;

28、AEXW,YJ

29、BDDX、ZDF;

30、ABC以下属于合同管理签章文件的是：

工程分包合同、工程索赔报告、设备材料计划表

以上字母为拼音每个汉字的首字母，待出现类似答案选项或者图片版，再补充一下。

简答题目(自己做的答案不便写上来了，水平差)

三案例题：

案例一

1、A公司对B分包单位还包括哪些管理?

2、简述建筑智能化竣工验收的顺序：

3、A拒绝向建设单位承担保修费是否合适?说明理由

不合适。

4、更换调节阀之前需要做哪些试验?保修后需要进行什么性质的回访?

案例二

1、施工单位应与哪些单位沟通?

2、电力管理部门可以对施工单位的处罚有哪些?

3、电杆组立后导线架设有哪些程序?

4、问题?

案例三

1、A单位的投标文件和B单位的变更文件是否能得到建设单位的接受?说明理由

B单位在投标截止日期前对原投标的的变更按规定是允许的，可以接受。

2、管道系统的不妥之处?

3、管道系统试验还需具体什么条件?

4、施工单位对压缩机积水事故的处理程序是否妥当?说明理由。

采取的是哪种质量处理方式?

案例四

1、哪些改建项目应该在设备吊装之后进行?

2、临时平面布置图设计要点有哪些?

3、吊装过程中存在哪些风险?

4、施工单位还有哪些内部协调方式和形式?

s