1.计量技术机构由 全面负责技术运作和确保机构运作质量所需资源。

A计量技术机构负责人 B质量负责人

C技术负责人 D关键管理人员

答案C

2.计量技术机构应指定一名人员作为赋予其在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得到实施与遵循()的责任和权力。

A关键管理人员 B质量负责人

C技术负责人 D机构负责人

答案B

3.计量技术机构组织结构的独立性,经济利益的无关性以及人员的良好思想素质和职业道德确保了机构的() 。

A科学性 B公正性

C法制性 D高效性

答案B

4.计量技术机构最高管理者应发布不干预检定、校准和检测工作,充分保证其()的声明,并切实贯彻执行。

A稳定性 B可信性

C独立性 D公正性

答案D

5.以下关于程序文件说法正确的是 。

A程序文件应具有唯一性标识

B程序文件不属于质量管理体系文件

C程序文件、质量手册、作业指导书一起构成对整个管理体系的描述

D程序文件的详略程度应取决于工作的复杂程度、使用方法

答案A

6.以下关于计量技术机构人员说法正确的是

A与计量检定等服务项目直接相关的人员,应经过必要的培训,具备相关的技术知识和操作经验

B检定、校准和检测人员应按有关规定考核合格后持证上岗

C计量技术机构应授权专门人员进行特殊类型的抽样、检定、校准和检测

D机构应保留所有技术人员的有关能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录

答案C

7.对与检定、校准和检测有关的计量技术()机构应明确规定有关人员的职责、所需要的专业知识、经验、资格和培训内容。

A管理人员、技术人员、监督人员

B技术人员、监督人员、关键支持人员

C管理人员、技术人员、关键支持人员

D技术人员、监督人员、关键支持人员

答案C

8.准确度等级较高的被检砝码对实验室环境条件要求相对较高()在房间位置最合适对准确度较高的砝码开展检定。

A实验室内部,实验室中心位置

B实验室内部,与大门正对面的位置

C实验室内部,与大门成对角线的位置

D实验室内部,大门侧面的位置

答案C

9.某计量技术机构电磁室最近检定任务非常繁重,接地电阻表检定装置主标准器直流电阻箱损坏,检定员小李对它进行了更换,立即投入了使用并出具了检定证书。他应采取的正确做法是 。

A更换后的主标准器经检定合格后即可使用。

B在主标准器更换后,必须先向上级政府计量行政部门申请主标准器更换手续,经同意方可使用。

C由更换后计量标准装置出具的检定证书无效。

D将原直流电阻箱加以标签表明该设备已停止使用。

答案 B C D

10.某天检定员小杨在周期检定本质量组实验室一电子天平时不小心过载,电子天平屏幕出现黑屏,小杨慌忙拔掉源,稍后重新恢复发现亦能正常使用,于是没有将此事向任何人透露。过了几天同实验室检定员小刘发现最近送检砝码大部分校准值均为副偏差,于是和小杨谈起此事。小杨告知了那天发生的事情,小杨的错误在于没有做到以下 。

A电子天平出现过载且黑屏,应停止使用,保证设备经检定合格才能使用

B应将电子天平故障情况如实记录在设备使用记录册上

C电子天平出现过故障后,如有可能自己先行维护和维修而不是继续使用

D对出现过载现象的电子天平贴以标识以防误用

答案A B D

11.某评审组在考核某区县计量技术机构拟建的电子天平检定装置时发现计量标准器砝码的检定证书由该砝码生产厂所在地的法定计量技术机构出具配套设备温度计和湿度计由机构自行测试,该套砝码拟用于现场检定。下列说法正确的有 。

A该检定装置计量标准器量值溯源符合规定

B该检定装置计量配套设备量值溯源符合规定

C该检定装置的量值传递应符合国家计量检定系统表的规定

D应有适用于该检定装置现场检定的运输、储存和使用程序

答案 C D

12.应根据规定的程序和日程对计量基标准进行核查以保持其检定或校准状态的可信度。

A传递标准或工作标准以及测量标准

B测量标准或工作标准以及标准物质

C测量标准或传递标准以及标准物质

D传递标准或工作标准以及标准物质

答案D

13.计量技术机构与顾客有关的过程下列叙述正确的是

A计量技术机构与顾客要求之间的任何不同意见,应在问题发生时立刻得到解决

B计量技术机构与顾客的每项合同应符合计量技术机构主管部门规定的要求

C计量技术机构应保存评审的记录以及与顾客进行讨论的有关记录

D合同评审的内容应包括机构分包出去的所有工作

答案D

14.计量技术机构应建立和维持评审顾客要求、标书和合同的程序,这些为签订检定、校准或检测合同而进行评审的政策和程序应确保 。

A每项合同应符合上一级主管部门规定的要求

B与顾客要求之间的任何不同意见,应在问题发生时立刻得到解决

C选择适当的、能满足顾客要求的检定、校准和检测方法

D合同评审的内容不包括机构分包出去的所有工作

答案C

15.某计量技术机构受政府计量部门委托制定检定规程、校准规范和检测方法时,机构应确保 。

A 编制相应的工作计划

B有一定资源的有资格的人员进行

C其计划应随制定进展加以更新

D制定情况发生变化时,所有有关人员之间的有效沟通

答案A 、C、D

16.检定、校准、检测方法的确认,可采取正确的技术手段是。

A使用传递标准或标准物质进行测试

B与其他方法所得的结果进行比较

C实验室之间核查

D对影响结果的因素进行监控。

答案B

17.新规程、规范颁布后,计量技术机构应做。

A对照新版本检查原来使用的标准器是否符合新版本的要求

B检查相关的原始记录格式,证书格式是否符合新版本要求

C制订实施新版本规程、规范的工作计划,按规程、规范的发布时间开始执行

D必要时重新分析测量结果的不确定度。

答案D

18.计量技术机构对检定、校准和检测物品的处置的要求,以下说法正确的是 。

A建立有关顾客物品处置的作业指导书

B建立顾客物品的标识系统

C应在接受顾客物品时做好检查

D应具有防止顾客物品受损害的规定和设施

答案B

19.在某些情况下,如法庭科学分析样品可能不具备代表性而是由样品的()所确定的。

A公正性

B独立性

C 可获性

D完整性

答案C

20.法定计量技术机构承担政府计量行政部门的委托进行的检定、校准或检测工作包括 。

A对生产、销售或使用中的计量器具实施监督检定或校准

B对生产、销售或使用中的计量器具实施仲裁检定或校准

C对生产、销售或使用中的计量器具实施校准

D对商品量的检测

答案C

21.计量技术机构对检定、校准和检测结果的有效性的监控方法有 。

A定期使用标准物质进行内部质量控制

B参加实验室间的比对或能力验证计划

C对保留的物品进行再检定、校准和检测

D分析一个物品不同特性结果间的相关性。

答案B C D

22.影响检定、校准和检测过程质量的因素有。

A检定、校准和检测方法

B与顾客的良好关系

C设施和环境条件

D测量设备和人员操作技能。

答案A C D

23.有关检定、校准、检测结果的报告以下形式正确的是。

A检定结果通知书、检测报告

B检定证书、检定不合格证书

C检定证书、抽样报告

D检定报告、检测报告。

答案A

24.计量技术机构进行校准工作,出具校准证书,必须遵守以下()要求。

A校准证书的格式和内容应符合国家校准规范的要求

B应给出校准的日期和复校时间

C校准证书中给出校准值或修正值时,应同时给出它们的测量不确定度

D校准证书上应有负责人盖章

答案C

25.某计量技术机构小王为刚参加工作不久的大学毕业生,最近他就工作不解的请教老同志老李“最近刚刚内部审核结束不久,怎么又来了管理评审”以下老李解释正确的有 。

A内审是由质量负责人执行,管理评审是由机构负责人施行

B内审验证体系运行的持续符合性,管理评审在于评价体系现状对环境的持续适宜性、有效性和充分性

C内审结果是管理评审的输入

D内审是针对质量方针、质量目标进行审核,管理评审对质量管理体系中的关键要素进行评审。

答案A B C

26.某计量技术机构负责人根据年度计划,准备年底实施机构的管理体系评审,以下属于评审输入的有 。

A年初进行内部审核的结果

B由外部机构进行评审的结果

C员工的奖惩情况

D顾客的投诉及意见

答案 A B D

27.某计量技术机构为满足顾客和法律法规的要求,提高顾客的满意程度,通过一系列自我完善机制,以达到管理体系的持续改进,并确保其有效性。以下 不属于该机构管理体系持续改进的自我完善机制。

A内部审核

B管理评审

C自我评定

D业务拓展

答案 D

28.在事故预防方面的法规要求基本可概括为四个方面,人员与设施、设备与物品、()、管理。

A健康

B工作环境

C安全标识

D工作场所

答案B

29.作为提供工作场所和工作条件的计量实验室,以下不属于实验室的危险源。

A报警设施不明显

B应急设施如紧急出口等安全设施不充分

C实验室内外温度差

D危险场地防护设施不完善或标识不明显

答案C

30.注册计量师职业活动的目的是为社会提供的数据。

A公正、客观

B公正、准确

C详细、准确

D真实、完整

答案B