2015年注册测绘师考试真题《测绘综合能力》

一、单选题，共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

1LCR-G型相对重力仪必须锁摆的状态是(　)。

A.运输过程中

B.仪器检查

C.观测读数

D.静置

2三角高程垂直角观测的最佳时间段为(　)。

A.日出日落

B.日落前

C.上午10点至11点

D.中午前后

3海拔高的起算面是(　)。

A.参考椭球面

B.平均大潮高潮面

C.大地水准面

D.理论最低潮面

4按照国家秘密目录，国家等级控制点坐标成果的密级是(　)。

A.绝密

B.机密

C.秘密

D.内部使用

5下列关于我国高程基准与深度基准关系的说法中，正确的是(　)。

A.二者是两个不同的大地水准面

B.二者是同一个大地水准面

C.二者是两个不平行的空间曲面

D.二者是两个平行且相差一个常数的平面

6某水准仪标称精度为偶然中误差MA≤±1.0mm/km，按照我国水准仪系列标准规定，该仪器的型号是(　)。

A.S05

B.S1

C.S3

D.S10

A.A

B.B

C.C

D.D

7为有效抑制多路径效应的影响，GNSS基准站接收机天线应具备的特性或特定设备是(　)。

A.抗电磁干扰能力

B.指北标志

C.天线保护罩

D.扼流圈

8下列功效中，能够借助GPS接收机同步观测来实现的是(　)。

A.解算转换参数

B.提高工作效率

C.提高仪器对中精度

D.消弱卫星星历误差

9水准测量中，使用光学水准仪往测时，偶数测站照准标尺的顺序为(　)。

A.前后后前

B.后前前后

C.前后前后

D.后前后前

10GPS点位选择时，要求附近不应有强烈反射卫星信号的物体，主要目的是控制(　)。

A.天线相位中心不正确误差

B.电离层传播误差

C.旁折光影响

D.多路径效应

11一等三角点测量中，要求日夜观测时段数要符合一定的比例，其主要目的是消弱(　)。

A.旁折光影响

B.望远镜照准误差

C.水平度盘的刻划误差

D.归零差

12沿附合水准路线测量P点高程如下图所示，观测结果如下表。则P点高程的最或然值是(　)。

A.22.60

B.22.63

C.22.64

D.22.66

13现行规范规定，下列图幅尺寸中，不属于海道测量中水深测量标准图幅尺寸的是(　)。

A.40cm×50cm

B.50cm×70cm

C.70cm×100cm

D.80cm×110cm

14现行规范规定，进行比例尺为1:10000的海岸地形测量时，海岸线以上应向陆地测进的距离最小应大于(　)m。

A.25

B.50

C.100

D.125

15现行规范规定，对于地貌较复杂的沿岸地区进行海道水深测量应选用的测图比例尺为(　)。

A.1:5000

B.1:25000

C.1:100000

D.1:500000

16一般情况下，海底地形图采用专色印刷的四种颜色是(　)。

A.黑、蓝、绿、棕

B.黑、红、绿、棕

C.红、蓝、紫、黑

D.黑、蓝、紫、棕

17施工控制网通常采用工程独立坐标系，其投影面一般采用(　)。

A.国家坐标系参考椭球面

B.任意假定水平面

C.施工区域的平均高程面

D.大地水准面

18工程控制网优化设计分为“零一二三”类，其中“一类”优化设计指的是(　)。

A.网的基准设计

B.网的图形设计

C.观测值的精度设计

D.网的费用设计

19某1:1000地形图幅的左下角坐标为(3000m，1500m)，右上角的坐标为(3500m，2000m)，按照矩形分幅编号要求，其编号为(　)。

A.3000—1500

B.3500—2000

C.3.0—1.5

D.3.5—2.0

20某附合导线全长为620m，其纵、横坐标增量闭合差分别为fx=0.12m，fy=-0.16m，则该导线全长相对闭合差为(　)。

A.A

B.B

C.C

D.D

[NT:PAGE]

2016年注册测绘师考前冲刺 立即提分>>>

2016年注册测绘师考试题库 资料免费下载>>>

21等高距为h的地形图上，下列关于等高距的说法中，正确的是(　)。

A.相邻首曲线间的高差为h

B.首曲线与间曲线的高差为h

C.相邻等高线间水平距离为h

D.相邻计曲线间的高差为h

22釆用全野外数字测图进行1:500地形图测绘时，每平方千米图根点个数最少不低于(　)个。

A.50

B.64

C.100

D.150

23某农场实地面积为25km2，其图上面积为100cm2，则该图的比例尺为(　)。

A.1:1万

B.1:2.5万

C.1:5万

D.1:10万

24三维激光扫描测量获得的原始数据主要是(　)。

A.点云数据

B.格网数据

C.纹理数据

D.影像数据

25现行规范规定，等高距为0.5m的1:1000地形图的高程中误差最大不超过(　)m。

A.±0.10

B.±0.17

C.±0.20

D.±0.5

26路线定测阶段中线测量的主要工作内容是(　)。

A.测设路线的中线桩

B.进行路线的纵断面图测绘

C.进行路线的带状地形图测绘

D.进行路线的横断面图测绘

27隧道施工控制网的主要作用是(　)。

A.控制隧道的长度

B.测量隧道断面尺寸

C.变性监测

D.保证隧道准确贯通

28下列测量中，不属于城镇规划测量内容的是(　)。

A.拨地测量

B.放样测量

C.规划监督测量

D.定线测量

29现行规范规定，房产分幅图采用的图幅是(　)。

A.40cm×50cm

B.50cm×40cm

C.50cm×50cm

D.自由分幅

30某套房屋套内建筑面积为120m2，共有面积分摊系数为0.200，则该套房屋的建筑面积为(　)m2。

A.96

B.100

C.140

D.144

31房产分丘图上某房屋轮廓线中央注记为“12022002”，其中数字“1”表示该房屋的(　)。

A.结构

B.产别

C.幢号

D.建成年份

32下列建筑部位中，层高达到2.20m以上不应计算建筑面积的是(　)。

A.无顶盖室外楼梯

B.未封闭的阳台

C.可通屋内的有柱走廊

D.以高架路为顶盖的房屋

33下列地籍要素中，对地籍管理最重要的是(　)。

A.土地权属

B.土地价格

C.土地质量

D.土地用途

34现行规范规定，地籍一级平面控制网中最弱点的点位中误差最大不大于(　)cm。

A.±1.0

B.±2.0

C.±5.0

D.±10.0

35测定界址点时，利用实地观测数据(角度和距离)按公式计算界址点坐标的方法是(　)。

A.图解法

B.求积仪法

C.格网法

D.解析法

36地籍图上某宗地编号为GB0005/071其中分母“071”表示(　)。

A.宗地号

B.地籍区号

C.地籍子区号

D.地类编号

37界线测绘中常用十六个方位描述边界走向，边界走向角度为10°(以真北方为基准向)的方位是(　)。

A.北

B.北偏东北

C.东北

D.东偏东北

38湖北省行政区域代码为420000，湖南省行政区域代码为430000，则湖北湖南省级界线的编号为(　)。

A.4243

B.4342

C.420000430000

D.430000420000

39下列要素对象中，属于二维对象的是(　)。

A.点

B.线

C.面

D.体

40定位定姿系统(POS)在航空摄影测量中的主要用途是(　)。

A.稳定航摄仪

B.提高航摄效率

C.传输数据

D.获取外方位元素

[NT:PAGE]

2016年注册测绘师考前冲刺 立即提分>>>

2016年注册测绘师考试题库 资料免费下载>>>

41制定航摄计划时需考虑季节因素，其主要原因是考虑(　)。

A.太阳高度角对航摄的影响

B.地表覆盖对航摄的影响

C.太阳光照强度对航摄的影响

D.大气透明度对航摄的影响

42下图为像片旋偏角K检查示意图，点①和②分别为两张像片上用于测算像片旋偏角的一对点，则点①和②为(　)。

A.像主点

B.像底点

C.中心点

D.同名点

43下列关于像片调绘的说法中，错误的是(　)。

A.调绘像片的比例尺应小于成图比例尺

B.像片调绘可采用综合判调法

C.调绘面积的划分不能产生漏洞

D.调绘像片应分色清绘

44地形图数据拓扑检查是对(　)的检查。

A.空间数据精度

B.属性数据完整性

C.空间数据关系

D.属性数据的准确性

45数字三维地形景观一般由DEM与(　)组合而成。

A.DLG

B.DOM

C.DRG

D.DSM

46现行规范规定，经济发达地区1:5000～1:10000地图的全面更新周期一般为(　)年。

A.1～2

B.4～5

C.6～8

D.9～10

47航空摄影测量相对定向完成后，下列关于其成果特征的说法中，错误的是(　)。

A.模型比例尺是无约束

B.模型坐标系为地面坐标系

C.同名光线对对相交

D.投影光线满足共线方程要求

48规则格网的数字高程模型行列号表示的是格网点的(　)。

A.平面坐标

B.高程

C.坡度

D.坡向

49下列要素中，当其符号与地类界符号重合时，地类界符号应移位表示的是(　)。

A.道路

B.陡坎

C.水系

D.电力线

50下列工作内容中，不属于数字高程模型生产内容的是(　)。

A.绝对定向

B.特征点线采集

C.影像纠正

D.数据编辑

51现行规范规定，相同比例尺、相同地形类别的数字高程模型成果按精度可划分为(　)级。

A.1

B.2

C.3

D.4

52航摄影像投影差是由(　)引起的像点位移。

A.镜头畸变

B.像片倾斜

C.大气折光

D.地形起伏

53现行规范规定，同比例尺、不同地形类别空三加密网接边工作中，接边差满足要求后，最终成果坐标的处理方法是(　)。

A.按接边处坐标平均数取值

B.按中误差比例配赋接边差

C.按各自坐标取值

D.按高精度区域坐标取值

54像片调绘中，低等级公路进入城区时，其符号的处理方式是(　)。

A.用公路符号代替街道线

B.公路符号与街道线重合表示

C.用街道线代替公路符号

D.公路符号与街道线交替表示

55我国标准分幅1:25万地貌图上表示的主要专题要素是(　)。

A.地貌形态成因类型

B.地貌构造类型

C.地貌起伏形态变化

D.地貌结构与地形变化

561:25万地形图丘陵地区的基本等高距是(　)m。

A.10

B.25

C.50

D.100

57现行规范规定，下列公开版地图的质量特性中，属于一般差错的是(　)。

A.个别等高线、等深线及高程注记的差错

B.重要居民地的符号、注记差错

C.髙速公路表示为一般公路

D.重要要素间的关系处理不当

58编制矿产分布图时，将表示矿井位置及储存量的符号绘制在井口位置，该方法于专题地图表示方法中的(　)。

A.分区统计图法

B.分级统计图法

C.范围法

D.定点符号法

59现行规范规定，纸质印刷的地图上，线划的最小宽度是(　)mm。

A.0.05

B.0.08

C.0.15

D.2.0

60小比例尺地图缩编时，根据居民地的人口数或行政等级来确定居民地取舍的方名是(　)。

A.质底法

B.资格法

C.符号法

D.点值法

[NT:PAGE]

2016年注册测绘师考前冲刺 立即提分>>>

2016年注册测绘师考试题库 资料免费下载>>>

61地图图面配置设计时，为节约纸张，扩大主图的比例尺和充分利用地图版面，对一些特殊形状的制图区域，通常采用两种方法表示超出内图轮廓线以外的局部区域：一种是破图廓，另一种是(　)。

A.插图

B.略图

C.附图

D.移图

62下列地图中，不属于自然地图的是(　)。

A.农业地图

B.海洋地图

C.动物图

D.土壤图

63下列系统功能项中，不属于GIS系统安全设计考虑范畴的是(　)。

A.用户管理

B.数据备份

C.结点检错

D.信息认证

64实施地理信息系统工程时，第一步要做的工作一般是(　)。

A.方案设计

B.数据采集

C.系统开发

D.需求调研

65下列地理信息系统采集方法中，不属于野外采集方法的是(　)。

A.平板测量

B.扫描矢量化

C.GPS测量

D.像片调绘

66下列数据库操作项中，属于数据库概念设计阶段应考虑的是(　)。

A.确定E-R模型

B.确定各实体主键

C.分析时间效率

D.数据字典设计

67用户需要计算某水库周边海拔5000m以下区域内居民地数量，下列空间分析方法中，可以满足用户需求的是(　)。

A.缓冲分析

B.叠加分析

C.临近分析

D.网络分析

68下列关于属性数据入库的说法中，错误的是(　)。

A.数据库表中每一列的属性名必须是唯一的

B.数据库表中每一列必须有相同的数据类型

C.数据库表中不能有完全相同的行

D.数据库表中的属性值是可再分的单元

69下列GIS软件测试方法中，也可称为功能测试的是(　)。

A.白盒测试

B.黑盒测试

C.集成测试

D.系统测试

70下列系统需求中，GIS系统功能设计需考虑的是(　)。

A.空间分析

B.网络速度

C.操作系统

D.数据备份

71若要求专题地理信息数据与基础地理信息数据能重叠显示，两者的(　)必须保持一致。

A.坐标系统

B.数据格式

C.拓扑关系

D.比例尺

72下列GIS系统维护措施中，属于适应性维护措施的是(　)。

A.软件bug纠正

B.操作系统升级

C.数据更新

D.服务器维修

73下列数据类型中，适合制作地貌晕渲图的是(　)。

A.DLG

B.DOM

C.DEM

D.DRG

74下列数据检查项中，不属于入库数据检查内容的是(　)。

A.数学基础

B.数学精度

C.数据格式

D.数据项的完整性

75现行规范规定，车载导航电子地图数据集中重要内容的更新周期最长不超过(　)。

A.1个月

B.3个月

C.1年

D.2年

76车载导航电子地图数据的道路要素一般包含道路LINK和节点，道路交叉点是节点之一，它的直接功能是(　)。

A.路径计算

B.连接道路

C.辅助导航

D.拓扑描述

77逻辑一致性是导航电子地图数据质量元素之一，其质量子元素不包括(　)。

A.概念一致性

B.格式一致性

C.拓扑一致性

D.表达一致性

78下列数据格式中，符合现行规范规定的互联网电子地图瓦片的数据格式是(　)。

A.PNG

B.GIF

C.TIF

D.PCX

79现行规范规定，地理信息公共服务平台发布的影像数据分辨率最高不能高于(　)m。

A.5

B.2

C.0.5

D.0.2

80现行规范规定，我国网络电子地图瓦片数据分为(　)级。

A.15

B.17

C.20

D.25

[NT:PAGE]

2016年注册测绘师考前冲刺 立即提分>>>

2016年注册测绘师考试题库 资料免费下载>>>

二、多选题，共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。

81经纬仪的主要三轴指的是(　)。

A.横水准器轴

B.垂直轴

C.水平轴

D.圆水准器轴

E.视准轴

82三角高程测量中，能有效减弱大气垂直折光影响的方法有(　)。

A.照准目标打回光

B.上、下午对称观测

C.选择最佳观测时间

D.对向观测

E.提高观测视线高度

83下列参数中，属于2000国家大地坐标系参数的有(　)。

A.椭球长半径

B.参考历元

C.中央子午线

D.大地水准面

E.扁率

E

84海水中影响声波传播速度的主要因素有(　)。

A.潮汐

B.盐度

C.温度

D.波浪

E.压力

85下列准则中，属于工程控制网质量准则的有(　)。

A.灵敏度准则

B.平衡准则

C.精度准则

D.多样性准则

E.费用准则

86下列测图方法中，可用全站仪采集数据来完成的有(　)。

A.编码法

B.扫描法

C.草图法

D.摄影法

E.电子平板法

87下列定位方法中，可用于水下地形图测绘的有(　)。

A.全站仪定位

B.经纬仪后方交会定位

C.GPS定位

D.水下声学定位.

E.无线电定位

88下列因素中，用于确定动态变形测量精度指标的有(　)。

A.变形速率

B.测量要求

C.变形图特性

D.经济因素

E.变形幅度

89下列关于房产测绘幢号编立的说法中，正确的有(　)。

A.幢号应以丘或宗地为单位编立

B.幢号应自进大门起从左至右、从前至后编立

C.幢号应反S形编号

D.幢号注在房廓线内右下角

E.幢号应加括号表示

90下列空间对象中，属于地籍要素测量对象的有(　)。

A.界址点

B.高程点

C.行政区域界线

D.建筑物

E.永久构筑物

91下列关于界线测绘界桩埋设的说法中，正确的有(　)。

A.界桩埋设的密度要能控制边界走向，尽量多埋设

B.界线走向实地明显且无道路通过地段，必须埋设

C.有天然或人工标志地段，可不埋设

D.界河两岸应设置同号双立界桩

E.界河交叉口岸应设置同号三立界桩

92下列航摄参数中，影响航摄比例尺的有(　)。

A.相对航高

B.绝对航高

C.摄影仪主距

D.摄影仪框幅尺寸

E.像片重叠度

93下列测绘方法中，可用于三维城市建模的有(　)。

A.激光扫描

B.倾斜摄影测量

C.卫星遥感解译

D.水准测量

E.野外实地测量

94下列质量检查项中，属于DLG成果质量检查内容的有(　)。

A.位置精度

B.格网参数

C.属性精度

D.逻辑一致性

E.完整性

95下列地形图中，高程注记应注记至整米的有(　)。

A.1:5000地形图

B.1:10000地形图

C.1:25000地形图

D.1:50000地形图

E.1:100000地形图

96下列因素中，影响专题地图投影选择的有(　)。

A.地图用途

B.区域位置

C.区域大小

D.区域形状

E.区域地形

971:10000地形图上，下列独立地物中，其符号属于几何中心定位的有(　)。

A.移动通信塔

B.水车

C.石油井

D.贮油罐

E.发电厂

98下列工作中，属于地理信息数据库输入设计工作的有(　)。

A.确定数据采集方式

B.选择符号库系统

C.空间参照选择

D.文本与表格设计

E.数据更新的方法设计

99下列需求中，属于地理信息系统设计应考虑的有(　)。

A.人员需求

B.管理需求

C.数据需求

D.安全需求

E.设备需求

100下列检测项中，属于车载导航电子地图数据属性精度检测项的有(　)。

A.要素分类正确性

B.要素代码正确性

C.要素属性值正确性

D.几何位置接边正确性

E.要素表达正确性