2015年环境影响评价师《技术导则与标准》真题

总分:150 分 及格:90 分 考试时间:180 分

1、单项选择题共90题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

1 根据《环境影响评价技术导则一总纲》，环境影响评价应尽早介入工程前期工作，重点关注( )的环境可行性。

A 工艺路线

B 资源利用

C 工艺参数

D 总平面布置

答案：A

解析:

根据《环境影响评价技术导则——总纲》，环境影响评价应尽早介入工程前期工作中，重点关注选址(或选线)、工艺路线(或施工方案)的环境可行性。

2 根据《环境影响评价技术导则一总纲》，关于评价工作等级调整的说法，正确的

是( )。

A 评价工作等级不可调整

B 评价工作等级可调整，若调整幅度不超过一级，可不说明理由

C 评价工作等级可调整，若调整幅度超过一级，应说明调整的具体理由

D 评价工作等级可调整，但调整幅度不超过一级，并应说明调整的具体理由

答案：D

解析:

对于某一具体建设项目，其环境要素专项评价的工作等级可根据建设项目所处区域环境敏感程度，工程污染或生态影响特征及其他特殊要求等情况进行适当调整，但调整的幅度不超过一级，并应说明调整的具体理由。

3 根据《环境影响评价技术导则一总纲》，下列方法中，不属于工程分析方法的

是( )。

A 实验法

B 类比分析法

C 数值模拟法

D 物料平衡计算法

答案：C

解析:

根据建设项目的规划、可行性研究和设计等技术资料的详尽程度，其工程分析可以采用不同的方法，目前采用较多的有：类比分析法、实测法、实验法、物料平衡计算法和查阅参考资料分析法等。

4 根据《环境影响评价技术导则一总纲》，下列统计量中，不纳人工程分析阶段污染物排放统计汇总的是( )。

A 有组织排放量

B 无组织排放量

C 事故工况排放量

D 非正常工况排放量

答案：C

解析:

在工程分析阶段，应对建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况排放的各种污染物浓度、排放量、排放方式、排放条件与去向等进行统计汇总。

5 根据《环境影响评价技术导则一总纲》，环境质量调查与评价应以 ( )为主，兼顾均布性和代表性布设现状监测点位。

A 行政区

B 环境功能区

C 生态功能区

D 环境敏感区

答案：B

解析:

在环境质量和区域污染源现状调查与评价中，应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，收集评价范围内各例行监测点、断面或站住的近期环境监测资料或背景值调查资料，以环境功能区为主兼顾均布性和代表性布设现状监测点位。

6 根据《环境影响评价技术导则一总纲》，关于社会环境影响评价内容与要求的说法，正确的是( )。

A 社会环境影响评价不包括人群健康的影响评价

B 社会环境影响评价不包括基础设施韵影响评价

C 社会环境影响评价应说明社会环境影响评价因子的变化

D 社会环境影响评价只需分析负面的社会影响，并提出相应的对策措施

答案：C

解析:

社会环境影响评价应包括征地拆迁、移民安置、人文景观、人群健康、文物古迹、基础设施(如交通、水利、通信)等方面的影响评价。社会环境影响要分析正面和负面的社会环境影响，并对负面影响提出相应的对策与措施。

7 某新建的城市快速路项目，线路总长10km，设有1个服务区，经估算模式计算服务区排放的各污染物最大地面质量浓度占标率最大为2. 5%。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》，关于该项目大气评价工作等级的说法，正确的是( )。

A 评价等级应为一级

B 评价等级应不低于二级

C 评价等级应为三级

D 不定级，进行相关分析

答案：B

解析:

对于以城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目，应考虑交通践源对道路两侧的环境保护目标的影响，评价等级应不低于二级。

8 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》关于大气环境影响评价工作程序的说法，正确的是( )。

A 应先确定评价等级，再确定评价标准

B 应先进行初步工程分析，再确定评价范围

C 应先进行区域污染源调查，再确定评价因子

D 应先进行环境空气质量现状监测，再确定评价等级

答案：B

解析:

根据《环境影响评价技术导则一大气环境》，在大气环境影响评价工作程序的第一阶段中，应先进行环境空气质量现状调查、初步工程分析、环境空气敏感区调查、评价因子筛选、评价标准确定、气象特征调查、地形特征调查，其次编制工作方案，然后确定评价工作等级，最后确定评价范围。区域污染源调查、环境空气质量现状监测属于大气环境影响评价工作程序第二阶段的工作。

9 某项目经估算模式计算的最远D10%为3km，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》，该项目大气评价范围是以排放源为中心、边长为( )的矩形区域。

A 2.5km

B 3km

C 5km

D 6km

答案：D

解析:

根据项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境影响评价范围。即以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围。由于评价范围的直径或边长一般不应小于5km，因此，该项目大气评价范围是边长为2×3=6( km)的矩形区域。

10 某建设项目大气评价工作等级为一级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》，关于该项目环境空气质量现状调查的说法，正确的是( )。

A 可利用邻近评价范围的例行空气质量监测点近5年与项目有关的监测资料

B 可利用邻近评价范围的例行空气质量监测点近3年与项目有关的监测资料

C 若邻近评价范围的其他项目有近5年的现状监测资料，可适当减少项目监测点位

D 若邻近评价范围的其他项目有近3年的现状监测资料，可适当减少项目监测点位

答案：B

解析:

现状调查资料来源分三种途径，可视不同评价等级对数据的要求结合进行：①收集评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近3年与项目有关的监测资料;②收集近3年与项目有关的历史监测资料;③进行现场监测。

11 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》，关于监测因子筛选的说法，正确的是( )。

A 项目排放的所有污染物都应作为监测因子

B 仅将项目排放的特征污染物筛选为监测因子

C 仅将项目排放的有环境质量标准的污染物筛选为监测因子

D 项目排放毒性较大且没有环境质量标准的污染物，应选取其中有代表性的作为监测因子

答案：D

解析:

凡项目排放的污染物属于常规污染物的应筛选为监测因子。项目排放的特征污染物中有国家或地方环境质量标准的，或者有TJ 36中的居住区大气中有害物质的最高允许浓度的，也应筛选为监测因子;对于没有相应环境质量标准的污染物，且属于毒性较大的，则应按照实际情况，选取有代表性的污染物作为监测因子，同时应给出参考标准值和出处。

12 某大气评价工作等级为二级的项目，拟建地常年、冬季主导风向分别为E、NW，项目在1月进行环境空气质量监测。根据《环境影响评价技术导则一大气环境》，关于该项目环境空气质量现状监测布点的说法，正确的是( )。

A 至少在约E、S、W、N等方向布点，并在偏W方向加密布点

B 至少在约E、S、W、N等方向布点，并在偏E方向加密布点

C 至少在约NW、NE、SE、SW等方向布点，并在偏SE方向加密布点

D 至少在约NW、NE、SE、SW等方向布点，并在偏NW方向加密布点

答案：C

解析:

二级评价项目以监测期间所处季节的主导风向为轴向，取上风向为0°，至少在约0°、90°、180°、270°方向上各设置1个监测点，主导风向下风向应加密布点。二级评价项目冬季监测，以NW为主导风向，应在其下方偏SE方向加密布点。

13 某建设项目位于内陆平原地区，大气评价工作等级为二级，距离该项目最近的地面气象观测站和高空气象探测站分别为55km和45km.根据《环境影响评价技术导则一大气环境》，关于气象观测资料调查的说法，正确的是( )。

A 应补充地面气象观测

B 可采用该地面气象观测站近5年连续1年的观测资料

C 可采用该高空气象探测站的实测资料

D 高空气象资料应采用中尺度气象模式模拟的格点气象资料

答案：A

解析:

二级评价项目的地面气象观测资料调查要求：调查距离项目最近的地面气象观测站，近3年内的至少连续1年的常规地面气象观测资料。如果地面气象观测站与项目的距离超过50km，并且地面站与评价范围的地理特征不一致，还需进行补充地面气象观测。常规高空气象探测资料调查要求：调查距离项目最近的常规高空气象探测站，近3年内的至少连续1年的常规高空气象探测资料。如果高空气象探测站与项目的距离超过50km，高空气象资料可采用中尺度气象模式模拟的50km内的格点气象资料。

14 某项目污染源主导风向下风向Skm处有一规模较大的城镇，经估算模式计算的最

远D10%为3.5km，根据《环境影响评价技术导则一大气环境》，该项目预测范围选择合理的是( )。

A 以该项目污染源为中心10km×7km范围

B 以该项目污染源为中心7km×7km范围

C 以该项目污染源为中心5km×7km范围

D 以该项目污染源为中心3. 5km×3.5km范围

答案：A

解析:

大气环境影响预测范围应覆盖评价范围，同时还应考虑污染源的排放高度、评价范围的主导风向、地形和周围环境敏感区的位置等进行适当调整。计算污染源对评价范围的影响时，一般取东西向为X坐标轴、南北向为y坐标轴，项目位于预测范围的中心区域。因此，该项目的预测范围是(2×5)km×(2×3.5)km。

15 某建设项目污水排放量为4000m3/d，污水水质复杂程度为简单，该污水排放的受纳水体为Ⅲ类水质小河。根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，该项目地面水环境影响评价工作等级为( )。

A 一级

B 二级

C 三级

D 不定级，进行相关分析

答案：C

解析:

根据地面水环境影响评价分级判据(内陆水体)，该建设项目的污水排水量小于5000m3 /d，大于1000m3/d，污水水质复杂程度为简单，受纳水域为Ⅲ类水质小河，则该项目地面水环境影响评价工作等级为三级。

16 某建设项目向海湾排放污水量为14000m3/d，根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，一般情况下，该项目地面水环境现状调查范围为( )。

A ≤3. 5km2

B 3. 5~15km2

C 15~40km2

D 40~100km2

答案：B

解析:

根据《环境影响评价技术导则一地面水环境)，该建设项目向海湾排放污水量为14000m3/d，在10000~20000m3/d之间，则其地面水环境现状调查范围(以排污口为圆心，以调查半径为半径的半圆形面积)为3. 5-15km2。

17 根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，一般情况下，对于地面水评价等级为三级的项目，河流水质现状调查时期至少应包括( )。

A 枯水期

B 平水期

C 丰水期

D 丰水期和枯水期

答案：A

解析:

对于地面水评价等级为三级的河流，一般情况下，可只在枯水期调查。

18 根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，下列说法中，符合现有水污染源调查原则的是( )。

A 改、扩建项目可以简略调查改、扩建前的水污染源

B 点源调查以现场调查和测试为主，以搜集现有资料为辅

C 评价等级较高且现有水污染源与建设项目较近时，应详细调查该污染源

D 现有水污染源位于建设项目受纳河流混合过程段以内时，可以简略调查该污染源

答案：C

解析:

根据<环境影响评价技术导则一地面水环境》，点源调查以搜集现有资料为主，只有在十分必要时才补充现场调查和现场测试。例如在评价改、扩建项目时，对此项目改、扩建前的污染源应详细了解，常需现场调查或测试。点源调查的繁简程度可根据评价级别及其与建设项目的关系而略有不同。如评价级别较高且现有污染源与建设项目距离较近时应详细调查，例如位于建设项目的排水与受纳河流的混合过程段以内，并对预测计算可能有影响的情况。

19 根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，下列水质参数中，不属于常规水质参数的是( )。

A 溶解氧

B 镉

C 挥发酚

D 总磷

答案：B

解析:

常规水质参数以《地表水环境质量标准》( GB 38382002)中提出的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、凯式氮或非离子氨、酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总磷以及水温为基础，根据水域类别、评价等级、污染源状况适当删减。

20 某建设项目地面水评价工作等级为三级，污水排放的受纳水体为一矩形小河(河宽为15m、水深为6m)。根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，设置4个水质取样断面，则该项目水质取样点数量至少应为( )。

A 4个

B 8个

C 12个

D 16个

答案：A

解析:

当小河的河流断面形状为矩形或相近于矩形时，可在取样断面的主流线上设一条取样垂线。时于三级评价的小河，不论河水深浅，只在一条垂线上取一个样。该矩形小河设置4个水质取样断面，因此该项目水质取样点数量至少是4个。

21 根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，在预测地面水水体水质时，河流完全混合模式适用于( )。

A 充分混合段、持久性污染物

B 充分混合段、非持久性污染物

C 平直河流混合过程段、持久性污染物

D 平直河流混合过程段、非持久性污染物

答案：A

解析:

河流完全混合模式的适用条件包括：①河流充分混合段;②持久性污染物;③河流为恒定流动;④废水连续稳定排放。

22 根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，关于地面水环境影响预测点布设原则的说法，正确的是( )。

A 预测点必须在预测范围内布设

B 预测范围不能超过现状调查的范围

C 地面水环境现状监测点应作为预测点

D 预测点的数量和位置仅依据评价等级确定

答案：C

解析:

根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，在预测范围以外，估计有可能受到影响的重要用术地点，应设立预测点。地面水环境预测的范围与地面水环境现状调查的范围相同或略小(特殊情况也可以略大)。预测点的数量和预测点的布设应根据受纳水体和建设项目的特点、评价等级以及当地的环保要求确定。

23 根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，再生水地下回灌工程属于( )建设项目。

A Ⅰ类

B Ⅱ类

C Ⅲ类

D Ⅳ类

答案：C

解析:

地下水环境影响评价中，根据建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为三类：①Ⅰ类是指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的建设项目;②Ⅱ类是指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能引起地下水流场或地下水位变化，并导致环境水文地质问题的建设项目;③Ⅲ类是指同时具备Ⅰ类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。

24 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，下列区域中，地下水环境敏感程度分级属于较敏感的是( )。

A 温泉水地下水资源保护区

B 分散式居民饮用水地下水水源区

C 岩溶塌陷易发区

D 规划的集中式饮用水地下水水源地准保护区

答案：B

解析:

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感和不敏感三级。其中，较敏感程度的特征为：集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮水水源地)准保护区以外的补给径流区;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入敏感分级的环境敏感区。

25 某建设项目地下水评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，该项目评价区域的环境水文地质资料的调查精度至少应为( )。

A 1:5000

B 1:10000

C 1:50000

D 1:100000

答案：C

解析:

地下水评价工作等级为一级的建设项目评价区域的环境水文地质资料的调查精度应大于或等于1：50000)。

26 某Ⅰ类建设项目地下水评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，下列调查内容中，不属于该项目水文地质条件调查的是( )。

A 地下水水位

B 地下水水质

C 地下水污染对照值

D 地下水污染源分布

答案：D

解析:

Ⅰ类建设项目(一级评价)水文地质条件调查的主要内容包括：①气象、水文、土壤和植被状况。②地层岩性、地质构造、地貌特征与矿产资源。③包气带岩性、结构、厚度。④含水层的岩性组成、厚度、渗透系数和富水程度;隔水层的岩性组成、厚度、渗透系数。⑤地下水类型、地下水补给、径流和排泄条件。⑥地下水水位、水质、水量、水温。⑦泉的成因类型，出露位置、形成条件及泉水流量、水质、水温、开发利用情况。⑧集中供水水源地和水源井的分布情况(包括开采层的成井的密度、水井结构、深度以及开采历史)。⑨地下水现状监测井的深度、结构以及成井历史、使用功能。⑩地下水背景值(或地下水污染对照值)。

27 某Ⅰ类建设项目地下水评价工作等级为二级，评价区面积为160km2，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，评价区内潜水含水层的水质监测点应不少于( )。

A 5个

B 7个

C 8个

D 11个

答案：C

解析:

二级评价项目含水层的水质监测点应不少于5个点/层。评价区面积大于100km2时，每增加20 km2水质监测点应至少增加1个点/层。因此该评价区内潜水含水层的水质监测点应不少于8个。

28 根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，下列地下水水质指标中，需要现场测定的是( )。

A pH

B 色(度)

C 浑浊度

D 总硬度

答案：A

解析:

地下术水质样品的管理、分析化验和质量控制按《地下水环境监测技术规范》( HJ/T 164)执行。pH、溶解氧(DO)、水温等不稳定项目应在现场测定。

29 根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，下列区域中，不属于地下水环境影响预测重点的是( )。

A 重要湿地

B 规划的地下水供水水源区

C 固体废物堆放处的地下水径流补给区

D 可能出现环境水文地质问题的主要区域

答案：C

解析:

地下水环境影响预测重点应包括：①已有、拟建和规划的地下水供水水源区;②主要污水排放口和固体废物堆放处的地下水下游区域;③地下水环境影响的敏感区域，如重要湿地、与地下水相关的自然保护区和地质遗迹等;④可能出现环境水文地质问题的主要区域;⑤其他需要重点保护的区域。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除

30 某建设项目地下水评价工作等级为二级，评价区域水文地质条件复杂，根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，该建设项目地下水环境影响预测应采用的方法是( )。

A 数值法

B 解析法

C 均衡法

D 类比分析法

答案：A

解析:

二级评价建设项目中水文地质条件复杂时应采用数值法，水文地质条件简单时可采用解析法。

31 某建设项目位于2类声环境功能区，项目建设前后厂界噪声级增量在5dB(A)以上、敏感目标处噪声级增量为3dB(A)，且受噪声影响人口数量增加较多。根据《环境影响评价技术导则一声环境》，该项目声环境影响评价工作等级应为( )。

A 一级

B 二级

C 三级

D 不定级，进行相关分析

答案：B

解析:

声环境影响评价工作等级一般分为三个级别，其中二级为一般评价，其划分基本原则为：建设项目所处声环境功能区为《声环境质量标准》(GB 3096)规定的1类、2类地区;或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3-5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时。

32 某新建高速公路位于2类声环境功能区，依据该高速公路设计车流量计算得到距高速公路中心线300m处夜间噪声贡献值为50dB( A)、400m处夜间噪声预测值为50dB(A)。根据《环境影响评价技术导则一声环境》，该项目声环境影响评价范围应为高速公路中心线两侧( )范围内。

A 100m

B 200m

C 300m

D 400m

答案：C

解析:

由题意可知，该新建高速公路位于2类声环境功能区，该功能区噪声限值为昼间60dB( A)、夜间50dB( A)。城市道路、公路、铁路、城市轨道交通地上线路和水运线路等建设项目满足一级评价要求的，一般以道路中心线外两侧200m以内为评价范围;满足二级评价、三级评价要求的，可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小评价范围。如依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准值时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。故选C。

33 根据《环境影响评价技术导则一声环境》，下列内容中，属于声环境现状调查内容的是( )。

A 评价范围内地形地貌特征

B 评价范围内经济发展程度

C 评价范围内人口流动情况

D 评价范围内产业结构特征

答案：A

解析:

声环境现状调查基本内容包括：①影响声波传播的环境要素调查;②评价范围内现有敏感目标调查;③声环境功能区划和声环境质量现状调查;④现状声源调查。选项A属于声环境现状调查中的影响声波传播的环境要素调查。

34 根据《环境影响评价技术导则一声环境》，关于环境噪声现状监测执行标准的说法，正确的是( )。

A 机场场界噪声测量执行《机场周围飞机噪声环境标准》

B 铁路施工场界噪声测量执行《铁路边界噪声限值及其测量方法》

C 城市轨道交通车站站台噪声测量执行《社会生活环境噪声排放标准》

D 商品混凝土生产企业厂界噪声测量执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

答案：D

解析:

机场周围飞机噪声测量执行《机场周围飞机噪声测量方法》;铁路施工场界噪声测量执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》城市轨道交通车站站台噪声测量执行《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》。

35 已知某声源最大几何尺寸为D，A声功率级为LAW，根据《环境影响评价技术导则一声环境》，若按公式LA(r) =LAw—20lg(r) —11计算距声源中心r处的A声级LA(r)，必须满足的条件是( )。

A 声源处于自由声场、r>D

B 声源处于自由声场、r>2D

C 声源处于半自由声场、r>D

D 声源处于半自由声场、r>2D

答案：B

解析:

在声环境影响评价中，声源中心到预测点之间的距离超过声源最大几何尺寸2倍时，该声源可近似为点声源，此时r>2D.已知点声源的A声功率级(LAW)，等效公式为LA (r)=LAW - 20lg(r) -11，可知声源处于自由声场。

36 某面声源宽a、长b，预测点位于面声源中心轴线上，与面源中心的距离为r。根据《环境影响评价技术导则一声环境》，关于该面声源噪声衰减的说法，正确的是( )。

A 距离r加倍，衰减3dB

B 距离r加倍，衰减6dB

C rD a/π<6/π时，几乎不衰减

答案：C

解析:

在长方形面声源中心轴线土，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：当r< 丌时，几乎不衰减(Adiv≈0);当a>

< r0)]。< 丌时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声、源衰减[Adiv≈201g(>

37 某企业车间外墙安装甲、乙两台风机，其中甲风机昼间运行8h，运行时对厂界外居民点的噪声贡献值为56dB(A);乙风机昼间运行16h，运行时对厂界外居民点的噪声贡献值为53dB(A)。关于该居民点处甲、乙风机噪声昼间等效声级(Ld)大小关系的说法，正确的是( )。

A 甲风机Ld大于乙风机Ld

B 甲风机Ld等于乙风机Ld

C 甲风机Ld小于乙风机Ld

D 甲、乙风机Ld大小关系无法确定

答案：B

解析:

根据《声环境质量标准》，昼间时段是指6：00至22;00之间的时段，即16h.按照等效声级公式可推出，甲风机Ld =101g[(8×100.1×56÷16] =53[dB(A)];乙风机Ld=101g[(16×100.1×53÷16]=53[dB(A)]。故甲风机Ld等于乙风机Ld。

38 某双向四车道高速公路拟两侧各拓宽一个车道，扩建前双向四车道在有正常车流和无车流通过情况下敏感目标处噪声分别为65dB(A)和58dB(A)，扩建后六车道达到设计车流量时对敏感目标的噪声贡献值为68dB(A)，则扩建后敏感目标处的噪声预测值( )。

A 等于68dB( A)

B 在68dB(A)和69dB( A)之间

C 在69dB(A)和70dB( A)之间

D 在70dB( A)和72dB(A)之间

答案：B

解析:

扩建后敏感目标处的噪声预测值=101g(100.1X68+100.1×58)=68. 4(dB)。

39 某矿山开采项目总占地面积23km2，不涉及生态敏感区，项目开发可能导致矿区土地利用类型发生明显改变。根据《环境影响评价技术导则一生态影响》，关于该项目生态影响评价工作等级的说法，正确的是( )。

A 生态影响评价工作等级为一级

B 生态影响评价工作等级为二级

C 生态影响评价工作等级为三级

D 生态影响评价可仅做生态影响分析

答案：A

解析:

依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地(水域)范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。其中，面积>20km2的一般区域工作等级为二级。在矿山井工开采可能导致矿区土地利用类型明显改变的情况下，评价工作等级应上调一级。

40 根据《环境影响评价技术导则生态影响》，关于生态影响评价工作范围的说法，正确的是( )。

A 评价范围为项目的占地区域

B 评价范围为项目的间接影响区域

C 评价范围为项目的直接影响区域

D 评价范围涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域

答案：D

解析:

生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

41 根据《环境影响评价技术导则生态影响》，关于不同评价工作等级生态现状调查要求的说法，错误的是( )。

A 一级评价应给出采样地样方实测、遥感等方法测定的数据

B 二级评价应给出物种多样性实测数据

C 三级评价可充分借鉴原有资料进行说明

D 有敏感生态保护目标时应做专题调查

答案：B

解析:

二级评价的生物量和物种多样性调查可依据已有资料推断，或实测一定数量的、具有代表性的样方予以验证。

42 根据《环境影响评价技术导则一生态影响》，关于生态影响预测与评价方法的说法，错误的是( )。

A 景观生态学法可定量分析生境格局的变化

B 类比分析法可定性预测生态问题的发展趋势

C 列表清单法可定量预测对生物多样性的影响

D 图形叠置法可定量分析地下水位下降对植被的影响

答案：C

解析:

表清单渚的应用包括：①进行开发建设活动对生态因子的影响分析;②进行生态保护措施的筛选;③进行物种或栖息地重要性或优先度比选。

43 某项目生态影响评价工作等级为二级，生态影响评价成图范围为10km2，根据《环境影响评价技术导则生态影响》，该项目生态影响评价图件成图比例规范要求为( )。

A 1:1万

B 1:5万

C 1:10万

D 1:25万

答案：A

解析:

该项目生态影响评价成图范围在2-20km2之间，二级评价的成图比例为1：10000。

44 某新建公路选线方案经过世界文化和自然遗产地，根据《环境影响评价技术导则一生态影响》，该项目应优先采用的生态保护措施是( )。

A 调整线路方案，避让世界文化和自然遗产地

B 减少公路设计车道数量，缩小占地的面积与范围

C 向有关行政主管部门申请行政许可并支付补偿金

D 将线路所经区域调整出世界文化和自然遗产地的范围

答案：A

解析:

世界文化和自然遗产地属于特殊生态敏感区。凡涉及不可替代、极具价值、极敏感、被破坏后很难恢复的敏感生态保护目标(如特殊生态敏感区、珍稀濒危物种)时，必须提出可靠的避让措施或生境替代方案。

45 根据《环境影响评价技术导则一生态影响》，下列减缓生态影响的替代方案中，应优先选择的是( )。

A 生态影响最小的方案

B 生物量损失最小的方案

C 生态保护经济成本最小的方案

D 生态恢复、修复和补偿措施易于实施的方案

答案：A

解析:

评价应对替代方进行行生态可行性论证.优先选择生态影响最小的替代方案，最终选定的方案至少应该是生态保护可行的方案。

46 《规划环境影响评价技术导则一总纲》适用于( )的环境影响评价。

A 跨流域调水工程

B 县级市土地利用规划

C 跨省输油管道工程

D 省级水利资源开发利用规划

答案：D

解析:

《规划环境影响评价技术导则一总纲》适用于国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划.区域、流域、海域的建设、开发利用规划. 以及工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、变通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规潮的环境影响评价。

47 下列原则中，不属于《规划环境影响评价技术导剩一总纲》规定的评价原则是( )。

A 一致性原则

B 层次性原则

C 全程互动原则

D 事中、事后监管原则

答案：D

解析:

规划环境影响评价的原则包括：①全程互动原则;②一致性原则;③整体性原则;④层次性原则，⑤科学性原则。

48 根据《规划环境影响评价技术导则总纲》，下列分析内容中，不屉于规划分析内容的是( )。

A 规划概述

B 规划的协调性分析

C 规划的开发强度分析

D 规划的不确定性分析

答案：C

解析:

规划分析应包括规划概述、规划的协调性分析和不确定性分析等。

49 根据《规划环境影响评价技术导则一总纲》，下列分析内容中，不属于规划基础条件不确定性分析的是( )。

A 分析规划方案可能发生的变化或调整情况

B 论证规划各项内容顺利实施的可能性与必要条件

C 重点分析规划实施所依托的资源、环境条件可能发生的变化

D 分析规划方案中需要具备但没有具备、应该明确但没有明确的内容

答案：D

解析:

规划基础条件的不确定性分析包括：重点分析规划实施所依托的资源、环境条件可能发生的变化.论证规剐各项内容顺利实施的可能性与必要条件，分析规划方案可能发生的变化或调整情况。

50 下列分析方法中，不属于《规划环境影响评价技术导则总纲》规定的主要规划分析方式和方法的是( )。

A 问卷调查

B 类比分析

C 矩阵分析

D 专家咨询

答案：A

解析:

规划分析的方式和方法主要有：棱查表、叠图分析、矩阵分析、专家各询、情景分析、博弈论、类比分析、系统分析等。

51 根据《规划环境影响评价技术导则一总纲》，下列方法中，不属于环境影响识别与评价指标确定的方法是( )。

A 叠图分析

B 层次分析

C 负荷分析

D 灰色系统分析

答案：C

解析:

环境影响识别与评价指标确定的方式和方法主要有：核查表、矩阵分析、网络分析、系统流图、叠图分析、灰色系统分析，层次分析、情景分析、专家咨询、类比分析、压力—状态—响应分析等。

52 根据《规划环境影响评价技术导则总纲》，关于对规划要素提出优化调整建议的说法，错误的是( )。

A 规划的目标、发展定位与国家级、省级主体功能区规划不符时，应提出明确的优化调整建议

B 规划包含的具体建设项目属于国家明令禁止类型或不符合国家产业政策、环境保护政策时，应提出明确的优化调整建议

C 规划布局和规划包含的具体建设项目选址、选线与主体功能区划、生态功能区划、环境敏感区的保护要求发生严重冲突时，应提出明确的优化调整建议

D 规划方案中有依据现有知识水平和技术条件，无法或难以对其产生的不良环境影响程度或范围作出科学、准确判断的内容时，可不提出规划的优化调整建议

答案：D

解析:

规划方案中有依据现有知识水平和技术条件，无法或难以对其产生的不良环境影响程度或者范围作出科学、准确判断的内容时，应根据规划方案的环境合理性和可持续发展论证结果.对规划要素提出明确的优化调整建议。

53 根据《规划环境影响评价技术导则总纲》，下列措施中，不属于环境修复补救措施的是( )。

A 生态补偿

B 生态修复与建设

C 清洁能源与资源替代

D 建立环境风险防范与应急预案

答案：D

解析:

环境修复补救措施主要包括生态修复与建设、生态补偿、环境治理、清洁能源与资源替代等措施。

54 根据《规划环境影响评价技术导则一总纲》，下列内容中，不属于跟踪评价方案主要评价内容的是( )。

A 总结规划环境影响评价的经验和教训

B 对规划实施全过程中已经或正在造成的影响提出监控要求

C 明确公众对规划实施区域环境与生态影响的意见和对策建议的调查方案

D 对规划实施中所采取的预防或减轻不良环境影响的对策和措施提出分析和评价的具体要求

答案：A

解析:

跟踪评价方案主要评价内容包括：①对规则实施全过程中已经或正在造成的影响提出监控要求，明确需要进行监控的资源、环境要素及具体的评价指标，提出实际产生的环境影响与环境影响评价文件预剐结果之间的比较分析和评估的内容;③对规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施提出分析和评价的具体要求，明确评价对策和措施有效性的方武、方法和技术路线;③明确公众对规划实施区域环境与生态影响的意见和时策建议酌调查方案;④提出跟踪评价结论的内容要求(环境目标的落实情况等)。

55 根据《规划环境影响评价技术导则一总纲》，下列内容中，可不纳人规划环境影响评价结论的是( )。

A 环境影响后评价方案及主要内容和要求

B 公众参与意见和建议处理情况，不采纳意见的理由说明

C 规划实施可能造成的主要生态、环境影响预测结果和风险评价结论

D 评价区域的生态系统完整性和敏感性、环境质量现状和变化趋势、资源利用现状，明确对规划实施具有重大制约的资源、环境要素

答案：A

解析:

在规划环境影响评价鳍论中应明确给出以下内容：①评价区域的生态系统完整性和敏感性、环境质量现状和变化趋势，资源利用现状，明确对规划实施具有重大制约的资源、环境要素。②规划实施可能造成的主要生态、环境影响预测结果和风险评价结论;对水、土地、生物资源和能源等的需求情况。③规划方案的综合论证结论。④规划的环境影响减缓对策和措施。⑤跟踪评价方案，跟踪评价的主要内容和要求。⑥公众参与意见和建议处理情况，不采纳意见的理由说明。

56 根据《规划环境影响评价技术导则一总纲》，下列内容中，属于规划环境影响篇章(或说明)主要内容的是( )。

A 公众参与

B 环境影响分析依据

C 规划编制全程互动情况及其作用

D 环境影响识别与评价指标体系构建

答案：B

解析:

规划环境影响篇章(或说明)应包括：①环境影响分析依据;②环境现状评价;③环境影响分析、预测与评价;④环境影响减缓措施;⑤根据评价需要，在篇章(或说明)中附必要的图、表。

57 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，关于环境风险评价工作重点的说法，错误的是( )。

A 将事故引起环境质量的恶化作为评价重点

B 将事故引起厂(场)界外人群的伤害作为评价重点

C 将事故对生态系统影响的预测和防护作为评价重点

D 将非正常工况下污染物排放引起的局部环境质量恶化作为评价重点

答案：D

解析:

环境风险评价有别于安全评价，环境风险评价是把预测和评价事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的范围和程度，提出防范、减少、消除对人群和环境影响措施作为工作重点。

58 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，关于环境风险评价范围的说法，错误的是( )。

A 大气环境影响一级评价范围，距离源点不小于5km

B 大气环境影响二级评价范围，距离源点不小于2. 5km

C 海洋评价范围按《环境影响评价技术导则一地面水环境》规定执行

D 地面水评价范围按《环境影响评价技术导则一地面水环境》规定执行

答案：B

解析:

大气环境影响一级评价范围，距离源点不低于5km;二级评价范围，距离源点不低于3km范围。地面水和海洋评价范围按《环境影响评价技术导则——地面水环境》规定执行。

59 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范一生态影响类》，下列措施中，不属于针对生态敏感目标(水生、陆生)的生态保护措施是( )。

A 设置野生动物通道

B 低温水缓解工程措旌

C 固体废物防渗措施

D 生态用水泄水建筑物及运行方案

答案：C

解析:

生态影响的环境保护措施主要是针对生态敏感目标(水生、陆生)的保护措施，包括植被的保护与恢复措施、野生动物保护措施(如野生动物通道)、水环境保护措施、生态用水泄水建筑物及运行方案、低温水缓解工程措施、鱼类保护设施与措施、水土流失防治措施、土壤质量保护和占地恢复措施、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等生态敏感目标的保护措施、生态监测措施等。

60 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范一生态影响类》，下列调查内容中，不属于生态影响调查内容的是( )。

A 工程临时及永久占地情况

B 工程影响区域内河流、水源地的变化情况

C 工程影响区域内植被类型、数量、覆盖率的变化情况

D 工程影响区域内不良地质地段分布状况及工程采取的防护措施

答案：B

解析:

根据建设项目的特点设置调查内容，一般包括：①工程占地情况调查，包括临时占地、永久占地，列表说明占地位置、用途、类型、面积、取弃土量(场)及生态恢复情况等。②工程影响区域内植被类型、数量、覆盖率的变化情况。③工程影响区域内不良地质地段分布状况及I程采取的防护措施等。

61 根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)，下列污染中，不属于环境空气污染物基本项目的是( )。

A NO2

B NOx

C PM10

D C0

答案：B

解析:

环境空气污染物的基本项目包括：二氧化硫(SO2)、二氧化氮( NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(03)、颗粒物(PM10)、颗粒物(PM2.5)。

62 根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)，PM。s的手工分析方法是( )。

A 重量法

B p射线法

C 化学发光法

D 微量振荡天平法

答案：A

解析:

根据《环境空气质量标准》，PM10和PM2.5的手工分析方法是重量法。

63 根据《地表水环境质量标准》，某河流如需符合Ⅳ类地表水环境质量标准，其人为造成的环境水温变化周平均最大温升和温降分别应( )。

A ≤1℃和≤3℃

B ≤1℃和≤2℃

C ≤2℃和≤1℃

D ≤2℃和≤3℃

答案：B

解析:

人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1℃，周平均最大温降≤2℃。

64 根据《地下水质量标准》，主要反映地下水化学组分的天然背景含量并适用于各种用途的地下水质量类别是( )。

A Ⅰ类

B Ⅱ类

C Ⅲ类

D Ⅳ类

答案：B

解析:

依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照生活饮用水、工业、农业用水水质量最高要求，将地下水质量划分为5类。其中，Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量.并适用于各种用途。

65 根据<海水水质标准》，滨海风景旅游区的海水水质应达到的类别是( )。

A 第一类

B 第二类

C 第三类

D 第四类

答案：C

解析:

按照海域的不同适用功能和保护目标，海水水质可以分为4类。其中，第三类适用于一般工业用水区、滨海风景旅游区。

66 根据《声环境质量标准》，下列区域中，属于2类声环境功能区的是( )。

A 康复疗养法

B 居民文教区

C 物流仓储区

D 商业金融区

答案：D

解析:

2类声环境功能区是指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

67 根据《声环境质量标准》，关于环境噪声监测类型的说法，正确的是( )。

A 环境噪声监测分为声环境功能区监测和噪声敏感建筑物监测

B 环境噪声监测分为城市区域噪声监测和噪声敏感建筑物监测

C 环境噪声监测分为声环境功能区监测和道路交通噪声监测

D 环境噪声监测分为城市区域噪声监测和道路交通噪声监测

答案：A

解析:

根据监测对象和目的，环境噪声监测分为声环境功能区监测和噪声敏感建筑物监测两种类型。

68 根据《城市区域环境振动标准》，居民、文教区铅垂向Z振级标准值是( )。

A 昼间65dB、夜间65dB

B 昼间70dB、夜间67dB

C 昼间75dB、夜间72dB

D 昼间80dB、夜间80dB

答案：B

解析:

根据《城市区域环境振动标准》，居民、文教区铅垂向Z振级标准值为昼间70dB、夜间67dB。

69 根据《土壤环境质量标准》，下列用地中，土壤环境质量类别属于Ⅱ类的是( )。

A 林地

B 果园

C 矿产附近的稻田

D 集中式生活饮用水源地

答案：B

解析:

Ⅱ粪土壤环境质量主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤，土壤质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。

70 根据《大气污染物综合排放标准》，关于排放速率标准分级的说法，错误的是( )。

A 一类区禁止新建、扩建污染源

B 位于一类区的现有污染源改建时执行现有污染源一级标准

C 位于二类区的新建污染源执行新污染源二级标准

D 位于二类区的现有污染源改建时执行现有污染源二级标准

答案：D

解析:

《大气污染物综合排赦标准》规定的最高允许排放速率，现有污染源分一、二、三级，新污染源分为二、三级。按污染源所在的环境空气质量功能区类别，执行相应级别的排放速率标准，即位于一类区的污染源执行一级标准(一类区禁止新、扩建污染源，一类区现有污染源改建时执行现有污染源的一级标准)，位于二类区的污染源执行二级标准，位于三类区的污染源执行三级标准。

71 某项目有两个二甲苯废气排气筒，高度均为20m，间距为25m，排放速率分别为0. 6kg/h和0.8kg/h。根据《大气污染物综合排放标准》其等效排气筒的高度和二甲苯排放速率分尉为( )。

A 20m和0.7kg/h

B 40m和0.7kg/h

C 20m和1.4kg/h

D 40m和1.4kg/h

答案：C

解析:

等效排气筒高度 h1和h2分别为排气筒1和2的高度。则该等效排气筒的高度 排气筒污染物排放速率Q=Q1+Q2。则二甲苯的排放速率=0. 6+0. 8=1. 4(kg/h)。

72 根据《污水综合排放标准》，关于排污口设置要求的说法，错误的是( )。

A 《地表水环境质量标准》中Ⅱ类水域禁止新建排污口

B 《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)允许新建排污口

C 《海水水质标准》中一类海域禁止新建排污口

D 《海水水质标准》中三类海域允许新建排污口

答案：D

解析:

根据《污水综合排放标准》，《地表水环境质量标准》中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区，《海水水质标准》中一类海域，禁止新建排污口。

73 某企业外排含有铜、镉污染物的废水，根据《污水综合排标准》，关于污染物采样位置的说法，正确的是( )。

A 铜污染物在总排口采样，镉污染物在车间排放口采样

B 铜污染物在车间排放口采样，镉污染物在总排口采样

C 铜、镉污染物均在车间排放口采样

D 铜、镉污染物均在总排日采样

答案：A

解析:

根据《污水综合排放标准》，铜属于第二类污染物，镉属于第一类污染物。对于第一类污染物，一律在车间或车间处理设施排放口采样。对于第二类污染物，在排放单位排放口采样。

74 某企业生产周期为l2h.根据《污水综合排放标准》，该企业工业污水监测频率应为( )。

A 每天采样一次

B 每4h采样一次

C 每6h采样一次

D 每12h采样一次

答案：B

解析:

工业污水接生产周期确定监测频率。生产周期在8h以内的，每2h采样一次;生产周期大于8h的，每4h采样一次。

75 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》，关于固定设备逶过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物A、B类房间内噪声限值的说法，错误的是( )。

A A类房间有等效声级限值

B B类房间无倍频带声压级限值

C A、B类房间限值与房间使甩功能有关

D A、B类房间限值与所处声环境功能区有关

答案：B

解析:

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》，当固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过结构传播固定设备室内噪声排放限值。

76 某项目施工场地一侧紧邻居民住宅(距离小于1m)，项目施工时该住宅(受施工噪声影响方向窗户开启时)室内昼间等效声级为65dB( A)、夜间最大声级为56dB( A)。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，关于该居民住宅处施工场界噪声排放达标情况的说法，正确的是( )。

A 昼间等效声级超标、夜间最大声级超标

B 昼间等效声级达标、夜间最大声级达标

C 昼间等效声级超标、夜间最大声级达标

D 昼间等效声级达标、夜间最大声级超标

答案：C

解析:

当场界距噪声敏感建筑物较近，在室内测量时，标准限值减10dB( A)作为评价依据，即昼间标准限值为70-10= 60dB( A)，故昼问等效声级超标;夜间标准限值为55 - 10 =45dB( A)，夜间最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)，即60dB( A)，故夜间最大声级速标。

77 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，关于施工场界噪声测点布设的说法，正确的是( )。

A 测点应设在施工场界处

B 在噪声敏感建筑物室内测量时，测点应设在室内靠窗口处

C 当场界无法测量到声源的实际排放时，测点可设在噪声敏感建筑物户外1m处

D 场界外无噪声敏感建筑物时，测点应设在场界外Im、高于场界围墙0.5m以上位置

答案：C

解析:

一般情况下施工场界噪声测点设在施工场界外1m、高度1.2m以上的位置。当场界有围墙且周围有噪声敏感建筑物时，测点应设在厂界外1m、高于围墙0.5m以上的位置，且位于施工噪声影响的声照射区域。当场界无法测量到声源的实际排放时，如声源位于高空、场界有声屏障、噪声敏感建筑物高于场界围墙等情况，测点可设在噪声敏感建筑物户外1m处的位置。在噪声敏感建筑物室内测量时，测点设在室内中央、距室内任一反射面0. 5m以上，距地面1.Zm高度以上，在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。

78 某商住楼1-2层为大型超市，3层以上为住宅，超市内大型货梯运行时对3层以上住宅室内产生噪声污染。关于该商住楼住宅室内噪声污染执行标准和限值的说法，正确的是( )。

A 应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的厂界环境噪声排放限值

B 应执行《工业企业厂界环境嗓声排放标准》中的结构传播固定设备室内噪声排放限值

C 应执行《社会生活环境噪声排放标准》中的边界噪声排放限值

D 应执行《社会生活环境噪声排放标准>中的结构传播固定设备室内噪声排放限值

答案：D

解析:

在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内的情况下，噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，适用于《社会生活环境噪声排放标准》中的鲒构传播固定设备室内噪声排放限值。

79 根据《社会生活环境噪声排放标准》，关于受稳态噪声源影响的边界噪声测量的说法，正确的是( )。

A 必须测量昼间最大A声级

B 必须测量夜间最大A声级

C 必须测量昼夜等效声级

D 只需测量昼间、夜间1min的等效声级

答案：D

解析:

边界噪声分别在昼间、夜间两个时段测量。若被测声源是稳态噪声，则采用1min的等效声级。

80 下列污染物中，属于《恶臭污染物排放标准》控制项目的是( )。

A 苯

B 苯胺

C 二甲胺

D 三甲胺

答案：D

解析:

《恶臭污染物排放标准》中规定了氨(NH3)、三甲胺[(CH3)3N]、硫化氢(H2S)、甲硫醇(CH3SH)、甲硫醚[(CH3)2S]、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯、臭气浓度等恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值。

81 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》，关于一类区内炉窑建设的说法，正确的是( )。

A 一类区内禁止新建各种炉窑

B 一类区内可以新建非金属熔化炉

C -类区内可以新建市政施工临时用沥青加热炉

D 一类区内原有工业炉窑改建时，若环境容量允许，可以增加污染负荷

答案：C

解析:

在一类区内，除市政、建筑施工临时用沥青加热炉外，禁止新建各种工业炉窑，原有的工业炉窑改建时不得增加污染负荷。

82 根据《锅炉大气污染物排放标准》，对燃煤锅炉未规定的污染物项目是( )。

A 氟化物

B 二氧化硫

C 烟气黑度

D 汞及其化合物

答案：A

解析:

根据《锅炉大气污染物排放标准》，燃煤锅炉执行大气污染物排放限值规定的污染物项目包括：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物和烟气黑度。

83 根据《锅炉大气污染物排放标准》，对于14MW(20t/h)的燃气锅炉，其烟囱最低允许高度是( )。

A 8m

B 15m

C 30m

D 45m

答案：A

解析:

根据《锅炉大气污染物排放标准》，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m。

84 根据《锅炉大气污染物排放标准》，燃煤锅炉应执行的基准氧含量是( )。

A 3%

B 3. 5%

C 6%

D 9%

答案：D

解析:

根据《锅炉大气污染物排放标准》，燃煤锅炉应执行的基准氧含量为9%。

85 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》，下列废物中，必须经处理达到相关要求后，才可进人生活垃圾填埋场填埋处置的是( )。

A 医疗废物焚烧残渣

B 混合生活垃圾及办公废物

C 生活垃圾焚烧炉渣(不包括焚烧飞灰)

D 生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物

答案：A

解析:

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》，医疗废物焚烧残渣(包括飞友、底渣)必须经处理达到相关要求后，方可进入生活垃圾填埋场填埋处置。

86 根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》，在不影响污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，下列废物中，可人炉进行焚烧的是( )。

A 危险废物

B 医疗废物

C 生活污水处理设施产生的污泥

D 工业废水处理设施产生的污泥

答案：C

解析:

掺加生活垃圾质量超过入炉(窑)物料总质量30%的工业炉窑以及生活污水处理设施产生的污泥、一般工业固体废物的专用焚烧炉的污染控制参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》执行。

87 下列固体废物中，不适用《危险废物贮存污染控制标准》的是( )。

A 砷渣

B 废油

C 铅渣

D 锅炉灰渣

答案：D

解析:

A、B、C选项均属于危险废物，而D选项不属于危险废物。

88 下列危险废物填埋场选址条件中，不符合《危险废物填埋污染控制标准》及其修改单要求的是( )。

A 位于100年一遇的洪水标高线以上

B 距地表水域的距离不应小于150m

C 位于地下水饮用水源主耍补给区外

D 天然地层岩性相对均匀、渗透率低

答案：B

解析:

根据《危险废物填埋污染控制标准》及其修改单，原标准第4.4条、第4.5条、第4.7条(填埋场场址距地表水域的距离不应小于150m)合并为一条，内容修改为：危险废物填埋场场址的位置及与周围人群的距离应依据环境影响评价结论确定，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。

89 根据《危险废物焚烧污染控制标准》，下列区域中，可作为集中式危险废物焚烧设施备选场址的是( )。

A 商业区

B 工业园区

C 风景名胜区

D 水源保护区

答案：B

解析:

各类焚烧厂不允许建设在<地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中规定的地表水环境质量I类、II类功能区和《环境空气质量标准》(GB 3095-1996)中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护地区。集中式危险废物焚烧厂不允许建设在人口密集的居住区、商业区和文化区。

90 某拟建一般工业固体废物处置场，环境影响报告书设置的防护距离为场界外300m，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单，该处置场场界与周围常住居民区的防护距离不应小于( )。

A 300m

B 500m

C 800m

D 1000m

答案：A

解析:

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单，原标准第5.1.2条修改为：应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。故选项A符合题意。

2、多项选择题共30题，每题2分。每题的备选项中，至少有1个符合数量。多选、错选、少选均不得分。

1 根据《环境影响评价技术导则一总纲》，评价因子须能够反映( )。

A 建设项目特点

B 建设项目排污特征

C 环境影响的主要特征

D 区域环境的基本状况

答案：A,B,C,D

解析:

评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目的特点和排污特征。

2 根据《环境影响评价技术导则总纲》，应在建设项目正常运行、满足( )的前提下，按节能减排的原则给出建设项目主要污染物排放量。

A 清洁生产

B 产品质量要求

C 环境质量要求

D 污染物达标排放

答案：A,C,D

解析:

在建设项目正常运行，满足环境质量要求、污染物达标排放及清洁生产的前提下，按照节能减排的原则给出主要污染物排放量。

3 位于南方地区的某生活垃圾焚烧改扩建项目，新建一台500t/d焚烧炉，并对现有一台350t/d焚烧炉进行脱硝改造，同时项目评价范围内有一在建变电站项目。根据《环境影响评价技术导则一大气环境》，该项目大气污染源调查与分析对象应包括( )。

A 现有的350t/d焚烧炉

B 新建的500t/d焚烧炉

C 改造后的350t/d焚烧炉

D 在建的变电站项目污染源

答案：A,B,D

解析:

对于一、二级评价项目，应调查分析项目的所有污染源(对于改、扩建项目应包括新、老污染源)、评价范围内与项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的未建项目等污染源。如有区域替代方案，还应调查评价范围内所有的拟替代的污染源。

4 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》，下列情景中，属于常规预测情景的有( )。

A 预测新增污染源非正常排放日平均质量浓度

B 预测削减污染源非正常排放小时平均质量浓度

C 预测被取代污染源正常排放小时平均质量浓度

D 预测与拟建项目相关的其他在建项目污染源年平均质量浓度

答案：D

解析:

常规预测情景组合包括，预测新增污染源正常排放小时/日平均/年均浓度，预测新增污染源非正常排放小时浓度，预测削减污染源日平均/年均浓度，预测被取代污染源日平均/年均浓度，预测其他在建、拟建项目相关污染源日平均/年均浓度。

5 根据《环境影响评价技术导则地面水环境》，河流水质预测时，关于专业判断法及其适用条件的说法，正确的有( )。

A 专业判断法只能做定性预测

B 专业判断法可做定性或半定量预测

C 评价等级为三级的建设项目均可果用专业判断法D无实用的定量预测方法且没有条件使用类比调查法时，可采用专业判断法

答案：A

解析:

专业判断法定性地反映建设项目的环境影响。当水环境影响问题较特殊，一般专业人员难以准确识别其环境影响特征或者无法利用常用方法进行环境影响预测，或者由于建设项目环境影响评价的时间无法满足采用上述其他方法进行环境影响预测等情况下，可选用此种方法。

6 根据《环境影响评价技术导则一地面水环境》，采用卡拉乌舍夫模式预测地面水水体水质时，应满足的条-有( )。

A 持久性污染物

B 非持久性污染物

C 小湖(库)

D 无风时的大湖(库)

答案：B,D

解析:

卡拉乌舍夫模式即湖泊推流衰减模式，其适用条件包括：①大潮、无风条件;②非持久性污染物;③污染物连续稳定排放。

7 根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，露天开采煤矿项目对所在水文地质单元内地下水环境可能产生的影响有( )。

A 地下水水位下降

B 地下水水质恶化

C 土壤次生盐渍化

D 地下水资源量减少

答案：A,B,D

解析:

露天开采煤矿项目需要疏干地下涌水，有可能导致地下水水位下降并导致地下水资源量减少;开采过程中的污染物会进入地下水，导致地下水水质恶化。次生盐渍化是由于为不合理措施的影响，使地下水抬升，在当地蒸发量大于降水量的条件下，使土壤表层盐分增加。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

8 根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，下列区域中，属于Ⅱ类建设项目地下水环境敏感区的有( )。

A 水土流失重点防治区

B 生态脆弱区重点保护区域

C 矿泉水地下水资源保护区

D 应急水源地准保护区以外的补给径流区

答案：D

解析:

Ⅱ类建设项目地下水环境敏感区有：集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地)准保护区;徐集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

9 根据《环境影响评价技术导则一地下水环境》，采用类比分析法预测地下水环境影响时，类比分析对象与拟预测对象之间应满足的要求有( )。

A 工程特征相似

B 水动力场条件相似

C 地下水环境影响相似

D 环境水文地质条件相似

答案：A,B,C,D

解析:

采用类比预测分析海时，要求类比分析对象与拟预测对象之间的环境水文地质条件、水动力场条件相似;二者的工程特征反对地下水环境的影响具有相似性。

10 某项目声环境影响评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则——声环境》，关于该项目声环境影响评价工作基本要求的说法，正确的有( )。

A 噪声预测覆盖全部敏感目标

B 在缺少声源源强资料时，通过类比测量取得源强数据

C 评价范围内具有代表性的敏感目标的声环境质量现状需要实测

D 给出建设项目建成前后不同类别声环境功能区内受影响的人口分布、噪声超标的范围和程度

答案：暂无

解析:

声环境影响评价工作等级为一级的噪声预测要覆盖全部敏感目标，给出各敏感目标的预测值;在缺少声源源强的相关资料时，应通过类比测量取得，并给出类比测量的条件;评价范围内具有代表性的敏感目标的声环境质量现状需要实埘，对实测结果进行评价，并分析现状声源的构成及其对敏感目标的影响，络出建设项目建成后不同类别的声环境功能区内受影响的人口分布、噪声超标的范围和程度。

11 根据《环境影响评价技术导则一声环境》，下列户外声传播衰减中，与声波频率有关的有( )。

A 几何发散衰减

B 屏障引起的衰减

C 绿化林带引起的衰减

D 大气吸收引起的衰减

答案：A,B,D

解析:

户外声源声波在空气中传播引起声级衰减的主要因素有：几何发散引起的衰减、屏障引起的衰减、地面效应引起的衰减、空气吸收引起的衰减、绿化林带以及气象条件引起的附加衰减等。

12 根据《环境影响评价技术导则一声环境》，下列要求中，符合噪声污染防治措施制定原则的有( )。

A 铁路项目的噪声防治措施应同时满足铁路边界噪声排放要求

B 应针对项目投产后噪声影响最大预测值制定工业项目的噪声防治措施

C 应针对公路项目不同代表性时段的噪声影响贡献值分期制定噪声防治措施

D 应从声源降噪、传播途径降噪、敏感目标自身防护等角度制定噪声防治措施

答案：A,B,D

解析:

噪声防治对策制定原则包括：①工业(工矿企业和事业单位)建设项目噪声防治措施应针对建设项目投产后噪声影响的最大预测值制订，以满足厂界(或场界、边界)和厂界外敏感目标(或声环境功能区)的达标要求。②交通运输粪建设项目(如公路、铁路、城市轨道交通、机场项目等)的噪声防治措施应针对建设项目不同代表性时段的噪声影响预测值分期制订，以满足声环境功能区及敏感目标功能要求。其中，铁路建设项目的噪声防治措施还应同时满足铁路边界噪声排放标准要采。③噪声防治对策必须符合针对性、具体性、经济合理性和技术可行性原则。

13 根据《环境影响评价技术导则生态影响》，下列内容中，属于建设项目工程分析重点的有( )。

A 可能产生重大生态影响的工程行为

B 可能造成重大资源占用和配置的工程行为

C 可能产生间接、累积生态影响的工程行为

D 与特殊生态敏感区和重要生态敏感区有关的工程行为

答案：A,B,C,D

解析:

建设项目工程分析的重点包括：①可能产生重夫生态影响的工程行为;②与特殊生态敏感区和重要生态敏感区有关的工程行为;③可能产生间接、累积生态影响的工程行为;④可能造成重大资源占用和配置的工程行为。

14 根据《环境影响评价技术导则一生态影响》，对可能具有重大、敏感生态影响的建设项目，其生态保护措施应包括( )等环保管理技术方案。

A 施工期工程环境监理

B 环境保护阶段验收和总体验收

C 长期的生态监测计划

D 环境影响跟踪评价

答案：A,B,C

解析:

对可能具有重大、敏感生态影响的建设项目，区域、流域开发项目，应提出长期的生态监测计划、科技支撑方案，明确监测因子、方法、频次等。明确施工期和运营期管理原则与技术要求。可提出环境保护工程分标与招投标原则，施工期工程环境监理，环境保护阶段验收和总体验收，环境影响后评价等环保管理技术方案。

15 根据《规划环境影响评价技术导则一总纲>，规划基础条件的不确定性分析内容包括( )。

A 水资源分配方案

B 土地资源使用方案

C 污染物排放总量分配方案

D 产业结构、规模，布局方案

答案：A,B,C

解析:

规划基础条件的不确定性分析包括：重点分析规划实施所依托的资源、环境备件可能发生的变化。如水资源分配方案、土地资源使用方案、污染物排放总量分配方案等。

16 根据《规划环境影响评价技术导则总纲》，下列内容中，属于资源与环境承载力评估内容的有( )。

A 重点判定区域资源与环境对规划实施的支撑能力

B 重点评价污染物综合利用途径与方式的有效性和合理性

C 重点判定规划实施是否导致生态系统主导功能发生显著不良变化或丧失

D 重点评价产业发展的单位国内生产总值或单位产品的能源、资源利用效率

答案：A,C

解析:

资源与环境承载力评估内容包括：评估资源(水资源，土地资源、能源、矿产资源等)与环境承载能力的现状及利用水平，在充分考虑累积环境影响的情况下，动态分析不同规划时段可供规划实施利用的资源量、环境容量及总量控制指标，重点判定区域资源与环境对规划实施的支撑能力，重点判定规划实施是否导致生态系统主导功能发生显著不良变化或丧失。

17 根据《规划环境影响评价技术导则总纲》，规划方案的环境合理性论证包括( )。

A 规划规模

B 规划的能源结构

C 规划目标与发展定位

D 环境保护目标与评价指标的可达性

答案：A,B,C,D

解析:

规划方案的环境合理性论证包括：①论证规划目标与发展定位的合理性;②论证规划规模的环境合理性;③论证规划布局的环境合理性;④论证规划能源结构、产业结构的环境合理性;⑤论证环境保护目标与评价指标的可达性。

18 根据《规划环境影响评价技术导则一总纲》，公众参与的主要形式有( )。

A 座谈会

B 论证会

C 听证会

D 调查问卷

答案：A,B,C,D

解析:

公众参与可采取调查问卷、座谈会、论证会、听证会等形式进行。

19 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，开展环境风险识别应准备和收集的资料有( )。

A 建设项目安全评价资料

B 建设项目可行性研究及工程设计资料

C 国内外同行业事故统计分析及典型事故案例资料

D 建设项目周边区域环境资料(重点收集人口分布资料)

答案：A,B,C,D

解析:

开展环境风险识别主要收集建设项目工程资料、环境资料和事故资料。建设项目的工程资料包括：可行性研究、I程设计资料、建设项目安全评价资料、安全管理体制及事故应急预案资料。环境资料包括：利用环境影响报告书中有关厂址周边环境和区域环境资料包括，重点收集人口分布资料。事故资料包括：国内外同行业事故统计分析及典型事故案例资料。

20 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范一生态影响类》，下列措施中，纳入社会影响环境保护措施落实情况调查内容的有( )。

A 农田保护和占地恢复措施

B 移民安置所采取的保护措施

C 文物保护所采取的保护措施

D 风景名胜区保护所采取的措施

答案：B,C

解析:

社会影响的环境保护措施主要包括移民安置、文物保护等方面所采取的保护措施。

21 关于国家环境标准与地方环境标准关系的说法，正确的有( )。

A 对于国家环境质量标准未规定的项目，可以制定地方环境质量标准

B 对于国家环境质量标准已规定的项目，不得制定地方环境质量标准

C 对于国家污染物排放标准未规定的项目，可以制定地方污染物排放标准

D 对于国家污染物排放标准已规定的项目，不得制定地方污染物排放标准

答案：A,C

解析:

省、自治区、直辖市人民政府对国家环境质量标准中未作规定的项目，可以制定地方环境质量标准;对国家环境质量标准中已作规定的项目，可以制定严于国家环境质量标准的地方环境质量标准。地方环境质量标准应当报国务院环境保护主管部门备案。省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目，可以制定地方污染物排放标准;对国家污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。地方污染物排放标准应当报国务院环境保护主管部门备案。

22 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的C0浓度限值有( )。

A 1小时平均浓度限值

B 日最大8小时平均浓度限值

C 24小时平均浓度限值

D 年平均浓度限值

答案：A,C

解析:

《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)规定了一氧化碳(CO)24小时平均浓度限值和1小时平均浓度限值。

23 根据《地表水环境质量标准》，Ⅳ类水域功能适用于( )。

A 游泳区

B 集中式生活饮用水地表水源地

C 一般工业用水区

D 人体非直接接触的娱乐用水区

答案：C,D

解析:

根据《地表水环境质量标准》.IV类水域功能主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。

24 根据《地下水质量标准》，下列指标中，属于地下水水质监测项目的有( )。

A 氟化物

B 溶解氧

C 大肠菌群

D 高锰酸盐指数

答案：A,C,D

解析:

地下水水质监测项目包括：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞，铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大脑茵群以及反映本地区主要水质问题的其他项目。

25 某工厂甲醛排气筒高度为10m，根据《大气污染物综合排放标准》，该工厂甲醛排放应执行的排放限值有( )。

A 无组织排放速率限值

B 无组织排放监控浓度限值

C 排气筒最高允许排放浓度限值

D 排气筒最高允许排放速率限值

答案：C,D

解析:

根据《大气污染物综合排放标准》，甲醛的排气筒一般不应低于15m。若甲醛的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按外推计算结果再严格50%执行。甲醛的无组织排放应从严控制，一般情况下不应有无组织排放存在。圆此，甲醛排放应执行的排放限值有排气筒最高允许排放浓度限值、排气筒最高允许排放速率限值。

26 下列场所或设施中，噪声排放适用《社会生活环境噪声排放标准》的有( )。

A 农贸市场

B 地铁风亭

C 学校锅炉房

D 酒店配套冷却塔

答案：A,D

解析:

《社套生活环境噪声排放标准》适用于对营业性文化娱乐场所、商业经营活动中使用的向环境排放噪声的设备、设施的管理、评价与控制。

27 根据《恶臭污染物排放标准》，判断恶臭污染物达标排放的依据包括( )。

A 厂界恶臭污染物浓度一次最大值

B 厂界恶臭污染物浓度多次平均值

C 排气筒(高于15m)恶臭污染物排放浓度一次最大值

D 排气筒(高于15m)恶臭污染物排放浓度多次平均值

答案：A

解析:

根据《恶臭污染物排放标准》，排污单位排放(包括泄漏和无组织排放)的恶臭污染物，在排污单位边界上规定监测点(无其他干扰因素)的一次最大监测值(包括臭气浓度)都必颓低于或等于恶臭污染物厂界标准值。

28 根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》，与生活垃圾填埋场配套建设的生活垃圾转运站产生的渗滤液经收集后，可采取的处理措施有( )。

A 密闭运输至城市污水处理厂处理

B 直接排人设置城市污水处理厂的城市排水系统

C 密闭运输至生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理

D 在转运站内将渗滤液进行处理并达到相关要求后，排入城市排水管网进入城市污水处理厂处理

答案：A,D

解析:

生活垃圾转运站产生的渗滤液经收集后，可采用密闭运输送到城市污水处理厂处理、排入城市排水管道进入城市污水处理厂处理或者自行处理等方式。排入设置城市污水处理厂的排水管网的，应在转运站内对渗滤液进行处理，其他水污染物排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准。排入环境水体或排入未设置污水处理厂的排水管网的，应在转运站内对渗滤液进行处理并达到规定的浓度限值。

29 下列大气污染物中，属于《生活垃圾焚烧污染控制标准》控制项目的有( )。

A 颗粒物

B 氮氧化物

C 硫化物

D 氯化氢

答案：A,B,D

解析:

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》，生活垃圾焚烧炉排放烟气控制的污染物项目包括：①颗粒物;②氮氧化物;③二氧化硫;④氯化氢;⑤汞及其化合物;⑥镉、铊及其化合物;⑦锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物;⑧二噁英类}⑨一氧化碳。

30 下列废物中，适用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的有( )。

A 医疗废物

B 生活垃圾

C 火电厂脱硫石膏

D 电镀废水处理设施产生的污泥

答案：C

解析:

《—般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》适用于新建、扩建、改建及已经建成投产的一般工业固定废物贮存、处置场的建设、运行和监督管理。不适用于危险废物的贮存、处置设施和生活垃圾填埋场。