一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1某机场有两条跑道，因 飞行量增加需大机停机坪，飞机噪声现状布点数量至少  （ ）

A    3 个

B   9 个

C   14 个

D   18 个

参考答案：B

飞机起飞和降落的噪声。 测点数量可根据机场飞行量及周边敏感目标情况确定， 有单条跑道、两条跑道或三条跑道的机场可分别布设3〜9, 9〜14 或12〜18 个飞机噪声监测点，跑道增多可进一步增加测点。

2.工业企业环境影响评价中,声环境质量的评价量是.（）

A.声压级

B.声功率级

C. A声级

D. 等效连续A声级

参考答案：D

解析：考察声环境质量的评价量。对于工业企业环境影响评价，声源为固定声源，采用的是等效连续A声级，简称为等效声级，除特别指明外，均为等效声级。

3.某列车长度为600m,列车在直线段运行时距轨道中心线10m测得的最大 A 声级82 dB(A)。只考虑几何发散衰減情况下,按线声源简化公式计算,距轨道中心线100m处的最大 A声级为(  )。

A. 72dB(A)  B. 67dB(A)  C. 64dB(A)    D. 62dB(A)

参考答案：A

解析： 该列车可视为无限长线声源，其几何发散衰减公式为： Lp(r)＝Lp(r0)－10lg(r/r0)

=82-10lg(100/10)=72dB(A)。

4. 某室内声源围护结构处1000Hz的声压级为90dB， 窗户的隔声量 TL=30dB（1000Hz）。窗户面积为2m2，则等效室外声源的声功率级（1000Hz）是（   ）。

A54dB       B57dB

C60dB       D63dB

参考答案：B

解析:等效室外声压级L2 =L1 −(TL+6) =90−(30+6) =54dB， 则等效室外声源的声功率级

LW2 =L2 +10lgS=54+10lg2=57 dB

5. 某高层住宅楼一层安装供热水泵后，楼上多层居民室内噪声超标。 宜采取的降噪措施是（   ）。

A对水泵进行隔声

B为居民安装隔声窗

C在居民室内安装吸声材料

D 对水泵和供热装置进行隔振

参考答案：D

解析: 楼上多层居民室内噪声超标的原因是水泵和供热装置的振动通过墙体和楼板传播所形成的“固体声”，故应进行隔振处理。

6. 某公路扩建工程， 现状公路和周围敏感目标见下图。 噪声现状监测点布设合理的是（   ）。

A①、③

B①、②

C②

D①

参考答案：B

解析：流动声源，且呈现线声源特点时，现状测点位置选取应兼顾敏感目标的分布状况、 工程特点及线声源噪声影响随距离衰减的特点， 布设在具有代表性的敏感目标处。在六车道、四车道周围的敏感目标分别布点。

7. 污水处理厂未封闭的油水中立分离设施释放异味物质主要源于（）

A  质量蒸发

B  空气吹脱

C  蒸汽吹脱

D  热量蒸发

参考答案：A

解析：液体闪蒸不完全， 有一部分液体在地面形成液池， 并吸收地面热量而汽化热量蒸发当热量蒸发结束， 转由液池表面气流运动使液体蒸发， 称之为质量蒸发。

8. 某油品专用汽车储罐,容积100m3 ,用底部装车方式装入相对密度0.75的油品60 吨,假设罐内气体非甲烷总烃浓度9g/m3不变,则该次装车非甲烷总烃排出量为(  ) g。

A  900

B  720

C  675

D  540

参考答案：B

解析：60/0.75=80  m3

80×9=720 g

9. 采用萃取工艺生产植物油的过程中， 能减少有机溶剂排放的豆瓣干燥工艺是

A  自然通风干燥

B  通风加热干燥

C  循环气回收干燥

D  带式通风干燥

参考答案：C

解析：通风带来挥发性有机溶剂流失， 而循环气干燥，载体气体循环，减少损失

10. 某粉料装车释放气收集处理系统， 收集单元对废气的收集效率为90%， 处理单

元对颗粒物的处理效率为99%， 则该收集处理系统的颗粒物去除效率为 （）

A  99%

B  94.5%

C  90%

D  89.1%

参考答案：D

解析：去除：90%*99%=89.1%

11. 某环境空气现状监测点共测得 NO2小时平均浓度56个，6个无效， 未检出3个，超标8个，则小时平均浓度的超标率为（）

A  11%

B  12%

C  14.3%

D  16%

参考答案：D

解析：无效数据不计入统计；未检出算达标。8/50=16%

12. 下列关于海陆风环流的说法，正确的是（）

A中午贴地层吹海风， 高层风向相反

B中午贴地层高层都吹海风

C夜间贴地层高层都吹陆风

D夜间贴地层吹海风， 高层风向相反

参考答案：A

解析：

13. 大气环境影响评价等级为一级， 下列关于补充地面气象观测说法正确的是 （）

A 至少应进行为期2年的连续观测

B 1年，

C 6个月

D 3个月

参考答案：B

解析：补充气象，一级，连续1年

14大气环境影响预测中， 用于计算烟气出口速度的烟气量是（）

A标态烟气量

B干烟气量

C湿烟气量

D工况烟气量

参考答案：D

解析：出口速度为实际速度，采用工况烟气量计算。只有评价是否达标排放，才会用到标态烟气量取计算标态污染物浓度。

15. 某高架点源排放的 SO2,NOx源强相等，即 QSO2=QNO2,仅考虑 NO2/NOx=0.9，下列关于该点源小时浓度预测结果说法正确的是（）

A  SO2,NO2最大地面浓度相等

B  SO2最大地面浓度是 NO20.9倍。相等标态烟气量干烟气量

C  SO2,NO2最大地面浓度占标率相等

D  SO2,NO2最大地面浓度出现距离相等

参考答案：D

解析：考查高斯模式的理解。源强与最大小时地面浓度之间呈正比关系。SO2,NOx最大地面浓度相等，SO2最大地面浓度是 NO21/0.9倍.由于SO2,NOx从一个排气筒排除，SO2,NOx最大地面浓度出现距离相等。

高斯扩散模式适用于均一的大气条件，以及地面开阔平坦的地区，点源的扩散模式。排放大量污染物的烟囱、放散管、通风口等，虽然其大小不一，但是只要不是讨论烟囱底部很近距离的污染问题，均可视其为点源。

16. 下列污染物中， 暂未列入国家大气污染物总量控制指标的是（）

A  SO2         B  NOX

C  烟尘、粉尘  D  CO

参考答案：D

解析：AB没问题。  C技术方法教材没有，但曾经列入过。  作为单选，只能选

D

17. 编制环境影响报告书的建设项目， 建设单位应当向公众公开全本报告书的时

间是（）

A   征求公众意见前

B    先环境保护主管部门报审前

C    环境保护主管部门受理后

D    环境管理部门批复后

参考答案：B

解析：

建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)：   建设单位在向环境保护主管部门提交建设项目环 境影响报告书、表前，应依法主动公开建设项目环境影响报告书、 表全本信息，并在提交环境影响报告书、 表全本同时附删除的涉及国家秘密、 商业秘密等内容及删除依据和理由说明报告。征求公众意见之前公布的是简本

18.某水泥项目竣工环境保护验收污染物监测期间， 核查人员在中控室记录了生产装置的小时原料进料量和尾气排气量数据，依据上述记录可分析出（）

A  监测期间的生产工况

B  生产装置的自控水平

C  尾气排放达标情况

D 日常环境监测计划的执行情况

参考答案：A

解析：

无法看出自控水平及日常环境监测计划的执行情况， 尾气排放也只有排放量，无法知道尾气达标情况，根据记录只能分析出监测期间的生产工况。

19某城镇生活污水处理厂配套建设室内污泥堆肥场，其对外环境的主要环境影响来源于(    )

A  污泥发酵恶臭气体排放

B  堆肥产生的废水排放

C  堆肥产生的热量散发

D   日常环境监测机会的执行情况

参考答案：A

解析：

堆肥不产生水分，需要保温。

20为防某山谷型生活垃圾填埋场对下游1.5 km处村庄水井的污染， 可以采用的地下水污染水力控制措施为（）

A  加强填埋场滤液导排、收集和处理

B  填埋场坝下进行垂直帷幕

C  填埋场下游增设污染监控井

D  停止使用该填埋场

参考答案：B

解析：水力控制措施。包括抽注地下水、排出地下水、设置低渗透性屏障。

21. 海边码头油轮装卸作业柴油泄漏入还环境风险事故分析中，油膜影响程度可采用的分析模型是 （）

A  完全混合模式

B  streeter-phelps(S-P)

C  P.C. Blokker公式

D  O’connor河口模式

参考答案：C

解析：完全混合模式,点源排放持久性污染物;

Streeter-Phelps模式（S-P模式）是研究河流溶解氧与BOD（生化需氧量）关系的最早的、最简单的耦合模型。

《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T 169—2004) 中,突发事故溢油的油膜计算采用 P,C ,Blokker 公式,

O'connor河口衰减模式:一维潮平均方程的解析解（）。

22. 测得某站点共有甲乙丙丁四种浮游生物,个体数量分别为4、16、8、12。 则物种丁的优势度是(  )。                            、

A. 40%                                     、,

B. 30%

C. 20%

D.  10%

参考答案：B

解析：优势度计算公式

12÷40=30%

23水库蓄水导致区域土壤盐漬化的原因是(   )。

A.地表植被破坏

B.水土流失

c.水体富营养化

D．地下水位抬升

参考答案：D

解析：土壤盐渍化（soil salinization）是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表，水分蒸发后，使盐分积累在表层土壤中的过程。

24. 经调查，某水体有10个物种，每个物种个体数均为5，则该水体生物多样性状态是（）

A物种种类丰富，个体分布均匀

B物种种类丰富度较低，个体分布比较均匀

C物种种类丰富度较高，个体分布比较均匀

D物种定义，多样性基本丧失

参考答案：C

解析：考查生物多样性通常用香农-威纳指数 H=-ΣPiln(Pi)

Pi=5/50=0.1

H=—Σ0.1ln(Pi)=2.3

2< H< 3物种丰富度较高，个体分布比较均匀

25. 制定建设项 目环评公众参与调查方案时，应作为调查对象的是（）

A  建设项目筹建人员

B可能受影响公众

C 建设项目施工单位

D 关心项目建设的国外机构

参考答案：B

解析：考查公众参与的调查对象，受建设项目影响的公民、法人或者其他组织的代表

26. 某河渠长l000m, 西側与浅层地下水联系密切且补给地下水，已知潜水含水层、渗透系数100m/d,地下水力城度 0.5%,水力坡度取值段含水层平均厚度4m, 则该河渠对地下水渗漏补给量是(   )。

A. 1000m3/d

B. 2000 m3/d

C. 3000 m3/d

D. 4000 m3/d

参考答案：D

解析：地下水渗漏补给量的计算。Q=2KLIh=2×100×1000×0.5%×4=400，两侧补给，要乘以2。

27. 某水池发生渗漏，其地下水下游480m有潜水含水取水井，其含水层渗透系数 120m/d，有效孔隙度 40%，水力坡度 0.5%， 水渗漏如含水后，水平运移到取水井的时间是（）

A 4 天

B 192 天

C 320 天

D 600 天

参考答案：C

解析：1）渗水速率等于地下水流速

2） V=Ki=120×0.05%=0.6

3）   流速 u=v/40%=1.5

4） t=L/u=480/1.5= 320

28. 某柴油罐发生爆炸，假定油品瞬时进入水力梯度 0.1%的含水层 引起地下水污染，下列关于含水层污染羽演化特征的说法，正确的是（）

A  污染羽范围扩展， 浓度场中心向下游迁移

B   污染羽范围扩展，浓度场中心位置不变

C   污染羽范围不变 ， 浓度场中心位置不变

D   污染羽范围不变，浓度场中心位置变小。

参考答案：A

解析：考查含水层污染羽的演化特征。瞬时污染，污染羽的浓度中心必然向下游迁移，边运移边扩散，污染羽范围扩展，污染源浓度逐渐变小。

29下列达西定律适用条件的说法，正确的是（）

A 达西定律适用于紊流

B 达西定律适用于雷 数小于 10 的 层流

C 达西定律适用于雷 数小于 100 的层流

D 达西定律适用于雷 数小于 1000 的层流

参考答案：B

解析：达西定律适用于层流状 的水流，而且要求流速比较小（常用雷诺数< l0).  当地下水流呈紊流状，或即使是层流，但雷诺数较大，已超出达西定律适用范围，渗透速度 v 与水力坡度 f 就不再是一次方的关系，而 成非线性关系。

30. 负荷 GB18599-2001标准要求的 2类 一般工业固废填埋场底部第一岩（土）层应是（）

A 包气带岩（土）层

B 饱水带岩（土） 层

C 承压含水层

D 人工合成材料防渗层

参考答案：A

解析:包气带的地质屏障中作用大小取决于介质对渗滤液中污染物阻滞能力和该污染物在地质介质中物理衰变、化学或生物降解作用，填埋场底部防渗材料之下，接着就是压实粘土层，所以为包气带。

31 .在同一地点,分別利用双环法试坑渗水实验a与直接试坑渗水实验b测定包气带土层垂向渗透系数。下列渗透流速V与时间t关系曲线正确的是（）

参考答案：B

解析:考查双环法试坑渗水实验的原理，通过双环渗水实验，弥补由于侧向渗漏导致测定的K偏大的弊端。所以同样时间下a的流速要小，应该在下面，随工作时间延长，速度下降。

32地下水位理深小子毛细水最大上升高度范围内,关于潜水变动带与地下水位埋深关系,正确的是(

A.地下水位理深越浅,给水度越小

B.地下水位埋深越深,给水度越小

c.地下水位埋深越浅,给水度越大

D. 给水度与地下水位理深无关

参考答案：A

解析:考查给水度与地下水位埋深关系。潜水位在毛细管水上升高度范围内，土中除保持结合水、孔角毛细管水、悬挂毛细管水外，还有毛细管上升水，即土层在重力水疏干过程结束后，实际持水量大于其最大的田间持水量。所以，地下水埋深愈浅，保持在其中的毛细管上升水量多，则给水度愈小；当地下水埋深等于或大于毛细管水最大上升高度后，毛细管上升水才不影响给水度的大小，其值才趋于稳定。

33. 下列措施中，不属于预防岩溶塌陷的是（）

A塌洞回填

B控制地下水开采

C河道引流，避开塌陷区

D建立地面塌陷监控网

参考答案：A

解析:A是塌陷后的治理 。

34. 南方某具有年调节性质的高坝、水电站项目进行环境影响识别, 下列环境影响中影响最小的是(   )。

A, 下泄水量变化对下游用水设施影响

B. 下泄水温变化对下游农灌作物影响

C.河道减水对陆生生态影响

D河道减水对水生生态影响

参考答案：A

解析:对于年调节电站，水库水温分层相对稳定，下泄河水水温相对稳定，对下游水生生物和农灌作物影响较大。其次是河道减水对陆生生态的影响。由于是运行期发电必须下泄一定流量，下泄水量变化对下游用水设施影响较小。

35. 某油品配送库扩建汽油罐区，工程分析应统计的无组织排放污染物是（）

A SO2

B H2S

C VOCS

D NH3

参考答案：C

解析：汽油罐区的无组织排放污染物是VOCS或非甲烷总烃。

36. 续批式活性污泥SBR除磷时,应该选取的污泥负荷和充水比是（）

A、高污泥负荷、低充水比

B、低污泥负荷、低充水比

C、高污泥负荷、高充水比

D、低污泥负荷、高充水比

参考答案：C

解析：SBR以脱氮为主要目标时，应选用低污泥负荷、低充水比；以除磷为主要目标时，应选用高污泥负荷、高充水比。

37某項目植物样方调査,设置2个10m2样方,共査到4个物种。 W物种在两个样方内数量分别为4、6株,其它物种只出現在一个样方内,测得数据,可计算物种w的(  )

A,重要度

B.相对频度

c.相对密度

D．相对优势度

参考答案：B

解析：（1）密度=个体数目／样地面积。

(2)优势度=底面积（或覆盖面积总值）／样地面积。

(3)频度=包含该种样地数／样地总数。

(4)重要值=相对密度十相对优势度十相对频度。

38  某地下水水流数值模拟区以导水性强的断层为边界，模拟区边界内含水层导水性较强,边界外含水层导水性较弱。关于该断层边界条件概化,正确的是(  )。

A,定水头边界

B.隔水边界

C流量边界

D.断层边界

参考答案：C

解析：P254.只有当地表水与含水层有密切的水力联系，经动态观测证明有统一的水位，地表水对含水层有很强的补给能力，降落漏斗不可能超越此边界线时，才可以确定为定水位边界。

如果段策本身是不透水的，或断层的另一边是隔水层，则构成隔水边界。

如果断裂本身导水，计算区内为强含水层，区外为弱含水层，则形成流量边界。

39. 当污水池底部渗漏，包气带中垂向水力坡度等于1时,下列关于包气带中污水垂向水头速度 v在数值上子垂向渗透系数 K的关系,正确的是(  )

A V=1/K

B V=2K

C V=K

D V=0.5K

参考答案：C

解析：根据达西定律可知，当水力坡度I=1时，V=K，即渗透系数在数值上等于水力坡度为1时的地下水渗流速度。

40. 某 厂粉煤灰堆场可视为面源，下列参数中属于该灰场污染源调查参数的是（）

A 初始横向扩散参数

B 初始纵向扩散参数

C 面源初始排放高度

D  废气排放速度

参考答案：C

解析：体源才有初始扩散参数；面源只有评价因子源强。

41. 某河流断面 锌、 磷 氨氮的标准指数分别 0.7、0.8、0.9 ，DO1.2，问应该削减的因子是()

A锌

B 氨氮

C 总磷

D  DO

参考答案：D

解析：标准指数的概念。

42 现状调査时,河流流量为15m3/s,氨氮浓度 0.8mg/L,河道功能区标推为1.0mg/L,河道枯水设计流量10m3/s下,氨氮的占标率为(   )。

A. 56%

B. 80%

C. 100%

D120%

参考答案：D

解析：假设枯水期污染物总量不变，0.8×15/10=1.2,占标率120%

43枯水流量条件下，某河段控制断面A 上游 2 个可控点源排放氨氮在断面 A

的 浓度贡 献不得超 过0.5mg/L.已知，甲乙厂单位负荷 kg/d 下在断面 A 的氨

氮浓度增量分别为0.03  mg/L,0.01mg/L 。甲厂已核定的氨氮排放量 10kg/d,  乙厂可核定的最大氨氮允许排放量 （）

A 10 kg/d

B 13.3 kg/d

C 15 kg/d

D 20 kg/d

参考答案：D

解析：线性叠加。（0.5-0.03×10）÷0.01=20

44. 某拟建项目，排放 5 种污染物进入河道，各污染物设计水文条件的背景浓度占标率及项目排污负荷占标率见下表。按 ISE进行水环境影响 预测 因子排序正确的是（）

AL1,L2,L3,L4,L5

BL5L4L3L2L1

CL1L5L4L3L2

DL1L5L2L3L4

参考答案：C

解析：ISE=cpiQpi/(csi-chi)Qhi

式中：cpi——水污染物i的排放浓度，mg/L；

Qpi——含水污染物Z的废水排放量，m³／s；

csi——水污染物Z的地表水水质标准，mg/L；

chi——评价河段水污染物i的浓度，mg/L；

Qhi——评价河段的流量，m³/s。

计算：依次 ：150%，80%，85.7%，87.5%，100%。

45.湖拍水质模型解析解如下该模型是（）

A.零维稳态模型

B. 一维动态模型

c.零维动态模型

D. 一维动态模型.

参考答案：A

解析：湖泊零维稳态条件下，dc/dt=0，可得

其中V/Q为停留时间。。

46顺直均匀河道,断面水质浓度变化负荷指数衰减规律, 已知区间无污染源aaa汇入且流量稳定，COD断面平均浓度每4km 下降6%,原始断面COD浓度为10mg/L,下游16km处COD浓度为(   )。

A. 8.8

B. 8.3

C. 7.8

D. 7.6

参考答案：A

解析：两种方法：（1）直接求解COD断面平均浓度每4km 下降6%,10×(1-6%)4=7.8mg/L；

（2）用公示，C094%=C0exp(-k×4/u)

exp(-k×4/u)=0.94, exp(-k×16/u)= exp(-k×4/u)4=7.8mg/L

47,下列参数中，属于ADMS模式预测必须输入的参数是（）

A 地面补充观测气象数据

B高空气象数据

C 地表反照率

D 地表粗糙度

参考答案：D

解析：考查不同预测模式所需的主要参数。

48.房间内的吸声措施主要用于降低（）

A 室内墙面反射的混响声

B 声源辐射的直达声

C 振动引起的结构噪声

D 消声器的再生噪声

参考答案：A

解析：吸声主要是为了降低混响声。

49 下列关于含水层给水度μ和介质粒径d之间关系的说法，正确的是（）

A  d 越小，μ越大

B  d 越大，μ越大

C  μ与 d 无关，与液体粘滞性有关

D μ与 d 相关，与液体粘滞性无关

参考答案：B

解析：岩土颗粒从两个方面影响给水度，一是吸附的水量不同，颗粒小的吸附水量多，相应的给水度就小，颗粒粗的吸附水量少，给水度则大；二是颗粒大小、级配及分选程度决定空隙大小，级配愈不均匀，给水度就愈小，反之，级配均匀，给水度愈大。粘滞性大的给水性弱；黏滞性小的给水性强 。

50. 水库渔业资源调查中，当测点水深12m时，水的理化性质调查采样点应至少设置在（）

A表层、中层和底层

B 表层和底层

C 表层5，12m

D表层,5，10m

参考答案：D

解析:教材P152b，水深小于3m可只在表层釆 ；水深 3〜6 m  ，至少应在表层和底层采 ；水深  6〜10 m  ，至少应在表层 、中层 和底层采 ；水深大于10 m  ，至少在表层、5 m 和 10m 水深层釆 。

二、不定项选择题（共50题，每题2分，每题的备选项中，至少有1个符合题意。多选、错选、少选均不得分）

51环境噪声现状监测布点应考虑的因素有（）

A 固定声源情况

B流动声源情况

C 地表植被

D 敏感点情况

参考答案：ABD

解析:教材P145，环境噪声现状监测布点包括固定声源、流动声源

当敏感目标高于三层（含三层）建筑时，还应选取有代表性的不同楼层设置测点（由于声波传播过程中受地面建筑物和地面对声波吸收的影响，同一敏感目标不同高度上的声级会有所不同）

52.环境噪声现状评价中，需图示说明的内容有

A环境噪声现状监测点位置

B 噪声源源强

C建筑物高度

D 地形高差

参考答案：ACD

解析:P143，环境噪声现状评价结果应当用表格和图示来表达清楚，说明主要噪声源位置、各边界测量点和环境敏感目标测量点位置，给出相关距离和地面高差。

53.计权等效连续感觉噪声级（LWECPN）与不同时段的飞行架次有关，下列时段划分正确的有（）

A 7-19时

B7-22时

C10-22时

D 22-7时

参考答案：ACD

解析: 考查对计权等效连续感觉噪声级的理解：用于评价航空噪声的方法，其特点在于既考虑了在全天24h的时间内飞机通过某一固定点所产生的有效感觉噪声级的能量平均值，同时也考虑了不同时间段内的飞机数量对周围环境所造成的影响。

54.石化企业的挥发性有机物无组织排放源有（）

A 反应釜搅拌轴密封点

B 有机固体物料仓库

C 废水生物处理池

D 含油废水储罐

参考答案：ACD

解析:有机固体一般不能会发。

55下列噪声等声级图绘制要求中，正确的有

A 间距3dB

B间距5dB

C 低值与夜间标准一致

D 低值与白天标准一致

参考答案：BC

解析:P282，等声级线的间隔应不大于5dB(一般选5dB)。对于Leq，，等声级线最低值应与相应功能区夜间标准值一致，最高值可为75dB；对于LWECPN，一般应有70dB、75dB、80dB、85dB、90dB的等声级线。

56 对于一个整体的长方形面声源（b>a），其中心轴线上的几何发散衰减Adiv可依据预测点距面声源中心的距离进行计算，下列表述正确的是：（）

参考答案：ABC

解析:教材277。

57.在热电厂厂址确定后，可采取的噪声控制措施有（）

A 调整总图布置

B 设置声屏障

C 敏感建筑进行保护

D 夜间停止运行

参考答案：ABC

解析:从声源、传播途径、受体控制来进行。

58 工程分析中应给出环境影响预测的污染源参数有

A 产污节点图

B 污染源坐标和源强

C 污染物年排放时间

D 污染物年排放总量

参考答案：D

解析:教材16,对于废气可按点源、面源、线源进行核算，说明源强、排放方式和排放高度及存在的有关问题。A 不属于污染源,B坐标在现状调查阶段完成，C没明确。

59 回收含碳五以上单一组分的高浓度有机废气，适合的工艺有：

A 生物锅炉

B催化氧化

C 活性炭吸附

D 溶剂吸收

参考答案：D

解析:教材375

(1)吸附法。适用于低浓度挥发性有机化合物废气的有效分离与去除。

(2)吸收法。适用于废气流量较大、浓度较高、温度较低和压力较高的挥发性有机化合物废气的处理。目前主要用吸收法来处理苯类有机废气。

(3)冷凝法。适用于高浓度的挥发性有机化合物废气回收和处理，属高效处理工艺，可作为降低废气有机负荷的前处理方法，与吸附法、燃烧法等其他方法联合使用，回收有价值的产品。挥发性有机化合物废气体积分数在0.5%以上时优先采用冷凝法处理。

(4)膜分离法。适用于较高浓度挥发性有机化合物废气的分离与回收，属高效处理工艺。挥发性有机化合物废气体积分数在O.1%以上时优先采用膜分离法处理。

(5)燃烧法。适用于处理可燃、在高温下可分解和在目前技术条件下还不能回收的挥发性有机化合物废气。采用燃烧法处理挥发性有机化合物废气时应重点避免二次污染。

(6)生物法。适用于在常温、处理低浓度、生物降解性好的各类挥发性有机化合物废气，对其他方法难处理的含硫、氮、苯酚和氰等的废气可采用特定微生物氧化分解的生物法。挥发性有机化合物废气体积分数在0.1%以下时优先采用生物法处理。

60.下列湖泊中，富营养化状态评价不宜采用营养状况指数法（TSI）的（）

A 色度较高的湖泊

B 含沙量高的湖泊

C 氮磷比较大的湖泊

D 水草繁茂的湖泊

参考答案：ABD

解析:教材296，湖水过于浑浊（非藻类浊度）、水草茂盛的湖泊，不适用。

61.下列参数中，属于大气污染点源调查的参数有（）

A 排气筒底部中心坐标

B 排气筒出口外径

C 烟气出口速度

D 排放工况年排放小时数

参考答案：ACD

解析:教材42.

点源：

排气筒底部中心坐标，以及排气筒底部的海拔高度(m)；

排气筒几何高度(m)及排气筒出口内径(m)；烟气出口速度(m/s)；排气筒出口处烟气温度(K)；

各主要污染物正常排放量（g/s），排放工况，年排放小时数（h）;毒性较大物质的非正常排放量（g/s），排放工况，年排放小时数（h）;

62.下列关于环境空气质量现状调查说法正确的是：

A 需收集评价范围内及邻近评价范围的近三年环境空气质量例行监测资料

B 对技改项目，需监测有厂界监控浓度限值的污染物

C 如需进行两期监测，两期可选择在一年内任意两季

D使用历史监测资料时，应注意近年来区域污染源的变化情况。

参考答案：ABD

解析:教材41-43

(1)收集评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料

(2)收集近三年与项目有关的历史监测资料

(3)进行现场监测

63.大气环境影响评价中，需要手机的高空常规气象资料有（）

A 探空数据层数

B 每层的高度，气温

C 探测时间

D 日照时数

参考答案：ABC

解析:教材48-49

常规高空气象探测资料。观测资料的时次根据所调查常规高空气象探测站的实际探测时次确定，一般应至少调查每日1次（北京时间08点）的距地面1500m高度以下的高空气象探测资料。观测资料的常规调查项目包括：时间（年、月、日、时），探空数据层数，每层的气压、高度、气温、风速、风向（以角度或按16个方位表示）。

64.下列情境中，属于大气环境影响预测内容的有

A 新增污染源正常排放在区域最大地面浓度点的日均浓度

B 新增污染源非正常排放主要预测因子在区域最大地面浓度点的小时浓度

C 削减污染源主要预测因子在区域最大地面浓度点小时浓度

D 被替代源主要预测因子在环境保护目标的日均浓度

参考答案：ABD

解析:教材193

参考的口诀：新源稳排别偷懒，所有方案都得算；新源偶排几率小，环保目标和最大，主要因子时均算；其他情况看着办，只把保护目标算，主要因子长期算。

65 计算项目大气环境防护距离，需要收集的资料有

A 项目无组织排放污染物的速率

B 项目总平面布置图

C 项目无组织排放源达标情况

D 项目周边居民分布

参考答案：ABD

解析:教材197环境防护距离的基本定义。

大气环境防护距离计算模式主要输入参数包括：面源有效高度(m)；面源宽度(m)；面源长度(m)；污染物排放速率（m/s）；小时评价标准(mg/m3)。

66.对于火电厂扩建工程，应列入环保投资内容有：

A 环境监测仪器费用

B 职工住宅建设

C 电厂的自用电成本

D 烟气除尘系统

参考答案：AD

解析:A属于环保管理部分。

67某建设项目环境影响评价公开征求公众意见，可采用的公众参与方式有（）

A 入户走访调查

B 组织召开座谈会

C 发放公众意见调查表

D 接听公众来电

参考答案：ABCD

解析: 建设单位或者其委托的环境影响评价机构应当在发布信息公告、公开环境影响报告书的简本后，采取调查公众意见、咨询专家意见、座谈会、论证会、听证会等形式，公开征求公众意见。

68 在同一水力梯度下，下列关于潜水含水层防污性能的说法，正确的是（）

A 含水层埋深越大，防污性能越弱

B 含水层渗透系数越大，防污性能越弱

C 含水层厚度越大，防污性能越弱

D 含水层介质颗粒越细，防污性能越弱

参考答案：B

解析: 教材137，地下水的脆弱性主要取决于地下水埋深、净补给量、含水层介质、土壤介质、地形坡度、包气带影响、水力传导系数七个因子。

69.某制糖项目废水总排放口的竣工环境保护验收监测与调查开展的核查工作有（）

A 验收期间生产负荷

B 在线监测仪器安装使用情况

C 单位产品废水会用率

D 废水污染物排放达标情况

参考答案：ABD

解析:与单位产品废水回收率没有关系。

70.某水质指标检测浓度大于和小于水质标准各一次，其单项标准指数均大于1，则可能满足上述条件的水质指标有（）。

A  COD   B DO  C pH  D 总磷

参考答案：BC

解析:只有DO、pH的值是可以大于水质指标的，计算公式也有两种。

当

当

下列水生生态调查对象中，属于底栖动物的有（）。

A  藻类  B  螺类  C  蚌类  D  底层鱼类

参考答案BC

解析：P153 底栖动物：生活在水域底上或底内、固着或爬行的生物，软体动物，水生昆虫，水栖寡毛类。其它资料中还包括底层游泳类鱼，如柱头虫、文昌鱼，鳐、比目鱼等栖息在水底的泥沙中。

某油气田开发项目位于西北干旱荒漠区，占地面积100km2，1km外有以保护鸟类为主的国家重要湿地保护区，下列方法中，可用于评价该建设项目生态环境现状的有（）。

A  图形叠置法  B  列表清单法  C  单因子指数法  D  景观生态学法

参考答案ABCD

解析P174  生态现状评价方法见《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）推荐的方法，如列表清单、图形叠置、生态机理分析、指数与综合指数、类比分析、系统分析、生物多样性评价、海洋及水生生物资源影响评价等。生态评价中的方法。教材不完整，查导则原文，附录C共10种。

73.采用样方调查收割法测定草地生物量，下列关于生物量测定正确的是（）。

A  测定的样方面积不小于100m2

B 测定时要去除老叶、老茎、老根

C  测定可在草最大生长量时期取样干燥后称重

D  测定包括地上部分茎、叶果和根系

参考答案：ACD

解析P173-174  可以在100m2样地里选取1m*1m样方8-10个，每个样方全部挖掘取样，如果测生物量，可以在草最大生长量时期取样干燥后称重，如测净第一性生产力则要去除老叶，老茎、老根，只求算当年净生产量。教材说取100，实际是≥100。

用于判定风力侵蚀强度的因子有（）。

A  侵蚀模数  B  年主导风向  C  植被覆盖度  D  年风蚀百度

参考答案：ACD

解析：风蚀强度分级。风力侵蚀的强度分级按植被覆盖度、年风蚀百度、侵蚀模数三项指标划分。

拟建高速公路长125km，进行环境影响识别时，应考虑的因素有（）。

A  环境敏感目标  B  项目环保投资规模  C  沿线生态环境特征  D  沿线区域的环境保护要求

参考答案：ACD

解析：识别对环境造成影响的因素，于环保投资不直接相关。

通用水体流失方程中，影响土壤可蚀因子K的主要因素有（）。

A  土壤机械组成  B  土壤渗透系统  C  农业耕作措施  D  耕作期

参考答案AB

解析： 通用水土流失方程式中土壤可蚀性因子K，根据土壤的机械组成，有机质含量、土壤结构及渗透性确定；CD属于植被管理因子

可用于减缓区域地下水过量开采的措施有（）。

A 地下防渗 B 调整开采布局 C 地表地下水联合调度 D 建设地下水库

参考答案：BCD

解析：人工补给，调整开采布局，（包括兴建河边地下水水源地），地下水地表水联合调度。

对于煤制稀烃目的的甲醇罐区，工程设计上应采取的环境风险防范与减缓措施有（）。

A 设置紧急切断与停车系统 B 拱顶罐改为浮顶罐

C 设置储罐液位报警系统 D 建立应急物资储存仓库

参考答案：ABC

解析：风险防范侧重于技术，预案侧重于管理。

ABC无疑问。原文（D有非常弱的关系）

影响降雨入渗补给系数大小的因素有（）。

A 含水层水力传导系数 B 地表植被覆盖程度 C 含水层的厚度 D 降水量大小和降水形式

参考答案：ABD

解析： 降水入渗补给系数a是指降水渗入量与降水总量的比值，a值的大小取决于地表土层的岩性和土层结构、地形坡度、植被覆盖以及降水量的大小和降水形式等，一般情况下，地表土层的岩性对a值的影响最显著。

对已建工业固体废物堆放（填埋）场开展地下水污染调查，其工作内容有（）。

A 了解固体废物的理化性质与堆存时间、堆存量

B 了解场地底部包气带渗透性能及防渗措施

C 确定受影响的含水层并绘制场地附近地下水流场

D 识别污染物可能的运移途径

参考答案：ABCD

解析：四个选项都和地下水污染相关，都要调查。

81 某项目总排水量大于新鲜水用量，增加的水量可能来源于（）

A 物料带入水量 B 重复用水量 C 循环用水量 D 反应生成水量

参考答案：AD

解析：基本概念

恒压反应釜中甲乙两种挥发性有机物混合液为理想溶液，摩尔比1:1，加热时，从安全泄放口排出气体中两种有机物的浓度关系为（）。

A 与反应釜内甲乙质量比相同 B 与反应釜内甲乙摩尔比相同

C 蒸汽压大的物质摩尔浓度高 D 蒸汽压大的物质摩尔浓度小

参考答案：C

解析：饱和蒸汽压大的容易挥发，在气体组分中占有份额大。不知道摩尔质量，无从比较质量比

垃圾填埋场恶臭污染治理中，觉的化学方法有（）。

A 掩蔽法 B 燃烧法 C 氧化法 D 碱吸收法

参考答案：BCD

解析：恶臭气体的基础及处理技术主要有三类：一是物理学方法，主要有水洗法、物理吸附法、稀释法和掩蔽法；二是化学方法，主要有药液吸收（氧化吸收、酸碱液吸收）法、化学吸附（离子交换树脂、碱性气体吸附剂和酸性气体吸附剂）法和燃烧法；三是生物学方法，主要有生物过滤法、生物吸收法和生物滴滤法。

某创新科技成果进行产业转化，拟建一条生产线，可采用的工程分析方法有（）。

A 现场实测 B 物料衡算 C 实验法 D 同行专家咨询法

参考答案：ABC

解析：A 准确的说法为实测法，通过选择相同或类似工艺实测一些关键的污染参数。工程分析中的实测法定义和常识有不同

下列废水处理方法中，属于利用密度差异去除污染物的有：（）。

A 板框过滤 B 溶气气浮 C 重力沉淀 D 离心分离

参考答案：BCD

解析：BCD均利用重力分离，设计密度差与粒径。严格来说没准确答案。只能选BCD

争议在于，常识来看BC都认为利用密度差，而离心分离不容易理解

下列污染物中，属于城市生活垃圾填埋区需要控制的大气污染物有（）。

A 硫化氢 B 氯化氢 C 氨气 D氮氧化物

参考答案：AC

解析：填埋场产生的主要气体是甲烷和二氧化碳，此外还有少量的一氧化碳、氢、硫化氢、氨、氮和氧等。氯化氢和氮氧化物不是填埋气体。

湖库富营养化的敏感性一般与湖库滞留时间，平均水深，水温等有关。对上述关系描述正确的是（）。

A 滞留时间越长，越易形成富营养化 B 平均水深越深，越易富营养化

C 气候变暖利于富营养化 D 透明度越高，富营养化越严重

参考答案：AC

解析：P295，TSI指数表面透明度大，不易富营养化。P293水深大，磷浓度低；停留时间长，替换率小，磷负荷大。也可推理：水温升高，藻类繁殖加速。河流不易营养化，湖泊容易所以A合理。

采用化学需氧量、总磷、总氮和叶绿素a计算海水营养指数时，下列条件可以判定海水富营养化的有（）。

A 营养指数<1  B  1<营养指数<4  C  4<营养指数<8  D  营养指数>8

参考答案：CD

解析：海水营养指数有两种方法。第一种方法考虑化学耗氧量、总氮、总磷和叶绿素a。当营养指数大于4时，认为海水达到富营养化。第二种方法考虑化学耗氧量、溶解无机氮、溶解无机磷。当营养指数大于1，认为水体富营养化

假设枯水期事故排放导致本胺瞬时泄漏进入河流，若河流径流量为常数，采用一维动态水质解析模式进行下游敏感断面苯胺浓度预测，需要的基本参数有（）。

A 横向混合系数 B 纵向离散系数 C 河道过水断面积 D 苯胺的一级降解系数

参考答案：BCD

解析：P223公式苯胺为难降解。流量为Q，横断面面积为Ac，断面平均流速为u=Q/Ac，纵向离散系数DL，瞬时点源源强为M，水质组分c

湖库水平衡计算中的出水量包括（）。

A 地表径流量 B 城市生活取水量 C 农业取水量 D 湖库水面蒸发量

参考答案：ABC

解析：P66，本题目纯考公式.

式中：——湖泊、水库的时段来水总量，包括湖、库面降水量，水汽凝结量，入湖、库地表径流与地下径流量；

——湖泊、水库的时段内出水量，包括出湖、库的地表径流与地下径流量与工农业及生活用水量等；

——时段内湖泊、水库的水面蒸发与渗漏等损失总量；

——时段内湖泊、水库蓄水量的增减值。

下列关于河口混合类型与纵向离散系数DL关系的说法，正确的是（）。

A 河口垂向盐度梯度越大，DL越小。

B 河口垂向盐度梯度很大时为充分混合河口，DL很大

C 河口垂向盐度梯度较大时为部分混合河口，DL较大

D 河口垂向盐度梯度很大时为盐水楔河口，DL较小

参考答案：ABD

解析：ABD，超纲。难度过大，没有准确依据：1.根据基本概念来推理：梯度大，形成盐水楔与海水之间混合少，断面流速差异不大显著，DL小；梯度小，混合，海水裹挟进入河水，减小下层流速，断面之间流速差异增大，DL增大。2.猜吧，C的结论与ABD相反，选1.几率50%。导则原文有ML公式，无DL公式。3.查科研资料，盐度梯度减小，流速梯度增大，DL增大。

地下水环境监测点布设应遵循的原则有（）。

A 以项目地区为重点，兼顾外围 B 以污染原下游监测为重点，兼顾上游和侧面

C 以污染源上游监测为重点，兼顾下游和侧面

D以潜水和饮用水源含水层为重点，兼顾其他含水层

参考答案：ABD

解析：P269 （1）以建设厂区为重点，兼顾外围：厂区内可能的污染设施如有毒原料储罐、污水储存池、固废堆放场地附近均需设置监测点。（2）以下游监测为重点，兼顾上游和侧面。（3）对地下水进行分层监测，重点放地易受污染的浅层潜水和作为饮用水源的含水层，兼顾其他含水层。

关于景观敏感程度判断正确的是（）。

A 视角30%-45%为中等敏感

B 视角45%为很敏感

C 距离小于400是极敏感

D 600-800m为中等敏感

参考答案：BC

解析：P309 （1）视角或相对坡达30%－45%为很敏感；>45%为极敏感

一般将400m以内距离作为前景，为极敏感；将400-800m作为中景，为很敏感

下列方法中，可以确定大气环境容量的有（）。

A 公众参与法 B  A－P值法 C 矩阵识别法 D 线性优化法

参考答案：BD

解析：P334 A-P，模拟，线性优化3种。公众参与不可能得到环境容量；矩阵识别，显然不需要计算容量。

含油废水储罐无组织排放的主要排放方式有（）。

A 大呼吸 B 小呼吸 C 连续排放 D 空气吹脱

参考答案：AB

解析：大呼吸来自加料卸料导则有机气体排出，小呼吸指没有卸料加料情况下，温度波动造成的泄漏。

声传播过程中，影响地面效应衰减的主要因素有（）。

A 地面类型 B 声源到点之间的距离 C 接收点、声源距地面的高度 D 空气的温度湿度

参考答案：ABC

解析：《技术方法》P279，地面类型可分为：坚实地面、疏松地面、混合地面，声波越过不同地面时，其衰减量是不一样的。D和地面衰减无关。

消声器设计中，主要考虑的因素（）。

A 消声量 B 压力损失 C 再生噪音 D 排气方式

参考答案：ABC

解析：《技术方法》P382，消声器设计或选用应满足以下要求：a应根据噪声源的特点，在所需要消声的频率范围内有足够大的消声量；b消声器的附加阻力损失必须控制在设备运行的允许范围内；c良好的消声器结构设计科学、小型高效、造型美观、坚固耐用、维护方便、使用寿命长；d对于降噪要求较高的管道系统，应通过合理控制管道和消声器截面尺寸及介质流速，使流体再生噪声得到合理控制。

下列关于矿山排土场植被恢复的说法，正确的有（）。

A 干旱风沙区排土场不具备植被恢复条件的，应采用砂石等材料覆盖

B 排土场恢复为耕地，覆土厚度不低于30cm

C 恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率

D 植被恢复可选取各种植物进行优化配置

参考答案AC

解析：超纲《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》干旱风沙区排土场不具备植被恢复条件的，应采用砂石等材料覆盖；恢复农业耕作的覆土厚度不低于50cm；因地制宜进行在会被恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率。P400 水土流失治理，覆土厚度大于30cm。不专业。D 不得使用外来物种进行植被恢复

制定环境风险应急预案时，应包括的内容有（）。

A 设置应急计划区 B 制定应急环境监测方案 C 进行应急救援演练 D 及时发布有关信息

参考答案ABD

解析：P412 应急预案的主要内容为：（1）应急计划区。危险目标为装置区、贮罐区、环境保护目标（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施。（8）人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。（10）应急培训计划（11）公众教育和信息

分析企业自建污水处理站，总平面布置的合理性，应考虑的因素有（）。

A 常年主导风向 B 企业发展规划 C 建筑物之间的距离 D 受纳水体水质

参考答案BC

解析：P366 要将污水处理站的污泥区和进水区布置在夏季主导风向下风侧，处理构筑物的间距应以节约用地、缩短管线长度为原则，同时满足各构筑物的施工，设备安装和各种管道的埋设、养护维修管理的要求，并按远期发展合理规划。污泥消化池与其他处理构筑物的间距应大于20米。