2014年注册测绘师《测绘综合能力》考试真题及答案

一.单项选择题(共80题，每题1分，选错不得分)

1.FG5绝对重力仪的观测值是重力点的()。

A.重力差值

B.重力垂线偏差

C.重力加速度

D.重力垂直梯度

2.使用全站仪等精度观测三角形的3个角，观测值分别为29°59′54″，60°00′06″，

90°00′12″。平差后三个角的值分别为()。

A.29°59′50″，60°00′02″，90°00′08″

B.29°59′52″，60°00′02″，90°00′06″

C.29°59′48″，60°00′02″，90°00′10″

D.30°00′00″，60°00′00″，90°00′00″

3.B级GPS网观测时，三个时段的数据利用率分别为：79.2%，85.0%，92.3%。网按规范要求必须重测的时段数是()个。

A.0

B.1

C.2

D.3

4.国家一、二等水准测量规范规定，使用数字水准仪前，应进行预热，预热至少为()次

单次测量。

A.5

B.10

C.15

D.20

5.某大地点的大地高92.51m，正高94.40m，正常高94.26m，大地水准面差距-1.89m，则该点的高程异常是()m。

A.-0.14

B.-1.75

C.+0.14

D.+1.75

6.区域似大地水准水准面精化时，下列数据中，不需要的是()。

A.区域沉降测量数据

B.区域水准测量数据

C.区域数字高程模型数据

D.区域GPS测量数据

7.下列关于高斯坐标投影长度比的说法中，正确的是()。

A.与方向有关，与位置有关

B.与方向有关，与位置无关

C.与方向无关，与位置无关

D.与方向无关，与位置有关

8.一、二等水准观测选用的尺台质量应至少为()Kg。

A.3

B.4

C.5

D.6

9.水网地区或经济发达地区一、二等水准路线的普通水准点，油腻感埋设的标石类型是()。

A.钢管水准标石

B.道路水准标石

C.混凝土柱水准标石

D.墙角水准标志

10.已知A.B两点间的坐标增量ΔXAB为负.ΔYAB为正，则方位角αA，所在象限为()象限。

A.一

B.二

C.三

D.四

[NT:PAGE]

11.1秒级经纬仪观测某角度(秒值)6测回成果如表所示，测回互差限差为5″。则下列测量数据取舍的说法中，正确的是()。

A.6个测回全部采用

B.舍去第4测回，重新补测至合格

C.舍去第4、5测回，重新补测至合格

D.舍去第3、4、5测回，重新补测至合格

12.下列地球椭圆参数中，2000国家大地坐标系与WGS84坐标系数值不同的是()。

A.扁率

B.长半径

C.地心引力常数

D.地球自传角速度

13.用三角测量法布设海控点时，布设中点多边形的已知边长最长为()㎞。

A.6

B.7

C.8

D.9

14.各种比例尺海底地形图均采用()分幅。

A.经纬线

B.地形线

C.特征线

D.直角坐标线

15.下列航行图地理位置说明中，正确的是()。

A.中国.辽东半岛.黄海

B.黄海.辽东半岛.中国

C.中国.黄海.辽东半岛

D.辽东半岛.黄海.中国

16.根据《海道测量规范》(GB12327-1998)规定的水深测量极限误差(置信度95%)情况

下，深度范围在30<z≤50时，极限误差为()< p="">

A.±0.3

B.±0.4

C.±0.5

D.±1.0

17.下列已有建筑方格网中放线方法最快的()

A.前方交会

B.后方交会

C.极坐标法

D.直角坐标法

18.图根控制测量中，图根点相对于邻近等级控制点的点位中误差最大为图上()mm

A.±0.05

B.±0.10

C.±0.15

D.±0.20

19.下列测量工作中，不属于一般市政工程测量的工作的是()。

A.道路中线测量

B.施工放样

C.基础控制测量

D.纵横断面测量

20.下列因素中，对某两期变形测量成果整体质量影响最大的是()。

A.基准点稳定性

B.监测点位置

C.工作基点设置

D.连接点数量

[NT:PAGE]

22.从已知高程点，经过4个测站水准测量，测定位置点高程。已知点的高程中误差为±8㎜，每测站高差测量中误差为±2㎜，则未知点高程为()㎜(结果取至整数)。

A.±9

B.±10

C.±12

D.±16

23.现行规范福鼎，地下管线隐蔽管线点探查时，埋深测量所指的h指的是()。

A.探管仪测程

B.管线外径

C.管线两端高差

D.管线埋深

24.与专业管线图相比，综合管线图的最大不同是()。

A.包含管线两侧的地形信息

B.包含管线的基本属性

C.包含各种类型的管线

D.包含管线的图式图例

25.下面关于1:500-1:2000比例尺地形图中等高线测绘技术要求说法中，错误的是()。

A.一幅图至应采用一种基本等高距

B.山顶.鞍部。凹地处应加绘示坡线

C.等高线与图上高程注记点之间应协调

D.首高线上高程注记的字头应朝向高处

26.施工放样工作总误差由控制点误差和放样作业误差两部分构成。按误差等影响“忽略不计原则”，若放样作业误差为±18mm，当控制点误差最大为()mm时即可以认为其对施工放样的影响可忽略不计。

A.

B.±3

C.

D.±9

27.下列测量方法中，可用于地下工程竖井平面联系测量的是()。

A.陀螺经纬仪

B.GPS定位方法

C.三角测量

D.导线测量

28.下列测量方法中，基于前方交会原理的是()。

A.GPS测量定位地面点

B.利用定位定姿数据进行航测成图

C.检验场对航摄仪进行精密检校

D.利用管线探测仪进行地下管线探测

29.房产测量末级相邻基本控制点的相对点位中误差最大为()。

A.±10

B.±25

C.±50

D.±75

[NT:PAGE]

31.下列房屋内部结构中，净高度达到2.5m时须计算全部建筑面积的是()。

A.房屋内设备夹层

B.房屋内操作平台

C.厂房内上料平台

D.大型水箱构架

32.依据建筑设计图纸进行房产面积测算时，下列关于其结果的说法中，正确的是()。

A.无错误，可能有误差

B.可能有错误，无误差

C.无错误，无误差

D.可能有错误，可能有误差

33.按现行规范，街坊外围界址点相对于邻近控制点点位误差的最大允许值为()㎝。

A.±5

B.±10

C.±15

D.±20

34.某地籍图上房屋及注记如图所示，则该注记中数字“3”“4”代表的是()。

A.房屋层数

B.

[NT:PAGE]

房屋产别

C.房屋类型

D.房屋结构

35.编号为6的宗地分别为6-1,6-2两块宗地，其中，6-2号宗地再次分隔为三宗地，则其中编号数字最小的宗地编号为()。

A.6-2-1

B.6-3-1

C.6-2

D.6-3

36.采用图解法量算宗地面积时，面积量算采用两级控制，其中用于首级控制的面积是()。

A.宗地丈量面积

B.街坊平差面积

C.图幅理论面积

D.街道统计面积

37.省级以下行政区边界地形图应采用的比例尺是()。

A.1:10000

B.1:25000

C.1:50000

D.1:100000

38.在边界地形图上绘制边界主张线时，下列说法中，正确的是()。

A.主张线应采用0.3㎜虚线绘制

B.主张线颜色统一采用红色

C.主张线可压着图上任何要素

D.主张线由相邻两行政区域的一方绘制

39.行政界线采用0.5m地面精度的航摄成图，设计比例尺测图为()。

A.1:5000

B.1：10000

C.1：50000

D.1：100000

40.大中城市航摄太阳高度角()。

A.20

B.30

C.45

D.60

41.下列数字中，与像点位移无关的是(D)。

A.飞行速度

B.暴光时间

C.地面分辨率

D.绝对航高

42.MU/DGPS辅助航空摄影时，机载GPS接收机数据采样间隔最大为(A)S。

A.1

B.2

C.5

D.10

43根据2014年5月的调查土地利用状况，利用卫星遥感影像数据制作地面分辨率优于1米的数字正射影像图，下列数据中，可优先利用的是(B)。

A.SPOT-5全色和多光谱影像数据

B.IKINOS全色和多光谱影像数据

C.QuickBird多光谱影像数据

D.资源三号全色影像数据

出处:教材P244

44.。。。基本等高距为1M的1:2000数字航空摄影成图项目，其外业像控点高程中误差最大为(A)m。

A.0.1

B.0.25

C.0.33

D.0.50

45航测像片调绘界线统一规定为右.下为直线,左.上为曲线，其主要目的是为(B)。

A.************

B.不产生调绘漏洞

C.有足够重叠区域

D.保持调绘片美观

46.POS定位定姿系统可以直接获取的参数是()。

A.像片的外方位元素

B.航摄仪内方位元素

C.

D.地面控制点三位坐标

47.航空摄影测量绝对定向的基本任务是(C)。

A.实现两个影像上同名点的自动匹配

B.恢复两个影像间的位置和姿态关系

C.将立体模型纳入地图测量坐标系统

D.消除由于影像倾斜产生的像点位移

[NT:PAGE]

49.制作DEM遇到河流怎么选取()。

A.按上下游水位高程的平均高程

B.依据上下游水位高程分段内插

C.空白处赋值-9999

D.按高程控制区域赋予最大值最小值

50.下列因素中，对利用机载激光扫描仪生成数字高程模型质量影响密度的是()。

A.点云数据的密度

B.点云数据平面密度

C.点云数据坐标系

D.点云数据存储方式

51.利用航空摄影测量发放制作1:2000数字线划图时，先进行立体测图，再进行外业调绘的作业模式属于()模式。

A.全野外

B.全室内

C.先外后内

D.先内后外

52.下列指标中，最能反映三维建筑模型数据产品基本特征的是()。

A.几何精度

B.属性精度

C.纹理质量

D.细节层次

53.遥感影像计算机自动分类中，主要根据像元间相似度进行分类的方法是()。

A.监督分类法

B.非监督分类法

C.目标分类法

D.层次分类法

54.在《数字测绘成果质量检查与验收》中，关于属性精度的错误率的质量元素得分值的公式如下，其中r0表示是()。

A.错误率均值

B.错误率检测值

C.错误率限值

D.错误率实际值

55.国家基本比例尺地图中，从某一级比例尺地形图开始，铁路改用半依比例尺单线符号表示，该级比例尺是()。

A.1：10万

B.1：25万

C.1：50万

D.1：100

56.大比例尺地形图上，烟囱的符号类型属于()。

A.依比例尺符号

B.半比例尺符号

C.象形符号

D.几何符号

57.在我国范围内，下列地图中，选用双线标准纬度线正轴圆锥投影的是()。

A.海洋航行图

B.省级政区地图

C.大比例尺普通地图

D.导航电子地图

58.在专题地图表示方法中，反映不连续面状分布现象，用龙廓线表示其分布区域，用符号

或颜色区分其质量特征的方法称为()。

A.质底法

B.线状符号法

C.范围法

D.分区统计图法

59.地形图符号由两个基本要素构成，一个是图形，另一个是()。

A.色彩

B.大小

C.结构

D.线型

60.地图集设计时，一般要确定页码和印张数量，一个标准印张折叠成标准8开本后等于()个页码。

A.4

B.8

C.16

D.32

[NT:PAGE]

61.下列要素中，属于地形图上地貌要素的是()。

A.峭壁

B.沙地

C.沼泽

D.冲沟

62.地图按照内容可以分为()两类。

A.*********

B.人文地图和自然地图

C.普通地图和专题地图

D.******

63.下列指标中，不属于GIS系统技术评价指标的是()。

A.系统效率

B.可操作性

C.可扩展性

D.技术服务

64.基于公共服务平台的GIS应用管理中，主要开发成本为()。

A.地理信息数据生产

B.GIS基础平台软件采购

C.应用操作系统开发

D.软件质量控制

65.下列GIS系统需求规格说明中，属于性能需求的是()。

A.软件接口

B.数据类型

C.数据精确度

D.故障处理

66.在获取栅格数据时，**高精度.减少信息损失的办法是()。

A.增大栅格单元面积

B.缩小栅格单元面积

C.改变栅格形状

D.减少栅格总数

68.与一般的数据库相比，地理信息数据库的显著特征是具有()。

A.关系数据模型

B.层次数据模型

C.空间数据模型

D.网状数据模型

69.地理信息公共服务平台体系层次中，平台门户网站属于()。

A.运行支撑层

B.数据层

C.应用层

D.服务层

70.1:1万比例尺基础地理信息数据中，政区与境界实体的*****

A.县

B.乡镇

C.村

D.组

[NT:PAGE]

71.下列专题数据中，可用于更新GIS系统基础空间数据*****

A.政区专题数据

B.环保专题数据

C.气象专题数据

D.地震专题数据

72.下列数据库平台中，支持非关系型数据库的是()。

A.DB2

B.DB40

C.SybasE

D.OraclE

73.下列GIS软件测试方法中，一般由代码编写者自己完成的是()。

A.单元测试

B.回归测试

C.Alpha测试

D.BEta测试

74.GIS中地理编码的作用是()。

A.对实体目标进行分类编码

B.实现非空间信息的空间化

C.建立空间数据的拓扑关系

D.建立实体数据与元数据的关系

75下列道路属性中，不属于导航电子地图数据道路要素基本属性的是()。

A.道路方向

B.道路种别

C.道路功能等级

D.道路材质

76.下列数据中，不得出现在导航电子地图上的是()。

A.道路网数据

B.企业单位数据

C.水系植被数据

D.通讯设施数据

77.导航电子地图资信的质量元素是()。

A.安全保密性和数据合法性

B.数据合法性和资质合法性

C.安全保密性和出版合法性

D.资质合法性和出版合法性

78.网络电子地图平台的第三方矢量数据加载功能属于()。

A.地图引擎功能

B.后台信息数据库功能

C.数据更新功能

D.网站管理功能

79.瓦片的起始位置是()。

A.东经180°北纬0°

B.西经180°北纬0°

C.东经180°北纬90°

D.西经180°北纬90°

80.天地图20级是比例尺是()。

A.1:1000

B.1:2000

C.1:5000

D.1:10000

[NT:PAGE]

二.多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

81.下列误差中，与GPS接收机有关的数据是()。

A.多路径效应误差能

B.接收机误差

C.星历误差

D.电离层传播误差

E.天线相位中心偏移误差

82.下列基准中，属于大地测量参照基准的有()。

A.长度基准

B.高程基准

C.重力基准

D.时间系统

E.坐标系统

83.下列检验工作中，首次用于卫星大地控制网观测的GPS仪器，其检校内容包括()

A.零基线检验

B.天线相位中心稳定性检验

C.短基线检验

D.长基线对比观测

E.仪器内置软件性能检验

84.海道测量的主要工作任务包括()

A.获取海底地貌

B.获取底质情况

C.监测海床变化

D.海岸地形测量

E.海水水深测量

85.下列测量工作，属于建筑工程施工阶段测量工作的有()

A.立面测量

B.施工放样

C.高程传递

D.剖面测量

E.轴线测设

86.下列检验内容中，属于1:500.1:1000.1:2000比例尺(地形图内容)详查的有()。

A.仪器检定的符合性

B.等高线与高程注记是否相符合

C.数据分层的正确性.完整性

D.地理要素属性正确性

E.图根控制测量方法的符合性

87.下列工作内容中，不属于变形测量物理解释的有()

A.对基准点的稳定性进行分析

B.确定变形量与变形原因的关系

C.对监测点的变化情况进行分析

D.对～～～～～～～～～～～～

E.对各期观测数据进行统一平差

88.下列哪些选项属于日常工程测量业务()

A.控制测量

B.地形测量

C.权属调查

D.放样测量

E.竣工测量

89.下列工作中，属于房产测绘作业内容的有()

A.测量房产界址点

B.测量房屋内部尺寸

C.绘制房屋登记用图

D.计算专有共有面积

E.房屋交易登记

90.在地籍测绘工作之前，核实权属调查资料的工作主要包括()

A.核实测区范围内已有控制成果

B.接收各类权属调查原始资料

C.核实宗地界址点编号正确定

D.核实房屋单元划分与编号正确性

E.收集各类行政界线.境界资料

[NT:PAGE]

91.下列界桩号中，表示同号三立的界桩有()

A.3132001B

B.3233001B

C.4243105D

D.3536003E

E.3334002Q

92.与常规航摄相比，低空无人机航摄的主要优点包括()。

A.核降低摄影测量工作成本

B.减少对天气的依赖

C.核实宗地界址点编号正确定

D.提高航摄灵活性

E.提高航摄工作效率

93.下列情形中，利用摄影测量制作大比例尺数字线画图时，应进行野外补测的有()。

A.航摄出现绝对漏洞

B.图幅跨投影带接边

C.居民地变化较大

D.影像中有大片阴影

E.要素拓扑关系不正确

94.应用数字摄影测量系统制作数字高程模型的主要工作包括()。

A.影响定向

B.特征点.线采集

C.影响纠正

D.影像融合

E.数据编辑

95.下面哪些方法可以提高解译的质量()

A.采用分辨率更高的影像

B.利用数字高程模型数据对影像进行纠正

C.使用高精度地面控制点进行空中三角测量

D.使用高效可靠的摄像处理算法

E.利用丰富的辅助资料和数据

96.下列因素中，可以作为地图集设计依据的有()。

A.性质

B.开本

C.页码

D.用途

E.资料

97.中.小比例尺地图编织中，用圆形符号表示居民地时，符合制图要求的居民地选取方法有()。

A.优选法

B.定额法

C.分配法

D.随机发

E.资格法

98.矢量要素空间关系的基本类型包括()。

A.度量关系

B.相关关系

C.耦合关系

D.方向关系

E.拓扑关系

99.矢量数据空间分析的基本方法包括()。

A.包含分析

B.缓冲分析

C.聚类分析

D.叠置分析

E.窗口分析

100.公共版地理框架数据包括()。

A.地名地址数据

B.行政界线

C.三维景观数据

D.地下管线数据

E.大地控制网数据

免费获取:2017年注册测绘师考试知识点/在线答疑/考试资讯短信提醒

注册测绘师考试考试题库/手机题库免费下载

更多关注:

>>2016年注册测绘师考试成绩查询时间信息汇总

>>注册测绘师考试成绩管理