一、单项选择题

1．钢中炭的含量超过1.00%时，钢材的性能表现为（　B　）。

A．塑性大

B．强度下降

C．硬度大

D．易于加工

2．为提高奥氏体型不锈钢的屈服强度，应采用的强化方法为（　A　）。

A．冷变形

B．正火

C．淬火

D．酸洗与钝化

3．某盐酸合成车间的换热器，其材质应选用（　C　）。

A．高合金钢

B．铸石

C．不锈性石墨

D．耐蚀陶瓷

4．双盘法兰铸铁管常应用于（　D　）。

A．室外给水工程

B．室外排水工程

C．水处理厂输送污水

D．输送硫酸及碱类介质

5．价格低廉、使用寿命长，具有良好的耐腐蚀性、耐温性、耐压性，且无电化学腐蚀，可制成氯碱工业工艺管、污水处理及输送管、热能输送管、水电站压力水管等，此种管材为（　C　）。

A．玻璃钢管

B．硬聚氯乙烯管

C．硬聚氯乙烯/玻璃钢复合管

D．钢塑复合管

6．与碱性焊条相比，酸性焊条焊接时所表现出的特点为（ A　）。

A．存在铁锈和水分时，很少产生氢化孔

B．熔渣脱氧较完全

C．能有效消除焊缝金属中的硫

D．焊缝金属力学性能较好

7．法兰密封件截面尺寸小，质量轻，消耗材料少，且使用简单，安装、拆卸方便，特别是具有良好的密封性能，使用压力可达高压范围，此种密封面形式为（　C　）。

A． 凹凸面型

B． 榫槽面型

C． O型面型

D． 环连接面型

8．补偿能力大，流体阻力和变形应力小，特别使用于远距离输送热能的热力管道的补偿，且可防止因地基不均匀沉降或震动而产生的管道破坏，此补偿器为（　B　）。

A．波形补偿器

B．球形补偿器

C．方形补偿器

D．填料式补偿器

9．在实际建筑工程中，按绝缘方式一般应优先选用的电缆为（　D　）。

A．橡皮绝缘电缆

B．聚氯乙烯绝缘电缆

C．油浸纸绝缘电缆

D．交联聚乙烯绝缘电缆

10．可以在竖井、水中、有落差的地方敷设，且能承受外力的电力电缆型号为（　D　）。

A．YJLV12

B．YJLV22

C．YJLV23

D． YJLV32[NT:PAGE]

11．厚壁为8mm的金属管，现场组装焊接环焊缝，为确保工程质量、工期和降低成本，应选择的焊接方法是（　B　）。

A．手弧焊

B．埋弧焊

C．融化极氩弧焊

D．等离子弧焊

12．将经淬火的碳素钢工件加热到AC1（珠光体开始转变为奥氏体）前的适当温度，保持一定时间，随后用符号要求的方式冷却，以获得所需要的组织结构和性能。此种热处理方法为（ A　）。

A．去应力退火

B．完全退火

C．正火

D．回火

13．适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（　A　）。

A．涡流检测

B．磁粉检测

C．荧光液体渗透检测

D．着色液体渗透检测

14．经彻底的喷射或抛射除锈，钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的，此除锈质量等级为（　B　）。

A．Sa1

B．Sa2

C．Sa2.5

D．Sa3

15．沥青漆常用于设备和管道表面的涂覆，以防止工业大气、土壤和水的腐蚀，常用的涂覆方法为（　A　）。

A． 涂刷法

B．浸涂法

C．静电喷涂法

D．高压无空气喷涂法

16．采用阻燃性沥青玛蒂脂贴玻璃布做防潮隔气层时，其适用场合为（ B　）。

A．在纤维质绝热面上施工

B．在硬质预制块绝热面上施工

C．在半硬质制品绝热面上施工

D．在软质制品绝热面上施工

17．两台起重机共同抬吊一个重物，已知重物质量为50t，索吊具质量为2t，不均衡荷载系数为1.1，其计算荷载应为（　D　）。

A．55t

B．57.2t

C．60.5t

D．62.2t

18．自行式起重机选用时，根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，站车位置一旦确定，则（　C　）。

A． 可由特性曲线确定起重机臂长

B． 可由特性曲线确定起重机能吊装的荷载

C． 可确定起重机的工作幅度

D． 起重机的最大起升高度即可确定

19．润滑、密封及控制系统的不锈钢油管道，在对其进行油清洗前，应进行（　C　）。

A． 空气吹扫

B． 水清洗

C． 蒸汽吹扫

D． 酸洗

20．设计压力为0.4Mpa的埋地铸铁管道，其试验的压力应为（ C　）。

A．0.5Mpa

B．0.6Mpa

C．0.8Mpa

D．0.9Mpa

[NT:PAGE]

21．根据《通用安装工程工程量计算规范》有关项目编码规定，第四级编码表示（　B　）。

A．各专业工程顺序码

B．各分项工程顺序码

C．各分部工程顺序码

D．清单项目名称顺序码

22．编制工程量清单时，安装工程工程量清单计量根据的文件不包括（　A　）。

A．经审定通过的项目可行性研究报告

B．与工程相关的标准、规范和技术资料

C．经审定通过的施工组织设计

D．经审定通过的施工图纸

23．中小型形状复杂的装配件表面的防锈油脂，其初步洁洗的方法是（　A　）。

A．清洗液浸洗

B．热空气吹洗

C．清洗液喷洗

D．溶剂油擦洗

24．适用于有强烈振动和冲击的重型设备的地脚螺栓是（ B　）。

A．胀锚地脚螺栓

B．活动地脚螺栓

C．固定地脚螺栓

D．粘接地脚螺栓

25．采用危机、PWM控制器等装置，以及速度、电流反馈系统，常用于超高层建筑物内的交流电动机电梯为（　D　）。

A．双速电梯

B．三速电梯

C．高速电梯

D．调频调压调速电梯

26．离心式冷凝水泵是电厂的专用泵，多用于输送冷凝器内聚集的冷凝水，其主要特点是（　C　）。

A． 有较高的扬程

B． 流量随负荷变化

C． 有较高的气腐蚀性

D． 有较高的耐磨性能

27．衡量蒸汽锅炉热经济性的指标是（　D　）。

A． 蒸发量

B． 蒸汽压力和温度

C． 受热面蒸发率

D． 锅炉热效率

28．额定蒸发量2t/h的锅炉，其水位计和安全阀（不包括省煤器上的安全阀）的安装数量为（　D ）。

A．一个水位计，一个安全阀

B．一个水位计，至少两个安全阀

C．两个水位计，一个安全阀

D．两个水位计，至少两个安全阀

29．额定蒸发量10t/h的锅炉利用未受污染的地表水做水源，必须采取的水处理措施是（　C　）。

A． 锅外除碱

B． 锅外除盐

C． 锅外除氧

D． 锅外除铁

30．塔结构简单，阻力小、可用耐腐蚀材料制造，尤其对于直径较小的塔，在处理有腐蚀性物料或减压蒸馏时，具有明显的优点，此种塔设备为（　A　）。

A． 填料塔

B． 筛板塔

C． 泡罩塔

D． 浮阀塔

[NT:PAGE]

31．该换热设备结构简单，制造方便，易于检修清洗，使用于温差较大、腐蚀性严重的场合。此种换热器为（ C　）。

A．固定管板式换热器

B．浮头式换热器

C．填料函式列管换热器

D．U形管换热

32．气柜施工过程中，其壁板所有对焊焊缝均应进行的试验为（ B　）。

A．压缩空气试验

B．煤油渗透试验

C．真空试漏试验

D．氨气渗漏试验

33．根据《通用安装工程工程量计算规范》，下列静置设备安装工程量的计量单位为“座”的是（　B　）。

A． 球形罐组对安装

B．气柜制作安装

C．整体塔器安装

D．热交换器类设备安装

34．某建筑物高度为120m，采用临时高压给水系统时，应设高位消防水箱，水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静压力不低于（　C　）。

A．0.07MPa

B．0.10MPa

C．0.15MPa

D．0.20MPa

35．水喷雾灭火系统中，适用于扑救C类火灾的喷头类型为（　A　）。

A．离心雾化式水雾喷头

B．单级涡流式水雾喷头

C．双级切向孔式水雾喷头

D．双级切向混流式水雾喷头

36．对非水溶性甲、乙、丙类液体灌装，可采用液上或液下喷射泡沫灭火，仅适用于液上喷射灭火的泡沫液为（　A　）。

A． 蛋白泡沫液

B． 氟蛋白泡沫液

C． 水成膜泡沫液

D． 成膜氟蛋白泡沫液

37．电光源中光效最高、寿命长、视见分辨率高、对比度好，是太阳能路灯照明系统最佳光源的是（ B　）。

A．荧光灯

B．低压钠灯

C．卤钨灯

D．高压水银灯

38．人防工程疏散通道上需设疏散标志灯，其间距规定为（　B　）。

A． 不大于10m

B． 不大于20m

C． 不大于30m

D． 不大于40m

39．除了能够完全满足电动机平稳启动要求外，还具有可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单的电动机启动方法为（　C　）。

A． 星-三角启动

B．自耦减压启动控制柜启动

C．软启动器启动

D．变频启动

40．暗配电线管路垂直敷设中，导线截面为120～240mm2时，装设接线盒或拉线盒的距离为（　A　）。

A．18m

B．20m；

C．25m

D．30m

[NT:PAGE]

41．安装工程中常用的聚苯乙烯（PS）材料，其使用特征有（ ）。

A．具有较大的刚度

B．不耐沸水

C．耐油性好

D．高频绝缘性好

【答案】ABD

【解析】聚苯乙烯具有较大的刚度。聚苯乙烯密度小、常温下较透明、几乎不吸水、具有优良的耐蚀性、电阻高，是很好的隔热、防振、防潮和高频绝缘材料。缺点是耐冲击性差、不耐沸水、耐油性有限，但可改性。参见教材P17.

45．光缆通信中，单模光纤的传输特点有（ 　）

A．模间色散很小

B．传输频带比多模窄

C．适用于远程通信

D．只能与激光二极管光源配合使用

【-答案】ACD

【-解析】单模光纤只能传输一种模式的光，优点是模间色散很小，传输频带宽，适用于远程通信，每公里带宽可达10GHz.缺点是芯线细，耦合光能量较小，光纤与光源以及光纤与光纤之间的接口比多模光纤难；单模光纤只能与激光二极管光源配合使用，而不能与发散角度较大、光谱较宽的发光二极管配合使用。参见教材P66

[NT:PAGE]

51．根据《通用安装工程工程量计算规范》，属于安装专业措施项目的有（ ）

A．脚手架搭拆

B．冬雨季施工增加

C．特殊地区施工增加

D．已完工程及设备保护

【-答案】AC

【-解析】本题考查专业措施项目。参见教材P129表3.2.4.

55．根据《通用安装工程工程量计算规范》热力设备安装工程按设计图示设备质量以“t”计算的有（ 　）。

A．烟道、热风道

B．渣仓

C．脱硫吸收塔

D．除尘器

【-答案】ABC

【-解析】烟道、热风道、渣仓、脱硫吸收塔按设计图示设备质量以“t”计算，除尘器按设计图示数量以“台”计算。参见教材P187-189.

56．为了充分发挥填料塔的传质效能，填料应符合的要求有（ ）。

A．较大的比表面积

B．良好的湿润性能

C．气液通过能力小

D．较高的空隙率

【-答案】ABD

【-解析】 填料应符合以下要求：1）有较大的比表面积，还要有良好的润湿性；2）有较高的空隙率；3）从经济、使用及可靠的角度出发，还要求单位体积填料的质量轻、造价低，加固耐用，不易堵塞，有足够的力学强度，对于气、液两相介质都有很好的化学稳定性。参见教材P198.

[NT:PAGE]

选作部分

共40题，分为两个专业组，考生可在两个专业组的40个试题中任选20题作答。按所答的前20题计分，每题1.5分。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

一、（61～80题）管道和设备工程安装

61．冻土深度为0.3m的地区，城市配水管网埋地铺设于车行道下时，覆土厚度不小于（ 　）。

A．0.4m

B．0.5m

C．0.7m

D．1.0m

【-答案】C

【-解析】配水管网一般采用埋地铺设，覆土厚度不小于0.7m，并且在冰冻线以下。参见教材P271.

62．对热水采暖系统进行水压试验时，应隔断的部分除锅炉外，还包括（ 　）。

A．膨胀水箱

B．排气装置

C．除污器

D．平衡阀

【-答案】A

【-解析】对热水采暖系统水压试验，应在隔断锅炉和膨胀水箱的条件下进行。参见教材P307.

66．与铸铁散热器相比，钢制散热器的性能特点有（ 　）。

A．适用于高层建筑和高温水供暖系统

B．耐压强度高，但不适用于蒸汽供暖系统

C．使用寿命长，热稳定性好

D．不适用于具有腐蚀气体或相对湿度较大的场合

【-答案】AD

【-解析】钢制散热器适用于高层建筑和高温水供暖系统；寿命比铸铁散热器短；对具有腐蚀性气体的生产厂房或相对湿度较大的房间，不宜设置钢制散热器。参见教材P298

70．空调系统中，喷水室除了具有消耗金属少，容易加工的优点外，还具有的优点有（ ）。

A．空气加湿和减湿功能

B．对空气能进行加热和冷却

C．空气净化功能

D．占地面积较小，消耗小

【-答案】ABC

【-解析】在空调系统中应用喷水室的主要优点在于能够实现对空气加湿、减湿、加热、冷却多种处理过程，并具有一定的空气净化能力，喷水室消耗金属少，容易加工，但它有水质要求高、占地面积大、水泵耗能多的缺点。参见教材P346.

[NT:PAGE]

78．压缩空气站的空气过滤器种类很多，应用较广泛的有（ 　）。

A．金属网空气过滤器

B．填充纤维空气过滤器

C．自动浸水空气过滤器

D．袋式过滤器

【-答案】ABD

【-解析】空气过滤器种类很多，应用较广的有金属网空气过滤器、填充纤维空气过滤器、自动浸油空气过滤器和袋式过滤器。参见教材P376.

83．敞开装设备在金属框架上，保护和操作方案较多，装设地点灵活的低压断路器为（ 　）。

A．SF6低压断路器

B．万能式低压断路器

C．塑壳式低压断路器

D．固定式低压断路器

【-答案】B

【-解析】万能式低压断路器又称框架式自动开关。它是敞开装设在金属框架上的，其保护和操作方案较多，装设地点很灵活。参见教材P402.

89．适用于精密地、连续或间断地测量管道中液体的流量或瞬时流量，特别适用于重油、聚乙烯醇、树脂等黏度较高介质的流量测量。这种流量计为（ 　）。

A．玻璃管转子流量计

B．电磁流量计

C．涡轮流量计

D．椭圆齿轮流量计

【-答案】D

【-解析】椭圆齿轮流量计。用于精密地连续或间断地测量管道中液体的流量或瞬时流量，它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等黏度较高介质的流量测量。参见教材P432.

[NT:PAGE]

95．建筑物内普通市话电缆芯线接续，应采用的方法为（ 　）。

A．扭绞接续

B．模块直接

C．复式压接

D．扣式接线子

【-答案】BD

【-解析】电缆接续，包括模块直接、模块的芯线复接、扣式接线子的直接、扣式接线子的复接、扣式接线子的不中断复接。参见教材P465

100．综合布线可采用不同类型的信息插座，支持155Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用，8位/8针无锁信息模板，可安装在配线架或接线盒内的信息插座模块为（ 　）。

A．3类信息插座模式

B．5类信息插座模块

C．超5类信息插座模块

D．千兆位信息插座模块

【-答案】B

【-解析】5类信息插座模块。支持155Mbps信息传输，适合语音、数据、视频应用；8位/8针无锁信息模块，可安装在配线架或接线盒内。参见教材P495.

​