1.褶皱构造是(　　)。

A.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造

B.岩层受构造力作用形成一系列波状弯曲且丧失连续性的构造

C.岩层受水平挤压力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

D.岩层受垂直力作用形成一系列波状弯曲而丧失连续性的构造

【答案】A

【解析】褶皱构造是组成地壳的岩层，受构造力的强烈作用，使岩层形成一系列波状弯曲且未丧失连续性的构造。P5、6

2.不受气候影响的地下水是(　　)。

A.气包带水

B.潜水

C.承压水

D.裂隙水

【答案】C

【解析】因有隔水顶板存在，承压水不受气候的影响，动态较稳定，不易受污染。P20

3.提高深层淤泥质土的承裁力可采取(　　)。

A.固结灌浆

B.喷混凝土护面

C.打土钉

D.振冲置换

【答案】D

【解析】对不满足承载力的软弱土层，如淤泥质土，千层的挖除，深层的可以采用振冲等方法用砂、砂砾、碎石或块石等置换。参见教材P21

4.对不能再上部刷方减重的滑坡体，为了防止滑坡常用的措施是(　　)。

A.在滑坡体上方筑挡土墙

B.在滑坡体坡脚筑抗滑桩

C.在滑坡体上部筑抗滑桩

D.在滑坡体坡脚挖截水沟

【答案】B

【解析】支挡建筑，主要是在不稳定岩体的下部修建挡墙或支撑墙(或墩)，也是一种应用广泛而有效的方法。支挡建筑物的基础要砌置在滑动面以下。P24

5.当隧道顶部围堰中有缓倾夹泥结构面存在时，要特别警惕( 　)。

A.碎块崩落

B.碎块坍塌

C.墙体滑塌

D.岩体塌方

【答案】D

【解析】碎裂结构岩体在张力和振动力作用下容易松动、解脱，在洞顶则产生崩落，在边墙上则表现为滑塌或碎块的坍塌。当结构面间夹泥时，往往会产生大规模的塌方，如不及时支护，将愈演愈烈，直至冒顶。参见教材P27

6.对地下隧道的选线应特别注意避免(　　)。

A.穿过岩层裂缝

B.穿过软弱夹层

C.平行靠近断层破碎带

D.交叉靠近断层破碎带

【答案】C

【解析】道路选线应尽童避开层裂谷坡;避开岩层倾向与坡面一致的顺向坡;避免路线与主要裂隙发育方向平行;避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其下方。P28

7.热处理车间属于(　　)。

A.动力车间

B.其他建筑

C.生产辅助用房

D.生产厂房

【答案】D

【解析】生产厂房，如机械制造厂中有铸工车间、电镀车间、热处理车间、机械加工车间等。P31

8.关于刚性基础的说法正确的是( 　)。

A.基础大放脚应超过基础材料刚性角范围

B.基础大放脚与基础材料刚性角一致

C.基础宽度应超过基础材料刚性角范围

D.基础深度应超过基础材料刚性角范围

【答案】B

【解析】在设计中，应尽量使基础大放脚与基础材料刚性角一致。P37

9.单扇门的宽度一般不超过( 　)。

A.900mm

B.1000mm

C.1100mm

D.1200mm

【答案】B

【解析】当门宽度大于1000mm时，应根据使用要求采用双扇门、四扇门或者增加门的数量。参见教材P55

10.平瓦屋面下，聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为(　　)。

A.60mm

B.70mm

C.80mm

D.100mm

【答案】D

【解析】聚合物改性沥青防水垫层的搭接宽度为100mm 。

11.当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向时应采用（　　）。

A.护肩路基

B.填石路基

C.护脚路基

D.填土路基

【答案】C

【解析】当山坡上的填方路基有斜坡下滑倾向或加固、收回填方坡脚时可采用护脚路基。

12.中级路面的面层宜采用( 　)。

A.沥青混凝土面层

B.水泥混凝土面层

C.级配碎石

D.沥青混凝土混合料

【答案】C

【解析】中级路面面层应采用碎、砾石、半整齐石块、其他粒料。

13.桥面横坡一般采用（　　）。

A.0.3%-0.5%

B.0.5%-1.0%

C.1.5%-3%

D.3% -4%

【答案】C

【解析】桥面横坡一般采用1.5%-3%。

14.中小跨桥梁实体桥墩的墩帽厚度，不应小于( 　)。

A.0.2m

B.0.3m

C.0.4m

D.0.5m

【答案】B

【解析】大跨径的墩帽厚度一般不小于0.4m，中小跨径桥也不应小于0.3m

15.决定建地铁的计算经济因素主要是（　　）。

A.人口

B.单项客流1万人次/日

C.城区地面和上部空间已充分开发

D.城区地面和上部空间未充分开发

【答案】C

【解析】选项A错误，城市人口100万是宏观的前提;选项B错误，城市单项客流2万人?次/h的情况是判断是否修建地铁的“分水岭”，但是此条件是监理在增加车辆或拓宽道路等措施仍无法满足客流量增长时，才有必要考虑的;选项C正确，从技术经济角度上讲，只有地面、上部空间已在可能的技术条件下充分开发，调整余地不大时，予以考虑修建地铁。P100-101

16.城市地下冷库一般都设在( 　)。

A.城市中心

B.郊区

C.地铁站附近

D.汽车站附近

【答案】B

【解析】冷库的设备多、容积大，需要铁路运输，一般多设在郊区或码头附近。P107

17.可用于预应力混凝土板的钢材（　　）。

A.乙级冷拔低碳钢丝

B.CRB550冷拔带肋钢筋

C.HPB335

D.热处理钢筋

【答案】D

【解析】热处理钢筋主要用作预应力混凝土轨枕，也可用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。P111

18.受反复冻融的结构混凝土应选用( 　)。

A.普通硅酸盐水泥

B.矿渣水泥

C.火山灰质

D.粉煤灰

【答案】A

【解析】普通硅酸盐水泥凝结硬化较快、抗冻性好，适用于早期强度要求高、凝结快，冬期施工及严寒地区受反复冻融工程。参见教材P123

19.C25抗冻混凝土所用砂的类别应为( 　)。

A.I类

B.II类

C.III类

D.IV类

【答案】B

【解析】Ⅱ类砂宜用于强度等级为C30-C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土。参见教材P127

20.对钢筋锈蚀作用最小的早强剂是( 　)。

A.硫酸盐

B.三乙醇胺

C.氯化钙

D.氯化钠

【答案】B

【解析】三乙醇胺对钢筋无锈蚀作用。参见教材P133

21.非承重墙应优先采用（　　）。

A.烧结空心砖

B.烧结多孔砖

C.粉煤灰砖

D.煤矸石砖

【答案】A

【解析】烧结空心砖是以黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原材料烧纸的主要用于非承重部位的空心砖。P141

22.建筑装饰涂料的辅助成膜物质常用的溶剂为（　　）。

A.松香

B.桐油

C.砂锅酸纤维

D.苯

【答案】D

【解析】辅助成膜物质不能构成涂膜，但可用以改善涂膜的性能或影响成膜过程，常用的有助剂和溶剂。常用溶剂包括苯、丙酮、汽油等。P151

23.抗老化能力强的刚性防水材料为（　　）。

A.金属屋面

B.混凝土屋面瓦

C.聚氯乙烯瓦

D.铝合金防水卷材

【答案】D

【解析】铝合金防水卷材是一种以铅、锡等金属合金为主体材料的防水卷材。它防水性好，耐腐蚀并有良好的延展性、可焊性、性能稳定，抗X射线、抗老化能力。P157

24.高速公路的防潮保温一般选用( 　)。

A.膨胀蛭石

B.玻化微珠

C.聚苯乙烯板

D.矿渣棉

【答案】C

【解析】聚苯乙烯板是以聚苯乙烯树脂为原料，经由特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质泡沫保温板材。聚苯乙烯板分为模塑聚苯板(EPS)和挤塑聚苯板(XPS)板两种，其中XPS板是目前建筑业界常用的隔热、防潮材料，已被广泛应用于墙体保温，平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温、低温储藏、地面、泊车平台、机场跑道、高是公路等领域的防潮保温及控制地面膨胀等方面。参见教材P160.

25.通常情况下，基坑土方开挖的明排水法主要适用于（　　）。

A.细砂土层

B.粉砂土层

C.粗粒土层

D.淤泥土层

【答案】C

【解析】明排水法由于设备简单和排水方便，采用较为普遍，宜用粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层。P165

26.在渗透系数大，地下水量大的土层中，适宜采用的降水形式为（　　）。

A.轻型井点

B.电渗井点

C.喷射井点

D.管井井点

【答案】D

【解析】在途的渗透系数大，地下水量大的土层中，适宜采用管井井点。P169

27.为了提高铲运机铲土效率，适宜采用的铲运方法为（　　）。

A.上坡铲土

B.并列铲土

C.斜向铲土

D.间隔铲土

【答案】D

【解析】为了提高铲运机铲土效率，除规划合理的开行路线外，还可根据不同的施工条件，采用下坡铲土、跨铲法(间隔铲土)和助铲法。P170

28.关于土石方填筑正确的意见是( 　)。

A.不宜采用同类土填筑

B.从上至下填筑土层的透水性应从小到大

C.含水量大的黏土宜填筑在下层

D.硫酸盐含量小于5%的土不能使用

【答案】B

【解析】选项A错误，填方宜采用同类土填筑;选项C错误，含水量大的黏土不宜做填土用;选项D错误，硫酸盐含量大于5%的土均不能做填土。参见教材P171～172.

29.关于地基夯实加固处理成功的经验是（　　）。

A.沙土、杂填土和软粘土层适宜采用重锤夯实

B.地下水距地面0.8m以上的湿陷性黄土不宜采用重锤夯实

C.碎石土、砂土、粪土不宜采用强夯法

D.工业废渣、垃圾地基适宜采用强夯法

【答案】D

【解析】重锤夯实法适用于地下水距地面0.8m以上的稍微湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土，选项AB错误;强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、粘性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土以及“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等处理。P173

30.现场采用重叠法预制钢筋混凝土桩时，上层桩的浇注应等到下层桩混凝土强度达到设计强度等级的(　)。

A.30%

B.60%

C.70%

D.100%

【答案】A

【解析】现场预制桩多采用重叠法预制，重叠层数不宜超过4层，曾与曾之间应涂刷隔离剂，上层桩或邻近桩的灌注，应在下层桩或邻近桩混凝土达到设计强度等级的30%以后方可进行。参见教材P176。

31.对于大跨度的焊接球节点钢管网架的吊装，处于防火等级考虑，一般选用（　　）。

A.大跨度结构高空拼装法施工

B.大跨度结构整体吊装法施工

C.大跨度结构整体顶升法施工

D.大跨度结构滑移施工法

【答案】B

【解析】大跨度结构整体吊装法施工，是焊接球节点钢管网架吊装的一种常用方法。P221

32.某建筑物钢筋混凝土基础的混凝土设计强度等级为C60，使用硅酸盐水泥的强度等级为52.5，现场混凝土强度标准为5Mpa，则该基础混凝土的施工配置强度至少应为( 　)。

A.60.7

B.65.8

C.68.2

D.69

【答案】D

【解析】当混凝土设计强度等级大于或等于C60时，配置强度应按fcu，o≥1.15fcu，k.所以配置强度至少为1.15×60=69.参见教材P194～195

33.填筑路堤前是否需要进行基底处理不取决于（　　）。

A.地面横坡陡缓

B.基底土层松实

C.填方高度大小

D.填料土体性质

【答案】D

【解析】基底土是否密实，地面横坡的陡缓，填方高度的大小，都决定基底是否需要处理。P239

34.关于桥梁墩台施工的说法，正确的是（　　）。

A.简易活动脚手架适宜于25m以下的砌石墩台施工

B.当墩台高度超过30m时宜采用固定模板施工

C.墩台混凝土适宜采用强度等级较高的普通水泥

D.6m以下的墩台可采用悬吊脚手架施工

【答案】A

【解析】当墩台高度大于或等于30m时常用滑动模板施工;选项B错误;墩台混凝土特别是实体墩台均为大体积混凝土，水泥应优先选用矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥，采用普通水泥时强度等级不宜过高，选项C错误;较高的墩台可用悬吊脚手架，6m以下的一般用固定式轻型脚手架。P251

35.移动模架逐孔施工桥梁上部结构，其主要特点为（　　）。

A.地面支架体系复杂，技术要求高

B.上下部结构可以平行作业

C.设备投资小，施工操作简单

D.施工工期相对较长

【答案】B

【解析】移动模架逐孔施工法的主要特点：①不需设置地面支架，不影响通航和桥下交通，施工安全、可靠;②有良好的施工环境，保证施工质量，一套模架可多次周转使用，具有在预制场生产的优点;③机械化、自动化程度高，节省劳动力，降低劳动强度，上下部结构可以平行作业，缩短工期;④每一施工梁段的长度取用一孔梁长，接头位置一般可选在桥梁受力较小的部位;⑤移动模架设备投资大，施工准备和操作都较复杂;⑥移动模架逐孔施工宜在桥梁跨径小于50m的多跨长桥上使用。P25

36.大跨径桁式桥上部结构，通常采用的安装方法是(　 )。

A.支架安装

B.无支架安装

C.转体安装

D.悬臂安装

【答案】D

【解析】预应力混凝土连续刚构桥通常用在较大跨径的梁式桥梁上，一般采用悬臂浇筑法施工。

37.水泥土挡墙式深基坑支护方式不宜用于（　　）。

A.基坑侧壁安全等级宜为一级

B.施工范围内地基承载力小于150kPa

C.基坑深度小于6m

D.基坑周围工作面较宽

【答案】A

【解析】水泥土挡墙式深基坑支护方式适用条件：基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土墙施工范围内地基承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6m;基坑周围具备水泥土墙的施工宽度。P264

38.适用深埋于岩体的长隧洞施工的方法是（　　）。

A.顶管法

B.TBM法

C.盾构法

D.明挖法

【答案】B

【解析】全断面掘进机主要优点是：适宜于打长洞，因为它对通风要求较低;开挖洞壁比较光滑;对围岩破坏较小，所以对围岩稳定有利;超挖少，衬砌混凝土回填量少。P278

39.地下工程的早强水泥砂浆锚杆用树脂药包的，正常温度下需要搅拌的时间为（　　）。

A.30S

B.45～60S

C.3Min

D.5Min

【答案】A

【解析】地下工程在正常温度下，搅拌时间约为30S ，当温度在10℃以下时，搅拌时间可适当延长为45～60S 。P290

40.沉井的排水挖土下沉法适用于(　 )。

A.透水性较好的土层

B.涌水量较大的土层

C.排水时不至于产生流砂的土层

D.地下水较丰富的土层

【答案】C

【解析】当沉井所穿过的土层透水性较差，涌水量不大，排水时不致产生流砂现象，可采用排水挖土下沉。

41.建设工程工程量清单中工作内容描述的主要作用是(　)。

A.反映清单项目的工艺流程

B.反映清单项目需要的作业

C.反映清单项目的质量标准

D.反映清单项目的资源需求

【答案】B

【解析】项目特征体现的是清单项目质量或特性的要求或标准，工作内容体现的是完成一个合格的清单项目需要具体做的施工作业。参见教材P303。

42.根据有关规定，国有投资建设项目，其施工图建筑面积不得超过初步设计建筑面积的一定比例，该比例为(　)。

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

【答案】B

【解析】对于国家投资的项目，施工图的建筑面积不得超过初步设计的5%，否则必须重新报批。参见教材309。

43.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353)，多层建筑物二层及以上的楼层应以层高判断如何计算建筑面积，关于层高的说法，正确的是（　　）。

A.最上层按楼面结构标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离

B.以屋面板找坡的，按楼面结构标高至屋面板最高处标高之间的垂直距离

C.有基础底板的按底板下表面至上层楼面结构标高之间的垂直距离

D.没有基础底板的按基础底面至上层楼面结构标高之间的垂直距离

【答案】A

【解析】计算规则中的层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。建筑物最底层的层高，有基础底板的按基础上表面结构至上层楼面的结构标高之间的垂直距离;没有基础底板指地面标高至上层楼面结构标高之间的垂直距离;最上一层的层高是其楼面结构标高至屋面板板面结构标高之间的垂直距离，遇有以屋面板找坡的屋面，层高指楼面结构标高至屋面板最低处板，面结构标高之间的垂直距离。P311

44.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353)，下列情况可以计算建筑面积的是（　　）。

A.设计加以利用的坡屋顶内净高在1.20m至2.10m

B.地下室采光井所占面积

C.建筑物出入口外挑宽度在1.20m以上的雨篷

D.不与建筑物内连通的装饰性阳台

【答案】A

【解析】利用坡屋顶内空间时，净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20～2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。P311

45.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353)，关于室外楼梯的建筑面计算的说法，正确的是（　　）。

A.有永久性顶盖的按自然层水平投影面积计算

B.无永久性顶盖的按自然层水平投影面积的1/2计算

C.顶层无永久性顶盖的室外楼梯各层均不计算建筑面积

D.无永久性顶盖的上层不计算建筑面积

【答案】D

【解析】有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。若最上层楼梯无永久性顶盖，或不能完全遮盖楼梯的雨篷，上层楼梯不计算面积，上层楼梯可视为下层楼梯的永久性顶盖，下层楼梯应计算面积。P318

46.现浇钢筋混凝土无梁板板厚通常不小于（　　）。

A.100MM

B.110MM

C.120MM

D.130MM

【答案】C

【解析】无梁楼板的柱网一般布置成方形或矩形，以方形柱网较为经济，跨度一般不超过6m，板厚通常不小于120mm。P

47.单层钢结构厂房在安装前需要进行吊装稳定性验算的钢结构件是(　 )。

A.钢柱

B.钢屋架

C.吊车梁

D.钢桁架

【答案】B

【解析】钢屋架侧向刚度较差，安装前需进行吊装稳定性验算，稳定性不足时应进行吊装临时加固，通常可在钢屋架上下弦处绑扎杉木杆加固。

48.在计算钢筋工程量时，钢筋的容重(KG/M3)可取（　　）。

A.7580

B.7800

C.7850

D.8750

【答案】C

【解析】钢筋的容重可按7850kg/m3。

49.综合脚手架的项目特征必要描述（　　）。

A.建筑面积

B.檐口高度

C.场内外材料搬运

D.脚手架的木质

【答案】B

【解析】综合脚手架的项目特征包括建设结构形式、檐口高度，同一建筑物有不同的檐高时，按建筑物竖向切面分别按不同檐高编列清单项目。

50.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，某建筑物首层建筑面积为2000㎡场地内有部分150mm以内的挖土用6.5T自卸汽车(斗容量4.5m3)运土，弃土共计20车，运距150m，则平整场地的工程量应为（　　）。

A.69.2 m3

B.83.3 m3

C.90 m3

D.2000㎡

【答案】D

【解析】平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算，单位：㎡P

51.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，当建筑物外墙砖基础垫层底宽为850mm，基槽挖土深度为1600mm，设计中心线长为40000mm，土层为三类土，放坡系数为1：0.33，则此外墙基础人工挖沟槽工程量应为(　)。

A.34㎡

B.54.4㎡

C.88.2㎡

D.113.8㎡

【答案】B

【解析】外墙基础人工挖沟槽工程量=0.85×1.6×40=54.4㎡。

52.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，当土方开挖长≤3倍底宽，且底面积≥150㎡，开挖尝试为0.8m时，清单项目应列为（　　）。

A.平整场地

B.挖一般土方

C. 挖沟槽土方

D.挖基坑土方

【答案】B

【解析】沟槽、基坑，一般土方的划分为：底宽≤7m且底长>3倍底宽为沟槽;底长≤3倍底宽且底面积≤150㎡为基坑，超出上述范围则为一般土方。

53.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于地基处理工程量计算的说法，正确的是（　　）。

A.换填垫层按照图示尺寸以面积计算

B.铺设土工合成材料按图示尺寸以辅助长度计算

C.强夯地基按图示处理范围和深度以体积计算

D.振冲密实(不填料)的按图示处理范围以面积计算

【答案】D

【解析】振冲密实(不填料)按图示处理范围以面积计算，单位：㎡。

54.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于基坑与边坡支护工程量计算的说法，正确的是（　　）。

A.地下连续墙按设计图示尺寸以体积计算

B.咬合灌注桩按设计图示尺寸以体积计算

C.喷射混凝土按设计图示以体积计算

D.按设计图示尺寸以体积计算

【答案】A

【解析】咬合灌注桩以桩长计算或以设计图示数量计算。喷射混凝土按设计图示以面积计算。预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸以桩长计算或按设计图示数量计算。P328

55.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于砖砌体工程量计算的说法，正确的是（　　）。

A.空斗墙按设计图示尺寸以外形体积计算，其中门窗洞口里边的实砌部分不计入

B.空花墙按设计图示尺寸以外形体积计算，其中空洞部分体积应予以扣除

C.实心体柱按设计图示尺寸以体积计算，钢筋混凝土梁垫、梁头所占体积应予以扣除

D.空心砖围墙中心线长乘以高以面积计算

【答案】C

【解析】空斗墙，按设计图示尺寸以空斗墙外形体积计算。墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖、屋檐处的实砌部分体积并入空斗墙体积内;空花墙，按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算。不扣除空洞部分体积;实心砖柱、零星砌砖，按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积;空心砖墙以设计图示尺寸体积计算P331

56.根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于石砌体工程量计算的说法，正确的是( 　)。

A.石台阶按设计图示水平投影面积计算

B.石头道按水平投影面积乘以平均以体积计算

C.石地沟、明沟按设计力求水平投影面积计算

D.一般石栏杆按设计图示尺寸以长度计算

【答案】D

【解析】A应该以体积计算;B石走道按设计图示尺寸以水平投影面积计算;D应该以设计图示中心线长计算。参见教材P333.

57.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于现浇混凝土板工程量计算的说法，正确的是（　　）。

A.圈梁区分不同断面按设计中心线长度计算

B.过梁工程不单独计算，并入墙体工程计算

C.异形梁按设计图示尺寸以体积计算

D.拱形量按设计拱形轴线长度计算

【答案】C

【解析】ABD均以设计图示体积计算。P334

58.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于现浇混凝土板工程量计算的说法，正确的是（　　）。

A.空心板按图示尺寸以体积计算，扣除空心所占面积

B.雨棚板从外墙内侧算至雨棚板结构外边线按面积计算

C.阳台板按墙体中心线以外部图示面积计算

D.天沟板按设计图示尺寸中心线长度计算

【答案】A

【解析】BC应该是外墙外边线;D天沟应该以体积计算。P336

59.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于金属结构工程量计算的说法，正确的是（　　）。

A.钢吊车梁工程量包括制动梁、制定桁架工程量

B.钢管柱按设计力求尺寸以治理计算，扣除加强环、内衬管工程量

C.空腹钢柱按设计图示尺寸以长度计算

D.实腹钢柱按设计图示尺寸的长度计算，牛腿和悬臂梁质量另计

【答案】A

【解析】B加强环、内衬管工并入钢管柱工程量内;CD应该以质量计算。P342

60.根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854-2013)，编制工程量清单补充项目时，编制人应报备案的单位是( 　)。

A.企业技术管理部门

B.工程所在地造价管理部门

C.省级或行业工程造价管理机构

D.住房和城乡建设部标准定额研究所

【答案】C

【解析】报省级或行业工程造价管理机构备案。参见教材P304.

二、多项选择题。

61.常见的沉积岩有(　 )。

A.辉绿岩

B.泥岩

C.石灰岩

D.白云岩

E.大理岩

【答案】BCD

【解析】A辉绿岩属于岩浆岩，E大理岩属于变质岩。参见教材P2

62.影响岩石边坡稳定的主要地质因素有（　　）。

A.地质构造

B.岩石的成因

C.岩石的成份

D.岩体结构

E.地下水

【答案】ADE

【解析】影响边坡稳定的因素分为内在因素和外在因素两个方面。内在因素：组成边坡岩土体的性质、地质构造、岩体结构、地应力等，它们常起着主要的控制作用。外在因素：地表水和地下水的作用、地震、风化作用、人工挖掘、爆破及工程荷载等。P23

63.工程地质对工程建设的直接影响主要体现在（　　）。

A.对工程项目全寿命的影响

B.对建筑物地址选择的影响

C.对建筑物结构设计的影响

D.对工程项目生产或服务功能的影晌

E.对建设工程造价的影响

【答案】BCE

【解析】工程地质对工程建设的影响：对工程选扯的影响、对建筑结构的影晌、对工程造价的影响。P28

64.与钢筋混凝土结构比，型钢混凝土组合结构的优点在于（　　）。

A.承载力大

B.防火性能好

C.抗震性能好

D.刚度大

E.节约钢材

【答案】ACD

【解析】型钢混凝土组合结构比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好。P33

65.预制装配式钢筋混凝土楼梯踏步的支承方式有(　 )。

A.梁承式

B.板承式

C.墙承式

D.板肋式

E.悬挑式

【答案】ACE

【解析】按照踏步的支撑方式分为悬挑式、墙承式、梁承式。参见教材P53.

66.可用于二级公路路面基层的有（　　）。

A.级配碎石基层

B.级配砾石基层

C.填隙碎石基层

D.二灰土基层

E.石灰稳定土基层

【答案】ABDE

【解析】填隙碎石基层用于各级公路底基层和二级以下公路基层。P79

67.气硬性胶凝胶材料有（　　）。

A.膨胀水泥

B.粉煤灰

C.石灰

D.石膏

E.水玻璃

【答案】CDE

【解析】气硬性胶凝胶材料包括：石灰、石膏、水玻璃。P117

68.拌制流动性相同的混擬土，所用砂料需水量较少的有（　　）。

A.山砂

B.河砂

C.湖砂

D.海砂

E.机制砂

【答案】BCD

【解析】河砂、湖砂、海砂由于受水流的冲刷作用，颗粒表面较光滑，拌制混擬土时需水量较少。P27

69.混凝土强度的决定性因素有(　 )。

A.水灰比

B.骨料的颗粒形状

C.砂率

D.拌合物的流动性

E.养护湿度

【答案】AE

【解析】影响混凝土强度的因素：水灰比和水泥强度等级、养护的温度和湿度、龄期。参见教材P135.

70.根据《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601)按表面加工程度，天然花岗石板材可分为（　　）。

A.毛面板材

B.粗面板材

C.细面板材

D.光面板材

E.镜面板材

【答案】BCE

【解析】按表面加工程度，天然花岗石板材可分为：粗面板材、细面板材、镜面板材。P146

71.关于轻型井点降水施工的说法，正确的有（　　）。

A.轻型井点一般可采用单排或双排布置

B.当有土方机械频繁进出基坑时，井点宜采用环形布置

C.由于轻型井点需埋入地下蓄水层，一般不宜双排布

D.槽宽>6m，且降水深度超过5m时不适宜采用单排井点

E.为了更好地集中排水，井点管应布置在地下水下游一侧

【答案】AD

【解析】单排布置适用于基坑、槽宽度小于6m，且降水深度不超过5m的情况，井点应布置在地下水的上游一侧。P166

72.防水混凝土施工时应注意的事项有（　　）。

A.应尽量采用人工振捣，不宜要难过机械振捣

B.浇筑时自落高度不得大于1.5m

C.应采用自然养护，养护时间不少于7d

D.墙体水平施工缝应留在高出底板表面300mm以上的墙体中

E.施工缝距墙体预留孔洞边缘不小于300mm

【答案】BDE

【解析】应采用机械振捣，并保证振捣密实。养护时间不少于14d。P236

73.采用爆破作业方式进行路基石方施工，选择清方机械时应考虑的因素有（　　）。

A.爆破岩石块度大小

B.工程要求的生产能力

C.机械进出现场条件

D.爆破起爆方式

E.凿孔机械功率

【答案】ABC

【解析】选择清方机械时应考虑以下技术经济条件：工程要求的生产能力、工程单价、爆破岩石的块度和岩堆的大小、机械设备进入工地的运输条件、爆破时机械撤离和重新进入工作面是否方便等。P244

74.混凝土拱涵和石砌拱涵施工应符合的要求有（　　）。

A.涵洞孔径在3m以上，宜用18～32kg型轻便轨

B.用混凝土块砌筑拱圈，灰缝宽度宜为20mm

C.预制拱圈强度达到设计强度的70% 时方可安装

D.拱圈浇灌混凝土不能一次完成时可沿水平分段进行

E.拆除拱圈支架后，拱圈中砂浆强度达到设计强度的100%时，方可填土。

【答案】ABCE

【解析】涵洞孔径在3～6m的用18～32kg型轻便轨;灰缝宽度不得超过2cm ;当拱涵用混凝土预制拱圈安装时，成品达到设计强度的70% 时方可搬运、安装;混凝土的灌注应由拱脚向拱顶同时对称进行，要求全拱一次灌完，不能中途间歇，如因工程量大，一次难以完成全拱时，可按基础流降缝分节进行，每节应一次连续灌完，绝不可水平分段(因为拱圈受力是沿着拱轴线)，也不宜按拱圈辐射方向分层(无模板控制，很难保证辐射方向)。P259-260

75.冻结排桩法深基坑支护技术的主要特点有(　)。

A.适用于大体积深基坑施工

B.适用于含水量高的地基基础施工

C.不宜用于软土地基基础施工

D.适用于地下水丰富的地基基础施工

E.适用于工期要求较紧的基础施工

【答案】ABD

【解析】冻结排桩法适用于大体积深基础开挖施工、含水量高的地基基础和软土地基基础以及地下水丰富的地基基础施工。P267

76.建设工程工程量清单中，项目特征描述的意义有（　　）。

A.体现对分部分项项目质量的要求

B.体现履行合同义务的相应要求

C.为承包人确定综合单价提供依据

D.对承包人施工组织管理提出要求

E.对承包人的施工作业提出具体要求

【答案】AC

【解析】项目特征描述的意义：体现对分部分项项目质量的要求，为承包人确定综合单价提供依据。P301

77.根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353)，下列建筑中不应计算建筑面积的有（　　）。

A.单层建筑利用坡屋顶净高不足2.10m的部分

B.单层建筑物内部楼层的二层部分

C.多层建筑设计利用坡屋顶内净高不足1.2m的部分

D.外挑宽度大于1.2m但不足2.10m的雨篷

E.建筑物室外台阶所占面积

【答案】CDE

【解析】(1)利用坡屋顶内空间时，净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高中1.20～2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算面积。(2)单层建筑物内设有局部楼层者，局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算;无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高中2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。(3)多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应算全面积;净高在1.20～2.10m的部位应计算1/2面积;当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。(4)雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。有柱雨篷与无柱雨篷的计算方法一致。P310-323

78.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于管沟土方工程量计算的说法，正确的有（　　）。

A.按管沟宽乘以深度再乘以管道中心线长度计算

B.按设计管道中心线长度计算

C.按设计管底垫层面积乘以深度计算

D.按管道外径水平投影面积乘以挖土深度计算

E.按管沟开挖断面乘以管道中心线长度计算

【答案】BCD

【解析】按设计图示以管道中心线长度计算，单位：m;或按按设计图示以管底垫层面积乘以挖土深度计算以体积计算，单位：m3。五罐底垫层按管外径的水平投影面积乘以挖土深度计算。不扣除各类井的长度，井的土方并入。P325

79.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，关于油漆工程量计算的说法，正确的有（　　）。

A.金属门油漆按设计图示洞口尺寸以面积计算

B.封檐板油漆按设计图示尺寸以面积计算

C.门窗套油漆按设计图示尺寸以面积计算

D.木隔板油漆按设计图示尺寸以单面外围面积计算

E.窗帘盒油漆按设计图示尺寸以面积计算

【答案】ACD

【解析】封檐板、窗帘盒按图示尺寸以长度计算。P352

80.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)，下列脚手架中以㎡为计算单位的有(　 )。

A.整体提升架

B.外装饰吊篮

C.挑脚手架

D.悬空脚手架

E.满堂脚手架

【答案】ABDE

【解析】挑脚手架，按搭设长度乘以搭设层数以延长米计算。参见教材P354.