### 2013年监理工程师考试三项控制真题及答案

一、单项选择题：

1、工程质量是指工程满足( )需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

A.建设单位 B.设计单位

C.施工单位 D.质量监督机构

答案：A

解析：参见教材P1

2、工程质量控制中，应坚持以( )为主原则。

A.公正 B.预防

C.管理 D.科学

答案：B

参见教材：P6

3、工程具备竣工验收条件后，( )应及时组织相关单位进行工程验收。

A.监理单位 B.建设单位

C.质量监督机构 D.施工单位

答案：B

参见教材：P7

4、在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对( )进行检查。

A.现场质量管理体系 B.勘察实施方案

C.重要岗位人员的上岗证 D.勘察成果报告

答案：C

解析：参见教材P20

5、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的( )和结果进行控制。

A.方案策划 B.组织计划

C.管理状态 D.实施状态

答案：D

解析：参见教材P47

6、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送( )技术负责人审查。

A.建设单位 B.监理单位

C.设计单位 D.质量监督机构

答案：B

解析：参见教材P57

7.承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格报审查表》中应附有分包单位的(　 )。

A.资质和业绩材料 B.营业执照和经营范围

C.资质和分包合同 D.项目经理职责和施工计划

答案：A

解析：参见教材P60

8.监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制(　 )，保证施工质量。

A.施工方案的先进性 B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态 D.施工计划的可行性

答案：C

解析：参见教材P71

9.在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌筑高度，这是针对可能发生的( 　)质量问题而采取的预控措施。

A.混凝土强度不足 B.斜孔、断桩

C.钢筋笼上浮 D.缩颈、堵管

答案：D

解析：参见教材P65

10.当承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或(　 )。

A.要求补充材料 B.见证取样试验

C.专家分析论证 D.退回重新报审

答案：B

解析：参见教材P66

11.根据建设项目总体计划和相关文件的要求编制的设备采购方案，最终须获得(　 )的批准。

A.监理工程师 B.设计负责人

C.安装单位 D.建设单位

答案：D

解析：参见教材P88

12.向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由(　 )审核设计变更文件和处理相关事宜。

A.原设计负责人 B.建设单位代表

C.总监理工程师 D.采购方负责人

答案：C

解析：参见教材P93

13.《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的( 　)划分的。

A.工作程序 B.工作分工

C.系统过程 D.系统目标

答案：C

解析：参见教材P101

14.在钢筋混凝土工程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的( 　)项目。

A.主控 B.一般

C.观感 D.基本

答案：B

解析：参见教材P102

15.某工程主体结构钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为(

)。

A.85% B.90%

C.95% D.100%

答案：A

解析：参见教材P105-106

16、在分部工程质量验收时，对于观感质量评价结论为“差”的( )，应通过返修处理进行补救。

A.检验批 B.分项工程

C.检查点 D.控制点

答案：C

解析：参见教材P109

17、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由( )填写，并对总体质量水平做出评价。

A.监理单位 B.建设单位

C.设计单位 D.施工单位

答案：B

解析：参见教材P110

18、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外型尺寸但能满足安全使用要求的，可按( )和协商文件进行验收。

A.技术处理方案 B.设计单位意见

C.设计变更处理 D.质量事故责任

答案：A

解析：参见教材P115

19、施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出( )，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令 B.工作联系单

C.会议纪要 D.监理通知

答案：D

解析：参见教材P120

20.影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于( 　)。

A.一般工程质量事故 B.较大质量事故

C.重大质量事故 D.较大质量事故

答案：A

解析：参见教材P124。

21.工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应( 　)。

A.积极参与事故调查 B.要求施工单位提供相应证据

C.回避参与事故调查 D.积极协助客观提供相应证据

答案：D

解析：参见教材P129

22.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可(　 )处理。

A.返工 B.补强

C.不作 D.延后

答案：C

解析：参见教材P131

23.工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，( 　)应予以验收确认。

A.监理工程师 B.事故调查组

C.业主项目负责人 D.质量监督工程师

答案：A

解析：参见教材P132

24、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为( )。

A.全数抽样 B.简单随机抽样

C.整群抽样 D.多阶段抽样

答案：B

解析：参见教材P135

25、通过质量控制的动态分析随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是( )。

A.排列图法 B.直方图法

C.控制图法 D.解析图法

答案：C

解析：参见教材P149

26、由于分组组数不当可组距确定不当，将形成( )直方图。

A.折齿形 B.缓坡形

C.孤岛形 D.双峰形

答案：A

解析：参见教材P147

27、质量目标通常依据组织的( )制定。

A.质量意识 B.质量方针

C.质量计划 D.质量需求

答案：B

解析：参见教材P170

28、质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它( )。

A.具有强制性质 B.提供了详细的质量控制细节

C.属于保密文件 D.涉及的内容只针对大顾客

答案：A

解析：参见教材P175

29、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为(

)万元。

A.2200 B.2300

C.2450 D.2510

答案：B

解析：参见教材P1

30、编制工程概算定额的基础是( )。

A.估算指标 B.概算指标

C.预算指标 D.预算定额

答案：D

解析：参见教材P2

31、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为(

)万元。

A.1260.00 B.1271.90

C.1321.90 D.1330.40

答案：D

解析：参见教材P13

抵岸价=1050+5+15+70+(1050+70)*17%=1330.4

32、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费中的( )。

A.措施费 B.直接工程费

C.企业管理费 D.现场管理费

答案：B

解析：参见教材P15图2-2、P17-18

33、下列费用中，属于措施项目费的是( )。

A.施工降水费 B.总承包服务费

C.工程排污费 D.社会保障费

答案：A

解析：参见教材P 16图2-3

34、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%。则该工程的含税造价为(

)万元。

A.9886.82 B.10238.42

C.12109.77 D.12821.03

答案：B

解析：参见教材P27

含税造价=(8000+500)*(1+12%)*(1+4%)*(1+3.41%)=10238.42

35、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%，则该项目的涨价预备费的计算基数应为(

)万元。

A.600 B.1200

C.1800 D.2200

答案：C

解析：参见教材P33

36、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和( )的基础上，编制本企业的投标报价定额。

A.项目名称 B.项目特征

C.项目划分 D.项目编码

答案：C

解析：参见教材P58

37、土建工程基础定额和安装工程预算定额都属于( )。

A.其他直接费定额 B.直接工程费定额

C.间接费定额 D.现场经费定额

答案：B

解析：参见教材P39

38、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的( )项目。

A.工程暂列 B.工程实体

C.非工程实体 D.分部分项工程

答案：C

解析：参见教材P42

39、在工程量清单计价模式下，关于确定分部分项工程项目综合单价的说法，正确的是( )。

A.若分部分项工程量清单项目特征的描述与设计图纸不符，投标人应按设计图纸确定综合单价

B.综合单价中不需考虑招标文件中要求投标人承担的风险费用

C.综合单价中应考虑招标人和投标人承担的所有风险费用

D.招标文件中提供了暂估单价的材料，应按暂估单价计入综合单价

答案：D

解析：参见教材P48

40、某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为( )万元。

A.3000 B.30000

C.45000 D.67500

答案：B

解析：参见教材P65

项目建设投资=450*100/1.5=30000

41、关于项目总投资中流动资金的说法，正确的是( )。

A.流动资金估算一般采用分项祥细估算法

B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债

C.项目总投资中的流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金

D.流动资金应列入建设工程造价

答案：A

解析：参见教材P67

42、某人以8%单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年，此人在第13年年末可以获得的复本利和是(

)万元。

A.3.3568 B.3.4209

C.3.5687 D.3.6586

答案：D

解析：参见教材P70-71

本利和=[15000*(1+8%*3)]*(1+7%)10=36589元=3.6589万元

43、某企业用50万元购置一台设备，欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，基准收益率为12%，则每年均等的净收益至少应为( )万元。

A.7.893 B.8.849

C.9.056 D.9.654

答案：B

解析：参见教材P74

每年均等的净收益=50*(A/P,12%,10)=8.849

44、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元/件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为(

)元/件。

A.1400 B.1650

C.2100 D.2400

答案：D

解析：12000*10000/50000=2400 (注：此题为2009年中级经济师考试《建筑经济专业知识与实务》真题!)

45、宜采用扩大单价法编制建筑工程概算的是( )的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

答案：A

解析：参见教材P108

46、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是( )。

A.预算单价法 B.扩大单价法

C.按设备费百分比形式的概算指标法 D.按每吨设备安装费形式的概算指标法

答案：D

解析：参见教材P110-111

47、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，这种编制预算的方法是(

)。

A.工料单位法 B.综合单价法

C.全费用单价法 D.实物单价法

答案：A

解析：参见教材P119

48、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何规定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程项目及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算。这种合同属于(

)。

A.纯单价合同 B.可调工程量单价合同

C.不可调值单价合同 D.可调值总价合同

答案：A

解析：参见教材P128

49、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些。这种报价方法称为(

)。

A.多方案报价法 B.突然降价法

C.先亏后盈法 D.不平衡报价法

答案：D

解析：参见教材P139

50、下列措施中，属于投资控制组织措施的是( )。

A.编制投资控制工作流程 B.参与合同修改

C.审核竣工结算 D.对变更方案进行技术经济分析

答案：A

解析：参见教材P147

51、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般用( )进行计量支付。

A.均摊法 B.凭证法

C.估价法 D.分解计量法

答案：A

解析：参见教材P149

52、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为1万m3，合同中约定土方工程单价为20元/

m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，需调整单价，单价调为18元/ m3。该工程结算时实际完成土方工程量为1.2万m3，则土方工程款为( )万元。

A.21.6 B.23.6

C.23.8 D.24.0

答案：C

解析：土方工程款=1*(1+10%)*20+1.2-[1*(1+10%)]*18=23.8

53、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费：完成业主要求的合同外工作花费3万元;由于业主原因导致工效降低，使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索赔的人工费为(

)万元。

A.2.0 B.3.0

C.5.0 D.5.5

答案：C

解析：参见教材P154-159

54、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔( )。

A.工期、成本和利润 B.工期和成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润 D.成本，不能索赔工期和利润

答案：B

解析：参见教材P154-159

55、工程进度款的计算主要涉及( )。

A.工程质量的检验和施工进度计划 B.工程量的计量和单价的确定

C.直接费和间接费的计算 D.施工方案和分部分项工程的确定

答案：B

解析：参见教材P166

56、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以( )为对象。

A.建设项目 B.单项工程

C.单元工程 D.单位工程

答案：B

解析：参见教材P187

57、在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是( )。

A.材料供应时间不能满足需要 B.不能及时提供施工场地条件

C.不明的水文气象条件 D.计划安排不周密，组织协调不力

答案：B

解析：参见教材P2

58、下列建设工程进度措施中，属于组织措施的是( )。

A.采用CM承发包模式 B.审查承包商提交的进度计划

C.办理工程进度款支付手续 D.建立工程变更管理制度

答案：D

解析：参见教材P2

59、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是( )。

A.调查和分析工程环境及施工现场条件 B.编制工程年、季、月实施计划

C.进行工程项目工期目标和进度控制决策 D.编制年度竣工投产交付使用计划

答案：B

解析：参见教材P3

60、建设工程组织流水施工的特点是( )。

A.能够充分利用工作面进行施工 B.各工作队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少 D.施工现场的组织管理比较简单

答案：B

解析：参见教材P18

61、下列流水施工参数中，用来表达流水施工工艺方面进展状态的是( )。

A.流水步距 B.流水段

C.流水强度 D.流水节拍

答案：C

解析：参见教材P20

62、某建设工程划分为4个施工过程、3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分为4天、6天、4天和2天，则流水步距为( )天。

A.2 B.3

C.4 D.6

答案：A

解析：流水步距等于流水节拍的最大公约数。

63、某分部工程划分为2个施工过程、3个施工段组织流水施工，流水节拍分为2天、4天、3天和3天、5天、4天，则流水施工工期为( )天。

A.12 B.13

C.14 D.15

答案：D

解析： 2 6 9

-) 3 8 12

2 3 1 -12 施工工期= 3+12=15

64、关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是( )。

A.工程网络计划中至少有一条关键线路 B.关键线路是指总持续时间最短的线路

C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移 D.关键线路上工作的总时差必然为零

答案：A

解析：参见教材P35

65、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的( )。

A.总时距 B.持续时间

C.间歇时间 D.总时差

答案：D

解析：参见教材P43

66、某工程网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天、第19天和第20天，则工作E的总时差是(

)天。

A.1 B.2

C.3 D.6

答案：B

解析：总时差=28-6-max{16，19，20｝=2

67、某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间为5天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图，则工作M的总时差是( )天。

A.1 B.2

C.3 D.4

答案：C

解析：总时差=10-(2+5)=3

68、工程网络计划中，关键工作是指( )的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小 B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零 D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

答案：A

解析：A正确，即：总时差最小。

69、某工程比代号时标网络计划如下图所示，因工作B、D、G和J共用一台施工机械而必须顺序施工，在合理安排下，该施工机械在现场闲置( )天。

A.0 B.1

C.2 D.3

答案：A

解析：B推迟2天开始，D推迟1天开始，J正常，G推迟1天开始，没有改变关键线路。

70、工程网络计划工期优化的基本方法是通过( )来达到优化目标。

A.改变非关键工作之间的逻辑关系 B.压缩非关键工作的持续时间

C.改变关键工作之间的逻辑关系 D.压缩关键工作的持续时间

答案：D

解析：参见教材P64

71.某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是(　　)。

A.工作A和工作D

B.工作C和工作D

C.工作A和工作E

D.工作C和工作E

答案：B

72.某混凝土工程计划进度与实际进度如下图所示，以总量的百分比计，该图表明本工程(　　)。

A.第1周内实际进度超前5%

B.第3周内实际进度超前2%

C.第4周内实际进度拖后1%

D.第5周内实际进度拖后2%

答案：B

73.某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示。从图中可以看出(　　)。

A.工作D拖延2周，不影响工期

B.工作E拖延1周，影响工期1周

C.工作F拖延2周，影响工期2周

D.工作D拖延3周，不影响后续工作

答案：C

74.通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择(　　)。

A.具有工艺逻辑关系的有关工作

B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作

C.可以增加资源投入的有关工作

D.持续时间可以压缩的有关工作

答案：B

75.关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是(　　)。

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性

答案：D

76.确定施工进度控制目标时需要考虑的因素是(　　)。

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况

答案：D

77.施工进度计划实施中常用的检查方式是(　　)。

A.不定期地现场实地抽查和监督

B.召开施工单位负责人参加的现场会议

C.定期收集工程绩效报表资料

D.邀请建设单位管理人员面对面交流

答案：B

78.下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是(　　)。

A.编制单位工程施工进度计划

B.按年、季、月审核施工总进度计划

C.组织现场协调会

D.审批工期延误事宜

答案：C

79.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是(　　)。

A.增加工作面，组织更多的施工队伍

B.对所采取的技术措施给予经济补偿

C.采用更先进的施工方法.

D.改善外部配合条件

答案：C

80.关于工程延期审批原则的说法，正确的是(　　)。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出意向通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况

答案：D

二、多项选择题：

81.工程材料是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。工程材料包括( 　)。

A.建筑材料 B.构配件

C.施工机具设备 D.半成品

E.各类测量仪器

答案：ABD

解析：参见教材P4。

82.监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则有(　 )。

A.坚持以人为核心 B.坚持质量第一

C.坚持旁站监理 D.坚持质量标准

E.坚持科学公正

答案：ABDE

解析：参见教材P6、7

83.监理工程师对施工图进行审核的主要内容有( 　)。

A.建筑、结构、工艺流程、设备、水电自控等设计内容

B.满足城规、环境、消防、卫生等要求情况

C.各专业设计的协调一致情况

D.施工可行性

E.施工单位是否具有施工图所列各种标准图集

答案：ABCD

解析：参见教材P42-43

84.“按图施工”是工程质量控制的一项重要原则，施工图必须( 　)，才能作为施工的依据。

A.经过设计单位正式签署 B经过工程监理单位核准

C.获得质量监督机构认可 D.得到建设单位的同意

E.进行设计交底和会审 ?

参考答案：ADE

解析：参见教材49 ?

85.监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括(　 )。

A.操作人员数量 B.作业团队管理方式

C.相应工种配置 D.管理人员到岗情况

E.各项规章制度健全情况

答案：ACDE

解析：参见教材P72

86.承包单位在施工作业技术活动运行过程中，所实施的质量控制内容有( 　)。

A.作业技术交底 B.质量控制点的设置

C.技术复核 D.见证取样送检

E.施工质量记录资料管理

答案：CDE

解析：参见教材P72-78

87.设备安装前，监理工程师对设备基础检查验收的内容包括(　 )。

A.所选择的测点是否有足够的代表性 B.放置垫铁部位的表面是否凿平

C.所有预埋件的数量是否正确 D.所有预埋件的位置是否正确

E.是否制定了预防设备失稳倾覆的措施

答案：BCD

解析：参见教材P98

88.在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构工程安全和功能检验资料，核查的重点包括主要功能抽查记录中的( 　)。

A.屋面淋水试验记录 B.隐蔽工程验收记录

C.地下室防水效果检查记录 D.新材料新工艺施工记录

E.建筑物沉降观测测量记录

答案：ACE

解析：参见教材P113

89.在执行《建筑工程施工质量验收统一标准》和各专业验收规范体系的过程中，还需要依托相关质量技术支持体系，该体系主要包括( 　)。

A.政府质量监督管理体系 B.工法与施工工艺标准

C.施工操作规程 D.企业管理工作标准

E.现场检测方法标准

答案：BCDE ?

解析：参见教材P102图5-1

90.在建设工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程，室外工程的子单位包括(　 )。

A.附属建筑工程 B.智能工程

C.道路工程 D.给排水与采暖工程

E.电气工程

答案：ADE

解析：参见教材P105

91.工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量问题处理报告，其主要内容包括( 　)。

A.基本处理过程描述 B.施工方提供的有关数据及资料

C.质量问题处理依据 D.施工方对质量问题的处理方案

E.对处理结果的检查、鉴定和验收结论

答案：ACE

解析：参见教材P122

92、工程质量事故的特点主要有( )。

A.复杂性 B.严重性

C.可变性 D.经济性

E.多发性

答案：ABCE

解析：参见教材P123

93、排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于( )。

A.分析造成选题问题的薄弱环节 B.寻找生产不合格品最多的关键过程

C.分析比较各单位技术水平和质量管理水平 D.分析费用、安全问题

E.分析质量特性的分布规律

答案：ABCD

解析：参见教材P142-143

94、质量管理体系评价应包括( )。

A.质量管理体系的过程评价 B.质量管理体系的审核

C.质量管理体系的评审 D.质量管理体系的改进

E.自我评定

答案：ABCE

解析：参见教材P167-168

95、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务有( )。

A.对造价目标进行风险分析 B.进行环境影响评价

C.协助业主签订咨询合同 D.协商确定工程变更价款

E.为处理费用索赔提供证据

答案：ADE

解析：参见教材P8

96、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的( )。

A.工伤保险费 B.劳动保护费

C.医疗保险费 D.因气候影响的停工工资

E.流动施工津贴

答案：BDE

解析：参见教材P17

97、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有( )。

A.机械折旧费 B.机械大修理费

C.机械经常修理费 D.大型机械进出场及安拆费

E.机械操作人员工资

答案：ABCE

解析：参见教材P18-19

98、引进技术和进口设备其他费包括( )。

A.外贸手续费 B.银行手续费

C.国外工程技术人员来华费用 D.分期或延期付款利息

E.进口设备检验鉴定费用

答案：CDE

解析：参见教材P31

99、关于编制工程量清单其他项目报价的说法，正确的有( )。

A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写

B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定

C.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定

D.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定

E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用

答案：ACE

解析：无

100、采用工程量清单计价模式时，不得作为竞争性费用的有( )。

A.安全文明施工费 B.其他项目费

C.规费 D.税金

E.风险费用

答案：ACD

解析：参见教材P52-53

101、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有( )。

A.总投资收益率 B.财务内部收益率

C.利息备付率 D.财务净现值

E.资产负债率

答案：CE

解析：参见教材P78图4-11

102、产量的盈亏平衡分析的假定条件是：在一定时期内，( )都保持不变。

A.固定成本 B.单位产品的销售价格

C.生产数量 D.生产产品的需求量

E.单位产品的可变成本

参考答案：ABE ?

解析：参见教材P88 ?

103、价值工程中的方案评价应包括( )。

A.技术评价 B.生态评价

C.经济评价 D.国民经济效益评价

E.社会评价

答案：ACE

解析：参见教材P102

104、适宜采用固定总价合同的工程有( )。

A.招标时的设计深度已达到施工图设计要求、图纸完整齐全的工程

B.规模较小、技术不太复杂的中小型工程

C.没有施工图、工程量不明、急于开工的紧迫工程

D.工期长、技术复杂、不可预见因素较多的工程

E.合同工期短的工程

答案：ABE

解析：参见教材P127

105、关于招标控制价的说法，正确的有( )。

A.招标控制价是招标人对招标工程限定的最高工程造价

B.招标人应在招标文件中如实公布招标控制价

C.招标控制价可以进行上浮或下浮

D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容

E.招标控制价应在开标时公布

答案：ABD

解析：参见教材P132、137

106、下列产生投资偏差的原因中，属于监理工程师纠偏的重点有( )。

A.物价上涨原因 B.设计原因

C.业主原因 D.施工原因

E.客观原因

答案：BC

解析：参见教材P184

107、工程价款的动态结算方法有( )。

A.固定综合单价法 B.按主材计算价差法

C.调值公式法 D.工料单价法

E.竣工调价系数法

答案：BCE

解析：参见教材P174-175

108、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有( )。

A.工程监理费 B.联合试运转费

C.建设期利息 D.土地出让金

E.工程保险费

答案：ABCE

解析：参见教材P187

109、编制建设工程设计作业进度计划的依据有( )。

A.规划设计条件和设计基础资料 B.施工图设计工作进度计划

C.单位工程设计工日定额 D.初步设计审批文件

E.所投入的设计人员数

答案：BCE

解析：参见教材P9

110、采用横道图表示工程进度计划的缺点有( )。

A.不能反映工程费用与工期之间的关系 B.不能计算各项工作的持续时间

C.不能反映影响工期的关键工作和关键线路 D.不能明确反映各项工作之间的逻辑关系

E.不能进行进度计划的优化和调整

答案：ACD

解析：参见教材P12

111、建设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于( )。

A.参加流水的施工过程数 B.施工段的划分数量

C.施工段上的流水节拍 D.参加流水施工的作业队数

E.流水施工的组织方式

答案：CE

解析：参见教材P23

112、采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有( )。

A.相邻专业工作队之间的流水步距相等 B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系

C.专业工作队数等于施工过程数 D.流水步距等于流水节拍的最大值

E.各专业工作队能够在施工段上连续作业

答案：ABE

解析：参见教材P26

113、某单位工程双代号网络计划如下图所示。图中错误有( )。

A.多个起点节点 B.多个终点节点

C.存在多余虚工作 D.节点编号有误

E.存在循环回路

答案：AD

解析：无

114、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标明每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明( )。

A.工作1-3的自由时差为2 B.工作2-5为关键工作

C.工作2-4的自由时差为1 D.工作3-6的总时差为零

E.工作4-7为关键工作

答案：ABD

解析：参见教材P

115、工程网络计划中的关键线路是指( )的线路。

A.单代号搭接网络计划中时间间隔均为零 B.双代号时标网络计划中时距均为零

C.单代号网络计划中由关键工作组成 D.双代号网络计划中由关键节点组成

E.双代号时标网络计划中无波形线

答案：ACE

解析：参见教材P56-60

116、工程网络计划的优化目标有( )。

A.降低资源强度 B.使计算工期满足要求工期

C.寻求工程总成本最低时的工期安排 D.工期不娈条件下资源需用量均衡

E.资源限制条件下工期最短

答案：BCDE

解析：参见教材P60-73

117、建设工程进度调整系统过程中的工作内容有( )。

A.进度计划执行中的跟踪检查 B.实际进度数据的加工处理

C.分析偏差对后续工作及总工期的影响 D.确定工期和后续工作的限制条件

E.实际进度与计划进度的对比

答案：CD

解析：参见教材P99图4-2

118、某钢筋工程计划进度和实际进度S曲线如下图所示，从图中可以看出( )。

A.第1天末该工程实际拖欠的工程量为120吨 B.第2天末实际进度比计划进度超前1天

C.第3天末实际拖欠的工程量60吨 D.第4天末实际进度比计划进度拖后1天

E.第4天末实际拖欠工程量70吨

答案：CDE

解析：无

119、建设工程物资储备计划的编制依据有( )。

A.物资供应计划 B.物资供应方式

C.物资需求计划 D.场地条件

E.市场供应信息

答案：BCD

解析：参见教材P146

120、编制施工总进度计划的工作内容有( )。

A.确定施工作业场地范围 B.计算工程量

C.确定各单位工程的施工期限 D.计算劳动量和机械台班数

E.确定各分部分项工程的相互搭接关系

答案：BC

解析：参见教材P131-132