一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.在齿轮传动机构中，两个齿轮开始啮合的部位是最危险的部位。不管啮合齿轮处于何种位置都应装设安全防护装置。下列关于齿轮安全防护的做法中，错误的是(　)。

A.齿轮传动机构必须装有半封闭的防护装置

B.齿轮防护罩的材料可利用有金属骨架的铁丝网制作

C.齿轮防护罩应能方便地打开和关闭

D.在齿轮防护罩开启的情况下机器不能启动

2.实现机械本质安全有多种方法。例如：(A)减少或消除操作人员接触机器危险部位的次数;(B)提供保护装置或个人防护装备;(C)消除产生危险状态的原因;(D)使人员难以接近机器的危险部位。按照机械本质安全的原则，上面四种方法优先顺序是(　)。

A.(C)一(A)一(D)一(B)

B.(A)一(B)一(C)一(D)

C.(D)一(C)一(B)一(A)

D.(C)一(D)一(A)一(B)

3.机床常见事故与机床的危险因素有密切的关系。下列事故中，不属于机床常见事故的是(　)。

A.工人违规戴手套操作时旋转部件绞伤手指

B.零部件装卡不牢导致飞出击伤他人

C.机床漏电导致操作工人触电

D.工人检修机床时被工具绊倒摔伤

4.为了防止机床事故应对机床易损件进行检测，以及时发现易损件的缺陷。检测人员应了解各零部件容易出现的问题，做到检测时心中有数。下列现象中，不属于滚动轴承常出现的问题是(　)。

A.磨损

B.化学腐蚀

C.滚珠砸碎

D.油压降低

5.冲压作业中，冲头往复高速运动。由于人的动作偏差、控制开关失灵以及模具缺陷可能导致发生冲手事故。为此，需要在冲床上安装不同类型的防护装置。下列防护装置中，不属于机械式防护装置的是(　)式装置。

A.按钮联锁

B.摆杆护手

C.拉手安全

D.推手保护

6.金属铸造是将熔融的金属注入、压入或吸入铸模的空腔中使之成型的加工方法。铸造作

业中存在着多种危险有害因素。下列危险有害因素中，不属于铸造作业危险有害因素的是(　)。

A.机械伤害

B.高处坠落

C.噪声与振动

D.氢气爆炸

7.锻造分为热锻、温锻、冷锻，热锻是使被加工的金属材料处在红热状态，通过锻造设备对金属施加的冲击力或静压力，使其发生塑性变形以获得预想尺寸和组织结构的加工方法。热锻加工中存在着多种危险有害因素。下列危险有害因素中，不属于热锻作业危险有害因素的是(　)。

A.尘毒危害

B.烫伤

C.机械伤害

D.急性中毒

8.《体力劳动强度分级》(GB3869—1997)将作业时间和单项动作能量消耗统一协调考虑，比较准确地反映了真实的劳动强度该标准将体力劳动强度分为(　)级。

A.三

B.四

C.五

D.六

9.故障诊断是通过诊断装置获取设备运行状态的信息，再对信息进行识别，以监视和预测

设备运行状态的技术方法。故障诊断的基本步骤的正确实施顺序是(　)。

A.信号检测一信号处理一状态识别一诊断决策

B.信号检测一状态识别一信号处理一诊断决策

C.状态识别一信号检测一信号处理一诊断决策

D.信号检测一状态识别一诊断决策一信号处理

10.产品的维修性设计是设计人员从维修的角度考虑，当运行中的产品发生故障时，能够在

早期容易、准确地发现故障，并且易于拆卸、检修和安装。在进行维修性设计中不需要重点考虑的是(　)。

A.产品整体运输的快速性

B.可达性

C.零部件的标准化及互换性

D.检修人员的安全性

11.生产作业环境的空气温度、空气相对湿度、热辐射、风速等都属于微气候环境的条件参数。就温度而言，在无强迫热对流、员工穿薄衣服、员工未经过热环境习惯的条件下，感觉舒适的空气温度是(　)℃。

A.31±38

B.26±3

C.21±3

D.164-3

12.雷击在电性质、热性质、机械性质等多方面有破坏作用，并产生严重后果，对人的生命、财产构成很大的威胁。下列各种危险危害中，不属于雷击危险危害的是(　)。

A.引起变压器严重过负载

B.烧毁电力线路

C.引起火灾和爆炸

D.使人遭受致使电击

13.电磁辐射是以波的形式传送电磁能量，辐射电磁波的波长大致为10mm～3000m。辐射电磁波的频率一般在(　)kHz以上。

A.1

B.10

C.100

D.500

14.油浸纸绝缘电缆是火灾危险性比较大的电气装置。电缆起火的原因有外部原因和内部原因。下列电缆线路起火的原因中，属于外部原因的是(　)。

A.电缆终端头密封不良，受潮后发生击穿短路

B.电缆终端头端子连接松动，打火放电

C.破土动工时破坏电缆并使其短路

D.电缆严重过载，发热量剧增，引燃表面积尘

15.良好的绝缘是保证电气设备安全运行的重要条件。各种电气设备的绝缘电阻必须定期试验。下列几种仪表中，可用于测量绝缘电阻的仪表应该是(　)。

A.接地电阻测量仪

B.模拟式万用表

C.兆欧表

D.数字式万用表

16.保护接零的安全原理是当电气设备漏电时形成单相短路，促使线路上的短路保护元件迅速动作，切断漏电设备的电源。因此，保护零线必须有足够的截面。当相线截面为1Omm2时，保护零线的截面不应小于(　)mm2。

A.2.5

B.4

C.6

D.10

17.漏电保护又称为剩余电流保护。漏电保护是一种防止电击导致严重后果的重要技术手段。但是，漏电保护不是万能的。下列触电状态中，漏电保护不能起保护作用的是(　)。

A.人站在木桌上同时触及相线和中性线

B.人站在地上触及一根带电导线

C.人站在地上触及漏电设备的金属外壳

D.人坐在接地的金属台上触及一根带电导线

18.爆炸危险场所电气设备的类型必须与所在区域的危险等级相适应。因此，必须正确划分区域的危险等级。对于气体、蒸汽爆炸危险场所，正常运行时预计周期性出现或偶然出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域应将其危险等级划分为(　)区。

A.O

B.1

C.2

D.20

19.建筑物防雷分类是按照建筑物的重要性、生产性质、遭受雷击的可能性和的严重性进行的。在建筑物防雷类别的划分中，电石库应划分为第(　)类防雷建筑物。

A.一

B.二

C.三

D.四

20.工艺过程中所产生的静电有多种危险，必须采取有效的互相结合的技术措施和管理措施进行预防。下列关于预防静电危险的措施中，错误的做法是(　)。

A.降低工艺速度

B.增大相对湿度

C.高绝缘体直接接地

D.应对抗静电添加剂

21.针对直击雷、电磁感应雷、静电感应雷、雷电行进波(冲击波)所带来不同的危害方式，人们设计了多种防雷装置。下列防雷装置中，用于直击雷防护的是(　)。

A.阀型避雷器

B.易击穿间隙

C.电涌保护器

D.避雷针(接闪杆)

22.锅炉缺水是锅炉运行中最常见的事故之一，尤其当出现严重缺水时，常常会造成严重后果。如果对锅炉缺水处理不当，可能导致锅炉爆炸。当锅炉出现严重缺水时，正确的处理方法是(　)。

A.立即给锅炉上水

B.立即停炉

C.进行“叫水”操作

D.加强水循环

23.锅炉结渣是指渣在高温下粘结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱，降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是(　)。

A.控制炉膛出口温度，使之不超过灰渣变形温度

B.降低煤的灰渣熔点

C.提高炉膛温度，使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态

D.加大水冷壁间距

24.倾翻事故是自行式起重机的常见事故。下列情形中，容易造成自行式起重机倾翻事故的是(　)。

A.没有车轮止垫

B.没有设置固定锚链

C.悬臂伸长与规定起重量不符

D.悬臂制造装配有缺陷

25.为保证压力容器安全运行，通常设置安全阀、爆破片等安全附件。下列关于安全阀、爆破片设置要求的说法中，不正确的是(　)。

A.安全阀与爆破片并联组合时，安全阀开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力

B.安全阀与爆破片并联组合时，爆破片的标定爆破压力不得超过容器的设计压力

C.安全阀出口侧串联安装爆破片时，容器内介质应不含胶着物质

D.安全阀进口与容器间串联安装爆破片时，爆破片破裂后泄放面积小于安全阀的进亡面积

26.锅炉压力容器在正式使用前，必须登记、建档、取得使用证。负责登记及审查批准的兰地政府部门是(　)。

A.工商行政管理部门

B.国家税务部门

C.安全生产监察机构

D.特种设备安全监察机构

27.压力容器器壁内部常常存在着不易发现的各种缺陷。为及时发现这些缺陷并进行相应处理，需采用无损检测的方法进行检验。无损检测的方法有多种如超声波检测、射线检测、涡流检测、磁粉检测。其中，对气孔、夹渣等体积性缺陷检出率高，适宜检测厚度较薄工作的检测方法是(　)。

A.超声波检测

B.射线检测

C.磁粉检测

D.涡流检测

28.锅炉的正常停炉是预先计划内的停炉。停炉操作应按规定的次序进行，以免造成锅炉部件的损坏，甚至引发事故。锅炉正常停炉的操作次序应该是(　)。

A.先停止燃料供应，随之停止送风，再减少引风

B.先停止送风，随之减少引风，再停止燃料供应

C.先减少引风，随之停止燃料供应，再停止送风

D.先停止燃料供应，随之减少引风，再停止送风

29.起重机械定期检验是指在使用单位进行经常性日常维护保养和自行检查的基础上，由检验机构进行全面检验。《起重机械定期检验规则》规定，起重机械定期检验中应当进行性能检验，首检后每间隔1个检验周期应进行1次的试验项目是(　)。

A.静载荷试验

B.动载荷试验

C.额定载荷试验

D.超载试验

30.《火灾分类》(GB/T4968-2008)按物质的燃烧特性将火灾分为：A类火灾、B类火灾、C类火灾、D类火灾、E类火灾和F类火灾，其中带电电缆火灾属于(　)火灾。

A.A类

B.B类

C.C类

D.E类

31.当可燃性固体呈粉体状态，粒度足够细，飞扬悬浮于空气中，并达到一定浓度时，在相对密闭的空间内，遇到足够的点火能量，就能发生粉尘爆炸。下列各组常见粉尘中，都能够发生爆炸的是(　)。

A.纸粉尘、煤粉尘、粮食粉尘、石英粉尘

B.煤粉尘、粮食粉尘、水泥粉尘、棉麻粉尘

C.饲料粉尘、棉麻粉尘、烟草粉尘、玻璃粉尘

D.金属粉尘、煤粉尘、粮食粉尘、木粉尘

32.已知某混合气体中甲烷占60%，乙烷占20%，丙烷占20%，各组分相应的爆炸下限分别为5%、3.22%和2.37%，则该混合气体的爆炸下限为(　)。

A.2.57%

B.2.75%

C.3.22%

D.3.75%

33.评价粉尘爆炸的危险性多技术指标，如爆炸极限、最低着火温度、爆炸压力、爆炸压力上升速率等。除上述指标外，下列指标中，属于评价粉尘爆炸危险性指标的还有(　)。

A.最大点火能量

B.最小点火能量

C.最大密闭空间

D.最小密闭空间

34.二氧化碳灭火器是利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸汽压将二氧化碳喷出灭火的一.种灭火器具，其通过降低氧气含量，造成燃烧区窒息而灭火。一般能造成燃烧中止的氧气含量应低于(　)。

A.12%

B.14%

C.16%

D.18%

35.化工企业火灾爆炸事故不仅能造成设备损毁、建筑物破坏，甚至会致人死亡，预防爆炸

是非常重要的工作。防止爆炸的一般方法不包括(　)。

A.控制混合气体中的可燃物含量处在爆炸权限以外

B.使用惰性气体取代空气

C.使氧气浓度处于极限值以下

D.设计足够的泄爆面积

36.具有爆炸危险性的生产区域，通常禁止车辆驶入。但是，在人力难以完成而必须机动车辆进入的情况下，允许进入该区域的车辆是(　)。

A.装有灭火器或水的汽车

B.两轮摩托车

C.装有生产物料的手扶拖拉机

D.尾气排放管装有防火罩的汽车

37.民用爆破器材是广泛用于矿山、开山辟路、地质探矿等许多工业领域的重要消耗材料。下列爆破器材中，不属于民用爆破器材的是(　)。

A.硝化甘油炸药

B.乳化炸药

C.导火索

D.烟花爆竹

38.煤气公司为了便于及时发现管线泄漏，防止因输气管道泄漏引起爆炸事故，通常向煤气

或天然气中加入一些物质。这种物质是(　)。

A.氢气

B.一氧化碳

C.硫醇

D.空气

39.为加强民用爆破器材企业安全生产工作，国家有关部门相继颁布《民用爆破器材安全生产许可证实施细则》等管理规定，提出民用爆破器材应符合安全生产要求。下列措施中，属于职业危害预防要求的是(　)。

A.设置安全管理机构，配备专职安全生产管理人员

B.在火炸药的生产过程中，避免空气受到缩热压缩

C.及时预防机械和设备故障

D.在安全区内设立独立的操作人员更衣室

40.现代烟花爆竹是以烟火药为原料，经过工艺制作，在燃放时能够产生特种效果的产品。应用的烟火药除氧化剂和可燃剂外，还包括黏结剂和功能添加剂等，烟花爆竹的组成决定了它具有燃烧特性和(　)。

A.聚合特性

B.衰变特性

C.爆炸特性

D.机械特性

41.为了在建筑物内的爆炸品发生爆炸时，不至于对邻近的其他建筑物造成严重破坏和人员伤亡，烟花爆竹工厂与周围建筑物之间必须保持足够的安全距离。这个距离是指(　)距离。

A.最远间隔

B.最小允许

C.殉爆

D.最大允许

42.机械加工厂房内的噪声很大，很容易对作业者听力造成损害。为降低噪声危害，企业应优先选用的措施是(　)。

A.降低噪声源

B.高低区分隔

C.工人轮岗制

D.设置隔音室

43.高温作业容易造成作业人员体温升高、肌痉挛或晕厥，下列不属于高温作业场所防护的措施是(　)。

A.增加隔离设施

B.露天作业时发放草帽等防护用品

C.减少工作时间

D.为员工准备淡盐水和降温饮料

44.粉尘对人体的危害程度与其理化陛质有关。下列关于粉尘危害的说法中，错误的是(　)。

A.同一粉尘浓度越高对人体的危害越重

B.粉尘中的游离二氧化硅对人体危害不大

C.具有化学毒副作用的粉尘，溶解度越大危害作用越强

D.同一粉尘直径越小对人体的危害越重

45.生产性毒物主要来源于原料、辅助材料、中间产品、夹杂物、半成品、成品、废气、废液及废渣。一般情况下其进入人体的主要途径是(　)。

A.消化道

B.呼吸道

C.眼睛

D.皮肤

46.密闭空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各组场所中，均属于密闭空间的是(　)。

A.炉、塔、釜、罐、储藏室

B.沟、坑、井、池、锅炉房

C.炉、塔、沟、坑、配电间

D.釜、罐、井、池、仪表间

47.对存在振动的设备，一些部件的连接方式采用焊接等新工艺代替铆接工艺。采用此工艺的目的在于(　)。

A.控制振动源

B.降低振动频率

C.改善作业环境

D.减振

48.中暑是高温作业环境下容易发生的疾病。预防高温中暑是暑季安全生产的重要内容。下列预防措施中错误的是(　)。

A.对炼钢连铸岗位，通过将冷风直接送达操作岗位的方法，降低操作人员岗位温度

B.合理选用耐热工作服

C.在高温车间设计时，妥善考虑利用通风天窗，强化自然通风

D.在高温场所配备普通风扇降温

49.放射性疾病常见于放射装置应用中的意外事故，或者由于防护条件不佳所致职业性损伤，我国已将电离辐射防护中的急性、慢性外照射病列为法定职业病范畴，外照射防护的基本方法是(　)。

A.时间防护、距离防护、屏蔽防护

B.围封隔离、除污保洁、距离防护

C.个人防护、时间防护、屏蔽防护

D.围封隔离、屏蔽防护、个人防护

50.职业危害控制的主要技术措施包括工程技术措施、个体防护措施和组织管理措施等。控制粉尘危害的根本途径是(　)。

A.采用高性能除尘器

B.佩戴防护口罩

C.采用抽风作业

D.采用自动化生产工艺

51.高温和强热辐射是冶金工业炼铁、炼钢，机械制造工业铸造、锻造等生产过程中必须重点控制的物理性职业危害。下列降温措施中，错误的是(　)。

A.进行自动化改造，使工人远离热源

B.利用水来进行隔热、防护

C.给高温岗位职工提供纯净水

D.强化通风降温工作

52.噪声的控制方法有很多种。常用的声学处理方法有吸声、隔声、隔振、阻尼等，下列关于噪声处理方法的说法中，不正确的是(　)。

A.采用玻璃棉等是吸声法

B.采用纤维板和微孔板是隔声法

C.采用橡皮和软木是隔振法

D.增厚振动体上的涂层是阻尼法

53.粉尘对人体的危害程度与其理化性质有关。对机体的危害性较大，易于到达呼吸器官深部的粉尘颗粒直径一般小于(　)μm。

A.5

B.50

C.100

D.150

54.在卫生学上，常用的粉尘理化性质包括粉尘的化学成分、分散度、溶解度、密度、形状硬度、荷电性和爆炸性等。下列对粉尘理化性质的说法中，不正确的(　)。

A.在通风粉尘设计中，应该考虑密度因素

B.选择除尘设备应该考虑粉尘的荷电性

C.粉尘具有爆炸性的主要理化特点是其高分散度

D.溶解度是导致粉尘爆炸的主要因素

55.生产过程的密闭化、自动化是解决毒物危害的主要途径。密闭一通风排毒系统是常用的生产性毒物控制措施，该系统是由(　)组成。

A.密闭罩、通风管、净化装置和通风机

B.密闭罩、通风管、监测监控和通风机

C.密闭罩、监测监控、通风机和防毒口罩

D.密闭罩、通风管、净化装置和防腐服装

56.搁浅事故是指船舶搁置在浅滩上，造成领航或损害的事故。搁浅事故的等级按照搁浅造成的停航时间确定：停航在24h以上7d以内的，确定为(　)。

A.轻微事故

B.一般事故

C.大事故

D.重大事故

57.超限运输车辆是指在公路上行驶的、有下列情形之一的运输车辆：车货总高度从地面算起4m以上，车货总长18m以上，车辆单轴每侧双轮胎载质量4000kg，单车、半挂车、全挂车车货总质量(　)kg以上。

A.40000

B.50000

C.60000

D.80000

58.道路交通安全设施对于保障行车安全、减轻事故严重程度起着重要作用。道路上的交通安全设施主要有：交通标志、路面标线、护栏、照明设施、视线诱导标、(　)等。

A.隔声墙

B.防眩设施

C.减震器

D.倒车雷达

59.编入货物列车的关门车数不得超过现车总辆数的6%。关门车不得挂于机车后部3辆之内，在列车中连续连挂不得超过(　)辆。

A.2

B.3

C.4

D.5

60.根据《民用航空器飞行事故等级》(GB14648--1993)，按人员伤亡情况以及对航空器损坏程度，飞行事故分为特别重大飞行事故、重大飞行事故和一般飞行事故三个等级。特别重大飞行事故是指死亡(　)人及以上的事故。

A.20

B.30

C.35

D.40

二、多项选择题(共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.在无法通过设计达到本质安全时，为了消除危险，应补充设计安全装置。设计安全装置时必须考虑的因素有(　)。

A.有足够的强度、刚度和耐久性

B.不能影响机器运行的可靠性

C.不应影响对机器危险部位的可视性

D.一律用绝缘材料制作

E.一律用金属材料制作

62.冲压(剪)是靠压力和模具对板材、带材等施加外力使之发生变形或分离，以获得所需要形状和尺寸工件的加工方法。冲压(剪)作业中存在多种危险因素。下列危险因素中，属于冲压(剪)设备危险因素的有(　)。

A.应用刚性离合器的冲压(剪)设备在没有完成一个工作周期前不能停车

B.在强烈的冲击下，一些零部件发生变形、磨损以至碎裂，导致设备动作失控

C.开关失灵，引起的误动作

D.加工件装卡不牢，飞出伤人

E.模具有缺陷或严重磨损

63.铸造作业中存在火灾、爆炸、尘毒危害等多种危险危害。为了保障铸造作业的安全，应从建筑、工艺、除尘等方面全面考虑安全技术措施。下列对技术措施的说法中，正确的有(　)。

A.带式运输机应配置封闭罩

B.砂处理工段宜与造型工段直接毗邻

C.在允许的条件下应采用湿式作业

D.与高温金属溶液接触的火钳接触溶液前应预热

E.浇注完毕后不能等待其温度降低，而应尽快取出铸件

64.劳动过程中工作条件因素和劳动者本身的因素都可能是导致疲劳的原因。下列造成疲劳的原因中，属于工作条件因素的有(　)。

A.劳动者连续作业时间过长

B.劳动者未经过专业训练

C.劳动者的心理压力过大

D.作业环境噪声过大

E.显示器不便观察

65.在作业活动中，由于人的心理因素的影响会导致事故的发生。安全心理学是针对人的心理因素进行的研究，主要内容包括能力、气质、情绪与情感、意志等。下列选项中属于能力有(　)。

A.自律能力

B.感觉和感知能力

C.思维能力

D.注意力

E.操作能力

66.可靠性是指系统或产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。可靠性设计的目的是保证系统或产品的可靠性得以实现。人机系统可靠性设计应遵循一系列基本原则。下列各项原则中，属于人机系统可靠性设计的基本原则有(　)。

A.系统的整体可靠性原则

B.技术经济原则

C.高维修度原则

D.人机工程学原则

E.相邻系统波及事故的处理原则

67.触电事故分为电击和电伤，电击是电流直接作用于人体所造成的伤害;电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害。人触电时，可能同时遭到电击和电伤。电击的主要特征有(　)。

A.致命电流小

B.主要伤害人的皮肤和肌肉

C.人体表面受伤后留有大面积明显的痕迹

D.受伤害的严重程度与电流的种类有关

E.受伤害程度与电流的大小有关

68.由电气引燃源引起的火灾和爆炸在火灾、爆炸事故中占有很大的比例。电气设备在异常状态产生的危险温度和电弧(包括电火花)都可能引燃成灾甚至直接引起爆炸。下列电气设备的异常状态中，可能产生危险温度的有(　)。

A.线圈发生短路

B.集中在某一点发生漏电

C.电源电压过低

D.在额定状态下长时间运行

E.在额定状态下间歇运行

69.电击分为直接接触电击和间接接触电击，针对这两种电击应采取不同的安全技术措施。下列技术措施中，对预防直接接触电击有效的有(　)。

A.应用安全电压的设备(Ⅲ类设备)

B.应用加强绝缘的设备(Ⅱ类设备)

C.将电气设备的金属外壳接地

D.与带电体保持安全距离

E.将带电体屏蔽起来

70.起重机械安全装置是安装于起重机械上，在起重机械作业过程中起到保护和防止起重机械发生事故的装置。下列装置中属于起重机械安全装置的有(　)。

A.位置限制与调整装置

B.回转锁定装置

C.力矩限制器

D.安全钩

E.飞车防止器

71.按照爆炸反应相的不同，爆炸可以分为气相爆炸、液相爆炸和固相爆炸。下列属于气相爆炸的有(　)。

A.空气和氢气混合气发生的爆炸

B.空气中飞散的玉米淀粉引起的爆炸

C.钢水与水混合产生蒸汽发生的爆炸

D.液氧和煤粉混合时引起的爆炸

E.喷漆作业引起的爆炸

72.危险化学物品如果储存不当，往往会酿成严重的事故，因此要防止不同性质物品在储存中相互接触而引起火灾和爆炸。下列物品中，必须单独隔离储存、不准与任何其他类物品共存的有(　)。

A.梯恩梯

B.硝化甘油

C.乙炔

D.氮气

E.雷汞

73.在工业生产过程中，存在着多种引起火灾和爆炸的因素。因此，在易发生火灾和爆炸的危险区域进行动火作业前，必须采取的安全措施有(　)。

A.严格执行动火工作票制度

B.动火现场配备必要的消防器材

C.将现场可燃物品清理干净

D.对附近可能积存可燃气的管沟进行妥善处理

E.利用与生产设备相连的金属构件作为电焊地线

74.在烟花爆竹生产过程中，为实现安全生产，必须采取安全措施。下列安全措施中，正确的有(　)。

A.按“少量、多次、勤运走”的原则限量领药

B.一次领走当班工作使用药量

C.装、筑药需在单独工房操作

D.钻孔与切割有药半成品应在专用工房内进行E.干燥烟火爆竹尽量不使用明火

75.路面状况对道路交通安全的影响很大。为满足车辆运行的安全要求，道路路面应具有强度、刚度和(　)等性能。

A.稳定性

B.表面平整度

C.表面抗滑性

D.防水性

E.耐久性

选做部分

分为四组，任选一组作答。每组10个单项选择题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。

(一)矿山安全技术

76.地下矿山工作面风量，按井下同时工作的最多人数计算时，每人每分钟供风量不少于(　)m3。

A.4

B.3

C.2

D.1

77.尾矿库是通过筑坝拦截谷口或围地构成的用以储存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。将尾矿库划分为危库、险库、病库和正常库，进行有针对性的安全检查和监测，是防治尾矿事故重要的技术手段。下列属于险库工况的是(　)。

A.排水井显著倾斜，有倒塌的迹象

B.排洪系统部分堵塞，排水能力达不到设计要求

C.坝端无截水沟，山坡雨水冲刷坝肩

D.浸润线位置局部较高，有渗透水出逸，坝面局部出现沼泽化

78.排土场是露天矿山采矿排弃堆积物集中排放的场所。堆积物基底不稳引起滑坡的占30%以上，因而分析清楚滑坡原因，有利于采取针对性防治排土场滑坡的措施，造成沿基底接触面滑坡的原因是(　)。

A.基底为弱面、力学性质低于排土场物料的力学性质

B.基底坚硬且接近水平、力学性质大于排土场物料的力学性质

C.基底坡度较陡，其摩擦角大于排土场物料的内摩擦角

D.基底坡度小于物料的内摩擦角，排土场高度载荷过大

79.井喷是指地层流体(油、气或水)流入井内并引起井内流体喷出钻台面的现象。井喷一旦失控，将使油气资源受到严重破坏，易酿成火灾，造成人员伤亡、设备毁坏、油气井报废和自然环境的污染。下列针对井喷的应急措施中错误的是(　)

A.井喷初始，应停止一切施工，抢装井口或关闭防喷井控装置

B.井喷一旦失控，应立即切断危险区电源、火源，动力熄火

C.布置警戒线，敲打身边铁器报警

D.消防部门要迅速到井喷现场值班，准备好各种消防器材严阵以待

80.某矿是开采与煤共生矿藏的地下金属矿山。为保证采掘作业安全，该矿的起爆器材应选用(　)。

A.电雷管

B.导爆管

C.导火索

D.火雷管

81.《煤矿安全规程》规定，每年必须对矿井进行瓦斯等级和涌出量鉴定。某机构在某矿井测得矿井的相对瓦斯涌出量为9.5m3/t，绝对瓦斯涌出量为45m3/min，则该矿属于(　)矿井。

A.高瓦斯

B.低瓦斯

C.煤与瓦斯突出

D.瓦斯突出

82.根据发生冲击地压的成因和机理，防治冲击地压措施分为防范措施和解危措施。下列属于防范措施的是(　)。

A.卸载爆破

B.卸载钻孔

C.预留开采保护层

D.诱发爆破

83.地下矿山在各类突水事故发生前，一般均会显示出突水预兆。下列现象中，属于工作面

底板灰岩含水层突水预兆的是(　)。

A.瓦斯浓度降低

B.气温升高

C.压力增大，底板鼓起

D.瓦斯浓度升高

84.某煤矿采煤工作面因自然发火而封闭，并对该工作面采用了均压通风和黄泥灌浆等措施进行处理。1年后，经过连续2个月取样化验分析，火灾内氧气浓度为4%～5%，一氧化碳浓度在0.001%以下，没有检测到乙烯和乙炔，火区的出苁温度为22～24%，则该火区(　)。

A.可以启封

B.1个月后可以启封

C.4个月后可以启封

D.不能启封

85.埋地输油气管道与其他管道交叉敷设时，二者净空间距不小于0.5m且后建工程应从先建工程下方穿过。埋地输油气管道与其他管道平行敷设时，安全间距不宜小于(　)m。

A.3

B.5

C.8

D.10

(二)建筑工程施工安全技术

86.建筑业是危险性较大的行业，施工现场的操作人员经常处在露天、高处和交叉作业的环境中，易发生的五大伤害事故是(　)。

A.物体打击、触电、高处坠落、起重伤害、坍塌

B.高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌

C.高处坠落、火灾、物体打击、机械伤害、中毒

D.物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、火灾87.任何一项分部分项工程在施工前，工程技术人员都应根据施工组织设计的要求，编写有

针对性的安全技术交底书，则施工员对班组工人进行交底，交底后应由(　)在交底书上签字。

A.项目负责人

B.工程技术人员

C.进行交底的施工员

D.接受交底的工人

88.各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行：一般现浇楼盖及框架结构正确的拆模顺序是(　)。

A.拆楼板底模一拆梁侧模一拆梁底模一拆柱模斜撑与柱箍一拆柱侧模

B.拆柱侧模一拆柱模斜撑与柱箍一拆楼板底模一拆梁侧模一拆梁底模

C.拆柱模斜撑与柱箍一拆柱侧模一拆楼板底模一拆梁侧模一拆梁底模

D.拆柱模斜撑与柱箍一拆柱侧模一拆梁侧模一拆梁底模一拆楼板底模

89.升降机在使用过程中，吊篮到位停靠后，当工人进入吊篮作业时，由于卷扬机抱闸失灵或钢丝绳突然断裂，使吊篮不会坠落从而保障人员安全的装置是(　)。

A.楼梯口停靠装置

B.停靠装置

C.防坠安全器

D.缓冲装置

90.《施工现场临时用电安全技术规范》规定，配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好;隔离开关应设置于电源进线端，并能同时断开所有极的电源进线。该隔离开关应具有(　)分断点。

A.可见

B.可靠

C.可调

D.可控

91.安全帽是建筑工人保护头部、防止和减轻头部伤害、保证生命安全的重要个人防护用品，被建筑工人称为安全“三宝”之一。正确使用安全帽时，帽衬顶端与帽壳内顶必须保持一定的范围空间，才能构成一个能量吸收系统，减轻对头部伤害。帽衬顶端与帽壳内顶距离为(　)mm。

A.10～20

B.15～25

C.20～25

D.25～50

92.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，当开挖土方工程超过一定浓度时，需要编制专项施工方案。该土方开挖工程的最小深度为(　)m。

A.2

B.3

C.5

D.8

93.扣件式钢管脚手架由钢管和扣件组成，在立杆、大横杆、小横杆三杆的交叉点称为主节点。主节点处立杆和大横杆的连接扣件与大横杆和小横杆的连接扣件的间距应小于(　)mm。

A.100

B.150

C.200

D.350

94.临边作业的防护主要为设置防护栏，栏杆由上下两道横杆及立杆构成。上杆离基准面高度应为(　)m。

A.0.5～0.6

B.0.6～0.8

C.0.8～1.0

D.1.0～1.2

95.建筑构件的燃烧性能是由构件材料的燃烧性能决定的。按构件材料燃烧性能的不同，建筑构件分为(　)。

A.易燃烧体、可燃烧体、难燃烧体

B.易燃烧体、可燃烧体、不燃烧体

C.不燃烧体、难燃烧体、燃烧体

D.易燃烧体、燃烧体、不燃烧体

(三)危险化学品安全技术

96.危险化学品是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中，容易造成人员伤亡和财产损毁而需要特殊防护的化学品。根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB13690—2009)，危险化学品的危险种类分为(　)危险三大类。

A.理化、健康、环境

B.爆炸、中毒、污染

C.理化、中毒、环境

D.爆炸、中毒、环境

97.在用乙炔制乙醛过程中需采用汞做催化剂。为消除汞对人体的危害，工厂决定用乙烯替代乙醛，通过氧化制乙醛，从而不再使用汞做催化剂。这一控制危险化学品中毒的措施属于(　)。

A.原料替代

B.变更工艺

C.毒物隔离

D.汞替技术

98.根据《常用化学危险品储存通则》(GB15603—1995)，危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求。下列各组危险化学品中，均为禁止露天堆放的是(　)。

A.爆炸物品、易燃固体、剧毒物品

B.爆炸物品、剧毒物品、氧化剂

C.爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品

D.爆炸物品、一级易燃物品、氧化剂

99.化学品火灾的扑救要特别注意灭火剂的选择。扑救遇湿物品火灾时，禁止用水、酸碱等湿性灭火剂扑救，对于钠、镁等金属火灾的扑救。应选择的灭火剂是(　)。

A.二氧化碳

B.泡沫

C.干粉

D.卤代烷

100.工业生产中，有毒危险化学品进入人体的最重要途径是呼吸道。与呼吸道吸收程度密切相关的是有毒危险化学品(　)。

A.与空气的相对密度

B.在空气中的浓度

C.在空气中的粒度

D.在空气中的分布形态

101.氧化反应中的强氧化剂具有很大的危险性，在受到高温、撞击、摩擦或与有机物、酸类接触，易引起燃烧或者爆炸。下列物质中，属于氧化反应中的强氧化剂的是(　)。

A.甲苯

B.氯酸钾

C.乙烯

D.甲烷

102.化工管路中的静电如不及时消除，很容易产生电火花而引起火灾或者爆炸。下列各项措施中，能够起到防静电作用的是(　)。

A.管道架空敷设

B.设置补偿器

C.管线接地

D.管道敷设有一定坡度

103.石油、化工装置停车检修时，为保证检修动火和进设备内作业安全，在检修范围内的所有设备和管线中的易燃、易爆、有毒有害气体应进行转换。如需检修动火，转换用惰性气体中氧的体积百分浓度最高不得超过(　)。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

104.某容器中的混合气体含有甲烷、乙烷。甲烷的爆炸下限为5.O%，上限为15.0%;乙烷的爆炸下限为2.9%，上限为13.0%。动火环境中可燃气体的浓度最高不得超过(　)。

A.2%

B.1%

C.0.5%

D.0.2%

105.某化工装置内需进行动火作业。作业前对作业点周边进行气体检测。测爆仪测得的数据为20?1。下列关于该测爆仪数据的说法中，正确的是(　)。

A.空气中可燃气体含量为20%(V)

B.空气中可燃气体含量为20%(m)

C.空气中可燃气体含量为该气体爆炸上限的20%

D.空气中可燃气体含量为该气体爆炸下限的20%(四)综合安全技术

106.为了保证人员流动、车辆行驶、设备和材料输送以及灭火救灾的需要，机械制造企业的厂区和车间都必须设置完好的通道。车间内通行汽车的通道宽度至少应大于(　)m。

A.2

B.3

C.4

D.5

107.在机械行业，主要危险和危害包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒、窒息及其他伤害。下列各种事故中，属于物体打击的伤害是(　)。

A.建筑构件坍塌砸人

B.车辆对人的撞击

C.起吊重物砸人

D.机床上工件飞出伤人

108.木工刨床采用手推压木料送进时，遇到木料节疤、弯曲部位或其他缺陷，操作人员不熟悉木工刨床性能或违反安全操作规程，伤害手指事故频有发生。下列关于木工刨床刨刀轴的设计，正确的是(　)。

A.使用方截面刀轴

B.使用圆截面刀轴

C.使用菱形截面刀轴

D.使用方截面或菱形截面刀轴

109.电击是电流直接通过人体所造成的伤害。当数十毫安的工频电流通过人体，且电流持续时间超过人的心脏搏动周期时，短时间即导致死亡。死亡的主要原因是(　)。

A.昏迷

B.严重麻痹

C.剧烈疼痛

D.心室发生纤维性颤动

110.电火花和电弧是重要的电气引燃源。电气装置在正常条件下和在故障条件下都可能产生电火花。下列叙述所产生的电火花中，属于正常工作条件下的是(　)产生的火花。

A.切断电感性电路时，开关断口处

B.电气接点接触不良

C.带电导线接地

D.架空线路导线偶然碰撞

111.变配电站内安装有多种不同的高压电器，如断路器、负荷开关、隔离开关、高压熔断器、互感器等，以达到不同的控制和保护要求。下图所示的四种1OkV高压电器中，真空断路器是(　)。

A.(A)

B.(B)

C.(C)

D.(D)

112.起重机械的断绳事故是指起升绳和吊装绳因破断造成的重物失落事故。下列状况中，是造成吊装绳破断的原因是(　)。

A.吊钩上吊装绳夹角大于120°

B.限位开关失灵

C.吊装绳与重物之间接触处旋转了垫片保护

D.吊钩缺少护钩装置

113.安全阀是锅炉上的重要安全附件之一，它对锅炉内部压力极限值的控制及对锅炉的安全保护起着重要作用，应(　)。

A.每年对其检验、定压一次并铅封完好，每月自动排放试验一次

B.每年对其检验、定压二次并铅封完好，每月自动排放试验二次

C.每年对其检验、定压二次并铅封完好，每月自动排放试验一次

D.每年对其检验、定压一次并铅封完好，每月自动排放试验二次

114.以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。气体灭火系统的使用范围是由气体灭火剂的灭火性质决定的。下列性质中，属于气体灭火剂特性的是(　)。

A.污染性

B.导电性

C.蒸发后不留痕迹

D.腐蚀性

115.铁路运输事故包括四种类型。除行车事故、客运事故、货运事故外，还有(　)事故。

A.列车追尾

B.调车

C.路外伤亡

D.列车脱轨