2016年《环境影响评价技术方法》真题

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。)

1.下列各类噪声中可用最大A声级评价的是( )。

A.突发噪声

B.稳态连续噪声

C.道路运输噪声

D.风机运行噪声

答案A

【解析】突发噪声的评价量为最大A声级;稳态连续噪声评价量为等效连续A声级;道路运输噪声评价量为昼间等效声级(Ld)、夜间等效声级(Ln);风机运行噪声评价量为等效连续A声级。

2.四台声功率级均为85dB(A)的水泵组成的等效声源如下图，等效声源的声功率级和

最大尺寸分别为( )。

A.91dB(A)、2.828m

B.88dBfA)、2.828m

C.91d13(A)、1.414m

D.88dB(A)、1.414m

答案A

【解析】等效点声源的声功率级等于分区内各声源声功率级的能量和，计算方法类似于声压级的能量叠加。四个85dB(A)叠加后为9191dB(A)。等效声源为边长为2m的正方形，则对角线长为等效声源的最大尺寸.即2.828m。

3.某电厂空冷风机的声功率级为105dB(A)，该风机位于高40m的平台上.距风机直线

距离100m处敏感点的声级为( )(只计几何发散衰减)。

A.74dB(A)

C.57dB(A)

C.65dB(A)

D.54dB(A)

答案D

【解析】该风机位于高40m的平台上。处于自由空间，LA(r)-LwA-201gr-11=105-201g100—11-54dB(A).

4，某工业厂房临厂界墙面长9.46m，高3.14m，均匀向外辐射声波，其中心轴线上1m处声级贡献值为65dB(A).位于中心轴线上距墙面3m的厂界处噪声排放值是( )。

A.60.3dB(A)

B.55.6dB(A)

C.52.3dB(A)

D.47.6dB(A)

答案A

【解析】a=3.14，b=9.46，r=3，当3.14/π<R<="" 1)≈60.3。="" p=""> </="">

5.已知某厂房靠近窗户处的声压级身90dB(1000Hz)，窗户对1000Hz声渡的隔声量(TL)为20dB，窗户面积为2m。，则从窗户透射的声功率级(1000Hz)是( )。

A.73dB

B.70dR

C.67Db

D.64dB

答案C

【解析】NR=L1-L2=TL+6，则L2=L1-(TL+6)=90-(20+6)-64dB，则等效室外声源的声功率级LW2+101gS=64+101g2=67dB。

6.某电厂凉水塔噪声对居民点产生影响，在凉水塔外侧安装了消声装置，为得到该装置

对居民点的实际降噪效果，需测量的是( )。

A.该装置的隔声量

B.该装置的消声量

C.该装置安装前后敏感点的声级

D该装置安装前后的通风量

答案C

【解析】噪声与振动控制工程的性能通常可以采用插入损失、传递损失或声压级降低量来检测。只有测量该装置安装前后敏感点的声级，计算出声级差。才知降噪量，即实际降噪效果。

7.某声源和敏感点之间拟设置声屏障，其菲涅尔数N为4.85。该声屏障可降低敏感点处声压级( )。

A.20dB

B.10dB

C68dB

D.47dB

答案A

【解析】在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。当屏障很长(作无限长处理)时，则Abar=-101g[1/(3+20N1)]=-101g[1/(3+20X4.85)]=-101g(1/100)=20dB。

8.某拟建项目。主要排放4种污染物质进入河道。设计水文条件下，假定初始断面完全混合，各污染物的背景浓度占标率及项目排污占标率见下表。则该项目主要影响预测银子选择排序应为( )。

A.COD、Cd、Cu、NH3

B.Cd、NH3、COD、Cu

C，NH3、COD、Cd、Cu

D.NH3、COD、Cu、Cd

答案C

【解析】背景浓度占标率=Ch/Cs，项目排污负荷占标率=CpQp/(QhCs)，则ISE

=CpQp/[Qh(Cs--Ch)]可变为ISE=[CpQp/(QhCs)/(1-Ch/Cs)，分别代入计算，如COD的ISE=[CpQp/(QhCs)]/(1一Ch/Cs)=4/5，NH3、Cu、Cd的ISE分别为5/6、5/90、5/90，由于Cd为第一类污染物.所以排在Cu前。

9.某污水处理厂产生的污泥原始含水率为96%，欲将污泥量降为原来的10%，应将污泥的含水率降低到( )。

A.40%

B.60%

C.60%

D.70%

答案C

【解析】设最初污泥量为M，则污泥含干泥量为：M×(1—96%)=0.04M;污泥量降为原来的10%后，污泥量为Mx10%=0.1M.设污泥的含水率降低到N，污泥含干泥量为：0.1MX(1-N)，因为污泥含干泥量始终不变，则0.04M=0.1MX(1一N)，则N=60%。

10.控制断面实测氨氮浓度超标2.5倍，则其标准指数为( )。

A.1.5

B.2.5

C.3.0

D.3.5

答案D

【解析】设氨氯浓度标准限值为X，实测氨氮农度为(1+2.5)X一3.5X·则标准指数为3.5X/X=3.5。

11.不分层的非网状感潮河段，项目排污断面分配的月均COD浓度增量不得超过0.5mg/L河口特征值

年最枯月河段径流量Qf为3m。/s(含污水排放量)，按一维稳态河口水质模型估算的该项目COD允许排放量是( )。

A.64.8kg/d

B.129.6kg/d

C.250.2kg/d

D.518.4kg/d

答案C

【解析】因是感潮河段，有涨潮和落潮.落潮排放口下游COD增量为：0.5×10-6×3×103×86400，涨潮时排放口处在此基础上COD增量为：0.5×10-6×3×103×86400所以，该项目COD允许排放量是0.5x10-6×3×10×86400×2=259.2kg/d。

12.稳定分层的湖泊中，易缺氧的水层是( )。

A.表层

B.温跃层上部

C.温跃层下部

D.底层

答案D

【解析】温跃层以上溶解氧多且接近饱和，以下溶解氧低，成为缺氧区。温跃层以上不同于温跃层上部，温跃层上部指的是温跃层本身的上部分，温跃层上可以是表层;温跃层以下不同于温跃层下部，温跃层下部指的是温跃屡本身的下部分，温跃层以下可以是底层。注意，虽然湖库底层生活底栖生物，但分层明显的湖库，底层也是缺氧区。

13.某样地景观生态调查，测得w斑块的频率和景观比例分别为36%、40%，若样地内w斑块的数量为48，斑块总数为300，则w斑块的优势度值是( )。(注：Do=0.5×【0.5×(Rd+Rf)+Lp】×100%)

A.27%

B.12%

C.33%

D.71%

答案C

【解析】Rd=(斑块i的数目/斑块总数)×100%=(48/300)×100%一16%，Do=0.5×{0.5×(Rd+Rf)+Lp]×100%：0.5×{o.5×(16%+36%)+40%]×100%=33%

14.下列污水处理单元中，本身具有污泥沉淀功能的是( )。

A.生物接触氧化池

B.曝气生物滤池

C.序批式活性污泥反应器

D.生物转盘

答案C

【解析】序批式活性污泥反应器操作步骤：进水-曝气反应静置沉降一出水，这是个运行周期，故称序批式，沉淀期的静置沉降，可见其具有污泥沉淀功能.可省去独立的：沉池系统。

15.已知某湖当年人湖总磷负荷L，出湖水量Q，平均容积V，湖体总磷平均浓度C，湖水体总磷存续总量年增量M。则总磷的一阶反应速率常数K的估算式为( )。

A.K=V/Q

B.K=(L—QC-M)/VC

C.K=(L—QC)/VC

D.K=(L—QC+M)/VC

答案B

【解析】零维模式下，即完全混合模式下，入湖总磷负荷L-出湖磷量一磷衰减量一总磷存续总量年增量M.出湖磷量一出湖水量Qx湖体总磷平均浓度C，磷衰减量一总磷的一阶反应速率常数KX平均容积V×湖体总磷：平均浓度C，则L—QC—KVG=M，变换形式即得K一(L—QC—M)/VC。

16.某河流上午实测干、支流流量分别为4m3/S、1m3/s，高锰酸盐指数浓度分别为8mg/L、7mg/L;下午实测干、支流流量分别为3m3/S、2m3/s，高锰酸盐指数浓度分别为8mg/L、7mg/L;干、支流汇流混合后的高锰酸盐指数日通量平均浓度为( )。

A.7.4mg/L

B.7.5mg/L

C.7.6mg/L

D.7.7mg/L

答案D

【解析】日通量平均浓度就是整个一天的平均浓度。[(4×8+1×7)/(4+1)+(3x8十2x7)/(3+2)]/2=7.7mg/L{或[(4×8+1×7)+(3×8+2X7)]/[(4+1)+(3+2)]=7.7mg/L。

17.某重大危险源泄漏事故的风险评价，将该事故排放源概化为间隔1小时的等强度瞬时点源(t=0，1h)排入河中。采用瞬时点源河流一维动态水质模型预测t=22h时的沿程增量浓度见下表，则该时刻河道污染物浓度最大增量断面距排放源的距离为( )。

A.6800m

B.7200m

C.7600m

D.8000m

答案B

【解析】将该事故排放源概化为间隔1小时的等强度瞬时点源(t—0.1h)排入河中的意思是间隔1小时河道沿程排放口下游不同距离上增量浓度都会在前一小时的基础上相应增加。河道污染物浓度最大增量断面就是t=0h.源贡献浓度(mg/L)和t=1h源贡献浓度(mg/L)两个值在不同距离上叠加最大值的断面，4.9+5.2=10.1最大.则选7200m。

18.某市域范围内河流功能交接断面上、下游功能区氨氮标准浓度分别为2mg/L、1mg/L，为保证下游饮用水使用功能，拟定上游出境断面氨氮允许占标率为60%·则上游出境断面的允许氨氮浓度限值为( )。

A.1.0mg/L

B.1.2rag/L

C.1.5mg/L

D.2.0mg/L

答案A

【解析】交接断面下游功能区氨氮标准浓度为1mg/L·则上游出境断面，也就是和下游的交接断面的允许氨氮浓度限值不能超过交接断面下游功能区氨氮标准浓度值1mg/L。

19.关于山谷风环流由的说法，正确的是( )。

A.中午风从山坡吹向山谷.山谷上空气流下沉

B.中午风从山坡吹向山谷，山谷上空气流上升

C.夜晚风从山坡吹向山谷，山谷上空气流下沉

D.夜晚风从山坡吹向山谷，山谷上空气流上升

答案D

【解析】中午谷风贴近地面从山谷吹向山坡，山谷上空气流下沉，在高空形成反谷风，由山坡上空吹向山谷。夜晚相反。

20.某炼钢项目项目环境空气某现状监测点共测的一氧化碳(Co)小时平均浓度数据28个，其中无效数据4个，超标数据12个，则一氧化碳(Co)小时平均浓度的超标率是( )。

A.42.3%

B.46.2%

C.50.0%

D.54.5%

答案C

【解析】超标率=超标数据个数/总监测有效数据个数=12/(28—4)=50.0%

[NT:PAGE]

21.某建设项目大气环境影响评价需预测的关心点与项目厂界距离55km，适用于该关心点浓度预测的模式是( )。

A.CALPUFF模式

B.ADMS模式

C.AERMOD模式

D.估算模式

答案A

【解析】需预测的关心点与项目厂界距离55km。说明评价范围走于50km，故采用CALPUFF模式。

22.某项目废气经净化装置处理后送50m高排气筒排放，H2S和NH3的排赦速率分别为2kg/h和34kg/h，烟气量为100000m3/h，若不考虑化学转换，经预测该污染物对关心点X的H2S最大小时平均浓度预测值为5.0g/m3。则其对x点的N3最大小时平均浓度预测值为( )。

A.10.0g/m3

B.74.0g/m3

C.85.0g/m3

D.170g/m3

答案C

【解析】同一排气筒排放的不同污染物的最大落地(地面)浓度之比等于相对应污染物排放浓度(排放速率)之比，故5.0×34/2=85.0μg/m3

23.某火电厂粉煤飞灰比电阻率为2x1012Ω·Cm~2x1013Ω·Cm，采用三室五电场静电除尘器除尘，需要对烟气进行的预处理措施是( )。

A.提高烟气流速

B.降低烟气流速

C.对烟气进行调质处理

D.调整三室之间烟气量的比例

答案C

【解析】一般处理静电除尘器解决飞灰高比电阻率问题，除增加比集尘面积外，还可采用斜气流技术、减少泄漏、根据磨损性选材、宽极距、极配、间隙供电，振打优先、转动极板技术、烟气调质技术等。

24.采用催化焚烧设施处理非甲烷总烃浓度为15000mg/m3的有机废气，焚烧后气体体积增加一倍，非甲烷总烃的排放浓度为90mg/m3。该处理设施对有机废气的处理效率是( )。

A.99.4%

B.98.8%

C.98.2%

D.97.6%

答案B

【解析】设焚烧前体积(烟气量)为Vm3/h，焚烧后体积(烟气量)为2Vm3/h，焚烧前非甲烷总烃的量为15000Vmg/h，焚烧后非甲烷总烃排出量为90×2Vmg/h，处理掉的非甲烷总烃的量为(15000V一90×2Vmg/h，处理效率为(15000V-90×2V)/15000V=

98.8%。

25.下列参数中，ADMS、AERMOD、CALPUFF模式均需要的模式参数是( )。

A.最小M--0长度

B.地表粗糙度

C.地表反照率

D.BOWEN比

答案B

26.下列状况中，属于项目装置区内甲苯输送管道环境风险事故的是( )。

A.管道接头突发泄漏

B.输送泵控制性停车

C.管道检修探伤期间停运

D.管道被撞击弯曲变形

答案A

【解析】管道检修探伤期间停运、输送泵控制性停车为非正常。管道被撞击弯曲变形未发生泄漏不属于环境风险事故。

27.某煤间接液化项目年操作时间8000小时，建设10台气化炉。每年检修1次，气化炉开车时不合格粗煤气送高压火炬处理，每次持续3.5小时。单台气化炉开车时火炬产生的二氧化硫约5t/h。该项目气化炉开车二氧化硫年排放量约为( )。

A.210t/a

B.175t/a

C.50t/a

D.35t/a

答案B

【解析】5×10×3.5—175t/a。年操作时间8000小时是干扰信息，因为每年检修1次，每次持续3.5小时。

28.适用于处理炼化项目干化污泥、油泥、废油渣的焚烧炉型是( )。

A.炉排式焚烧炉

B.流化床式焚烧炉

C.回转窑焚烧炉

D.固定床焚烧炉

C【解析】《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035--2013)规定：回转窑焚烧炉适用于处理成分复杂、热值较高的一般工业固体废物。没明确能否处理危险废物。实践中，回转窑焚烧炉可以焚烧危废。炼化项目干化污泥、油泥、废油渣为危险废物，但热值较高。

29.关于采用生物法对废水进行脱氮除磷的说法，正确的是( )。

A.仅需除磷时，应采用缺氧/好氧法

B.仅需脱氮时，应采用厌氧/好氧法

C.需要同步脱氮除磷时，应采用厌氧/缺氧/好氧法

D.需要同步脱氮除磷时，应采用缺氧/厌氧/好氧法

答案C

【解析】当采用生物法去除污水中氯、磷污染物时，原水水质应满足《室外排水设计规范))(GB50014)的相关规定。仅需脱氮时宜采用缺氧/好氧法;仅需除磷时，宜采用厌氧/好氧法;当需要同时脱氮除磷时，宜采用厌氧/缺氧/好氧法。污水采用生物除磷处理时，剩余污泥的浓缩应结合实际情况考虑机械浓缩、气浮浓缩、离。浓缩等形式。缺氧/好氧法和厌氧/好氧法工艺单元前不设初沉池时，不宜采用曝气沉砂池。厌氧/好氧法的=沉池水力停留时间不宜过长。当出水总磷不能达到排放标准要求时，宜采用化学除磷作为辅助手段.

30.某企业年操作时间为300d，工艺废水产生量为1000t/d，COD浓度为1000mg/L，生活污水产生量为100t/d，COD浓度为300mg/L，两种废水混合后送厂污水处理站处理，COD的处理效率为90%，处理后40%外排，该企业废水中COD的排放量为( )。

A.12.36t/a

B.18.54t/a

C.27.81t/a

D.30.90t/a

答案A

【解析】(1000×1000--100×300)×300×10-6×(1—90%)×40%=12.36t/a。

31.固定污染源烟气排气连续监测系统(CEMS)采样口应优先选择的位置是( )。

A.水平管段的负压区域

B垂直管段的负压区域

C.水平管段的正压区域

D.垂直管段的正压区域

答案B

【解析】固定污染源烟气排气连续监测系统(CEMS)安装位置要求：应优先选择在垂直管段和烟道负压区域

32.人工湿地去除有机污染物的机理是( )。

A.物理、化学协同作用

B.物理、生物协同作用

C.生物、化学协同作用

D.物理、化学、生物协同作用

答案D

【解析】人工湿地对废水的净化处理包括物理、化学、生物三种作用

33.建设项目公众参与调查的责任主体是( )。

A.投资主管部门

B.环境影响评价机构

C.环境保护主管部门

D.建设单位

答案D

【解析】建设项目环境信息公开和公众参与的责任主体是建设单位。

34.下列内容中.属于社会影响调查的是( )。

A.地理位置

B.人口分布

C.气候气象

D.生态环境

答案B

【解析】社会环境现状调查包括人口(少数民族)、工业、农业、能源、土地利用、交通运输等现状及相关发展规划、环境保护规划的调查。当建设项目拟排放的污染物毒性较

大时，应进行人群健康调查，并根据环境中现有污染物及建设项目将排放污染物的特性选定调查指标。

35。废水处理构筑物中调节池的作用是( )。

A调节水位高低

B.降解污染物

C.分离水中固体颗粒

D.均化水质水量

答案D

【解析】D选项，均化水质水量，具有均化水质水量作用的其实是均化池，调节池的一种

36.下列废气除臭方法中，属于化学法的是( )

A，掩蔽法

B.重力法

C.冷凝法

D.燃烧法

答案D

【解析】恶臭气体的基本处理技术主要有三类：一是物理学方法，主要有水洗法、物理吸附法、稀释法和掩蔽法。：是化学方法，主要有药液吸收(氧化吸收、酸碱液吸收)法，化学吸附(离子交换树脂、碱性气体吸附剂和酸性气体吸附剂)法和燃烧(直接燃烧和催化氧化燃烧)法。三是生物学方法，主要有生物过滤法、生物吸收法和生物滴滤法。当难以用单一方法处理以达到恶臭气体排放标准时，宜采用联合脱臭法。

37.可在一般工业固体废物填埋场进行填埋处置的固体废物是( )。

A.油泥

B.危废焚烧飞灰

C.医疗废物

D.粉煤灰

答案D

【解析】油泥、危废焚烧飞灰、医疗废物为危险废物。粉煤灰为一般工业固体废物。

38.下列关于含水层渗透系数K与含水层介质粒径d和不同水质之问关系的说法中，正确的是( )。

A.d越小，K越大

B.d越大，K越大

C.K与d无关，与液体粘滞性相关

D.K与d无关，与液体粘滞性无关

答案B

【解析】渗透系数(又称水力传导系数)影响因素：主要取决于介质的性质、结构(粒度成分、颗柱的大小、形状、排列、空隙填克、不均匀系教等.粒径越大，渗透系数值也就越

大)和水的物理性质(黏滞性、容重)等。在实际工作中可以忽略地下水的黏性，即认为渗透系数只与含水层介质的性质有关

39.某污水池下游300m处有潜水监测井。潜水畲水层渗透系数为100m/d，有效孔隙度为25%，水力坡度为0.5%。若污水池发生渗漏，污水进入含水层后水平运移到达监测井处的时间约为( )。

A.3天

B.150天

C.300天

D.600天

答案B

【解析】渗流速度V=Ki=100×0.5%=0.5，实际流速u=v/25%=0.5/25%=2，t=L/u;=300/2=150天。

40.在某地点利用双环法试坑进行渗水实验，下列渗透流速v与时间t关系曲线中，表达正确的是( )。

答案A

【解析】随作时间延长，渗透流速下降。

[NT:PAGE]

41.某垃圾填埋场下游潜水监测井中检出特征污染物，假定潜水含水层为一维稳定流，

则关于特征污染物运移源强类型为( )。

A.连续点源

B.瞬时---连续点源

C.瞬时点源

D.混合源

答案A

【解析】潜水含水层为一维稳定流，可知为连续点源，则垃圾填埋场渗滤污染物和地下水一起.也是稳定流，特征污染物运移源强类型为连续点源

42.某项目区基岩为碳酸盐，岩溶暗河系统十分发育，水文地质条件较复杂，地下水评价等级为一级，下列地下水流模拟预测方法选择中，正确的是( )。

A.概化为等效多孔介质，优先采用数值法

B.概化为等效多孔介质，优先采用解析法

C.概化为地表河流系统，优先采用数值法

D.概化为地表河流系统，优先采用解析法

答案D

【解析】数值法不适用于管道流(如岩溶暗河系统等)的模拟评价.某项目区岩溶暗河系统十分发育，可以排除数值法;当数值方法不适用时.可用解析法或其他方法预测。且岩溶暗河系统十分发育，可知不能概化为等效多孔介质;一级评价应采用数值法，不宜概化为等效多孔介质的地区除外，据此也能判断数值方法不适用。

43.公路建设项目对动物的影响分析，应重点关注的问题是( )。

A.动物栖息地

B.动物种群数量

C.动物年龄结构

D.动物繁殖能力

答案A

【解析】公路建设项目对动物的影响主要是占地破坏野生动物环境，切割阻隔影响.所以要关注其栖息地。动物种群数量也是需要关注的.但相对动物栖息地来讲是次要的。

44.从占地类型分析，下列土地类型中，可首选作为公路建设临时渣场的是( )。

A.耕地

B.林地

C.河滩地

D.荒草地

答案D

【解析】占用耕地，破坏农业生产.影响农业生产;占用林地，破坏植被，造成生物量损失，影响林业生态，法律法规有禁止性规定，河滩弃渣既会影响行洪安全，也会造成水污染。只有占用荒草地的环境影响小。

45.某新建项目拟穿越省级自然保护区的试验区，下列生态影响防护与恢复措施中，应

优先考虑的是( )。

A.避让

B.补偿

C.减缓

D.重建

答案A

【解析】应安装避让、减缓、补偿和重建的次序提出生态影响 防护与恢复的措施

46.某需要进行打桩作业的建设项目位于越打桩作业地附近，施工期打桩作业时闻不应安排在( )。

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

答案D

【解析】越冬鸟类栖息地，当然在冬季进行打桩作业会产生噪声影响，惊扰鸟类

47.某建设项目临时占用10亩湖滨芦苇滩地，项目建成后该临时占地应恢复为( )

A.林地

B.草地

C.园地

D.湿地

答案D

【解析】生态恢复尽可能恢复原样.即使不能恢复原样，新恢复的系统要与原生态

系统具有一致性，一般要等质等量恢复。

48.下列野生植物中，属于国家一级重点保护植物的是( )。

A.凤眼莲

B.银杏

C.白桦

D.箭竹

答案B

【解析】银杏为植物中的“大熊猫，活化石”，B选项正确

49.某汽车制造企业，使用“沸石转轮吸附浓缩十蓄热式热力焚烧炉(RTO)”工艺处理喷涂过程中产生的VOCs废气，其中沸石转轮的吸附效率为95%，RT0的处理效率为99%，则该套工艺处理VOCs废气的总效率为( )。

A.94.05%

B.95.95%

C.99%

D.99.95%

【解析】95%×99%=94.05%。因为沸石转轮吸附浓缩后的浓缩气再进入蓄热

式热力焚烧炉(RTO)处理

50.废水使用A2/O方法进行脱氮除磷，一般要求缺氧池中的溶解氧浓度为( )。

A.小0.1mg/L

B.0.2mg/L～0.5mg/L

C.0.5mg/L~2mg/1。

D.大于2mg/L

答案B

【解析】厌氧池，指非充氧池.溶解氧浓度一般小于0.2mg/L，主要功能是进行磷的释放;缺氧池，指非充氧池，溶解氧浓度一瓶为0.2mg/L～0.5mg/L。主要功能是反硝化脱氯;好氧池.指充氧池，溶解氧浓度一般不小于0.2mg/L.

[NT:PAGE]

二、不定项选择题(共50题，每题2分。每题的备选项中，至少有1个最符合题意。多选、错选、少选均不得分）

51.某锻造项目，夜间声环境质量的评价量应包括( )。

A.夜间等效声级

B.最大A声级

C.声功率级

D.倍频带声压级

答案AB

【解析】根据《声环境质量标准》(GB3096)，声环境功能区的环境质量评价量为昼间等效声级(Ld)、夜间等效声级(Ln)，突发噪声的评价量为最大A声级(Lmax)，表示在规定的测量时间内测得的A声级的最大值)。注意，声环境质量的评价量，不是厂界噪声的评价量，所以，不能选D倍频带声压级。

52.某一钢铁厂扩建项目。工程建设内容中包含有铁路专用线5km，环境噪声现状监测点应布设在( )。

A.现有项目边界处

B.厂区周边的敏感点处

C.铁路专用线两侧敏感点处

D.现有厂内办公楼处

答案ABC

【解析】布点应覆盖整个评价范围，包括厂界(或场界、边界)和敏感目标，现有项目边界处受既有钢铁厂项目噪声影响，需监测;厂区周边的敏感点处、铁路专用线两侧敏感点处都需要设点现状监测。现有厂内办公楼不作为声环境敏感点。

53.某山区公路工程，公路和敏感目标间的声环境现状调查内容应包括( )。

A.高差

B.地形

C.距离

D.土壤类型

答案ABC

【解析】土壤类型与此无关，如是地表植被，属于地貌，影响声波传播，应调查。

54.某机场扩建工程飞机噪声现状评价应给出的内容有( )。

A.声环境敏感目标分布图

B.评价范围内不同声级范围内人口年龄分布图

C.评价范围内学校、医院现状声级达标情况

D.评价范围内不同声级范围内的人口数

答案AC

【解析】以图、表结合的方式给出评价范围内的声环境功能区及其划分情况，以及现有敏感目标的分布情况，可知应给出声环境敏感目标分布图;分别评价不同类别声环境功能区内各敏感目标的超、迭标情况，可知应给出评价范围内学校、医院现状声级达标情况;给出不同类别的声环境功能区噪声超标范围内的人口数及分布情况，可知不需要给出人口年龄分布图，另外.评价范围内不同声级范围内的人口数，表达得也不对，应为不同类别的声环境功能区噪声超标范围内的人口数。

55.在声环境影响预测中除几何发散衰减外，需考虑的其他衰减因素有( )。

A.空气吸收

B.地面效应

C.屏障

D.声环境功能区划

答案ABC

【解析】引起户外声传播声级衰减的主要因素：①几何发散引起的衰减(包括反射体引起的修正);②大气吸收引起的衰减;③地面效应引起的衰减;④屏障屏蔽引起的衰减;⑤绿化林带以及气象条件引起的附加衰减;⑧其他多方面效应引起的衰减：如通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等。

56.某引风机置于硬质水泥地面上，有利于隔声罩隔声效果的措施包括( )。

A.进排风管与隔声罩壁采取软连接

B.隔声罩充分密闭

C.隔声罩内部采取吸声处理

D.隔声罩与地面之间刚性联接

答案ABC

【解析】对以振动、摩擦、撞击等引发的机械噪声，一般采取减振、隔声措施：如对设备加装减振垫、隔声罩，硬连接改为软连接，使高噪声设备改变为低噪声设备，将高噪声的工艺改革为低噪声的工艺等。车间厂房一般采用吸声、消声的措施。内部墙面、地面以及顶棚采用涂布吸声涂料，吊装吸声板等消声措施;通过从围护结构，如墙体、门窗设计上使用隔声效果好的建筑材料，或是减少门窗面积以减低透声量等措施，采降低车间厂房内的噪声对外部的影响。D选项，隔声罩与地面之间应采取软连接。

57.在环境影响评价中，可采取的噪声控制措施有( )。

A.声源源强控制

B.声波传输途径控制

C.敏感点防护措施

D.接受者个人防护措施

答案ABCD

【解析】严格讲，C选项敏感点防护措施和D选项接受者个人防护措施从狭义上讲都不属于噪声控制措施，而是属于防护措施，但是从技术方法教材关于噪声、振动控制方案设计的基本要求看，源强控制、传输途径控制、敏感点防护措施都属于噪声控制措施。根据《环境影响评价技术导则声环境》的规定：敏感目标自身防护措施主要包括受声者自身增设吸声、隔声等措施，可见，接受者个人防护措施也属于敏感点防护措施，比如在噪声工作场所工作的工人配备耳塞或防护耳罩等个人防护用品。所以，源强控制、传输途径控制、敏感点防护措施、接受者个人防护措施都属于噪声控制措施。防护措施、防范措施、防治途径、防治对策、控制措施可以按广义理解为同义。

58.用河流平面二维稳态水质模型预测水质，可以获得的水质特征值有( )。

A.测点垂向平均浓度

B.表面横向平均浓度

C.过水断面平均浓度

D.过水断面内最大浓度

答案AD

【解新】河流平面二维稳态水质模型适用于垂向混合均匀、横向尚未均匀混舍的河段，能预测不同断面不同测点垂向平均浓度。如是岸边排放，最靠排污口一侧的岸边浓度是过水断面内的最太浓度;如果非岸边排放，最需根据排污口位置，确定断面内最大浓度。

59.正常排污工况下，采用河流一维稳态水质模型预测入河点源允许排放量，需要使用的条件有( )。

A.设计流量

B.背景浓度

C.水质模型参数

D.河道深度

答案ABC

【解析】C=Co·exp[-Kx/(86400u)]，Co-初始浓度，mg/L，用河流完全混合模式公式C一(CpQp+ChQh)/(Qp+Qh)计算，计算C0所以需要设计流量、背景浓度，计算C还需K、x、u等水质模型参数。不需要河道深度。

60.某水泥厂二期项目，在5km范围内淘汰500万吨/年产能的基础上进行，大气环境影响评价等级为二级，D10%=5500m，本项目环评需要分析的污染源有( )。

A.二期项目污染源

B.现有工程污染源

C.5km范围内淘汰污染源

D.评价范围内居民污染源

答案ABC

【解析】二级评价项目，应调查分析项目的所有污染源(对于改、扩建项目应包括新、老污染源)，需要分析二期项目污染源和现有工程污染源;如有区域替代方素，还应调查评价范围内所有的拟替代的污染源，D10%=5500m，5km范围内淘汰污染源在此评价范围内，需要分析5km范围内淘汰污染源。注意：评价范围内除本项日外的现有工业污染源，管是否排放同类污染物，都无需调查，因现状调查时已有监测数据，无需重复。

61.下列与监测有关的内容中，属于环境空气现状监测数据有效性分析的内容有( )。

A.监测时间

B.监测点位数量

C.监测方法

D.监测期间的气象条件

答案ABCD

【解析】对于空气质量现状监测数据有效性分析，应从监测资料来源、监测布点、点位数量、监测时间、监测频次、监测条件、检测方法以数数据统计的有效性等方面分析，是否符合导则、标准及监测分析方法等有关要求。环境空气现状监测受风等气象条件影响很大，监测期间的气象条件属于监测条件的范畴，要分析其符合性

62.大气环境影响评价中，至少应收集、分析的地面气象资料有( )。

A.风向

B.风速

C.干球温度

D.湿球温度

答案ABC

【解析】观测资料的常规调查项目没有湿球温度。湿球温度、露点温度是可选择调查的观测资料

63.下列工况中，属于非正常排放的有( )。

A.部分设备检修时排放

B.设备偶发的瞬时排放

C.开、停车时排放

D.储罐呼吸排放

答案AC

【解析】设备偶发的瞬时排放也可能是正常排放。储罐呼吸排放虽是无组织排放，但也是正常排放

64.大气环境影响评价等级为二级的建设项目典型气象条件下，大气环境影响分析与评价的内容有( )。

A.小时浓度超标率

B.小时浓度超标范围

C.日平均浓度超标率

D.年平均浓度超标范围

答案AC

【解析】典型气象条件包括典型日气象条件、典型小时气象条件，但都不需分析超标范围，长期气象条件下才分析超标范围。

65.下列含铅烟气中.可以用碱液吸收法处理的有( )。

A.氧化铅生产中产生的含铅烟气

B.铅蓄电池生产中产生的含铅烟气

C.化铅锅产生的含铅烟气

D.熔炼炉产生的含铅烟气

答案CD

【解析】铅及其化合物废气处理：铅及其化合物废气宜用吸收法处理。酸液吸收法适用于净化氧化铅和蓄电池生产中产生的含烟气体，也可用于净化熔化铅时所产生的舍铅烟气。宜采用二净化工艺：一级用袋滤器除去较大颗粒;第二级用化学吸收。吸收剂(醋酸)的腐蚀性强，应选用防腐蚀性能高的设备;碱液吸收法适用于净化化铅锅、冶炼炉产生的舍铅烟气。含铅烟气进入冲击式净化器进行除尘及吸收，吸收剂Na0H溶液腐蚀性强，应选用防腐蚀性能高的设备。

66.水体中DO实测值小于水功能区标准浓度限值，下列DO标准指数值中，在实际评价中可能出现的有( )。

A.-0.5

B.1.1

C.0.5

D.-1.1

答案B

【解析】根据Sdoj=10-9DOj/D0，(DOJ <DOS)，可知D0标准指数值大于1而小于等于10。< p="">

67.采用A--P值法估算开发区大气环境容量，需要的参数有( )。

A.开发区的范围和面积

B.开发区的人口数量和分布

C.开发区的环境质量目标

D.开发区的污染物背景浓度

答案ACD

【解析】利用A—P值法估算环境容量需要掌握以下基本资料：①开发区范围和面积。②区域环境功能分区。③第i个功能区的面积s.④第i个功能区的污染物控制浓度(标准浓度限值)C1b⑤第i个功能区的污染物背景浓度C?⑥第i个功能区的环境质量保护目标C10

68.河段功能类别为Ⅳ类和Ⅲ类，设计枯水流量条件下，采用首断面和末断面控制·氨氮浓度沿程控制线如下图，功能区河长达标率大于零的控制线有( )。

A.C11(x)

B.C12(x)

C.C21(x)

D.C22(x)

答案BCD

【解析】采用首断面和末断面控制，只要首断面或末断面其中一个达标，达标率就大于零，看图可知。C11(x)的首断面超过IV类标准1.5，末断面作为III类区的首断面超过III类区标准1.0，功能区内整个河长不迭标;其他以此类推。C12(x)的首断面超过III类区标准1.0，末断面下游功能区未知，但无论末断面下游功能区是哪类，作为下游功能区的首断面是否超标，都不影响C12(x)末断面符合III类区标准。C12(x)、C22(x)功能区河长全部达标。

69.某聚氯乙烯项目，以电石为原料，乙炔与氯化氢在汞触媒作用下生成聚乙烯单体，聚合生成产品聚氯乙烯，该项目事故风险源项分析应包括( )。

A.生产控制室

B.聚合单元

C.氯化氢输送管道

D.电石存放库

答案BCD

【解析】产生或贮存具有有毒有害、易燃易爆性质的，可能发生泄漏、火灾、爆炸的危险物质，才能进行事故风险源项分析。生产控制室显然不是;聚合单元聚合生成产品聚氯乙烯，不论原料聚乙烯单体，还是产品聚氯乙烯，都可燃;氯化氢输送管道会产生有毒的酸性气体泄漏;电石存放库，电石遇湿、遇水易产生易燃易爆的乙炔气体，存在火灾、爆炸风险.

70·某城市污水处理厂排污口下游均匀河段，无其他排放口，测得A、B两断面溶解氧浓度分别为5mg/L和6mg/L，按照一维稳态水质模拟分析，两断面间可能存在的断面平均浓度包括( )。

A.4.9mg/L

B.5.1mg/L

C.5.5mg/L

D.6.1mg/L

答案ABC

【解析】根据氧垂曲线，若A断面处于临界氧亏点左侧，则A断面至临界氧亏点之间的溶解氧浓度小于5mg/L;若A断面处于临界氧亏点右侧或正处于临界氧亏点，则两断面间溶解氧浓度大于5mg/L而小于6mg/L;但无论哪种情况都不可能超过6mg/L。

[NT:PAGE]

71.石化项目可能的挥发性有机物无组织排放源有( )。

A.物料输送管道连接点

B.空分装置排气口

C.含油污水处理场

D.油品装卸站

答案ACD

【解析】石化项目物料输送管道连接点，会有挥发性有机物逸出;含油污水处理场、油品装卸站会有石油气(VoCs)逸散，属无组织排放;空分装置排气口是有组织排放，且排放的不是挥发性有机物

72.关于固废焚烧烟气中二噁英的控制措施，说法正确的有( )。

A.控制人炉燃料含氯量

B.燃烧温度高于1200°C

C.减少烟气在400℃～600℃温区的滞留时间

D.在脱酸设备和除尘器之间喷入活性炭粉

答案AD

【解析】应减少烟气在200～400。C温区的滞留时间，所以C选项不正确。焚烧过程中对二噁英的控制主要通过两个途径实现：①采用“3T”(temperature温度、turbulenCe气流扰动或涡流、time时间技术，一般温度>850。C，停留时间>2s，采用：次风，使燃烧物与空气充分搅拌混合，造成富氧燃烧状态，减少二噁英前驱物质的生成，对二噁英去除率可迭99.9%。温度超过900。C温度，二噁英急剧下降，超过1070。C，几乎不会有二噁英存在，如近年美国开发的焚烧炉，烟气经二次燃烧室借助辅助燃油燃烧，温度在1200。C左右，经冷却后进入气体净化器，对二噁英去除率可迭99.9999%，但此法会产生大量No腐蚀设备，且焚烧废物产生的高温烟气需采取急冷处理，使烟气温度在1.O秒钟内降低到200。C以下.增加了运行的成本。②采用分段燃烧，一段燃烧处于缺氧还原区，所产生的：类物质在二次燃室内彻底氧化分解，：次燃烧室内温度较高，通常在1000。C以上时二唾英去除率可达99.9999%。综上所述.燃烧温度高于1200℃，会增加运行成本，燃烧温度控制在850℃以上，最高1000℃以上即可，没必要高于1200℃。故不建议选B选项。

73.某炼厂为减少燃油加热炉废气污染物排放量，拟对加热炉进行改造，可采用的措施有( )。

A.以净化燃料气替代燃料油

B.改用低氮燃烧喷嘴

C.增高排气筒的高度

D.电加热炉替代燃油加热炉

答案ABD

【解析】以气代油、以电带油、低氮燃烧都可减少燃油加热炉氨氧化物等废气污染物排放，增高排气筒的高度可使污染物向更大的范围和更远的区域扩散、稀释，利用大气的作用进一步降低地面空气污染物的浓度，所以能降低污染程度、减少环境影响，但实质未减少废气污染物排放量。

74.某技改扩建项目拟依托原有公辅工程，其治理措施可行性分析应考虑的因素

有( )。

A.能力匹配性

B.工艺可行性

C.经济合理性

D.现行环保政策相符性

答案ABCD

【解析】能力是否匹配，工艺是否可行，必须要考虑分析}技改扩建项目也要根据技改扩建项目的具体情况(如扩建规模、污染物排放量等)和原有公辅工程的具体情况，考虑技改扩建项目依托原有公辅工程之间需要配套建设的接入设施及其投资估算等.根据这些情况分析经济合理性，原有公辅工程原来也许符合当时的环保政策，现在是否符合现行环保政策也是需要考虑分析的内容。故选ABCD。

75.城市污水处理厂事故池的作用是( )。

A.容纳厂内生产事故废水

B.容纳厂内初期雨水

C.容纳消防备用水

D.容纳可能严重影响污水处理厂运行的接管废水

答案A

【解析】事故池的主要作用就是容纳生产事故废水或可能严重影响污水处理厂运行的事故废水。可能严重影响污水处理厂运行的接管废水，不符合接管要求，是不能进入污水处理厂处理的，D选项不能选。

76.估算废气无组织排放源排放量的方法有( )。

A.物料衡算法

B.A—P值法

C.类比法

D.反推法

答案ACD

【解析】无组织排放量估算方法：(1)物料衡算法。通过全厂物料的投入产出分析，核算无组织排放量。(2)类比法。与工艺相同、使用原料相似的同类工厂进行类比，在此基础上，核算本厂无组织排放量。(3)反推法。通过对同类工厂，正常生产时无组织监控点进行现场监测(浓度)。利用面源扩散模式反推，以此确定工厂无组织排放量。

77.根据埋藏条件和含水介质类型，地下水类型可划分为( )。

A.毛细水和重力水

B.非饱和带水、饱和带水

C.孔隙水、裂隙水、岩溶水

D.包气带水、潜水。承压水

答案CD

【解析】根据含水介质(空隙)类型，可分孔隙水、裂隙水和岩溶水三类;根据埋藏条件可分为包气带水、潜水和承压水，据此选C、D;地下水根据其物理力学性质可分为毛细水和重力水.据此排除A选项。

78.在地下水环境影响评价中，下列确定污水池及管道正常状况泄露源强的方法，正确的有( )。

A.按湿周面积5%确定

B.不产生泄露、无需确定

C.按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50126)确定

D.按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141)确定

答案CD

【解析】按湿周面积5%确定。没有此说法.排除A选项肯定有渗漏，只不过是多少的问题，排除B选项

79.某位于山前冲(洪)积区的项目。地下水环境影响评价工作等级为一级。现已收集近3年内一个连续水文年的枯、平、丰水期地下水水位动态检测资料。地下水环境现状评价必须进行的监测有( )。

A.开展一期地下水水位现状监测

B.开展一期基本水质因子监涮

C.开展枯、丰水期基本水质因子监测

D.开展一期特征因子现状监铡

答案ACD

【解析】地下水环境影响评价工作等级为一级，现已收集近3年内一个连续水文年的糟、平、丰水期地下水水位动态监测资料，据此，需开展一期地下水水位现状监测;评价等级为一级位于山前冲(洪)积区的建设项目，需开展枯、丰水期基本水质因子监测;特征因子在评价期内需至少开展一期现状值监测，据此，需开展一期特征因子现状监测。

80.下列技术中，属于地下水污染水力控制技术的有( )。

A.抽水系统控制技术

B.注水系统控制技术

C.水动力屏障系统控制技术

D.可渗透反应墙技术

答案ABC

【解析】可渗透反应墙技术是在地下安置活性材料墙体以便拦截污染羽状体，使污染羽状体通过反应介质后，其污染物能转化为环境接受的另一种形式，从而实现使污染物浓度达到环境标准目标的技术.是针对地下水水水质污染的治理技术，属于地下水污染治理控制技术，不属于地下水污染水力控制技术。不同于地下水污染水力控制技术的低渗透性屏障和防渗墙法。

81.关于天然包气带防污性能的说法，正确的有( )。

A.包气带者土层越厚，防污性能越弱

B.包气带岩土层渗透性越强，防污性能越弱

C.包气带岩土层防污性能与下伏含水层水位相关

D.包气带岩土层防污性能与岩土层稳定分布程度相关

答案BCD

【解析】包气带岩土层越厚，防污性能越强。下伏含水层水位提高，则地下水埋深变浅包气带厚度变薄，防污性能减弱，否则，反之，所以，包气带岩土层防污性能与下伏含水层水位相关;包气带岩土层防污性能与岩土层稳定分布程度相关。注：地下水埋深指地面至地下水水面的距离。

82.建设项目地下水环境现状监测的目的有( )。

A.了解地下水化学类型

B.了解地下水位动态

C.了解项目场地含水层水质现状

D.了解地下水环境保护目标水质现状

答案ABCD【解析】《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610一2016)规定：建设项目地下水环境现状监测应通过对地下水水质、水位的监测，掌握或了解评价区地下水水质现状及地下水流场，为地下水环境现状评价提供基础资料，可见其目的有了解地下水位动态，了解项目场地含水层、环境保护目标水质现状;该导则还规定：地下水水质现状监测因子

的特征因子根据5.3.2的识别结果确定，可根据区域地下水化学类型、污染源状况适当调

整。可见通过监测地下水的基本水质因子、特征因子可以了解地下水化学类型。此外.技术方法教材在地下水环境现状调查的目的与任务中也明确要查明地下水的水质特征，查明地下水的化学成分及其形成条件、影响因素。

83.某高速公路建设项目工程分析相应包括的时段有( )。

A.施工准备期

B.施工期

C.运行期

D退役期

答案BC

【解析】公路项目工程分析应涉及勘察设计期、施工期和运营期，以施工期和运营期为主。施工期不包括施工准备期，勘察设计期也不包括施工准备期。

84.某日调节水电站运营期工程分析中，对坝下河道水生生态影响分析应关注的

有( )。

A.水库来水量

B.下泄流量

C.河水流速

D.河水水位

答案BCD

【解析】日调节的水力发电厂有水库蓄水，但是库区容量较小，只能将一天的来水蓄存起来用在当天的发电上。下泄流量、下游河段河水流速和水位在日内变幅较大，对下游河段的航运和用水设施(尤其是生活用水)影响明显。水库来水量决定水库蓄水位，因有大坝的存在.不直接影响坝下河道水生生态

85.陆生动物现状调查可采用的方法有( )。

A.资料收集分析

B.设置固定照相机记录

C.观察动物活动痕迹

D.陷阱捕获法

答案ABCD

【解析】法律法规没有明文规定禁止采用陷阱捕获法，陆生动物现状调查可采用捕获(捉)法，但要科学合理设置陷阱，采用对动物无伤害或伤害最小的方法，调查结束后尽快放生。《生物多样性观测技术导则爬行动物(HJ710.5-2014)规定的栅栏陷阱法，标记重捕法等都需要捕捉爬行动物，可见陷阱捕获法可行。《生物多样性观测技术导则一陆生哺乳动物》(HJ710.3-2014)规定的标记重捕法需要捕捉陆生哺乳动物。注意：陷阱捕获法类似于鱼类调查的网捕方法

86.计算森林生物量时应包括( )。

A.树干

B.树枝

C.树叶

D.树根

答案ABCD

【解析】测定森林生物量时，除应计算树干的质量外，还包括对林木的技量、叶量和根量的测定

87.下列工程项目中，可采用景观生态学方法进行生态现状调查与评价的有( )。

A.大型水利工程

B.输油管道工程

C.铁路建设工程

D.人防工程

答案ABC

【解析】景观生态学法主要是针对具有区域性质的大型项目，如大型水利工程

项目、线性项目等，重点研究的是项目对区域景观的切割作用带来的影响。人防工程处于地

下，不能用景观生态学方法进行生态现状调查与评价

88.生态现状调查中，涉及需特殊保护的生态敏感区时，应说明其( )。

A.保护类型

B.保护等级

C.保护对象

D.保护范围

答案ABCD

【解析】如涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区时，应逐个说明其类型、等级、分布、保护对象、功能区划、保护要求等。保护范围应指的是生态敏感区占地的区域范圈，在《环境影响评价技术导则一生态环境》中没有明确规定。说明生态敏感区的分布、功能区划时、也能反映出生态敏感区占地的区域范围，即保护范围.比如说明生态敏感区功能区划时，就涉及各个功能区划的占地范围、面积等，也可间接反映出生态敏感区占地的区域范围。另外，在环境影响评价中，也需要明确建设项目与生态敏感区的方位距离关系数据，则需调查生态敏感区的保护范围及边界

89.下列属于水库建设项目工程分析内容的有( )。

A.坝址方案比选

B.施工方式

C.水库淹没占地

D.鱼类调查计划

答案BC

【解析】根据《环境影响评价技术导则一总纲》的规定，坝址方案比选属于方案比选内容，不属于工程分析内容。但在勘察设计期工程分析要进行坝体选址选型的合理性分析。坝址方按比选是要给出推荐方案的，坝体选址选型的合理性分析是对拟选方案或推荐方案进行合理性分析，可见，二者是有区别的。鱼类调查计划是现状调查的内容。

90.高速公路建设项目建设期对生态环境的影响主要有( )。

A.植被破坏

B.水土流失

C.动物迁徙通道阻隔

D.景观破坏

答案ABD

【解析】植被破坏、水土流失是公路建设项目建设期对生态环境的主要影响;在一定程度上，公路施工也会对动物迁徒通道形成一定的阻隔影响，但公路未建成其阻隔影响远不如运营期明显;公路建设期和运营期的景观影响内容不同，影响程度不同，建设期施工会破坏现有生态景观，所以，景观破坏也是建设期对生态环境的主要影响;公路项目运营期的景观影响，主要是指公路构筑物自身的绿化美化与周边环境的协调性，以及是否造成景观敏感区的切割，破坏其完整性、自然性，影响其生态功能，是否会造成景观美学影响或损害重要的景观美学资源。

[NT:PAGE]

91.某新建高速公路拟经过农田集中分布区，可减少公路建设对农田占用的工程措施有( )。

A.降低路基高度

B.收缩路基边坡

C.抬升路基高度

D.以桥梁代替路基

答案ABD

【解析】降低路基高度及以桥梁代替路基，可降低农田取土量，减少农田的临时占用，收缩路基边坡，减少永久占用农田面积。

92.某新建高速公路以隧道方式穿越一植被茂密的山体，该项目运营期隧道穿越段应进行的生态监测内容有( )。

A.地下水位

B.地下水水质

C.鸟类生态习性

D.植物生长状况

答案CD

【解析】隧道的排气口是否在鸟类的迁徒通道上，或在鸟类的集中栖息地，其排气口的废气污染、噪声以及隧道口噪声对鸟类的不利影响隧道进出口的灯光有可能会吸引鸟类，以致误入发生意外撞击伤亡。所以要监测鸟类生态习性(比如夜间是否具有趋光性);隧道建成运营会降低洞顶地下水位，影响洞顶植被生长，要监测植物生长状况，但地下水位的监测不属于生态监测内容;隧道运营期基本不会对地下水水质造成污染，不必监测地下水水质，且地下水水质监测不属于生态监测内容。

93.下列森林生态功能中，属于生态服务功能的有( )。

A.保持水土

B.涵养水源

C，防风固沙

D.增加森林生物量

答案ABC

【解析】生态服务功能指生态系统在涵养水源、保持水土、调蓄洪水、防风固沙、维系生物多样性等方面具有的重要作用。《森林生态系统服务功能评估规范》规定：林生态系统与生态过程所形成与维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用。主要包括森林在涵养水源、保育土壤、固炭释氧、积累营养物质、净化大气环境、森林防护、生物多样性保护和森林游憩等方面提供的生态服务功能。可见，增加森林生物量不属于森林生态服务功能。

94.下列废水处理单元中.在降解有机物过程中会产生甲烷气体的有( )。

A.厌氧流化床

B.氧化沟

C.厌氧滤池

D.曝气池

答案AC

【解析】厌氧处理废水或污泥会产生甲烷。厌氧流化床、厌氧滤池无疑属于厌氧处理废水的方法;曝气池、氧化沟属于好氧处理废水的方法。

95，某企业产生的有机废气中，挥发性有机化合物(VoCs)的体积分数约在0.6%，适宜处理该有机废气的方法有( )。

A.吸附法

B.冷凝法

C.膜分离法

D.生物法

答案B

【解析】挥发性有机化合物废气体积分数在0.5%以上时优先采用冷凝法处理;挥发性有机化合物废气体积分数在o.1%以上时优先采用膜分离法处理;吸附法适用于低浓度挥发性有机化合物废气的有效分离与去除;生物法宜在常温、适用于处理低浓度、生物降解性好的各类挥发性有机化合物，废气挥发性有机化合物废气体积分数在0.1%以下时优先采用生物法处理。可见，四个选项都可以处理该有机废气，但比较而言，适宜的是冷凝法。

96.下列方法中，利用密度差异法去除废水中污染物的有( )。

A.隔油

B过滤

C.气浮

D.反渗透

答案AC

【解析】油类常以浮油、乳化溶解态油、重油三种形式存在于水中，因此预处理方式包括：(1)浮油可利用其比重小于1且不溶于水的原理，通过机械作用使之上浮并去除，如常用的隔油池;(2)对于溶解态和乳化态油类可采用投加药剂一气浮法，即破乳一混凝气浮，将其去除;(3)对于比重大于1的重油则可用重力分离法加以去除，如设置除油沉砂池;气浮适用于去除水中密度小于1kg/L，的悬浮物、油类和脂肪。据此可知隔油、气浮方法是利用密度差异法去除废水中污染物的。过滤(砂滤等)、过滤(筛网过滤)、反渗透对应的技术原理分别为物理阻截作用、物理阻截作用、渗透压。

97.采用两点法实测确定COD的一阶降解系数k，比较理想的条件包括( )。

A，两断面间无排放源

B.两断面间河段断面较均匀

C.实测期间内河流流量稳定

D.两断面之间有支流汇入

答案ABC

【解析】采用两点法测K1的前提条件：两点之间没有排污口和支流汇入(因排污口和支流汇入会导致好氧、复氧发生变化，无法反映河流实际衰减情况)。根据两点法测定K1的公式：K1=964000/△x×1n(CA/CB)，若两断面问河段断面较均匀、实测期间内河流流量稳定，采样期间的测定的河段平均流速、两断面污染物平均浓度会更加准确。计算出的K1也会更加准确。

98.某海水营养指数以4为阈判断海水富营养化水平，该指数中用到的指标有( )。

A.COD

B.叶绿素a

C.总氮

D.无机磷

答案ABC

【解析】富营养化压力评价采用海水营养指数。营养指数的计算主要有两种方法。第一种方法考虑化学耗氧量、总氮、总磷和叶绿素a。当营养指数大于4时，认为海水达到富营养化

99.某入海河流在下游修闸建水库阻挡成潮上溯，河流、水库、河口段的控制断面位置见下图。现状分析显示枯水设计流量条件下.控制断面X、Y、Z的COD浓度占标率分别为10%、70%、110%，减少COD排放量对改善超标断面水质有效的河段有( )。

A.X断面上游

B.Y---Z段

C.Y--Z河段

D.Z断面下游

答案CD

【解析】COD在Z断面超标.处于入海河流的河口段.水库闹坝阻挡了成潮上溯，减少X断面上游、X—Y河段COD排放量因水库闸坝的阻挡，对改善超标断面水质意意义不大;减少Y—Z河段(确切说是水库闸坝至Z河段)COD排放量对改善超标断面水质有效z断面下游因处于河口(感潮河段).涨潮会影响Z断面的COD浓度，减少Z断面下游COD排放量对改善超标断面水质有效。

100.下列污水好氧生物处理方法中，属于生物膜法的有( )。

A.生物接触氧化法

B氧化沟

C.曝气生物滤池

D.SBR

答案AC

【解析】生物膜处理废水就是使废水与生物膜接触进行固、液相的物质交换，利用膜内微生物将有机物氧化，使废水得到净化。生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化及生物流化床等多种形式。