单项选择题

1、某基岩被3组较规则的X型裂隙切割成大块状，多数为构造裂隙，间距0.5m~1.0m，裂隙多密闭少有充填物，此基岩的裂隙对基础工程()。

A.无影响

B.影响不大

C.影响很大

D.影响很严重

【参考答案】B

2、有明显季节性循环交替的裂隙水为()。

A.风化裂隙水

B.成岩裂隙水

C.层状构造裂隙水

D.脉状构造裂隙水

【参考答案】A

【解析】P20。风化裂隙水主要受大气降水的补给，有明显季节性循环交替。

3、在渗流水力坡度小于临界水力坡度的土层中施工建筑物深基础时，可能出现()。

A.轻微流砂

B.中等流砂

C.严重流砂

D.机构潜蚀

【参考答案】D

【解析】P22如果地下水渗流产生的动水压力小于土颗粒的有效重度，即渗流水力坡度小于临界水力坡度，虽然不会发生流砂现象，但是土中细小颗粒仍有可能穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流携带而走。时间长了，将在土层中形成管状空洞，使土体结构破坏，强度降低，压缩性增加，这种现象称之为机械潜蚀。

4、隧道选线应尽可能避开()。

A.褶皱核部

B.褶皱两侧

C.与岩层走向垂直

D.与裂隙垂直

【参考答案】A

【解析】P26在布置地下工程时，原则上应避开褶皱核部，若必须在褶皱岩层地段修建地下工程，可以将地下工程放在褶皱的两侧。

5、对地下工程围岩出现的拉应力区多采用的加固措施是()。

A.混凝土支撑

B.锚杆支护

C.喷混凝土

D.挂网喷混凝土

【参考答案】B

【解析】P27当地下工程围岩中出现拉应力区时，应采用锚杆稳定围岩。

6、对路基稳定最不利的是()。

A.岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡

B. 岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡

C. 岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡

D. 岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡

【参考答案】C

【解析】P6最不利的情况是路线与岩层走向平行，岩层倾向与路基边坡一致，而边坡的倾角大于岩层的倾角，如在石灰岩、砂岩与黏土质页岩互层，且有地下水作用时，在路堑开挖过深、边坡过陡或者由于开始使软弱构造面暴露的情况下，易引起斜坡岩层发生大规模的顺层滑动，破坏路基稳定。

P28对于道路选线，因为线性展布跨越地域多，受技术经济和地形地貌各方面的限制，对地质缺陷难以回避，工程地质的影响更为复杂。道路选线应尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡;避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的;避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的;避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其下方。

7、力求节省钢材且截面最小的大型结构应采用()。

A.钢结构

B.型钢混凝土组合结构

C.钢筋混凝土结构

D.混合结构

【参考答案】B

【解析】P33型钢混凝土组合结构。是把型钢埋人钢筋混凝土中的一种独立的结构形式。型钢、钢筋、混凝土三者结合使型钢混凝土结构具备了比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好的优点。与钢结构相比，具有防火性能好，结构局部和整体稳定性好，节省钢材的优点。型钢混凝土组合结构应用于大型结构中，力求截面最小化，承载力最大，可节约空间，但是造价比较高。

8、高层建筑抵抗水平荷载最有效的结构是()。

A.剪力墙结构

B.构架结构

C.筒体结构

D.混合结构

【参考答案】C

【解析】P34筒体结构体系。在高层建筑中，特别是超高层建筑中，水平荷载愈来愈大，起着控制作用，筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。

9、平屋面的涂膜防水构造有正置式和倒置式之分，所谓正置式是指()。

A.隔热保温层在涂膜防水层之上

B.隔热保温层在找平层之上

C.隔热保温层在涂膜防水层之下

D.基层处理剂在找平层之下

【参考答案】C

【解析】P59涂膜防水屋面。涂膜防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料，经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜，从而达到防水目的的一种防水屋面形式。按防水层和隔热层的上下设置关系可分为正置式屋面和倒置式屋面。正置式屋面(传统屋面构造做法)，其构造一般为隔热保温层在防水层的下面。

10、地下室墙体垂直防水卷材外侧一般做完水泥砂浆保护层后再做()。

A.500mm宽隔水层

B.500mm宽滤水层

C.一道冷底子油和两道热沥青

D.砖保护墙

【参考答案】D

11、坡屋顶的钢筋混凝土折板结构一般是()。

A.由屋架支承的

B.由檩条支承的

C.整体现浇的

D.由托架支承的

【参考答案】D

12、级配砾石可用于()。

A.高级公路沥青混凝土路面的基层

B.高速公路水泥混凝土路面的基层

C.一级公路沥青混凝土路面的基层

D.各级沥青碎石路面的基层

【参考答案】D

13、大跨度悬索桥的刚架式桥塔通常采用()。

A.T形截面

B.箱形截面

C.I形截面

D.∏形截面

【参考答案】B

【解析】P91大跨度悬索桥的桥塔主要采用钢结构和钢筋混凝土结构。其结构形式可分为桁架式、刚架式和混合式三种。刚架式桥塔通常采用箱形截面。

14、地基承载力较低、台身较高、跨径较大的梁桥，应优先采用()。

A.重力式桥台

B.轻型桥台

C.埋置式桥台

D.框架式桥台

【参考答案】D

【解析】P95框架式桥台是一种在横桥向呈框架式结构的桩基础轻型桥台，它所承受的土压力较小，适用于地基承载力较低、台身较高、跨径较大的梁桥。

15、根据地形和水流条件，涵洞的洞底纵坡应为12% ，此涵洞的基础应()。

A.做成连续纵坡

B.在底部每隔3~5m设防滑横墙

C.做成阶梯形

D.分段做成阶梯形

【参考答案】D

16、综合考虑行车和排水与通风，公路隧道的纵坡i应是()。

A. 0.1%≤i≤1%

B. 0.3%≤i≤3%

C. 0.4%≤i≤4%

D. 0.5%≤i≤5%

【参考答案】B

【解析】P102地下公路的平面线形一般采用直线，避免曲线。综合排水、通风等各方面要求，地下公路隧道的纵坡通常应不小于0. 3%，并不大于3%。

17、街道宽度大于60m时，自来水和污水管道应埋设于()。

A.分车带

B.街道内两侧

C.人行道

D.行车道

【参考答案】B

【解析】P103常规做法是：建筑物与红线之间的地带用于敷设电缆;人行道用于敷设热力管网或通行式综合管道;分车带用于敷设自来水、污水、煤气管及照明电缆;街道宽度超过60m时，自来水和污水管道都应设在街道内两侧;在小区范围内，地下工程管网多数应

走专门的地方。

18、热轧钢筋的级别提高，则其()。

A.屈服强度提高，极限强度下降

B.极限强度提高，塑性提高

C.屈服强度提高，塑性下降

D.屈服强度提高，塑性提高

【参考答案】C

【解析】P110由表3.1.1可知，随钢筋级别的提高，其屈服强度和极限强度逐渐增加，而其塑性则逐渐下降。

19、受反复冰冻的混凝土结构应选用()。

A.普通硅酸盐水泥

B.矿渣硅酸盐水泥

C.火山灰质硅酸盐水泥

D.粉煤灰硅酸盐水泥

【参考答案】A

【解析】P123表3.4.2

20、规定II类砂的含泥量按质量计所占比例应()。

A.<1.0%< p="">

B.<2.0%< p="">

C.<3.0%< p="">

D.<5.0%< p="">

【参考答案】C

21、与普通混凝相比，掺高效减水剂的高强混凝土()。

A.早期强度低，后期强度增长幅度低

B. 早期强度高，后期强度增长幅度低

C. 早期强度低，后期强度增长幅度高

D. 早期强度高，后期强度增长幅度高

【参考答案】B、

【解析】P133高效减水剂，如NNO减水剂，掺人NNO的混凝土，其耐久性、抗硫酸盐、抗渗、抗钢筋锈蚀等均优于一般普通混凝土。适宜掺量为水泥质量的1%左右，在保持坍落度不变时，减水率为14%-18%。一般3d可提高混凝土强度60%，28d可提高3 0%左右。在保持相同混凝土强度和流动性的要求下，可节约水泥1 5%左右。

22、隔热效果最好的砌块是()。

A.粉煤灰砌块

B.中型空心砌块

C.混凝土小型空心砌块

D.蒸压加气混凝土砌块

【参考答案】D

【解析】P142蒸压加气混凝土砌块。以钙质或硅质材料，如水泥，石灰、矿渣、粉煤灰等为基本材料，以铝粉为发气剂，经蒸压养护而成，是一种多孔轻质的块状墙体材料，也可作绝热材料。

23、制作光泽度高、花纹耐久、抗风化、耐火、防潮性好的水磨石板材，应采用()。

A.硫铝酸盐水泥

B.高铝水泥

C.硅酸盐水泥

D.普通硅酸盐水泥

【参考答案】B

【解析】P147用高铝水泥作胶凝材料制成的水磨石板的光泽度高、花纹耐久，抗风化性、耐火性与防潮，性等更好，原因在于高铝水泥水化生成的氢氧化铝胶体，与光滑的模板表面接触时形成氢氧化铝凝胶层，在水泥硬化过程中，这些氢氧化铝胶体不断填充于骨料的毛细孔隙中，形成致密结构，因而表面光滑、有光泽、呈半透明状。

24、弹性和耐久性较高的防水涂料是()。

A.氯丁橡胶改性沥青防水涂料

B.聚氨酯防水涂料

C.SBS橡胶改性沥青防水涂料

D.聚氯乙烯改性沥青防水涂料

【参考答案】B

【解析】P158具有高弹性、高耐久性及优良的耐高低温性能，品种有聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、环氧树脂防水涂料和有机硅防水涂料等，适用于I、Ⅱ、Ⅲ级防水等级的屋面、地下室、水池及卫生间等的防水工程。

25、拌制外墙保温砂浆多用()。

A.玻化微珠

B.石棉

C.膨胀蛭石

D.玻璃棉

【参考答案】A

【解析】P160玻化微珠保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料，与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成，用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能，不空鼓开裂、强度高。

26、采用明排水法开挖基坑，在基坑开挖过程中设置的集水坑应()。

A.布置在基础范围以内

B.布置在基坑底部中央

C.布置在地下水走向的上游

D.经常低于挖土面1.0m以上

【参考答案】C

【解析】P165集水坑应设置在基础范围以外，地下水走向的上游。其深度随着挖土的加深而加深，要经常低于 挖土面0. 7～1. Om。

27、用推土机回填管沟，当无倒车余地时一般采用()。

A.沟槽推土法

B.斜角推土法

C.下坡推土法

D.分批集中，一次推土法

【参考答案】B

【解析】P169将铲刀斜装在支架上，与推土机横轴在水平方向形成一定角度进行推土。一般在管沟回填且无倒车余地时可采用这种方法。

28、北方寒冷地区采用轻型井点降水时，井点管与集水总管连接应用()。

A.PVC-U管

B.PVC-C管

C.PP-R管

D.橡胶软管

【参考答案】D

【解析】P167井点系统施工时，各工序间应紧密衔接，以保证施工质量。各部件连接头均应安装严密，以防止接头漏气，影响降水效果。弯联管宜采用软管，以便于井点安装，减少可能漏气的部位，避免因井点管沉陷而造成管件损坏。南方地区可用透明的塑料软管，便于直接观察井点抽水状况。北方寒冷地区宜采用橡胶软管。

29、关于预应力后张法的施工工艺，下列说法正确的是()。

A.灌浆孔的间距，对预埋金属螺旋管不宜大于40m

B.张拉预应力筋时，设计无规定的，构件混凝土的强度不低于设计强度等级的75%

C.对后张法预应力梁，张拉时现浇结构混凝土的龄期不宜小于5d

D.孔道灌浆所用水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过35min

【参考答案】B

【解析】P207灌浆孔的间距：对预埋金属螺旋管不宜大于30m;对抽芯成形孔道不宜大于12m;张拉预应力筋时，构件混凝土的强度应按设计规定，如设计无规定，则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。对后张法预应力梁和板，现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。水泥浆拌和后至灌浆完毕的时间不宜超过30min。

30、跨度18m的钢屋架拼装应采用()。

A.构件平装法

B.构件立装法

C.利用模具拼装法

D.利用桁架拼装法

【参考答案】A

【解析】P211平装法适用于拼装跨度较小、构件相对刚度较大的钢结构，如长18m以内的钢柱、跨度6 m以内的天窗架及跨度2lm以内的钢屋架的拼装。

31、单斗抓铲挖掘机的作业特点是()。

A.前进向下，自重切土

B.后退向下，自重切土

C.后退向下，强制切土

D.直上直下，自重切土

【参考答案】D

【解析】P171抓铲挖掘机的挖土特点是：直上直下，自重切土。其挖掘力较小，只能开挖Ⅰ～Ⅱ级土，可以挖掘独立基坑、沉井，特别适于水下挖土。

32、相对其他施工方法，板柱框架结构的楼板采用升板法施工的优点是()。

A.节约模板，造价较低

B.机械化程度高，造价较低

C.用钢量小，造价较低

D.不用大型机械，适宜狭地施工

【参考答案】D

【解析】P223升板法施工的特点是，不用大型机械，适宜狭地施工;用钢量大，造价偏高。

33、关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是()。

A.长度在10m以上的桩必须工厂预制

B.重叠法预制不宜超过5层

C.重叠法预制下层桩强度达到设计强度70%时方可灌注上层桩

D.桩的强度达到设计强度的70%方可起吊

【参考答案】D

【解析】P176长度在10 m以下的短桩，一般多在工厂预制，较长的桩，因不便于运输，通常就在打桩现场附近露天预制。制作预制桩有并列法、间隔法、重叠法、翻模法等。现场预制桩多用重叠法预制，重叠层数不宜超过4层，层与层之间应涂刷隔离剂，上层桩或邻近桩的灌注，应在下层桩或邻近桩混凝土达到设计强度等级的3  0%以后方可进行。

钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的7 0%方可起吊;达到100%方可运输和打桩。

34、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于()。

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%

【参考答案】A

【解析】P226混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时，含水率不得大于1 0%;木质基层含水率不得大于1 2%。

35、下列土类中宜选作路堤填料的是()。

A.粉性土

B.亚砂土

C.重黏土

D.植物土

【参考答案】B

【解析】P240选择填料时应尽可能选择当地强度高、稳定性好并利于施工的土石作路堤填料。一般情况下，碎石、卵石、砾石、粗砂等具有良好透水性，且强度高、稳定性好，因此可优先采用。亚砂土、亚黏土等经压实后也具有足够的强度，故也可采用。粉性土水稳定性差，不宜作路堤填料。重黏土、黏性土、捣碎后的植物土等由于透水性差，作路堤填料时应慎重采用。

36、路基石方开挖，在高作业面施工时为保证爆破岩石块均匀，常采用的装药形式为()。

A.集中药包

B.分散药包

C.药壶药包

D.坑道药包

【参考答案】B

【解析】P244炸药沿孔深的高度分散安装，爆炸后可以使岩石均匀地破碎，适用于高作业面的开挖段。

37、桥梁墩台基础施工时，在砂夹卵石层中，优先采用的主要沉桩方法为()。

A.锤击沉桩

B.射水沉桩

C.振动沉桩

D.静力压桩

【参考答案】B

【解析】P252。射水沉桩施工方法的选择应视土质情况而异，在砂夹卵石层或坚硬土层中，一般以射水为主，锤击或振动为辅;在亚黏土或黏土中，为避免降低承载力，一般以锤击或振动为主，以射水为辅，并应适当控制射水时间和水量。

38城市建筑的基础工程，采用地下连续墙施工的主要优点在与( )。

A开挖基坑的土方外运方便

B 墙段之间接头质量易控制，施工方便

C 施工技术简单，便于管理

D 施工振动小，周边干扰小

【参考答案】D

【解析】P269地下连续墙的优点主要表现在如下方面：

1)施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低，适用于城市密集建筑群及夜间施工。

2)具有多功能用途，如防渗、截水、承重、挡土、防爆等，由于采用钢筋混凝土或素混凝土，强度可靠，承压力大。

3)对开挖的地层适应性强，在我国除溶岩地质外，可适用于各种地质条件，无论是软弱地层或在重要建筑物附近的工程中，都能安全地施工。

4)可以在各种复杂的条件下施工，如美国1 1 0层世界贸易中心的地基，过去曾为河岸，地下埋有码头等构筑物，用地下连续墙则易处理;广州白天鹅宾馆基础施工，地下连续墙呈腰鼓状，两头狭中间宽，形状虽复杂也能施工

5)开挖基坑无需放坡，土方量小，浇混凝土无需支模和养护，并可在低温下施工，降低成本，缩短施工时间。

6)用触变泥浆保护孔壁和止水，施工安全可靠，不会引起水位降低而造成周围地基沉降，保证施工质量。

7)可将地下连续墙与“逆作法’’施工结合起来，地下连续墙为基础墙，地下室梁板作支撑，地下部分施工可自上而下与上部建筑同时施工，将地下连续墙筑成挡土、防水和承重的墙，形成一种深基础多层地下室施工的有效方法。

39，地下连续墙混凝土浇灌应满足一下要求( )。

A水泥用量不宜小于400kg/m3

B 导管内径约为粗骨料粒径的3倍

C混凝土水灰比不应小于0.6

D 混凝土强度等级不高于C20

【参考答案】A

【解析】P274 B应当是4倍;C应当是不大于0.6;D应当是不低于C20。

40.隧道工程喷射混凝土施工，说法正确的是()。

A工作风压应随输送管距增加而降低

B 喷嘴与作业面的距离应小于0.5m

C喷嘴水压通常应比工作风压大

D喷射混凝土骨料含水率应大于8%

【参考答案】C

【解析】P287.喷嘴水压必须大于工作风压。

41.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定，以下说法正确的是()。

A分部分项工程量清单与定额所采用的计量单位相同

B同一建设项目的多个单位工程的相同项目可采用不同的计量单位分别计量

C以“m”、“m2”、“m3”等为单位的应按四舍五入的原则取整

D 项目特征放映了分部分项和措施项目自身价值的本质特征

【参考答案】D

【解析】P301 项目特征是表征构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。

42.多层建筑物二层以上楼层安其外墙结构外围水平面积计算，层高在2.20m及以上者计算全面积，其层高 是指()。

A上下两层楼面结构标高之间的垂直距离

B 本层地面与屋面板底结构标高之间的垂直距离

C最上一层层高是其楼面至屋面板底结构标高之间的垂直距离

D 最上层遇屋面板找坡的以其楼面至屋面板最高处板面结构之间的垂直距离

【参考答案】A

【解析】P311计算规则中层高是指上下两层楼面结构标高之间的垂直距离。

43.地下室的建筑面积计算正确的是()。

A外墙保护墙上口外边线所围水平面积

B 层高2.10m及以上者计算全面积

C 层高不足2.2m 者应计算1/2面积

D 层高在1.90以下者不计算面积

【参考答案】C

【解析】P313地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等)，包括相应的有永久性顶盖的出人口，应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积

44.有永久性顶盖且顶高4.2m无围护结构的场馆看台，其建筑面积计算正确的是()。

A按看台底板结构外围水平面积计算

B 按顶盖水平投影面积计算

C按看台底板结构外围水平面积的1/2计算

D 按顶盖水平投影面积的1/2计算

【参考答案】D

【解析】P314有永久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。

45. 建筑物内的管道井，其建筑面积计算说法正确的是()

A 不计算建筑面积

B 按管道图示结构内边线面积计算

C 按管道井净空面积的1/2乘以层数计算

D 按自然层计算建筑面积

【参考答案】D

【解析】P317建筑物内的室内楼梯间、电梯井、观光电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算

46 某建筑首层建筑面积500m2，场地较为平整，其自然地面标高为为+87.5m，设计室外地面标高为+87.15m,则其场地土方清单列项和工程量分别为().

A按平整场地列项：500m2

B 按一般土方列项：500m2

C按平整场地列项：175m3

B 按一般土方列项：175m3

【参考答案】D

【解析】P323.因为厚度=87.5-87.15=0.35米>0.3米，所以应按一般土方列项。工程量应该=500×0.35=175m3.

47某建筑工程挖土方工程量需要通过现场签证核定，已知用斗容量为1.5m3的轮胎式装载机运土500车，则挖土工程量应为()。

A501.92m3 B 576.92m3

C623.15m3 D 750m3

【参考答案】B

48根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定，关于现浇混凝土柱工程量计算，说法正确的是()。

A 有梁板矩形独立柱工程量按住设计截面积乘以自柱基底面至板面高度以体积计算

B 无梁板矩形柱工程量按柱设计截面积乘以自楼板上表面至柱帽上表面高度以体积计算

C 框架柱工程量按柱设计截面积乘以自柱基底面至柱顶面高度以体积计算

D 构造柱按设计尺寸自柱底面至顶面全高以体积计算

【参考答案】D

【解析】P334构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎)并人柱身体积

49 已知某现浇钢筋混凝土梁长6400mm,截面为800*1200mm，设计用Φ12mm 箍筋，单位理论重量为0.888kg/m,单根箍筋两个弯钩增加长度工160mm,钢筋保护层厚为25mm，箍筋间距为200mm,则10根梁的箍筋工程量为()。

A 1.112t B 1.117t C 1.146t D1.193t

【参考答案】C

【解析】P341. 箍筋长度=构件截面周长一8×保护层厚+4×箍筋直径+2×钩长。

箍筋根数=6400/200+1=33根。

每根箍筋长=(1.2+0.8)*2-8*0.025-4*0.012+0.16=3.912m。

T=33*3.912*0.888*10=1.146t

50 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，关于预制混凝土构件工程量计算，说法正确的是()。

A 预制组合屋架，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除预埋铁件所占体积

B 预计网架板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除孔洞占体积

C 预制空心板，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心板空洞所占体积‘

D 预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心踏步板空洞体积

【参考答案】A

【解析】P337包括折线型屋架、组合屋架、簿腹屋架、门式刚架屋架、天窗架屋架，均按设计图示尺寸以体积计算，单位：m3 。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

51 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)规定，关于金属结构工程量计算，说法正确的是()。

A 钢管柱牛腿工程量列入其他项目中

B 钢网架按设计图示尺寸以质量计算

C 金属结构工程量应扣除孔眼、切边质量

D 金属结构工程量应增加铆钉、螺栓质量

【参考答案】B

【解析】P341钢网架。按设计图示尺寸以质量计算，单位：t 。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。但在报价中应考虑金属构件的切边，不规则及多边形钢板发生的损耗。

52.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，有关木结构工程量计算，说法正确的是()。

A 木屋架的跨度应以与墙或柱的支撑点的距离计算

B 木屋架的马尾、折角工程量不予计算

C 钢木屋架钢拉杆、连接螺栓不单独列项计算

D 木柱区分不同规格以高度计算

【参考答案】C

【解析】P343.钢木屋架按设计图示数量计算，钢拉杆、连接螺栓包括在报价内。

53.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，关于厂库大门工程量计算，说法正确的是()。

A 防护铁丝门按设计数量以质量计算

B金属格珊门按设计图示门框以面积计算

C 钢质花饰大门按设计图示数量以质量计算

D 全钢板大门按设计图示洞口尺寸以面积计算

【参考答案】D

【解析】P344金属门包括金属(塑钢)门、彩板门、钢质防火门、防盗门，按设计图示数量计算，单位：樘;或按设计图示洞口尺寸以面积计算(无设计图示洞口尺寸，按门框、扇外围以面积计算)，单位：m2 .

54 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定,关于金属窗工程量计算，说法正确的是()。

A 彩板钢窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算

B 金属纱窗按框的外围尺寸以面积计算

C 金属百叶窗按框外围尺寸以面积计算

D 金属橱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算

【参考答案】B

【解析】P345在项目特征描述中，当金属窗工程量以“樘”计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述窗框外围尺寸'以“平方米”计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框的外围尺寸;对于金属橱窗、飘(凸)窗以樘计量，项目特征必须描述框外围展开面积。在工程量计算时，当以“平方米”计量，无设计图示洞口尺寸，按窗框外围以面积计算。

55根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，有关反腐工程量计算，说法正确的是()。

A 隔离层平面防腐，门洞开口部分按图示面积计入

B 隔离层立面防腐，门洞口侧壁部分不计算

C 砌筑沥青浸渍砖，按图示水平投影面积计算

D 立面防腐涂料，门洞侧壁按展开面积并入墙面积内

【参考答案】D

【解析】P348防腐涂料。按设计图示尺寸以面积计算，单位：m2 。

1)平面防腐：扣除凸出地面的构筑物、设备基础等以及面积>0. 3rr12孔洞、柱、垛所占面积，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分不增加面积。

2)立面防腐：扣除门、窗、洞口以及面积>0. 3m2孔洞、梁所占面积，门、窗、洞口侧壁、垛突出部分按展开面积并人墙面积内。

56根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，有关保温、隔热工程量计算，说法正确的是()。

A 与天棚相连的梁的保温工程量并入天棚工程量

B 与墙相连的柱的保温工程量按柱工程量计算

C 门窗洞口侧壁的保温工程量不计

D 梁保温工程量按设计图示尺寸以梁的中心线长度计算

【参考答案】A

【解析】P347与天棚相连的梁按展开面积，计算并人天棚工程量内。

57.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，关于楼地面防水防潮工程量计算，说法正确的是()。

A 按设计图示尺寸以面积计算

B 按主墙间净面积计算，搭接和反边部分不计

C 反边高度≤300mm 部分不计算

D 反边高度>300mm 部分计入楼地面防水

【参考答案】A

【解析】P347楼(地)面卷材防水、楼(地)面涂膜防水、楼(地)面砂浆防水(潮)，按设计图示尺寸以面积计算.

58.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，关于屋面防水工程量计算，说法正确的是()。

A 斜屋面卷材防水按水平投影面积计算

B 女儿墙、伸缩缝等处卷材防水弯起部分不计

C 屋面排水管按设计图示数量以根计算

D 屋面变形缝卷材防水按设计图示尺寸以长度计算

【参考答案】D

【解析】P347.屋面变形缝卷材防水按设计图示尺寸以长度计算。

59 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，关于天棚装饰工程量计算，说法正确的是()。

A 灯带(槽)按设计图示尺寸以框外围面积计算

B 灯带(槽)按设计图示尺寸以延长米计算

C 送风口按设计图示尺寸以结构内边线面积计算

D 回风口按设计图示尺寸以面积计算

【参考答案】A

P351灯带(槽)按设计图示尺寸以框外围面积计算

60.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)规定，有个拆除工程工程量计算正确的是()。

A 砖砌体拆除以其立面投影面积计算

B 墙柱面龙骨及饰面拆除按延长米计算

C 窗台板拆除以水平投影面积计算

D 栏杆、栏板拆除按拆除部位面积计算

【参考答案】D

【解析】P354栏板、栏杆拆除以“m2’，计量，按拆除部位的面积计算;或以“m"计量，按拆除的延长米计算。

二、多项选择题

61.结构面对岩体工程性质影响较大的物理力学性质主要是结构面的(　)。

A.产状

B.岩性

C.延续性

D.颜色

E.抗剪强度

【参考答案】ACE

【解析】P15对岩体影响较大的结构面的物理力学性质主要是结构面的产状、延续性和抗剪强度。

62.对于软弱、破碎围岩中的隧洞开挖后喷混凝土的主要作用在于(　)。

A.及时填补裂缝阻止碎块松动

B.防止地下水渗入隧洞

C.改善开挖面的平整度

D.与围岩紧密结合形成承载拱

E.防止开挖面风化

【参考答案】AD

【解析】P27喷混凝土具备以下几方面的作用：首先，能紧跟工作面，速度快，因而缩短了开挖与支护的间隔时间，及时地填补了围岩表面的裂缝和缺损，阻止裂隙切割的碎块脱落松动，使围岩的应力状态得到改善;其次，由于有较高的喷射速度和压力，浆液能充填张开的裂隙，起着加固岩体的作用，提高了岩体的强度和整体性。此外，喷层与围岩紧密结合，有较高的粘结力和抗剪强度，能在结合面上传递各种应力，可以起到承载拱的作用。

63.与大型建筑工程的选址相比，一般中小型建设工程选址不太注重的工程地质问题是(　)。

A.土体松软

B.岩石风化

C.区域地质构造

D.边坡稳定

E.区域地质岩性

【参考答案】CE

【解析】P28对于一般中小型建设工程的选址，工程地质的影响主要是在工程建设一定影响范围内，地质构造和地层岩性形成的土体松软、湿陷、湿胀、岩体破碎、岩石风化和潜在的斜坡滑动、陡坡崩塌、泥石流等地质问题对工程建设的影响和威胁。

64.网架结构体系的特点是(　)。

A.空间受力体系，整体性好

B.杆件轴向受力合理，节约材料

C.高次超静定，稳定性差

D.杆件适于工业化生产

E.结构刚度小，抗震性能差

【参考答案】ABD

【解析】P35网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构。网架结构可分为平板网架和曲面网架。它改变了平面桁架的受力状态，是高次超静定的空间结构。平板网架采用较多，其优点是：空间受力体系，杆件主要承受轴向力，受力合理，节约材料，整体性能好，刚度大，抗震性能好。杆件类型较少，适于工业化生产。

65.承受相同荷载条件下、相对刚性基础而言柔性基础的特点是(　)。

A.节约基础挖方量

B.节约基础钢筋用量

C.增加基础钢筋用量

D.减小基础埋深

E.增加基础埋深

【参考答案】ACD

【解析】P38.相同条件下，采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。

66.土基上的高级路面相对中级路面而言、道路的结构层中增设了(　)。

A.加强层

B.底基层

C.垫层

D.联结层

E.过渡层

【参考答案】BD

【解析】P77. 道路工程结构组成一般分为路基、垫层、基层和面层四个部分。高级道路的结构由路基、垫层、底基层、基层、联结层和面层等六部分组成

67.可用于预应力钢筋混凝土的钢筋有(　)。

A.HPB235

B.HRB500

C.HRB335

D.CRB550

E.CRB650

【参考答案】BCE

【解析】P110预应力钢筋混凝土则宜选用HRB500、HRB400和HRB335钢筋。冷轧带肋钢筋克服了冷拉、冷拔钢筋握裹力低的缺点，具有强度高、握裹力强、节约钢材、质量稳定等优点，CRB650级、CRB800级和CRB970级钢筋宜用作中、小型预应力钢筋混凝土结构构件中的受力主筋.

68.引气剂主要能改善混凝土的(　)。

A.凝结时间

B.拌合物流变性能

C.耐久性

D.早期强度

E.后期强度

【参考答案】BCD

【解析】P133-134引气剂主要改善混凝土拌合物流变性能、耐久性、还提高早期强度。

69.混凝土中掺入纤维材料的主要作用有(　)。

A.微观补强

B.增强抗裂缝能力

C.增强抗冻能力

D.增强抗磨损能力

E.增强抗碳化能力

【参考答案】AD

【解析】P140. 纤维混凝土的作用如下：

(1)很好地控制混凝土的非结构性裂缝。

(2)对混凝土具有微观补强的作用。

(3)利用纤维束减少塑性裂缝和混凝土的渗透性。

(4)增强混凝土的抗磨损能力。

(5)静载试验表明可替代焊接钢丝网。

(6)增加混凝土的抗破损能力。

(7)(7)增加混凝土的抗冲击能力。

70.花岗石板装饰台阶常选用(　)。

A.粗磨板

B.磨光板

C.剁斧板

D.机刨班

E.水磨板

【参考答案】CD

【解析】P146剁斧板，主要用于室外地面、台阶、基座等处;机刨板材一般多用于地面、踏步、檐口、台阶等处;花岗石粗磨板则用于墙面、柱面、纪念碑等;磨光板材因其具有色彩鲜明，光泽照人的特点，主要用于室内外墙面、地面、柱面等。

71.关于混凝土配合比设计，说法正确的有(　)。

A.水灰比需根据粗骨料特性采用回归系数计算确定

B.单位用水量可根据坍落度和骨料特性参照规程选用

C.水泥用量不宜大于550kg/m3

D.砂率可直接用重量法或体积法确定

E.粗细骨料的用量可直接按规程规定选用

【参考答案】ABC

【解析】P194砂率值按规程选用;粗骨料用重量法或体积法确定。

72.卷材防水屋面施工时，卷材铺贴正确的有(　)。

A.采用满贴法施工时，找平层分隔缝初空铺宽度宜为100mm

B.屋面坡度3%~15%时，应优先采取平行于屋脊方向铺贴

C.屋面坡度大于15%时，合成高分子卷材可平行于屋脊方向铺贴

D.屋面受振动时，沥青毯应平行于屋脊方向铺贴

E.当屋面坡度小于3%时宜垂直于屋脊方向铺贴

【参考答案】AB

【解析】P232卷材铺贴方向应符合下列规定：当屋面坡度小于3%时，宜平行于屋脊铺贴;当屋面坡度在3%～1 5%时，卷材可平行或垂直于屋脊铺贴，但尽可能地优先采用平行于屋脊方向铺贴卷材，这样做可减少卷材接头，便于施工操作;当屋面坡度大于1 5%或屋面受振动时，由于沥青软化点较低，防水层厚而重，沥青油毡应垂直于屋脊方向铺贴，以免发生流淌而下滑;高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材不存在上述现象，既可平行于屋脊铺贴，又可垂直于屋脊铺贴.

73.压实黏性土壤路基时，可选用的压实机械有(　)。

A.平地机

B.光轮压路机

C.轮胎压路机

D.振动压路机

E.夯实机械

【参考答案】CDE

【解析】P249-250轮胎压路机可压沙质土和粘性土。振动压路机适合各类土质。夯实机械适合粘性土和非粘性土。

74.采用移动模架施工桥梁承载结构，其主要优点有(　)。

A.施工设备少，装置简单，易于操作

B.无需地面支架，不影响交通

C.机械化程度高，降低劳动强度

D.上下结构可平行作业，缩短工期

E.模架可周转使用，可在预制场生产

【参考答案】BCDE

【解析】P254移动模架设备投资大，施工准备和操作都比较复杂，所以A不正确。

75.关于隧道工程锚杆施工，说法正确的是(　)。

A.水泥砂浆锚杆的砂浆强度等级不低于M20

B.孔道长度应比锚杆长4~5cm

C.锚杆一般采用A3钢筋

D.早强药包内锚头锚杆施工，水泥药卷直径应比钻孔直径小20mm左右

E.安装管缝式锚杆时，吹孔机风压不得小于0.4MP

【参考答案】ACD

【解析】P289水泥砂浆锚杆的砂浆强度等级不低于M20, 孔道长度应比锚杆短4~5cm， 锚杆一般采用A3钢筋, 早强药包内锚头锚杆施工，水泥药卷直径应比钻孔直径小20mm左右.

76.以下有关建筑面积的指标计算，正确的有(　)。

A.建筑容积率=×100%

B.建筑容积率=×100%

C.建筑密度=×100%

D.建筑密度=×100%

E.建筑容积率=×100%

【参考答案】BD

【解析】P309建筑容积率=×100% 建筑密度=×100%

77.关于建筑面积计算，说法正确的有(　)。

A.露天游泳池按设计图示外围水平投影面积的1/2计算

B.建筑物内的储水罐按平台投影面积计算

C.有永久顶盖的室外楼梯，按楼梯水平投影面积计算

D.建筑物主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算

E.宽度超过2.10m的雨蓬按结构板的水平投影面积的1/2计算

【参考答案】DE

【解析】P310有永久顶盖的室外楼梯，按楼梯水平投影面积的1/2计算;宽度超过2.10m的雨篷按结构板的水平投影面积1/2计算。

78.某工程石方清单为暂估项目，施工过程中需要通过现场签证确认实际完成工程量，挖方全部外运。已知开挖范围为底长25m，宽度9m，使用斗容量为10m3的汽车平装外运55车，则关于石方清单列项和工程量，说法正确的有(　)。

A.按挖一般石方列项

B.按挖沟槽石方列项

C.按挖基坑石方列项

D.工程量357.14m3

E.工程量550.00m3

【参考答案】AD

P326按挖一般石方列项。550/1.54=357.14

79.关于现浇混凝土墙工程量计算，说法正确的有(　)。

A.一般的短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算

B.直形墙、挡土墙按设计图示尺寸以体积计算

C.弧形墙按墙厚不同以展开面积计算

D.墙体工程量应扣除预埋铁件所占体积

E.墙垛及突出墙面部分的体积不计算

【参考答案】AB

【解析】P335一般的短肢剪力墙，按设计图示尺寸以体积计算, 直形墙、挡土墙按设计图示尺寸以体积计算.

80.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854~2013)规定，以下关于措施项目工程量计算，说法正确的有(　)。

A.垂直运输费用，按施工工期日历天数计算

B.大型机械设备进出场及安拆，按使用数量计算

C.施工降水成井，按设计图示尺寸以钻孔深度计算

D.超高施工增加，按建筑物总建筑面积计算

E.雨篷混凝土模板及支架，按外挑部分水平投影面积计算

【参考答案】ABCE

【解析】P355单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时(不包括地下室层数)，可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。其工程量计算按建筑物超高部分的建筑面积计算，单位：m2 。同一建筑物有不同檐高时，可按不同高度的建筑面积分别计算建筑面积，以不同檐高分别编码列项。