一、单项选择题(共40题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.低合金高强度结构钢初具有较高的机械强度外，其特性中还有()

A.具有较好塑性、韧性和可焊性

B.淬火性能优于合金结构钢

C.不适用于冷压力加工

D.不适用于热压力加工

2.具有一定的机械强度和良好的承载性，又具有较好的塑性、韧性和可加工性，是钢结构常用的牌号为()

A.Q215

B.Q235

C.Q255

D.Q275

3.主要合金元素为铬和镍的奥氏体不锈钢，其性能特点为()

A.具有较高的韧性和脆性转变温度

B.具有良好的压力加工性能，但可焊性较差

C.屈服强度低，且不可采用热处理方法强化

D.具有较好的地抗氧化性、耐蚀性，但高温强度较差

4.在非金属材料中，具有较高的抗压、耐酸碱腐蚀、耐磨性能，并适用于高温条件，但其脆性大、承受冲击荷载的能力低，此种材料为()

A.石墨

B.玻璃

C.陶瓷

D.铸石

5.在工作介质为有机氧化物、农药、染料等工程中，能耐强酸、强碱和有机溶剂腐蚀，且具有完全固化一般需加热后处理的热固性塑料为(0

A.酚醛模塑料

B.酚醛玻璃纤维增强塑料

C.环氧树脂

D.呋喃树脂

6.当高层建筑物内的冷、热水管和蒸汽管道，采用一般无缝钢管时，其工作压力的最低标准应为()

A.大于0.6Mpa

B.大于0.8Mpa

C.大于1.0Mpa

D.大于1.2Mpa

7.具有较高强度、较好耐热性，在1.0Mpa下长期使用温度可达70℃，且无毒、耐化学腐蚀，但低温脆化温度较高，是最轻的热塑性塑料管，此种管材为()

A.交联聚乙烯管(PEX管)

B.无规共聚乙烯丙烯管(PP-R管)

C.超高分子量聚乙烯管(UHMWPE管)

D.硬聚氯乙烯管(PVC管)

8.某种涂料具有耐盐、耐酸、耐各种溶剂等优点，且施工方便、造价低，广泛用于石油、化工、冶金行业的管道、容器设备及混凝土构筑物表面等防腐领域，这种涂料为()

A.过氯乙烯漆

B.沥青漆

C.聚氨酯漆

D.呋喃树脂漆

9.阀门的种类很多，按其动作特点划分，不属于自动阀门的为()

A.止回阀

B.疏水阀

C.节流阀

D.浮球阀

10.管道补偿器中，填料式补偿器的主要缺点为()

A.占地面积较大

B.流体阻力较大

C.补偿能力较小

D.轴向推力大[NT:PAGE]

16.将钢件加热到某一规定温度进行热处理，以期获得较高的力学性能，钢经此调质处理后，温度、塑性、韧性都显著提高，此种热处理方法为()

A.淬火工艺

B.低温回火

C.中温回火

D.高温回火

17.不锈钢管道在进行油清洗之前应进行的工作为()

A.压缩空气吹扫

B.氮气吹扫

C.蒸汽吹扫

D.酸洗

18.某一再负压下工作的碳钢换热表面，需采用覆盖铅的方法提高防腐蚀性，其覆盖铅的方法为()

A.搪铅法

B.搪钉固定法

C.螺栓固定法

D.压半条固定法

19.用金属薄板做设备封头绝热保护层时，应根据热结构封头的行装尺寸下料，分辨压边后进行安装，接缝处的固定方式为()

A.挂口固定

B.单咬口固定

C.双咬口固定

D.自攻螺丝紧固

20.半机械化调转施工中，将设备掉点在设备一侧靠近中心位置的吊装方法是()

A.直立单桅杆滑移吊法

B.斜立单桅杆偏心提吊法

C.单桅杆旋转吊法

D.单桅杆扳倒法[NT:PAGE]

​

选做题二

二、(81-100题)工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

81.热力管道直接埋地敷设时，在补偿器处应设不通行地沟，其两端宜设置的支架为()。

A.弹簧支架

B.固定支架

C.活动支架

D.导向支架

82.在输送介质为热水的水平管道上，偏心异径管的连接方式应为()

A.取管底平

B.取管顶平

C.取管左齐

D.取管右齐

83.空气经压缩机压缩后温度较高，应于压缩机的出口侧安装后冷却器降温，采用的后冷却器的形式有()

A.列管式

B.夹套式

C.套管式

D.散热片式

84.夹套管由内管和外管组成，当内管物料压力为0.8MPa、工作温度为300℃时，外管和内管之间的工作介质应选()

A.联苯热载体

B.蒸汽

C.热空气

D.热水

85.薄壁不锈钢管焊接时，应采用的焊接方式为()

A.电弧焊

B.埋弧焊

C.全钨级氩弧焊

D.氩电联焊

86.钛合金钢管可输送的介质为()

A.稀盐酸

B.浓盐酸

C.稀硫酸

D.浓硫酸

87.铝及铝合金管道保温时，应选用的保温材料为()

A.石棉绳

B.玻璃棉

C.牛毛毡

D.聚苯乙烯泡沫料

88.工业用铸铁管按其材质分类，包括()

A.蠕墨铸铁管

B.灰铸铁管

C.白铸铁管

D.球墨铸铁管

89.在衬胶管道中，衬里有橡胶一般不采用()

A.软橡胶

B.硬橡胶

C.半硬橡胶

D.半硬橡胶与软橡胶复合

90.制造工艺生产设备应根据设备使用的环境确定所用的材料，在深冷操作中可采用的材料是()

A.铸铁

B.铝或铝合金

C.铜或铜合金

D.玻璃钢

91.在静置设备中，使参与反应的物质或触媒的固体颗粒物料处于激烈地运动状态下进行反应的是()

A.流化床反应器

B.釜式反应器

C.管式反应器

D.固体床反应器

92.筛板塔和泡罩塔相比，具有的优势有()

A.造价低

B.结构简单

C.操作弹性大

D.生产能力高

93.塔器的直径和高度较大，质量在350-700t之间时，吊装可采用的起重设备为()

A.单抱杆

B.双抱杆

C.轮胎式起重机

D.塔式起重机

94.U形管换热器和其他列管式换热器相比较，具有的优势为()

A.适用于高温和高压的场所

B.管板利用率高

C.管内易清洗

D.重量轻

95.能有效地防止风、沙、雨雪或灰尘的侵入，减少液体蒸发损失，减少罐壁顶腐蚀的油罐为()

A.固定顶储罐

B.无力矩顶储罐

C.外浮顶储罐

D.内浮顶储罐

96.球罐安装完后，要进行相应的检验，以保证球罐的质量，正确的质检次序为()

A.焊缝检查→水压试验→气密性试验

B.焊缝检查→气密性试验→水压试验

C.焊缝检查→气密性试验→水压试验

D.焊缝检查→水压试验→气压试验

97.单层壳体结构的球罐最为常见，多用于()

A.常温常压场合

B.常温高压场合

C.高温中压场合

D.高温高压场合

98.在气柜总体实验中，进行气柜的气密性试验和快速升降试验的目的是检查()

A.各中节、钟罩在升降时的性能

B.气柜壁板焊缝的焊接质量

C.各导轮、导轨、配合及工作情况

D.整体气柜密封性能

96.火柜及排气筒的对接焊缝质量要用超声波100%检查，如有可疑点，复查方式为()

A.渗透法探伤

B.磁粉探伤

C.X射线探伤

D.荧光法探伤

100.在工业管道施工中，需对

273X7的碳钢无缝管的5个焊口进行X光射线探伤，胶片长度为300mm，其X光射线探伤工程量为()

A.20张

B.18张

C.15张

D.14张[NT:PAGE]

选做题三：

三、(101-120)电气和仪表设备安装

101.分相型气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的额定电流超过2000A时，锅外壳需要采取隔瓷措施，其目的是()

A.减少涡流损耗

B.提高涡流强度

C.防止内部电磁外泄

D.屏蔽外界电磁干扰

102.六氟化硫(SF6)气体具有良好的灭弧能力和绝缘能力，可用于()

A.断路器

B.负荷开关

C.隔离开关

D.接触器

103.大容量的电炉变压器，其冷却方式应为()

A.水冷式

B.水内冷式

C.强迫循环风冷式

D.强迫循环水冷式

104.广泛适用于冶金、铸造、石化、水泥等领域的过程检测，可对各种运动工作物体的表面温度进行快速测量的温度检测仪表为()

A.智能温度变送器

B.红外辐射温度检测器

C.装备式热电偶

D.装配式铂电阻

105.在流量检测工程中，对流通通道内没有设置任何阻碍体的流量检测仪表的有()

A.涡轮流量计

B.电磁流量计

C.流体振动流量计

D.超声流量计

106.在飞机库内有现代电子设备电磁辐射和飞机发动机等不利因素时，应采用的火灾探测设备为()

A.紫外线火焰探测器

B.红外线火焰探测器

C.紫外线和红外线传感器组合

D.全光谱火焰探测器

107.室内变压器安装时，必须实现可靠接地的部件包括()

A.变压器中性点

B.变压器油箱

C.变压器外壳

D.金属支架

108.电力电缆安装前要进行检查，对1KV以下的电缆进线检查的内容是()

A.直流耐压试验

B.交流耐压实验

C.用500V摇表测绝缘

D.用1000V摇表测绝缘

109.电缆穿导管敷设时，正确的施工方法有()

A.每一根管内只允许穿一根电缆

B.管道的内径是电缆外径的1.2-1.4倍

C.单芯电缆不允许传入钢管内

D.应有3%的排水坡度

110.为了电梯安全，要对电梯进行安全接地、接零保护，正确的做法有()

A.若电源中性点接地，则做保护接地

B.若电源中性点接地，则做保护接零

C.若电源中性点不接地，则做保护接地

D.若电源中性点不接地，则做保护接零

111.火灾自动报警系统中，当采用矿物绝缘型耐火类电缆时，应()

A.直接明敷设

B.穿钢管暗敷

C.沿电缆桥架敷设

D.沿线槽敷设

112.检验电气设备承受雷电压和操作电压的绝缘性能和保护性能，应采用的检验方法为()

A.绝缘电阻测试

B.直流耐压试验

C.冲击波试验

D.泄漏电流测试

113.局域网综合布线工程中，用于低速网络，最高可支撑4Mbpa容量的UTP数据电缆是()

A.1类双绞线

B.2类双绞线

C.3类双绞线

D.4类双绞线

114.建筑物内采用综合布线时，分线箱内接线模块宜采用()

A.扣接式

B.卡接式

C.DJ45快接式

D.扭绞接式

115.计算机控制系统中的计算机系统包括()

A.数/模转换器

B.处理器

C.执行器

D.传感变送器

116.在计算机控制系统中，代号为DCS的系统为()

A.数据采集系统

B.直接数字控制系统

C.监督控制系统

D.集散控制系统

117.温度自控仪器表取源部件一般包括()

A.温度计

B.温度计插座

C.温度计扩大管

D.温度计套管

118.自控仪表及控制系统调试中，回路联调要对系统误差进行检查，对最大误差值的要求为()

A.不超过系统各单元仪表允许误差的均值

B.不超过系统各单元仪表允许误差平方和的平方根值

C.不超过系统各单元仪表最大误差值

D.不超过系统各单元仪表最小误差值

119.智能建筑系统集成中心的下层智能化子系统包括()

A.楼宇自动化系统

B.安全防范自动化系统

C.通信自动化系统

D.办公自动化系统

120.在设计楼宇自动化系统时，为确保系统运行的高可靠性，应根据设备的功能、重要性等分别采用()

A.冗余、容错技术

B.系统可集成技术

C.系统可扩容及改造技术

D.开放及互操作技术[NT:PAGE]

一、单项选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | D | A | B | C | C | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | B | A | B | D | C | A | D | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | D | B | A | C | A | B | B | D | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| D | C | C | C | A | D | B | C | D | B |

二、多项选择题

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC | ACD | BCD | ABD | ABC | BCD | AB | ACD | ABC | ABC |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ACD | AC | BCD | ABD | ABD | AC | BC | BD | ABC | ACD |

选做题一：管道工程安装（61-80）

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ACD | ABD | D | ABC | D | AC | A | B | D |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| AB | A | D | B | B | A | BCD | A | CD | CD |

选做题二：工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装（81-100题）

| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | B | ACD | ABD | C | AC | CD | BD | A | C |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| A | ABD | B | AD | D | A | BC | ACD | C | A |

选做题三：电气和仪表设备安装（101-120题）

| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A | D | B | BD | C | ACD | C | AC | BC |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| A | C | B | B | AB | D | BCD | B | ACD | A |